|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ «КРМКД» |
|  | ____________/ Русович С.Б./ |
|  | «03» августа 2015 года. |

Техническое задание.

Капитальный ремонт подвальных помещений (доп. работы) многоквартирного дома по ул. Минина и Пожарского №16,  г. Калининград.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Минина и Пожарского №16 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КРМКД» |
| 4 | Подрядчик | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 16 по ул. Минина и Пожарского необходимо выполнить капитальный ремонт подвальных помещений (доп. работы). |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим Заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком. |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 10 календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующим пунктам договора подряда. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов (в МКУ «КРМКД»). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. |
| 7 | Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Технические условия» и «ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия». Общие требования к основаниям (по СНиП 2.02.01 83) Общие требования по благоустройству территорий (по СНиП III-10-75) |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15. |
| --- | --- |
| 2 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм |
| 3 | Песок природный для строительных работ средний |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Сертификаты качества и паспорта на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ и других нормативных документов действующих в РФ.

5. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком и Строительным контролем

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                      Кончиц А.К.

Проверил: Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                          Толмачева О.В.