| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 089 421 | руб. | Смета на сумму: | 2 089 421 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /___Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт системы холодного и горячено водоснабжения многоквартирного дома № 17-23 по ул. Минская, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома по ул. Минская,17-23 |
| Сметная стоимость: | 2 089.421 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 144.908 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |
| 1. | ТЕР 46-03-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.72 | 2 557.56 | 625.61 | 1 931.95 | 1 841.44 | 450.44 | 1 391.00 | 14.41 | 4.41 | 12 625 | 6 491 | 6 134 |
|  |  |  |  |  | 176.84 |  |  | 127.32 | 1 | 14.39 |  |  | 1 832 |
|  | Объем: 12+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 571.98 |  |  |  | 84% | 6 991 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 346.66 |  |  |  | 48% | 3 995 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 760.08 |  |  |  |  | 23 611 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-03-017-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.144 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 381.14 | 93.38 | 6.33 | 14.41 | 8.22 | 2 602 | 1 346 | 52 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 281.43 |  | 4.28 | 1 |  | 1 205 |  |
|  | Объем: (0.1*0.1*0.2*72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 92.45 |  |  |  | 84% | 1 131 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 56.03 |  |  |  | 48% | 646 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 529.61 |  |  |  |  | 4 379 |  |  |
| 3. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 2.24 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 876.36 | 684.77 | 18.55 | 14.4 | 4.98 | 10 521 | 9 861 | 92 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 173.04 | 2.89 | 3.28 | 16.84 |  | 568 | 49 |
|  | Объем: 104+12+84+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 508.87 |  |  |  | 63% | 6 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 343.83 |  |  |  | 40% | 3 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 729.06 |  |  |  |  | 20 728 |  |  |
| 4. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.74 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 498.16 | 389.13 | 10.52 | 14.4 | 4.96 | 5 979 | 5 603 | 52 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 98.52 | 1.63 | 3.28 | 16.79 |  | 323 | 27 |
|  | Объем: 12+42+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 289.16 |  |  |  | 63% | 3 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 195.38 |  |  |  | 40% | 2 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 982.70 |  |  |  |  | 11 778 |  |  |
| 5. | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.63 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 532.04 | 424.41 | 11.57 | 14.4 | 5.38 | 6 489 | 6 112 | 62 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 96.06 | 2.12 | 3.28 | 16.81 |  | 315 | 36 |
|  | Объем: 11+52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 315.63 |  |  |  | 63% | 3 873 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 213.27 |  |  |  | 40% | 2 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 060.94 |  |  |  |  | 12 821 |  |  |
| 6. | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 1.04 | 4 137.66 | 2 301.52 | 1 728.54 | 4 303.16 | 2 393.58 | 1 797.68 | 14.41 | 5.89 | 45 549 | 34 491 | 10 588 |
|  |  |  |  | 107.60 | 253.30 |  | 111.90 | 263.43 | 4.19 | 14.39 |  | 469 | 3 791 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 055.56 |  |  |  | 98% | 37 516 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 886.48 |  |  |  | 56% | 21 438 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 245.20 |  |  |  |  | 104 503 |  |  |
| 7. | ТССЦ 301-5601 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт. | 104 | 3.74 |  |  | 388.96 |  |  |  |  | 1 355 |  |  |
|  |  |  |  | 3.74 |  |  | 388.96 |  | 13.03 |  |  | 1 355 |  |
| 8. | ТССЦ 507-3336 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/20, м | 93.496 | 11.39 |  |  | 1 064.92 |  |  |  |  | 1 977 |  |  |
|  |  |  |  | 11.39 |  |  | 1 064.92 |  | 21.14 |  |  | 1 977 |  |
|  | Объем: 1.04*89.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт. | 240 | 0.87 |  |  | 209.09 |  |  |  |  | 893 |  |  |
|  |  |  |  | 0.87 |  |  | 209.09 |  | 4.27 |  |  | 893 |  |
|  | Поправки: М: =3.72/4.27 |
| 10. | С507-5028 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт. | 80 | 8.92 |  |  | 713.82 |  |  |  |  | 3 048 |  |  |
|  |  |  |  | 8.92 |  |  | 713.82 |  | 4.27 |  |  | 3 048 |  |
|  | Поправки: М: =38.10/4.27 |
| 11. | С507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт. | 20 | 0.61 |  |  | 12.18 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 0.61 |  |  | 12.18 |  | 4.27 |  |  | 52 |  |
|  | Поправки: М: =2.60/4.27 |
| 12. | ТССЦ 302-1831 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 12 | 17.28 |  |  | 207.36 |  |  |  |  | 884 |  |  |
|  |  |  |  | 17.28 |  |  | 207.36 |  | 73.68 |  |  | 884 |  |
| 13. | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.12 | 2 958.70 | 1 810.34 | 1 067.10 | 355.04 | 217.24 | 128.05 | 14.41 | 5.92 | 3 928 | 3 130 | 758 |
|  |  |  |  | 81.26 | 154.78 |  | 9.75 | 18.57 | 4.02 | 14.39 |  | 39 | 267 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 271.18 |  |  |  | 98% | 3 329 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 167.43 |  |  |  | 56% | 1 902 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 793.65 |  |  |  |  | 9 159 |  |  |
| 14. | ТССЦ 301-5602 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт. | 12 | 4.39 |  |  | 52.68 |  |  |  |  | 202 |  |  |
|  |  |  |  | 4.39 |  |  | 52.68 |  | 16.82 |  |  | 202 |  |
| 15. | ТССЦ 507-3337 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/25, м | 11.148 | 19.03 |  |  | 212.15 |  |  |  |  | 274 |  |  |
|  |  |  |  | 19.03 |  |  | 212.15 |  | 24.62 |  |  | 274 |  |
|  | Объем: 0.12*92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 20 | 1.44 |  |  | 28.85 |  |  |  |  | 123 |  |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  |  | 28.85 |  | 4.27 |  |  | 123 |  |
|  | Поправки: М: =6.16/4.27 |
| 17. | С507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт. | 4 | 1.73 |  |  | 6.90 |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  |  |  | 1.73 |  |  | 6.90 |  | 4.27 |  |  | 29 |  |
|  | Поправки: М: =7.37/4.27 |
| 18. | С507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт. | 4 | 1.04 |  |  | 4.15 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 1.04 |  |  | 4.15 |  | 4.27 |  |  | 18 |  |
|  | Поправки: М: =4.43/4.27 |
| 19. | ТССЦ 507-3339 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м | 1.874 | 33.67 |  |  | 63.10 |  |  |  |  | 144 |  |  |
|  |  |  |  | 33.67 |  |  | 63.10 |  | 77 |  |  | 144 |  |
|  | Объем: 0.02*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 1.08 | 2 171.21 | 1 473.54 | 626.15 | 2 344.91 | 1 591.42 | 676.24 | 14.41 | 5.97 | 27 282 | 22 932 | 4 037 |
|  |  |  |  | 71.52 | 89.09 |  | 77.24 | 96.21 | 4.05 | 14.39 |  | 313 | 1 385 |
|  | Объем: 24+84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 940.77 |  |  |  | 98% | 23 831 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 198.22 |  |  |  | 56% | 13 618 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 483.90 |  |  |  |  | 64 730 |  |  |
| 21. | ТССЦ 507-3338 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/32, м | 101.304 | 29.31 |  |  | 2 969.22 |  |  |  |  | 5 248 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 2 969.22 |  | 51.8 |  |  | 5 248 |  |
|  | Объем: 1.08*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 301-5603 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт. | 108 | 4.90 |  |  | 529.20 |  |  |  |  | 1 974 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 529.20 |  | 18.28 |  |  | 1 974 |  |
| 23. | ТССЦ 302-1833 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт. | 8 | 36.62 |  |  | 292.96 |  |  |  |  | 1 345 |  |  |
|  |  |  |  | 36.62 |  |  | 292.96 |  | 168.14 |  |  | 1 345 |  |
| 24. | Цена поставщика. ППР колено ф 32 *90, шт | 24 | 2.51 |  |  | 60.21 |  |  | 1 | 1 | 257 |  |  |
|  |  |  |  | 2.51 |  |  | 60.21 |  | 4.27 | 1 |  | 257 |  |
|  | Поправки: М: =10.3*1.04/4.27 |
| 25. | С507-3288 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт. | 40 | 3.17 |  |  | 126.74 |  |  |  |  | 541 |  |  |
|  |  |  |  | 3.17 |  |  | 126.74 |  | 4.27 |  |  | 541 |  |
|  | Поправки: М: =13.53/4.27 |
| 26. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 20 | 1.90 |  |  | 37.99 |  |  |  |  | 162 |  |  |
|  |  |  |  | 1.90 |  |  | 37.99 |  | 4.27 |  |  | 162 |  |
|  | Поправки: М: =8.11/4.27 |
| 27. | ТССЦ 507-3340 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м | 11.352 | 45.47 |  |  | 516.18 |  |  |  |  | 1 331 |  |  |
|  |  |  |  | 45.47 |  |  | 516.18 |  | 117.25 |  |  | 1 331 |  |
|  | Объем: 0.12*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 16-04-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.54 | 2 882.50 | 1 964.72 | 787.16 | 1 556.55 | 1 060.95 | 425.07 | 14.41 | 5.99 | 18 133 | 15 288 | 2 546 |
|  |  |  |  | 130.62 | 111.36 |  | 70.53 | 60.14 | 4.24 | 14.39 |  | 299 | 865 |
|  | Объем: 12+42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 289.25 |  |  |  | 98% | 15 830 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 795.97 |  |  |  | 56% | 9 046 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 641.78 |  |  |  |  | 43 009 |  |  |
| 29. | ТССЦ 507-3339 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 10/40, м | 50.598 | 33.67 |  |  | 1 703.63 |  |  |  |  | 3 896 |  |  |
|  |  |  |  | 33.67 |  |  | 1 703.63 |  | 77 |  |  | 3 896 |  |
|  | Объем: 54*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТССЦ 301-5604 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт. | 54 | 5.67 |  |  | 306.18 |  |  |  |  | 1 141 |  |  |
|  |  |  |  | 5.67 |  |  | 306.18 |  | 21.13 |  |  | 1 141 |  |
| 31. | ТССЦ 302-1834 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 4 | 95.91 |  |  | 383.64 |  |  |  |  | 1 201 |  |  |
|  |  |  |  | 95.91 |  |  | 383.64 |  | 300.29 |  |  | 1 201 |  |
| 32. | С507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт. | 12 | 4.96 |  |  | 59.52 |  |  |  |  | 254 |  |  |
|  |  |  |  | 4.96 |  |  | 59.52 |  | 4.27 |  |  | 254 |  |
|  | Поправки: М: =21.18/4.27 |
| 33. | С507-3289 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт. | 36 | 5.21 |  |  | 187.67 |  |  |  |  | 801 |  |  |
|  |  |  |  | 5.21 |  |  | 187.67 |  | 4.27 |  |  | 801 |  |
|  | Поправки: М: =22.26/4.27 |
| 34. | С507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт. | 10 | 2.66 |  |  | 26.60 |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  |  |  |  | 2.66 |  |  | 26.60 |  | 4.27 |  |  | 114 |  |
|  | Поправки: М: =11.36/4.27 |
| 35. | ТССЦ 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза), м | 7.568 | 71.43 |  |  | 540.58 |  |  |  |  | 1 510 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 540.58 |  | 199.51 |  |  | 1 510 |  |
|  | Объем: 0.08*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕР 16-04-002-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.2 | 3 524.86 | 1 642.13 | 1 749.01 | 704.97 | 328.43 | 349.80 | 14.41 | 5.91 | 6 899 | 4 733 | 2 067 |
|  |  |  |  | 133.72 | 254.06 |  | 26.74 | 50.81 | 3.69 | 14.39 |  | 99 | 731 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 436.13 |  |  |  | 98% | 5 355 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 269.26 |  |  |  | 56% | 3 060 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 410.36 |  |  |  |  | 15 314 |  |  |
| 37. | ТССЦ 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63, м | 18.92 | 71.43 |  |  | 1 351.46 |  |  |  |  | 3 775 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 1 351.46 |  | 199.51 |  |  | 3 775 |  |
|  | Объем: 20*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТССЦ 301-5606 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт. | 20 | 6.81 |  |  | 136.20 |  |  |  |  | 536 |  |  |
|  |  |  |  | 6.81 |  |  | 136.20 |  | 26.79 |  |  | 536 |  |
| 39. | С507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт. | 20 | 16.76 |  |  | 335.13 |  |  |  |  | 1 431 |  |  |
|  |  |  |  | 16.76 |  |  | 335.13 |  | 4.27 |  |  | 1 431 |  |
|  | Поправки: М: =71.55/4.27 |
| 40. | С507-3291 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт. | 4 | 19.71 |  |  | 78.84 |  |  |  |  | 337 |  |  |
|  |  |  |  | 19.71 |  |  | 78.84 |  | 4.27 |  |  | 337 |  |
|  | Поправки: М: =84.16/4.27 |
| 41. | С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 10 | 9.14 |  |  | 91.41 |  |  |  |  | 390 |  |  |
|  |  |  |  | 9.14 |  |  | 91.41 |  | 4.27 |  |  | 390 |  |
|  | Поправки: М: =39.03/4.27 |
| 42. | Цена поставщика. Разборное соединение 2", шт | 2 | 91.58 |  |  | 183.16 |  |  | 1 | 1 | 782 |  |  |
|  |  |  |  | 91.58 |  |  | 183.16 |  | 4.27 | 1 |  | 782 |  |
|  | Поправки: М: =376*1.04/4.27 |
| 43. | ТЕР 16-04-002-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода | 0.11 | 4 169.37 | 1 884.41 | 2 200.36 | 458.63 | 207.29 | 242.04 | 14.41 | 5.91 | 4 460 | 2 987 | 1 430 |
|  |  |  |  | 84.59 | 320.31 |  | 9.30 | 35.23 | 4.58 | 14.39 |  | 43 | 507 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 278.90 |  |  |  | 98% | 3 424 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 172.19 |  |  |  | 56% | 1 957 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 909.72 |  |  |  |  | 9 841 |  |  |
| 44. | ТССЦ 507-3342 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/75, м | 10.714 | 97.11 |  |  | 1 040.44 |  |  |  |  | 3 152 |  |  |
|  |  |  |  | 97.11 |  |  | 1 040.44 |  | 294.2 |  |  | 3 152 |  |
|  | Объем: 11*0.974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТССЦ 301-5607 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт. | 11 | 9.29 |  |  | 102.19 |  |  |  |  | 384 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 102.19 |  | 34.87 |  |  | 384 |  |
| 46. | С507-3177 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт. | 10 | 26.07 |  |  | 260.66 |  |  |  |  | 1 113 |  |  |
|  |  |  |  | 26.07 |  |  | 260.66 |  | 4.27 |  |  | 1 113 |  |
|  | Поправки: М: =111.30/4.27 |
| 47. | С507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт. | 8 | 36.80 |  |  | 294.43 |  |  |  |  | 1 257 |  |  |
|  |  |  |  | 36.80 |  |  | 294.43 |  | 4.27 |  |  | 1 257 |  |
|  | Поправки: М: =157.15/4.27 |
| 48. | С507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт. | 4 | 13.90 |  |  | 55.59 |  |  |  |  | 237 |  |  |
|  |  |  |  | 13.90 |  |  | 55.59 |  | 59.34 |  |  | 237 |  |
|  | Поправки: М: =59.34/4.27 |
| 49. | Цена поставщика. Разборное соединение 2 1/2", шт | 1 | 214.70 |  |  | 214.70 |  |  | 1 | 1 | 917 |  |  |
|  |  |  |  | 214.70 |  |  | 214.70 |  | 4.27 | 1 |  | 917 |  |
|  | Поправки: М: =881.5*1.04/4.27 |
| 50. | Цена поставщика. ППР муфта 75* 2 1/2", шт | 1 | 220.01 |  |  | 220.01 |  |  | 1 | 1 | 939 |  |  |
|  |  |  |  | 220.01 |  |  | 220.01 |  | 4.27 | 1 |  | 939 |  |
|  | Поправки: М: =903.3*1.04/4.27 |
| 51. | Цена поставщика. ППР кран шаровый 63, шт | 1 | 248.11 |  |  | 248.11 |  |  | 1 | 1 | 1 059 |  |  |
|  |  |  |  | 248.11 |  |  | 248.11 |  | 4.27 | 1 |  | 1 059 |  |
|  | Поправки: М: =1018.7*1.04/4.27 |
| 52. | ТЕР 16-05-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (прим), 1 шт. | 80 | 23.06 | 16.28 | 4.96 | 1 844.52 | 1 302.72 | 397.00 | 14.4 | 5.77 | 21 421 | 18 759 | 2 291 |
|  |  |  |  | 1.81 |  |  | 144.80 |  | 2.56 | 1 |  | 371 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ]; ТССЦ 507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]; ТССЦ 509-0966:[ М-(6.87=3435.20*0.002) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 498.13 |  |  |  | 98% | 18 384 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 924.93 |  |  |  | 56% | 10 505 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 267.58 |  |  |  |  | 50 310 |  |  |
| 53. | С302-0062 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт. | 80 | 33.19 |  |  | 2 655.36 |  |  |  |  | 11 338 |  |  |
|  |  |  |  | 33.19 |  |  | 2 655.36 |  | 4.27 |  |  | 11 338 |  |
|  | Поправки: М: =141.73/4.27 |
| 54. | ТЕР 16-04-002-08 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода | 0.52 | 3 658.19 | 1 682.51 | 1 889.80 | 1 902.26 | 874.90 | 982.70 | 14.41 | 5.93 | 18 634 | 12 607 | 5 827 |
|  |  |  |  | 85.88 | 272.55 |  | 44.66 | 141.73 | 4.47 | 14.39 |  | 200 | 2 039 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 169.12 |  |  |  | 98% | 14 353 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 721.81 |  |  |  | 56% | 8 202 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 793.19 |  |  |  |  | 41 189 |  |  |
| 55. | ТССЦ 507-3343 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/90, м | 50.648 | 147.30 |  |  | 7 460.45 |  |  |  |  | 24 838 |  |  |
|  |  |  |  | 147.30 |  |  | 7 460.45 |  | 490.4 |  |  | 24 838 |  |
|  | Объем: 52*0.974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТССЦ 301-5608 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт. | 52 | 9.95 |  |  | 517.40 |  |  |  |  | 2 006 |  |  |
|  |  |  |  | 9.95 |  |  | 517.40 |  | 38.57 |  |  | 2 006 |  |
| 57. | С507-4306 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, шт. | 14 | 52.65 |  |  | 737.11 |  |  |  |  | 3 147 |  |  |
|  |  |  |  | 52.65 |  |  | 737.11 |  | 4.27 |  |  | 3 147 |  |
|  | Поправки: М: =224.82/4.27 |
| 58. | С507-3293 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт. | 6 | 82.34 |  |  | 494.02 |  |  |  |  | 2 109 |  |  |
|  |  |  |  | 82.34 |  |  | 494.02 |  | 4.27 |  |  | 2 109 |  |
|  | Поправки: М: =351.58/4.27 |
| 59. | С507-5014 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт. | 10 | 26.68 |  |  | 266.81 |  |  |  |  | 1 139 |  |  |
|  |  |  |  | 26.68 |  |  | 266.81 |  | 4.27 |  |  | 1 139 |  |
|  | Поправки: М: =113.93/4.27 |
| 60. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода | 36.1 | 201.43 | 42.58 | 32.78 | 7 271.60 | 1 537.30 | 1 183.18 | 14.41 | 8.04 | 46 684 | 22 152 | 9 513 |
|  |  |  |  | 126.07 |  |  | 4 551.13 |  | 3.3 | 1 |  | 15 019 |  |
|  | Объем: 104+12+108+54+20+11+52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 383.57 |  |  |  | 77% | 17 057 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 922.38 |  |  |  | 48% | 10 633 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 577.55 |  |  |  |  | 74 374 |  |  |
| 61. | ТССЦ 104-0842 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м | 114.4 | 5.41 |  |  | 618.90 |  |  |  |  | 2 768 |  |  |
|  |  |  |  | 5.41 |  |  | 618.90 |  | 24.2 |  |  | 2 768 |  |
|  | Объем: 104*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ТССЦ 104-0843 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м | 13.2 | 6.14 |  |  | 81.05 |  |  |  |  | 384 |  |  |
|  |  |  |  | 6.14 |  |  | 81.05 |  | 29.06 |  |  | 384 |  |
|  | Объем: 12*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТССЦ 104-0844 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 118.8 | 7.80 |  |  | 926.64 |  |  |  |  | 4 012 |  |  |
|  |  |  |  | 7.80 |  |  | 926.64 |  | 33.77 |  |  | 4 012 |  |
|  | Объем: 108*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТССЦ 104-0845 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м | 59.4 | 8.63 |  |  | 512.62 |  |  |  |  | 2 367 |  |  |
|  |  |  |  | 8.63 |  |  | 512.62 |  | 39.85 |  |  | 2 367 |  |
|  | Объем: 54*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ТССЦ 104-0848 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м | 22 | 12.01 |  |  | 264.22 |  |  |  |  | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  | 12.01 |  |  | 264.22 |  | 60.89 |  |  | 1 340 |  |
| 66. | ТССЦ 104-0849 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м | 12.1 | 15.16 |  |  | 183.44 |  |  |  |  | 773 |  |  |
|  |  |  |  | 15.16 |  |  | 183.44 |  | 63.9 |  |  | 773 |  |
| 67. | ТССЦ 104-0863 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м | 57.2 | 39.81 |  |  | 2 277.13 |  |  |  |  | 12 495 |  |  |
|  |  |  |  | 39.81 |  |  | 2 277.13 |  | 218.44 |  |  | 12 495 |  |
|  | Объем: 52*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ТЕР 16-07-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 123.30 | 75.50 | 9.55 | 123.30 | 75.50 | 9.55 | 14.4 | 5.49 | 1 285 | 1 087 | 52 |
|  |  |  |  | 38.25 | 0.19 |  | 38.25 | 0.19 | 3.8 | 14.47 |  | 145 | 3 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 87.04 |  |  |  | 98% | 1 068 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 53.74 |  |  |  | 56% | 610 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 264.08 |  |  |  |  | 2 964 |  |  |
| 69. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 1.0153 | 66.71 |  | 66.71 | 67.73 |  | 67.73 | 1 | 6.28 | 425 |  | 425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =418.94/6.28 |
| 70. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 1.0153 |  |  |  |  |  |  |  | 117.48 | 119 |  | 119 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 57 373.77 | 11 631.46 | 7 697.01 |  |  | 346 834 | 167 579 | 46 045 |
|  |  |  | 38 045.31 | 800.27 |  |  |  | 133 207 | 11 532 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 20 949.64 |  |  |  |  | 63 340 |  |  |
|  |  |  | 20 949.64 |  |  |  |  | 63 340 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 20 949.64 |  |  |  |  | 63 340 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 20 949.64 |  |  |  |  | 63 340 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 15 352.10 | 2 081.12 | 2 648.24 |  |  | 90 548 | 29 989 | 16 243 |
|  |  |  | 10 622.75 | 127.32 |  |  |  | 44 317 | 1 832 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 5 790.19 |  |  |  |  | 28 093 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 60) | 2 048.00 |  |  |  |  | 25 179 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 2, 60) | 1 325.06 |  |  |  |  | 15 274 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 18 725.16 |  |  |  |  | 131 001 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 21 072.03 | 9 550.34 | 5 048.77 |  |  | 192 946 | 137 590 | 29 802 |
|  |  |  | 6 472.92 | 672.95 |  |  |  | 25 550 | 9 700 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3-5; %=98 - по стр. 6, 13, 20, 28, 36, 43, 52, 54, 68) | 11 139.75 |  |  |  |  | 136 753 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=40 - по стр. 3-5; %=56 - по стр. 6, 13, 20, 28, 36, 43, 52, 54, 68) | 6 942.50 |  |  |  |  | 79 012 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 39 154.28 |  |  |  |  | 408 711 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 78 829.08 |  |  |  |  | 603 052 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 1 686.94 |  |  |  |  | 12 905 |  |  |
|  | Итого | 80 516.02 |  |  |  |  | 615 957 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 610.32 |  |  |  |  | 12 319 |  |  |
|  | Итого | 82 126.34 |  |  |  |  | 628 276 |  |  |
|  | НДС 18% | 14 782.74 |  |  |  |  | 113 090 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 96 909.08 |  |  |  |  | 741 366 |  |  |
|  | Раздел 2. горячее водоснабжение |
| 71. | ТЕР 46-03-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 1.44 | 2 557.56 | 625.61 | 1 931.95 | 3 682.88 | 900.87 | 2 782.00 | 14.41 | 4.41 | 25 250 | 12 982 | 12 269 |
|  |  |  |  |  | 176.84 |  |  | 254.65 | 1 | 14.39 |  |  | 3 664 |
|  | Объем: 12+12+120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 143.96 |  |  |  | 84% | 13 983 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 693.31 |  |  |  | 48% | 7 990 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 520.16 |  |  |  |  | 47 223 |  |  |
| 72. | ТЕР 46-03-017-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.288 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 762.29 | 186.76 | 12.67 | 14.41 | 8.22 | 5 204 | 2 691 | 104 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 562.86 |  | 4.28 | 1 |  | 2 409 |  |
|  | Объем: (0.1*0.1*0.2*144) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 184.89 |  |  |  | 84% | 2 260 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 112.06 |  |  |  | 48% | 1 292 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 059.24 |  |  |  |  | 8 756 |  |  |
| 73. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 4.36 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 1 705.76 | 1 332.85 | 36.10 | 14.4 | 4.98 | 20 478 | 19 193 | 180 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 336.81 | 5.62 | 3.28 | 16.84 |  | 1 105 | 95 |
|  | Объем: 24+160+96+120+24+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 990.47 |  |  |  | 63% | 12 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 669.24 |  |  |  | 40% | 7 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 365.46 |  |  |  |  | 40 345 |  |  |
| 74. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 1.75 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 178.08 | 920.24 | 24.87 | 14.4 | 4.96 | 14 139 | 13 251 | 123 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 232.98 | 3.85 | 3.28 | 16.79 |  | 764 | 65 |
|  | Объем: 38+30+42+60+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 683.83 |  |  |  | 63% | 8 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 462.05 |  |  |  | 40% | 5 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 323.95 |  |  |  |  | 27 854 |  |  |
| 75. | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода | 1.6 | 4 137.66 | 2 301.52 | 1 728.54 | 6 620.25 | 3 682.43 | 2 765.66 | 14.41 | 5.89 | 70 075 | 53 064 | 16 290 |
|  |  |  |  | 107.60 | 253.30 |  | 172.16 | 405.28 | 4.19 | 14.39 |  | 721 | 5 832 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 4 700.87 |  |  |  | 98% | 57 718 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 902.27 |  |  |  | 56% | 32 982 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 223.39 |  |  |  |  | 160 775 |  |  |
| 76. | ТССЦ 301-5601 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт. | 160 | 3.74 |  |  | 598.40 |  |  |  |  | 2 085 |  |  |
|  |  |  |  | 3.74 |  |  | 598.40 |  | 13.03 |  |  | 2 085 |  |
| 77. | ТССЦ 507-3354 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/20, м | 143.84 | 13.97 |  |  | 2 009.44 |  |  |  |  | 3 616 |  |  |
|  |  |  |  | 13.97 |  |  | 2 009.44 |  | 25.14 |  |  | 3 616 |  |
|  | Объем: 160*0.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт. | 300 | 0.87 |  |  | 261.36 |  |  |  |  | 1 116 |  |  |
|  |  |  |  | 0.87 |  |  | 261.36 |  | 4.27 |  |  | 1 116 |  |
|  | Поправки: М: =3.72/4.27 |
| 79. | С507-5028 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт. | 252 | 8.92 |  |  | 2 248.52 |  |  |  |  | 9 601 |  |  |
|  |  |  |  | 8.92 |  |  | 2 248.52 |  | 4.27 |  |  | 9 601 |  |
|  | Поправки: М: =38.1/4.27 |
| 80. | С507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт. | 50 | 0.61 |  |  | 30.44 |  |  |  |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  | 0.61 |  |  | 30.44 |  | 4.27 |  |  | 130 |  |
|  | Поправки: М: =2.60/4.27 |
| 81. | С302-0062 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт. | 172 | 33.19 |  |  | 5 709.03 |  |  |  |  | 24 378 |  |  |
|  |  |  |  | 33.19 |  |  | 5 709.03 |  | 4.27 |  |  | 24 378 |  |
|  | Поправки: М: =141.73/4.27 |
| 82. | Цена поставщика. Разборное соединение 1/2", шт | 160 | 22.89 |  |  | 3 663.14 |  |  | 1 | 1 | 15 642 |  |  |
|  |  |  |  | 22.89 |  |  | 3 663.14 |  | 4.27 | 1 |  | 15 642 |  |
|  | Поправки: М: =94*1.04/4.27 |
| 83. | ТССЦ 507-3338 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м | 11.256 | 29.31 |  |  | 329.91 |  |  |  |  | 583 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 329.91 |  | 51.8 |  |  | 583 |  |
|  | Объем: 0.12*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ТЕР 16-05-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (прим), 1 шт. | 80 | 23.06 | 16.28 | 4.96 | 1 844.52 | 1 302.72 | 397.00 | 14.4 | 5.77 | 21 421 | 18 759 | 2 291 |
|  |  |  |  | 1.81 |  |  | 144.80 |  | 2.56 | 1 |  | 371 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ]; ТССЦ 507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]; ТССЦ 509-0966:[ М-(6.87=3435.20*0.002) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 498.13 |  |  |  | 98% | 18 384 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 924.93 |  |  |  | 56% | 10 505 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 267.58 |  |  |  |  | 50 310 |  |  |
| 85. | С302-0062 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт. | 80 | 33.19 |  |  | 2 655.36 |  |  |  |  | 11 338 |  |  |
|  |  |  |  | 33.19 |  |  | 2 655.36 |  | 4.27 |  |  | 11 338 |  |
|  | Поправки: М: =141.73/4.27 |
| 86. | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода | 2.2 | 2 958.70 | 1 810.34 | 1 067.10 | 6 509.14 | 3 982.75 | 2 347.62 | 14.41 | 5.92 | 72 008 | 57 391 | 13 898 |
|  |  |  |  | 81.26 | 154.78 |  | 178.77 | 340.51 | 4.02 | 14.39 |  | 719 | 4 900 |
|  | Объем: 196+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 4 971.75 |  |  |  | 98% | 61 045 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3 069.51 |  |  |  | 56% | 34 883 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 550.40 |  |  |  |  | 167 936 |  |  |
| 87. | ТССЦ 301-5602 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт. | 220 | 4.39 |  |  | 965.80 |  |  |  |  | 3 700 |  |  |
|  |  |  |  | 4.39 |  |  | 965.80 |  | 16.82 |  |  | 3 700 |  |
| 88. | ТССЦ 507-3355 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/25, м | 204.38 | 22.08 |  |  | 4 512.71 |  |  |  |  | 8 418 |  |  |
|  |  |  |  | 22.08 |  |  | 4 512.71 |  | 41.19 |  |  | 8 418 |  |
|  | Объем: 220*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 40 | 1.44 |  |  | 57.70 |  |  |  |  | 246 |  |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  |  | 57.70 |  | 4.27 |  |  | 246 |  |
|  | Поправки: М: =6.16/4.27 |
| 90. | С507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт. | 40 | 1.73 |  |  | 69.04 |  |  |  |  | 295 |  |  |
|  |  |  |  | 1.73 |  |  | 69.04 |  | 4.27 |  |  | 295 |  |
|  | Поправки: М: =7.37/4.27 |
| 91. | С507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт. | 20 | 1.04 |  |  | 20.75 |  |  |  |  | 89 |  |  |
|  |  |  |  | 1.04 |  |  | 20.75 |  | 4.27 |  |  | 89 |  |
|  | Поправки: М: =4.43/4.27 |
| 92. | С302-0063 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт. | 8 | 51.56 |  |  | 412.46 |  |  |  |  | 1 761 |  |  |
|  |  |  |  | 51.56 |  |  | 412.46 |  | 4.27 |  |  | 1 761 |  |
|  | Поправки: М: =220.15/4.27 |
| 93. | ТССЦ 507-3339 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м | 11.244 | 33.67 |  |  | 378.59 |  |  |  |  | 866 |  |  |
|  |  |  |  | 33.67 |  |  | 378.59 |  | 77 |  |  | 866 |  |
|  | Объем: 0.12*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 1.56 | 2 171.21 | 1 473.54 | 626.15 | 3 387.09 | 2 298.72 | 976.79 | 14.41 | 5.97 | 39 408 | 33 125 | 5 831 |
|  |  |  |  | 71.52 | 89.09 |  | 111.57 | 138.98 | 4.05 | 14.39 |  | 452 | 2 000 |
|  | Объем: 24+120+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 803.36 |  |  |  | 98% | 34 423 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 730.77 |  |  |  | 56% | 19 670 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 921.21 |  |  |  |  | 93 501 |  |  |
| 95. | ТССЦ 507-3356 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/32, м | 146.328 | 35.59 |  |  | 5 207.81 |  |  |  |  | 10 113 |  |  |
|  |  |  |  | 35.59 |  |  | 5 207.81 |  | 69.11 |  |  | 10 113 |  |
|  | Объем: 156*0.938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | ТССЦ 301-5603 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт. | 156 | 4.90 |  |  | 764.40 |  |  |  |  | 2 852 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 764.40 |  | 18.28 |  |  | 2 852 |  |
| 97. | С302-0064 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт. | 12 | 81.53 |  |  | 978.35 |  |  |  |  | 4 178 |  |  |
|  |  |  |  | 81.53 |  |  | 978.35 |  | 4.27 |  |  | 4 178 |  |
|  | Поправки: М: =348.13/4.27 |
| 98. | Цена поставщика. ППР колено ф 32 *90, шт | 60 | 2.51 |  |  | 150.52 |  |  | 1 | 1 | 643 |  |  |
|  |  |  |  | 2.51 |  |  | 150.52 |  | 4.27 | 1 |  | 643 |  |
|  | Поправки: М: =10.3*1.04/4.27 |
| 99. | С507-3288 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт. | 32 | 3.17 |  |  | 101.40 |  |  |  |  | 433 |  |  |
|  |  |  |  | 3.17 |  |  | 101.40 |  | 4.27 |  |  | 433 |  |
|  | Поправки: М: =13.53/4.27 |
| 100. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 16 | 1.90 |  |  | 30.39 |  |  |  |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  | 1.90 |  |  | 30.39 |  | 4.27 |  |  | 130 |  |
|  | Поправки: М: =8.11/4.27 |
| 101. | ТССЦ 507-3340 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м | 9.46 | 45.47 |  |  | 430.15 |  |  |  |  | 1 109 |  |  |
|  |  |  |  | 45.47 |  |  | 430.15 |  | 117.25 |  |  | 1 109 |  |
|  | Объем: 0.1*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ТЕР 16-04-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода | 1.14 | 2 882.50 | 1 964.72 | 787.16 | 3 286.05 | 2 239.78 | 897.37 | 14.41 | 5.99 | 38 282 | 32 275 | 5 375 |
|  |  |  |  | 130.62 | 111.36 |  | 148.91 | 126.95 | 4.24 | 14.39 |  | 631 | 1 827 |
|  | Объем: 12+42+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 721.74 |  |  |  | 98% | 33 420 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 680.38 |  |  |  | 56% | 19 097 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 688.17 |  |  |  |  | 90 799 |  |  |
| 103. | ТССЦ 507-3357 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/40, м | 106.818 | 49.88 |  |  | 5 328.08 |  |  |  |  | 11 834 |  |  |
|  |  |  |  | 49.88 |  |  | 5 328.08 |  | 110.79 |  |  | 11 834 |  |
|  | Объем: 114*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ТССЦ 301-5604 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт. | 114 | 5.67 |  |  | 646.38 |  |  |  |  | 2 409 |  |  |
|  |  |  |  | 5.67 |  |  | 646.38 |  | 21.13 |  |  | 2 409 |  |
| 105. | С302-0065 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт. | 4 | 136.86 |  |  | 547.46 |  |  |  |  | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  | 136.86 |  |  | 547.46 |  | 4.27 |  |  | 2 338 |  |
|  | Поправки: М: =584.41/4.27 |
| 106. | С507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт. | 20 | 4.96 |  |  | 99.20 |  |  |  |  | 424 |  |  |
|  |  |  |  | 4.96 |  |  | 99.20 |  | 4.27 |  |  | 424 |  |
|  | Поправки: М: =21.18/4.27 |
| 107. | С507-3289 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт. | 20 | 5.21 |  |  | 104.26 |  |  |  |  | 445 |  |  |
|  |  |  |  | 5.21 |  |  | 104.26 |  | 4.27 |  |  | 445 |  |
|  | Поправки: М: =22.26/4.27 |
| 108. | С507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт. | 10 | 2.66 |  |  | 26.60 |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  |  |  |  | 2.66 |  |  | 26.60 |  | 4.27 |  |  | 114 |  |
|  | Поправки: М: =11.36/4.27 |
| 109. | ТССЦ 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза), м | 7.568 | 71.43 |  |  | 540.58 |  |  |  |  | 1 510 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 540.58 |  | 199.51 |  |  | 1 510 |  |
|  | Объем: 0.08*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ТЕР 16-04-002-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(прим.), 100 м трубопровода | 0.05 | 3 588.58 | 1 712.11 | 1 749.01 | 179.43 | 85.61 | 87.45 | 14.41 | 5.91 | 1 774 | 1 234 | 517 |
|  |  |  |  | 127.46 | 254.06 |  | 6.37 | 12.70 | 3.68 | 14.39 |  | 23 | 183 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 113.06 |  |  |  | 98% | 1 389 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 69.80 |  |  |  | 56% | 794 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 362.29 |  |  |  |  | 3 956 |  |  |
| 111. | ТССЦ 301-5605 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 5 | 5.79 |  |  | 28.95 |  |  |  |  | 111 |  |  |
|  |  |  |  | 5.79 |  |  | 28.95 |  | 22.28 |  |  | 111 |  |
| 112. | ТССЦ 507-3358 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/50, м | 4.73 | 73.95 |  |  | 349.78 |  |  |  |  | 833 |  |  |
|  |  |  |  | 73.95 |  |  | 349.78 |  | 176.07 |  |  | 833 |  |
|  | Объем: 5*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | С507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 6 | 8.98 |  |  | 53.89 |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  |  |  |  | 8.98 |  |  | 53.89 |  | 4.27 |  |  | 230 |  |
|  | Поправки: М: =38.35/4.27 |
| 114. | С507-3290 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт. | 1 | 10.58 |  |  | 10.58 |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  | 10.58 |  |  | 10.58 |  | 4.27 |  |  | 45 |  |
|  | Поправки: М: =45.18/4.27 |
| 115. | С302-0066 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт. | 1 | 211.33 |  |  | 211.33 |  |  |  |  | 902 |  |  |
|  |  |  |  | 211.33 |  |  | 211.33 |  | 4.27 |  |  | 902 |  |
|  | Поправки: М: =902.37/4.27 |
| 116. | С507-5011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт. | 2 | 4.95 |  |  | 9.90 |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  |  |  |  | 4.95 |  |  | 9.90 |  | 4.27 |  |  | 42 |  |
|  | Поправки: М: =21.14/4.27 |
| 117. | ТЕР 16-04-002-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (прим.), 100 м трубопровода | 0.38 | 3 524.86 | 1 642.13 | 1 749.01 | 1 339.45 | 624.01 | 664.62 | 14.41 | 5.91 | 13 107 | 8 992 | 3 928 |
|  |  |  |  | 133.72 | 254.06 |  | 50.81 | 96.54 | 3.69 | 14.39 |  | 188 | 1 389 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 828.63 |  |  |  | 98% | 10 173 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 511.59 |  |  |  | 56% | 5 813 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 679.67 |  |  |  |  | 29 094 |  |  |
| 118. | ТССЦ 507-3359 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/63, м | 35.948 | 121.78 |  |  | 4 377.75 |  |  |  |  | 10 859 |  |  |
|  |  |  |  | 121.78 |  |  | 4 377.75 |  | 302.07 |  |  | 10 859 |  |
|  | Объем: 38*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ТССЦ 301-5606 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт. | 38 | 6.81 |  |  | 258.78 |  |  |  |  | 1 018 |  |  |
|  |  |  |  | 6.81 |  |  | 258.78 |  | 26.79 |  |  | 1 018 |  |
| 120. | С507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт. | 10 | 16.76 |  |  | 167.56 |  |  |  |  | 716 |  |  |
|  |  |  |  | 16.76 |  |  | 167.56 |  | 4.27 |  |  | 716 |  |
|  | Поправки: М: =71.55/4.27 |
| 121. | С507-3291 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт. | 6 | 19.71 |  |  | 118.26 |  |  |  |  | 505 |  |  |
|  |  |  |  | 19.71 |  |  | 118.26 |  | 4.27 |  |  | 505 |  |
|  | Поправки: М: =84.16/4.27 |
| 122. | С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 8 | 9.14 |  |  | 73.12 |  |  |  |  | 312 |  |  |
|  |  |  |  | 9.14 |  |  | 73.12 |  | 4.27 |  |  | 312 |  |
|  | Поправки: М: =39.03/4.27 |
| 123. | ТЕР 16-04-002-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм(прим.), 100 м трубопровода | 0.3 | 4 169.37 | 1 884.41 | 2 200.36 | 1 250.81 | 565.32 | 660.11 | 14.41 | 5.91 | 12 164 | 8 146 | 3 901 |
|  |  |  |  | 84.59 | 320.31 |  | 25.38 | 96.09 | 4.58 | 14.39 |  | 116 | 1 383 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 760.62 |  |  |  | 98% | 9 338 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 469.60 |  |  |  | 56% | 5 336 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 481.03 |  |  |  |  | 26 839 |  |  |
| 124. | ТССЦ 507-3360 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 20/75, м | 29.22 | 202.54 |  |  | 5 918.22 |  |  |  |  | 14 162 |  |  |
|  |  |  |  | 202.54 |  |  | 5 918.22 |  | 484.67 |  |  | 14 162 |  |
|  | Объем: 30*0.974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | ТССЦ 301-5607 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт. | 30 | 9.29 |  |  | 278.70 |  |  |  |  | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 278.70 |  | 34.87 |  |  | 1 046 |  |
| 126. | С507-3177 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт. | 12 | 26.07 |  |  | 312.79 |  |  |  |  | 1 336 |  |  |
|  |  |  |  | 26.07 |  |  | 312.79 |  | 4.27 |  |  | 1 336 |  |
|  | Поправки: М: =111.30/4.27 |
| 127. | С507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт. | 7 | 36.80 |  |  | 257.62 |  |  |  |  | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  | 36.80 |  |  | 257.62 |  | 4.27 |  |  | 1 100 |  |
|  | Поправки: М: =157.15/4.27 |
| 128. | С507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт. | 6 | 13.90 |  |  | 83.38 |  |  |  |  | 356 |  |  |
|  |  |  |  | 13.90 |  |  | 83.38 |  | 4.27 |  |  | 356 |  |
|  | Поправки: М: =59.34/4.27 |
| 129. | Цена поставщика. Разборное соединение 2 1/2", шт | 1 | 214.70 |  |  | 214.70 |  |  | 1 | 1 | 917 |  |  |
|  |  |  |  | 214.70 |  |  | 214.70 |  | 4.27 | 1 |  | 917 |  |
|  | Поправки: М: =881.5*1.04/4.27 |
| 130. | Цена поставщика. ППР муфта 75* 2 1/2", шт | 1 | 220.01 |  |  | 220.01 |  |  | 1 | 1 | 939 |  |  |
|  |  |  |  | 220.01 |  |  | 220.01 |  | 4.27 | 1 |  | 939 |  |
|  | Поправки: М: =903.3*1.04/4.27 |
| 131. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода | 72.3 | 201.43 | 42.58 | 32.78 | 14 563.35 | 3 078.86 | 2 369.63 | 14.41 | 8.04 | 93 497 | 44 366 | 19 052 |
|  |  |  |  | 126.07 |  |  | 9 114.86 |  | 3.3 | 1 |  | 30 079 |  |
|  | Объем: 160+220+156+114+5+38+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 770.97 |  |  |  | 77% | 34 162 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 847.32 |  |  |  | 48% | 21 296 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 181.64 |  |  |  |  | 148 955 |  |  |
| 132. | ТССЦ 104-0853 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м | 176 | 8.70 |  |  | 1 531.20 |  |  |  |  | 6 473 |  |  |
|  |  |  |  | 8.70 |  |  | 1 531.20 |  | 36.78 |  |  | 6 473 |  |
|  | Объем: 160*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ТССЦ 104-0854 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м | 242 | 10.06 |  |  | 2 434.52 |  |  |  |  | 10 643 |  |  |
|  |  |  |  | 10.06 |  |  | 2 434.52 |  | 43.98 |  |  | 10 643 |  |
|  | Объем: 220*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | ТССЦ 104-0855 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м | 61.6 | 12.37 |  |  | 761.99 |  |  |  |  | 3 255 |  |  |
|  |  |  |  | 12.37 |  |  | 761.99 |  | 52.84 |  |  | 3 255 |  |
|  | Объем: 56*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | ТССЦ 104-0856 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м | 125.4 | 14.84 |  |  | 1 860.94 |  |  |  |  | 7 992 |  |  |
|  |  |  |  | 14.84 |  |  | 1 860.94 |  | 63.73 |  |  | 7 992 |  |
|  | Объем: 114*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | ТССЦ 104-0858 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м | 5.5 | 18.05 |  |  | 99.28 |  |  |  |  | 464 |  |  |
|  |  |  |  | 18.05 |  |  | 99.28 |  | 84.43 |  |  | 464 |  |
|  | Объем: 5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | ТССЦ 104-0867 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м | 41.8 | 21.70 |  |  | 907.06 |  |  |  |  | 3 415 |  |  |
|  |  |  |  | 21.70 |  |  | 907.06 |  | 81.69 |  |  | 3 415 |  |
|  | Объем: 38*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | ТССЦ 104-0861 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м | 33 | 25.87 |  |  | 853.71 |  |  |  |  | 4 318 |  |  |
|  |  |  |  | 25.87 |  |  | 853.71 |  | 130.86 |  |  | 4 318 |  |
|  | Объем: 30*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | ТЕР 16-07-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка | 1 | 63.93 | 53.96 | 6.74 | 63.93 | 53.96 | 6.74 | 14.41 | 5.24 | 830 | 778 | 35 |
|  |  |  |  | 3.23 |  |  | 3.23 |  | 5.46 | 1 |  | 18 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ]; ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 62.05 |  |  |  | 98% | 762 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 38.31 |  |  |  | 56% | 436 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.30 |  |  |  |  | 2 028 |  |  |
| 140. | ТЕР 16-07-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 123.30 | 75.50 | 9.55 | 123.30 | 75.50 | 9.55 | 14.4 | 5.49 | 1 285 | 1 087 | 52 |
|  |  |  |  | 38.25 | 0.19 |  | 38.25 | 0.19 | 3.8 | 14.47 |  | 145 | 3 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 87.04 |  |  |  | 98% | 1 068 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 53.74 |  |  |  | 56% | 610 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 264.08 |  |  |  |  | 2 964 |  |  |
| 141. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 1.5542 | 66.71 |  | 66.71 | 103.68 |  | 103.68 | 1 | 6.28 | 651 |  | 651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =418.94/6.28 |
| 142. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 1.5542 |  |  |  |  |  |  |  | 117.48 | 183 |  | 183 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 106 872.26 | 21 330.38 | 14 141.86 |  |  | 624 141 | 307 334 | 84 680 |
|  |  |  | 71 400.01 | 1 481.36 |  |  |  | 232 126 | 21 341 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 33 519.78 |  |  |  |  | 81 568 |  |  |
|  |  |  | 33 519.78 |  |  |  |  | 81 568 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 33 519.78 |  |  |  |  | 81 568 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 33 519.78 |  |  |  |  | 81 568 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 31 809.27 | 4 166.49 | 5 267.98 |  |  | 179 486 | 60 039 | 32 259 |
|  |  |  | 22 374.79 | 254.65 |  |  |  | 87 189 | 3 664 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 12 697.07 |  |  |  |  | 54 701 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 71, 72; %=77 - по стр. 131) | 4 099.83 |  |  |  |  | 50 405 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 71, 72, 131) | 2 652.68 |  |  |  |  | 30 577 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 38 561.78 |  |  |  |  | 260 468 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 41 543.21 | 17 163.89 | 8 873.88 |  |  | 363 087 | 247 295 | 52 421 |
|  |  |  | 15 505.44 | 1 226.71 |  |  |  | 63 369 | 17 677 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 73, 74; %=98 - по стр. 75, 84, 86, 94, 102, 110, 117, 123, 139, 140) | 20 221.54 |  |  |  |  | 248 261 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=40 - по стр. 73, 74; %=56 - по стр. 75, 84, 86, 94, 102, 110, 117, 123, 139, 140) | 12 582.19 |  |  |  |  | 143 168 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 74 346.94 |  |  |  |  | 754 516 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 146 428.50 |  |  |  |  | 1 096 552 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 3 133.57 |  |  |  |  | 23 466 |  |  |
|  | Итого | 149 562.07 |  |  |  |  | 1 120 018 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 991.24 |  |  |  |  | 22 400 |  |  |
|  | Итого | 152 553.31 |  |  |  |  | 1 142 418 |  |  |
|  | НДС 18% | 27 459.60 |  |  |  |  | 205 635 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 180 012.91 |  |  |  |  | 1 348 053 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 164 246.03 | 32 961.84 | 21 838.87 |  |  | 970 975 | 474 913 | 130 725 |
|  |  |  | 109 445.32 | 2 281.63 |  |  |  | 365 333 | 32 873 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 54 469.42 |  |  |  |  | 144 908 |  |  |
|  |  |  | 54 469.42 |  |  |  |  | 144 908 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 54 469.42 |  |  |  |  | 144 908 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 54 469.42 |  |  |  |  | 144 908 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 47 161.37 | 6 247.61 | 7 916.22 |  |  | 270 034 | 90 028 | 48 502 |
|  |  |  | 32 997.54 | 381.97 |  |  |  | 131 506 | 5 496 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 18 487.26 |  |  |  |  | 82 794 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 71, 72; %=77 - по стр. 60, 131) | 6 147.83 |  |  |  |  | 75 584 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 2, 60, 71, 72, 131) | 3 977.74 |  |  |  |  | 45 851 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 57 286.94 |  |  |  |  | 391 469 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 62 615.24 | 26 714.23 | 13 922.65 |  |  | 556 033 | 384 885 | 82 223 |
|  |  |  | 21 978.36 | 1 899.66 |  |  |  | 88 919 | 27 377 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3-5, 73, 74; %=98 - по стр. 6, 13, 20, 28, 36, 43, 52, 54, 68, 75, 84, 86, 94, 102, 110, 117, 123, 139, 140) | 31 361.29 |  |  |  |  | 385 014 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=40 - по стр. 3-5, 73, 74; %=56 - по стр. 6, 13, 20, 28, 36, 43, 52, 54, 68, 75, 84, 86, 94, 102, 110, 117, 123, 139, 140) | 19 524.69 |  |  |  |  | 222 180 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 113 501.22 |  |  |  |  | 1 163 227 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 225 257.58 |  |  |  |  | 1 699 604 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 4 820.51 |  |  |  |  | 36 372 |  |  |
|  | Итого | 230 078.09 |  |  |  |  | 1 735 976 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 601.56 |  |  |  |  | 34 720 |  |  |
|  | Итого | 234 679.65 |  |  |  |  | 1 770 696 |  |  |
|  | НДС 18% | 42 242.34 |  |  |  |  | 318 725 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 276 921.99 |  |  |  |  | 2 089 421 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ № 7» Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |