«Согласовано»                                                            «Утверждаю»

Директор                                                                       Директор

МКУ ГО «Город Калининград»

«КР МКД»                                                                  ООО    «УКБР 1»

________________С.Б. Русович                                ___________И.А.Журавлев                                  «___»______________2017г.                                     «___»______________2017г.

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада с утеплением МКД №74 по ул. Киевская

г.Калининграда.

Дополнительные работы

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул.Киевская, 74. |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул.Киевская, № 74 необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 30 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 10 календарных дней - производство работ, 20 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3 и соблюдения технологического процесса производства работ. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции СНиП II-26-76 «Кровли», МДС 12-33.2007 «Кровельные работы», СНиП 12-03-2001 «Безопасноть труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2001 «Безопасноть труда в строительстве. Часть2.» |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи. |

- Основные допустимые материалы:

|  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки PAROK LINIO 20 или аналог |
| --- | --- |
|  | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог. |
|  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б или аналог |
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или аналог |
|  | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" или аналог |
|  | Металлочерепица «Монтерей» толщиной не менее 0.55 мм с полимерным покрытием либо аналог |
|  | Доска обрезная толщиной-32мм шириной-100мм, не менее II сорта |
|  | Дверные блоки стальные в комплекте со скобяными изделиями |
|  | Дверной доводчик гидравлический ТS-68 с зубчатым приводом |
|  | Мастика битумная |
|  | Песок природный для строительных работ средний |
|  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ |
|  | Раствор цементно-известковый М 75 |
|  | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М 150) |
|  | Грунтовка ХС-059 химстойкая красно-коричневая |
|  | Эмаль ХВ-785 белая |
|  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |
|  | Зажим анкерный |
|  | Зажим прокалывающий |
|  | Крюк анкерный |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ  Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета - фактуры на примененные материалы.

3. Подрядчик  обязан  производить  уборку  территории  объекта  от строительного мусора и  осуществлять вывоз мусора.

4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

2.Подрядчик, Технический надзор не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ                        «КР МКД».

3. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								    Г.А. Мацепура

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева