| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР № 1» |
| ___________________________ /С.Б. Русович / | _____________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»_________________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 74 по ул.Киевская г.Калининграда |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.34 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.34 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.54 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.9 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из брусьев | 100 м | 0.66 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 |
| 7. | Разборка конькового прогона из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.45 |
| 8. | Устройство конькового прогона из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.45 |
| 9. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.084 |
| 10. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 43.14 |
| 11. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.152 |
| 12. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 44.55 |
| 13. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 2.5 |
| 14. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (в т.ч. снегозадержатели) | м2 | 25 |
| 15. | Устройство обрешетки сплошной из плит OSB. | 100 м2 | 0.84 |
| 16. | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм | м2 | 86.268 |
| 17. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.84 |
| 18. | Ковер подкладочный Р/64/15 | м2 | 92.4 |
| 19. | Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 0.84 |
| 20. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.2 |
| 21. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.44 |
| 22. | Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.2 |
| 23. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.4 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 25. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 26. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.34 |
| 28. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.021 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0882 |
| 30. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до2-х каналов) | 100 м труб | 0.014 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0308 |
| 32. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до4-х каналов) | 100 м труб | 0.007 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0462 |
| 34. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.078 |
| 35. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.078 |
| 36. | Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.014 |
| 37. | Смена ветровой доски. | 100 м досок | 0.45 |
| 38. | Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 |
| 39. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.075 |
| 40. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.075 |
| 41. | Проходной элемент для крепления фанового стояка . | шт | 3 |
| 42. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 3 |
| 43. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.048 |
| 44. | Люк-выхода на кровлю 0,6*0,8 | шт. | 1 |
| 45. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12.1439 |
| 46. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 12.1439 |
|  | Раздел 2. Перекрытие |
| 47. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой | 1 м3 изоляции | 31.5 |
| 48. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 2.1 |
| 49. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 262.5 |
| 50. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.1 |
| 51. | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 | 31.5 |
| 52. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 2.1 |
| 53. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | м2 | 262.5 |
| 54. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.2 |
| 55. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.4 |
| 56. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 8.28 |
| 57. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.08 |
| 58. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 10.08 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Мацепура Г.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |