«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «ЖЭУ №14» И.Г. Бородавко

_________________

«___»____________2012г

Техническое задание

На разработку проектно – сметной документации на  капитальный ремонт внутридомовой системы холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и  пожаротушения  МКД № 202 по Советскому пр – ту  в Центральном районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом 126 квартир |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.Советский пр-т, дом №202 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ №14» |
| 4 | Подрядчик |  |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт системы водоснабжения и пожаротушения и водоотведения |
| 6 | Сроки начала и окончания работ |  |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 202 по Советскому пр-ту необходимо Разработать ПСД на капитальный ремонт внутридомовой системы водоснабжения, водоотведения и пожаротушения |
| --- | --- |
|  | Цена лота: _____________ рублей в том числе НДС 18% |
| 3. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: календарных дней но не позднее 01.12.2012 года |

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту внутридомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Замена старого трубопровода на ППР без занижения внутреннего диаметра. |  |  |
| 2 | Разработка схемы общедомового водомерного узла с обводной линией (согласование в МУП КХ «Водоконал») |  |  |
| 3 | При монтаже трубопроводов предусмотреть утепление и гильзовку при прохождении стен и перекрытий. |  |  |
| 4 | Граница подключения квартир – первый запорный кран от стояка. |  |  |
| 5 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ Замена старого трубопровода на ПХВ того же диаметра. При укладке трубопровода в траншеи предусмотреть трубы ПХВ увеличенной прочности. |  |  |
| 6 | Сантехнические приборы и их подключение в цокольном этаже здания не осуществлять |  |  |
| 7 | При монтаже стояков предусмотреть подключение сантехнических приборов в квартирах. |  |  |
| 8 | СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Замена трубопроводов системы пожаротушения. Предусмотреть дистанционное управление электрозадвижкой от каждого ПК. Точка подключения системы – до водомерного узла. |  |  |
| Составил: | _________________ |  |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Представитель администрации Центрального района ГО «Город Калининград» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» А.Г. Амбарцумов |