| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ | ________________ /Е.В. Шулепко / |
| «___»____________2013г. | «___»____________2013г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт подвальных помещений

МКД №5 по ул. Еловая аллея в Ленинградском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Еловая аллея 5 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Старый Город» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №5 по ул. Еловая аллея необходимо выполнить капитальный ремонт подвальных помещений. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 70 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию или залог денежных средств или договор страхования ответственности на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: Действующих СНиП и иных нормативных актов. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту. . |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите имущества собственников от повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвальных помещений МКД №5 по ул. Еловая аллея

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Полы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.139 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм) | 100 м3 грунта | 0.139 |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 51.43 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 51.43 |
| 5. | Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 5.56 |
| 6. | Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 13.9 |
| 7. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 14.178 |
| 8. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.39 |
| 9. | Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм) | 1 т | 0.278 |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.39 |
| 11. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм) | 100 м2 стяжки | 1.39 |
| 12. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1.39 |
| 13. | Устройство бетонного сапожка | 1 м3 подстилающего слоя | 0.78 |
| 14. | Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5 | шт. | 2 |
|  | Раздел 2. Вертикальная гидроизоляция наружной стены |
| 15. | Разборка покрытий и оснований бетонных крылец | 100 м3 конструкций | 0.0075 |
| 16. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка) | 100 м3 конструкций | 0.045 |
| 17. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.86 |
| 18. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 11.03 |
| 19. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 11.03 |
| 20. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 72 |
| 21. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (снаружи) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.72 |
| 22. | Гидротекс - Р | кг | 1620 |
| 23. | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 77.76 |
| 24. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 |
| 25. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.86 |
| 26. | Устройство подстилающих слоев щебеночных (100 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 4.5 |
| 27. | Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 4.5 |
| 28. | Устройство подстилающих слоев бетонных (крыльца) | 1 м3 подстилающего слоя | 0.75 |
|  | Раздел 3. Ремонт ливневой канализации |
| 29. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 |
| 30. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 |
| 31. | Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм | м | 4.04 |
| 32. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1.2 |
| 33. | Отвод 110х45 гр. | шт. | 8 |
| 34. | Переход с чугуна на ПВХ | шт. | 4 |
| 35. | Установка дождеприемника универсального | 1 шт. | 4 |
| 36. | Дождеприемник универсальный (Wavin) | шт. | 4 |
| 37. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости) | 100 м3 грунта | 0.144 |
| 38. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 |
| 39. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 |
| 40. | Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм | м | 8.08 |
| 41. | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0.096 |
| 42. | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 43. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.13 |
|  | Раздел 4. Оконные блоки |
| 44. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.04 |
| 45. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.04 |
| 46. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 4 |
| 47. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 |
|  | Раздел 5. Прочие работы |
| 48. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.5 |
| 49. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 |
| 50. | Окраска клеевыми составами простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.2 |
|  | Раздел 6. Мусор |
| 51. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.42 |
| 52. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.42 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Гидрофобизирующая ремонтная смесь Гидротекс-Р, либо аналог |
| --- | --- |
| 2 | Трубы ПВХ д110мм (3,2мм) для наружной ливневой канализации |
| 3 | Бетон тяжелый B15 (М200) W4 |
| 4 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм |
| 5 | Дождеприемник универсальный (Wavin) 327мм |

Инструкция по применению ГИДРОТЕКС-Р

Подготовка поверхности

Поверхность очищается от штукатурки, легко удаляемых включений, краски, грязи, жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную — металлическими щетками или механизированным способом — при помощи перфоратора, эл. дрели, пескоструйным аппаратом и т. д.

Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков и т. п. расшиваются на глубину не менее 5 мм.

Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

Поверхность увлажняется обычной водопроводной водой до полного насыщения (удержание капель на поверхности).

Основное условие подготовленной поверхности — структурно прочная основа, открытие капиллярных пор.

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажнена (до прекращения впитывания влаги).

Подготовка сухой смеси к работе

Из упаковки в удобную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь в количестве, необходимом для работы в течении 1,5—2 час. Затворить водой комнатной температуры из расчета 18% от веса (4,5 л на 25 кг). Перемешивать в штукатурном миксере в течении 5—7 минут, сделать 5 минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5—7 минут до получения однородного, пластичного раствора.

Расход сухой смеси принимать из расчета 1,5—1,7 кг на кв. метр поверхности, при толщине слоя 1 мм.

Раствор готов к работе, если он однороден, пластичен.

В процессе работы, при необходимости, производить дополнительное перемешивание раствора без добавления воды.

Выравнивание поверхности

Выравнивание поверхности выполняют полутерком, заполняя готовым раствором каверны, трещины на всю глубину. Поверхность должна быть шероховатой, что улучшит условия сцепления, для последующих гидроизоляционных слоев «Гидротэкс-К», «В»,«У», в зависимости от выбранной марки, либо обмазочной гидроизоляции.

Примечание: Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через 24 часа.

Отштукатуривание поверхности

Раствор наносят на стену несколькими слоями. Первый слой обрызг наноситься резким широким броском со штукатурного ковша, полностью покрывая поверхность стены толщиной слоя 3—9 мм. Для этого готовят раствор консистенции сметаны — 20—25% воды от веса сухой смеси.

Второй слой — грунт, наносится после того, как обрызг схватился. Для грунта готовят более густой (тестообразный) раствор — 18% воды от веса сухой смеси и наносят тем же методом, что и обрызг. Толщина слоя — 10—15 мм. После набрасывания, поверхность выравнивают правилом по установленным маякам снизу вверх зигзагообразными движениями.

Примечание: При требуемой толщине более 15 мм оштукатуривание производить по металлической или стеклотканной сетки послойно. Последующие слои наносить после предыдущих с соблюдением Технологии Производства Работ не ранее чем через 24 часа.

Уход за покрытием

За исключением случая использования материала в жарком и сухом климате покрытие не требует специального ухода. В экстремальных условиях покрытие должно быть обработано водораспылением после затвердения (2—3 раза в течение суток).

Техника безопасности

Работы производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой.

Правила хранения

Хранить в сухих закрытых помещениях в упаковке изготовителя.

Внимание

Несоблюдение положений инструкции, Технологии Производства Работ может привести к изменению заявленных характеристик, что не допустимо.

Работы производить при температуре не ниже +5 °С.

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КРМКД»  ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |