Согласовано Утверждаю

Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО «УК РСУ 25»

_________________С.Б. Русович _______________А.А. Макаренко

«___»____________2013 г. «___»____________2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт дворовой территории

МКД №65-67 по ул. Октябрьская в Московском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Октябрьская, 65-67 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК РСУ 25» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №65-67 по ул. Октябрьская необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории. |
| --- | --- |
| 2 | Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. |
|  | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 50 календарных дней 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 6 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий» СНиП 2-07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 7 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |

  - Перечень основных работ по капитальному ремонту дворовой территории МКД № 65-67 по ул. Октябрьской

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.3936 |
| 2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.6 |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 77.328 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 77.328 |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.3462 |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 553.92 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.3462 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 2.142 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 235.62 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.612 |
| 11. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 | 0.612 |
| 12. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.4896 |
| 13. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.612 |
| 14. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 | 0.612 |
| 15. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1836 |
| 16. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.612 |
| 17. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 59.1192 |
| 18. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 | 0.612 |
| 19. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 14.8104 |
| 20. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1.74 |
| 21. | Бортовой камень БР 100.30.15 | м | 174 |
| 22. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 1000 м2 | 0.3504 |
| 23. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 25.2288 |
| 24. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 25.2288 |
| 25. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.107088 |
| 26. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 171.3408 |
| 27. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.107088 |
| 28. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.4176 |
| 29. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 45.936 |
| 30. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.4176 |
| 31. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 4.176 |
| 32. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 4.176 |
| 33. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 2.5 |
| 34. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0495 |
| 35. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 12.685 |
| 36. | Бортовой камень БР 100*20*8 | м | 250 |
| 37. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3.96 |
| 38. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3.96 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Песок природный для строительных работ, средний |
| --- | --- |
| 2 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В |
| 3 | Бетон тяжелый класс В15 (М200) |
| 4 | Камни бортовые БР 100.30.15 |
| 5 | Камни бортовые БР 100.20.8 |
| 6 | Раствор кладочный цементный марки 100 |
| 7 | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 40-70 мм |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | ________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил | ________________ |  |