| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 730 750 | руб. | Смета на сумму: | 730 750 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана д. 7-11 |
| Объект: | Капитальный ремонт стен мансарды, оконных и дверных проёмов |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.413 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.24 |
| 3. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.00144 |
| 4. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.24 |
| 5. | Е53-1-2 | Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 1.413 |
| 6. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 8.09649 |
| 7. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 1.413 |
| 8. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 13.8474 |
| 9. | Е10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен плитами ОСП толщ.10 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.413 |
| 10. | С101-9161-004 | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм | м2 | 144.8325 |
| 11. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен под утеплитель | 100 м2 покрытия | 1.413 |
| 12. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 176.625 |
| 13. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 14.13 |
| 14. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 14.4126 |
| 15. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен по утеплителю | 100 м2 покрытия | 1.413 |
| 16. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 176.625 |
| 17. | Е10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 18 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.413 |
| 18. | С101-9161-007 | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 18 мм | м2 | 144.8325 |
| 19. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 7.065 |
| 20. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 7.2063 |
| 21. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1.588 |
| 22. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 174.68 |
| 23. | Е61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 1.588 |
| 24. | Е15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.588 |
| 25. | С201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 80.8 |
| 26. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.588 |
| 27. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.196 |
| 28. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.043904 |
| 29. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0615 |
| 30. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 6.15 |
| 31. | СЦена поставщика. | Блок дверной металлический | м2 | 6.15 |
| 32. | Е09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 3 |
| 33. | СЦена поставщика. | Доводчик | шт | 3 |
| 34. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ( подъездные ) | 100 м2 | 0.0594 |
| 35. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0594 |
| 36. | С203-0957 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 5.04 |
| 37. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.9 |
| 38. | Е10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.045 |
| 39. | С101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 4.5 |
| 40. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 21.989 |
| 41. | Х403-1-15 | Перевозка мусора | т | 21.989 |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |