| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт подвала жилого многоквартирного дома по ул. Тихоненко д.14 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.0956 |
| 2. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.2 |
| 3. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 0.08 |
| 4. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.0956 |
| 5. | Первый слой огрунтовки составом ПЕНЕТРОН (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0956 |
| 6. | Второй слой огрунтовки составом ПЕНЕТРОН (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0956 |
| 7. | Пенетрон (расход 0,95 кг/м2) | кг | 18.164 |
| 8. | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0956 |
| 9. | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.0956 |
| 10. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 6.7 |
| 11. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.134 |
| 12. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.201 |
| 13. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.7 |
| 14. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.7 |
| 15. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.7 |
| 16. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 17.08 |
| 17. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.08 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |