«СОГЛАСОВАНО»                               	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   	Директор

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

_____________   С. Б. Русович                   _____________    Ю.С.Королев

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши

МКД №10 по ул. Вагоностроительной в Центральном районе

г. Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом двухэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Вагоностроительная, 10 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №10 по ул. Вагоностроительной необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КР МКД» |
| 5 | Цена лота: согласно сметной документации. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 45 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |
| Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши по адресу: ул. Вагоностроительная, 10 № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 1. Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы 100 м2 покрытия 3.82 2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 3.82 3. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 100 м2 сменяемой обрешетки 3.438 4. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 100 м 0.744 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 0.32 6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 100 м 1.32 7. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0.24 8. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 1 шт. 41 9. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.39 10. Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.1 11. Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.05 12. Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.05 13. Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0.35 14. Покрытие пленкой кровель 100 м2 покрытия 3.82 15. Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2 477.5 16. Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) 100 м2 кровли 3.82 17. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 100 м2 обрабатываемой поверхности 10.314 18. Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг 213.4998 19. Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон 0.02 20. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 100 м2 проемов 0.0081 21. Люк выхода на кровлю 0,75х0,54 шт 2 22. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов 100 м труб и покрытий 0.744 23. Устройство желобов подвесных 100 м желобов 0.744 24. Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 0.744 25. Устройство снегозадержания 100 м ограждения 0.744 26. Снегозадержатели бугельные мп 74.4 27. Заполнение бетоном отдельных мест 1 м3 0.27 28. Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки 1.2 29. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.027 30. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.1134 31. На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 100 м труб 0.027 32. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.891 33. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.054 34. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.2268 35. На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 100 м труб 0.054 36. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.8316 37. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.028 38. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.1176 39. На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 100 м труб 0.028 40. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.2464 41. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0.742 42. Окраска пов-сти труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.742 43. Устройство оголовника 100 м3 в деле 0.0068 44. Погрузка мусора в автотранспортные средства т 31.219 45. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) т 31.219 Основные допустимые материалы: 1 Черепица керамическая типа « Вальчик» либо аналог. 2 Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм 3 Доска обрезная толщиной не менее 25 мм, II сорта 4 Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм 5 Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм 6 Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм 7 Огнебиозащита Антисептик-антипилен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 8 Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм, марка 125 9 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 10 Окно-люк выхода на кровлю 0,75*0,54 11 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм 12 Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8 13 Снегозадержание по расчету Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. 4.Качество работ и организационные вопросы: 1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет 3. Сертификаты качества на материалы. 4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора. 5. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. |
| Составил: | Подпись: _________________ |  |