Приложение № __ к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» _______________/С. Б. Русович/ __________________/И. А. Макарова / «_____» ___________ 2019 г. «_____» ___________ 2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной документации по монтажу оборудования ИТП в МКД по адресам: пр. Победы, №92, ул. Глазунова, №11,                       ул. Глазунова, №9-9а, ул. Красносельская, №21-31, ул. Красносельская, №45-51,                 ул. Белинского, №38, ул. Воздушная, №4-10, ул. Воздушная, №21-31,                                      ул. Красносельская, №56, пр. Победы, №94 в г. Калининграде в 2019 году

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Технические условия по капитальному ремонту мкд |
| 2 | Заказчик | ООО «ЖЭК №17» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 6 | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями МП «Калининградтеплосеть». В проекте предусмотреть: - установку узла учета тепловой энергии; - установку погодозависимой автоматики на системе отопления, включая трехходовой регулирующий клапан, смесительный насос. -выполнить подключение вновь смонтированного оборудования к электрическим сетям. Схема присоединения системы отопления – зависимая. В состав проекта включить полную реальную схему ввода системы теплоснабжения и схему теплового пункта, с указанием мест врезки всех Абонентов. При выборе места размещения оборудования учесть требования, предъявляемые к тепловым пунктам, оборудованным насосами. В случае необходимости предусмотреть мероприятия по предотвращению превышения уровней шума, допускаемых для жилых помещений. |
| 7 | Срок окончания разработки проектной документации | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 8 | Документация | Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать действующим нормативно-правовым документам, строительным нормам и правилам. Выполнение и оформление проектной документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другими документами. Степень детализации проектных решений должна быть выполнена в объеме достаточном для составления ведомостей объемов работ, спецификаций материалов и оборудования и т.д., а также для составления локальных смет. |
| 9 | Сметная документация | Разработку сметной документации предусмотреть с применением ресурсного метода в Государственных элементных сметных нормах. В локальных сметных расчетах предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы согласно действующим нормативным документам. Стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренные в проекте, согласовать с заказчиком. |
| 10 | Согласование документации | Разработанную проектную документацию в обязательном порядке согласовать с МП«Калининградтеплосеть» и другими заинтересованными организациями. |
| 11 | Количество экземпляров | Проектную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах на печатном носителе и в электронном виде. Текст в формате doc., графические материалы в формате dwg и pdf. Электронная версия проектной документации должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. Передача документов только в сканированном виде не допускается. |
| 12 | Особые условия | Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. На время проведения работ обеспечить сохранность установленного в ИТП оборудования. Работы выполнить без увеличения существующих тепловых нагрузок, без ущерба для системы теплоснабжения потребителей. |
| Составил: Проверил: |
| ведущий инженер комплексного Начальника комплексного проектного отдела МКУ "КР МКД" проектного отдела МКУ "КР МКД" |
| _________________ Платонова А.С. | __________________Беляков Н.Н. |