| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /___С.Б. Русович__ / | ________________ /__О.Ю. Емельянова__ / |
| «_04_»___декабря___ 2018г. | «_04_»___декабря___ 2018г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 3. |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением МКД №121-123 по ул. Гагарина в г. Калининграде. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 | 5.9 |
| 2. | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.2065 |
| 3. | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0531 |
| 4. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.59 |
| 5. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. | 0.59 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 4.9 |
| 7. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 5 |
| 8. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1 |
| 9. | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.76 |
| 10. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.3 |
| 11. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 1.56 |
| 12. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.72 |
| 13. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 4.9 |
| 14. | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 63.7 |
| 15. | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 | 4.9 |
| 16. | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм | 100 шт. | 39.2 |
| 17. | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 | 514.5 |
| 18. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 4.9 |
| 19. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -9.261 |
| 20. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 9.261 |
| 21. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 4.9 |
| 22. | 12.2.05.05-0000-011 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160 | м3 | 54.88 |
|  | Перенавеска эл.кабеля |
| 23. | Демонтаж кабеля с навеской на строительные леса. | 100 м | 0.5 |
| 24. | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0.5 |
| 25. | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.5 |
| 26. | Кабель-каналы, размер 60х40 мм кабель-каналы | м | 50 |
|  | Цоколь |
| 27. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.05 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.26 |
| 29. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.12 |
| 30. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.71 |
| 31. | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 9.23 |
| 32. | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 | 0.71 |
| 33. | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм с бортиком. | 100 шт. | 5.68 |
| 34. | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 | 74.55 |
| 35. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 50 |
| 36. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.71 |
| 37. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 0.71 |
| 38. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.1775 |
| 39. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -78.1 |
| 40. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 78.1 |
| 41. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 177.5 |
| 42. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.0678 |
| 43. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.8814 |
| 44. | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0.00258 |
|  | Оконные блоки |
| 45. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1188 |
| 46. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.1188 |
| 47. | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный площадью до 2 м2 | м2 | 11.88 |
| 48. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.078 |
| 49. | Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм | м | 7.8 |
| 50. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.929 |
| 51. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 14 |
| 52. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.0678 |
| 53. | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м | 48 |
| 54. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.0678 |
| 55. | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0678 |
| 56. | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.002 |
| 57. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 1.356 |
|  | Усиление стен поясами |
| 58. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 1.68 |
| 59. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 4.28 |
| 60. | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | т | 0.8 |
| 61. | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп | т | 0.0659 |
| 62. | Сталь полосовая: 80х8 мм, марка 45 | т | 0.253 |
| 63. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I (А240), диаметром: 14 мм | т | 0.0232 |
| 64. | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 600 мм | т | 0.035 |
|  | ремонт квартир после усиления. |
| 65. | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0.12 |
| 66. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.12 |
| 67. | Демонтаж: ванн | 100 шт. | 0.12 |
| 68. | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды(б/у) | 10 компл. | 1.2 |
| 69. | Установка ванн купальных: прямых стальных(б/у) | 10 компл. | 1.2 |
| 70. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным(б/у) | 10 компл. | 1.2 |
| 71. | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 | 0.5 |
| 72. | Полотно натяжного потолка в комплекте. | м2 | 50 |
| 73. | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0.2 |
| 74. | Обои виниловые рифленые, М-1, разных видов | м2 | 22.4 |
| 75. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 21.61 |
| 76. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 21.61 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» К.С. Красный |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |