|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ «КРМКД» |
|  | _________________/ Русович С.Б./ |
|  | « » ________ 2015 года. |

Техническое задание.

Капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала

многоквартирного дома по адресу: ул. П. Морозова, 61-63  г. Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. П. Морозова, 61-63 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КРМКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

|  | Технические условия и требования В многоквартирном доме № 61-63 по ул. П. Морозова необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 04 июня 2013 года капитальный ремонт, в том числе: - капитальный ремонт кровли; - капитальный ремонт чердачного перекрытия; - капитальный ремонт фасадов здания с утеплением; - замена 100 % оконных блоков на новые в местах общего пользования(в подвалах, чердаках, лестничных клетках; - замена 100 % дверных блоков на новые в местах общего пользования (по главному фасаду и входы в подвал со стороны дворового фасада); - капитальный ремонт подвалов здания в местах общего пользования; - ремонт 100 % лестниц на спусках в подвалы со стороны дворового фасада, ремонт 50 % лестниц на спусках в подвалы внутри подъездов, на лестничных клетках замена ступеней 75 %; - восстановление отмостки по всему периметру здания. |
| --- | --- |
|  | 2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим Заказчиком. |
|  | 3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику. |
|  | 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком. |
|  | 5. Стоимость работ: согласно сметной стоимости. |
|  | 6. Особые условия: Сроки производства работ: не более 120 календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующим пунктам договора подряда. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Тезнического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов (в МКУ «КРМКД»). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. |
|  | 7. Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
|  | 8. Все ремонтные работы производятся на основании: СП 12-101-98 «Технические правила устройства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНиП II-26-76 «Кровли». МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». 9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы рприменяемых материалов для согласования с Техническим Заказчиком. |
|  | 10. Передача объекта подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

|  | Раздел 1. Крыша. |
| --- | --- |
| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм (по цвету основной кровли). |
| 3 | Доска обрезная толщиной 32х100 мм под разряженную обрешетку сорт 2, толщиной не менее 25 мм под рабочий настил. |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород для контробрешетки, не менее 40х50 мм. |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм. |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или аналог. |
| 8 | Люк-окно размером 0,7х0,9 м |
| 9 | Кирпич керамический М-150 |
| 10 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм. |
| 11 | Система водоотвода по расчету. |
| 12 | Труба кализационная из ПВХ диаметром 110 мм. |
| 13 | Проходной элемент для металлочерепицы любого профиля |
| 14 | Отвод из ПВХ110х45 гр., прочистка из ПВХ диаметром 110 мм |
| 15 | Пленка пароизоляционная «Ютафол» или аналог. |
| 16 | Вата минеральная «Изовер» универсал (толщина 50мм в три слоя или в один слой толщиной 150 мм) или аналог |
| 17 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа «Ютакон» или аналог |
|  | Раздел 2. Фасад. |
| 18 | Грунтовка полимерная типа "BOLIX O" или аналог |
| 19 | Грунтовка типа "BOLIX SG" или аналог |
| 20 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW или аналог |
| 21 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" или аналог |
| 22 | Сетка армирующая фасадная типа SSA1363-4SM или аналог |
| 23 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм |
| 24 | Плиты из экструдированного пенополистирола «Пиноплекс-35» или аналог |
| 25 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог |
| 26 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем Parok FAS4 или аналог. |
| 27 | Сетка стеклотканная SSA 1364 SM, 4х4 мм или аналог |
| 28 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с одинарным стеклопакетом. |
| 29 | Блок дверной металлический 0,9х2,1 м, 1,1х2,1. |
| 30 | Грунтовка ГФ- 021 красно-коричневая, эмаль ПФ-115 или аналоги |
| 31 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х125х65 мм М-100 |
| 32 | Бетон тяжелый В-15 (М200) |
| 33 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм |
| 34 | Мастика битумная или аналог |
| 35 | Бетон В-15 (М200) |
| 36 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм |
| 37 | Песок природный для строительных работ средний |
|  | Раздел 3. Подвал |
| 38 | Грунтовка воднодисперсная CERESIT СТ-17 или аналог |
| 39 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
| 40 | Стекло жидкое натриевое (ГОСТ 13078-81) или аналог |
| 41 | Наплавляемый кровельный материал Биполь ЭПП или аналог |
| 42 | Сетка сварная диаметром 4 мм, шаг 100х100 мм |
| 43 | Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 или аналоги. |
| 44 | Раствор цементно-известковый, раствор кладочный цементно-песчаный |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Рабочий настил выполнить сплошным настилом из доски толщиной не менее 25 мм.

2. Карнизы на фронтонах, ветровую и лобовые доски покрасить после чистовой обработки досок (острожки).

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ и других нормативных документов действующих в РФ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком и Строительным контролем

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: Ведущий инженер-эксперт МКУ «КРМКД»                    Кончиц А.К.

Проверил: Начальник ОК МКУ «КРМКД»                                       Рябкова Г.Н.