Приложение № 1 к договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Н.В.Тихонова/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по

ул.Б.Хмельницкого д.25 в г.Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Решение суда ООО МУП «РСУ №24» Капитальный ремонт Рабочий проект Представить решения по ремонту фасадов здания. В соответствии с современными требованиями предусмотреть: а) замену систем холодного и горячего водоснабжения в местах общего пользования (МОП), в том числе: - замену водомерных узлов; - замену разводящих магистралей и стояков на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб; - замену запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков; - замену оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода; - замену температурных регуляторов жидкости, теплообменников и другого оборудования в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; б) замену системы канализации в местах общего пользования на трубопроводы из пластиковых труб, в то числе: - замену выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек; - замену задвижек (при их наличии) в) замену трубопроводов внутренней системы отопления в МОП на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб, в том числе: - замену разводящих магистралей и стояков; - замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков; - замену отопительных приборов в МОП 60 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. Капитальный ремонт осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании, являющимся объектом культурного наследия. |

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина

Приложение № 2

|  | Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б.Русович/ «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Смета-калькуляция

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по  ул. Богдана Хмельницкого №25 в г. Калининграде»

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проектные решения по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления, пожарного водопровода. Строительный объём здания: Х=Vстр.=17687 м3 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012г. Цпр=(а+в*Х)*Ки*Коб*Кусл, где По табл.1(п.4) : а=200 ; в=0,006 Kи= 3,64 (Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2013 года №13478-СД/10) По табл.14 ( для бескаркасных зданий): Коб =6,0+6,0+5,0=17%, Где : 6,0% - по п.13 табл.14 (Ремонт (замена) систем отопления) 6,0% - по п.14 табл.14 (Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации) 5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Кусл=1,25 - п.2 табл.13 (Выполнение работ в зданиях и сооружениях, являющихся памятником архитектуры или культурного наследия) Цпр=(200+0,006*17687)*3,64*0,17*1,25= 236 785,36 | 236 785,36 |
| 2. | Проектные решения по ремонту фасада. Строительный объём здания: Х=Vстр.=17687 м3 | 4,0% - по п.8 табл.14 (Ремонт фасада) 5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Коб =4,0+5,0=9%, Кусл=1,25 - п.2 табл.13 (Выполнение работ в зданиях и сооружениях, являющихся памятником архитектуры или культурного наследия) Цпр=(200+0,006*17687)*3,64*0,09*1,25= 125 356,96 | 125 356,96 |
|  |  | Итого по смете | 362 142,32 |

Итого по смете:  362 142 рубля  32 коп.  (триста шестьдесят две тысячи сто сорок два рубля  32 коп.), без НДС.

НДС составит 65 185 рублей 62 коп. (шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять рублей 62 коп.)

Итого с учетом НДС 427 328 рублей  (четыреста двадцать семь тысяч триста двадцать восемь рублей)

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина