| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 372 838 | руб. | Смета на сумму: | 2 372 838 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №2-8 по ул. Казанской г.Калининграда |
| Сметная стоимость: | 2 372.838 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.812 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 319.993 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 11.49 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 902.17 | 1 512.66 | 389.51 | 12.51 | 4.4 | 20 637 | 18 923 | 1 714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 497.53 |  |  |  | 84% | 15 895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 907.60 |  |  |  | 48% | 9 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 307.30 |  |  |  |  | 45 615 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.05 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 144.43 | 143.86 | 0.57 | 12.51 | 4.05 | 1 802 | 1 800 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 119.40 |  |  |  | 71% | 1 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 93.51 |  |  |  | 52% | 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 357.34 |  |  |  |  | 4 016 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.674 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 126.50 | 126.14 | 0.37 | 12.51 | 4.09 | 1 579 | 1 578 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 104.70 |  |  |  | 71% | 1 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 81.99 |  |  |  | 52% | 821 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313.19 |  |  |  |  | 3 520 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 11.49 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 982.14 | 1 468.42 | 513.72 | 12.51 | 7.12 | 22 028 | 18 370 | 3 658 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 79.86 | 1 | 12.49 |  |  | 997 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 285.07 |  |  |  | 71% | 13 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 006.38 |  |  |  | 52% | 10 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 273.59 |  |  |  |  | 45 849 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 1.0044 | 3 803.88 | 268.33 | 45.75 | 3 820.62 | 269.51 | 45.95 | 12.51 | 6.95 | 13 681 | 3 372 | 319 |
|  |  |  |  | 3 489.80 | 5.68 |  | 3 505.16 | 5.70 | 2.85 | 12.54 |  | 9 990 | 72 |
|  | Объем: 167.4*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 228.42 |  |  |  | 71% | 2 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 178.89 |  |  |  | 52% | 1 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 227.93 |  |  |  |  | 17 917 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.2 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 5 422.99 | 432.98 | 43.98 | 12.51 | 7.07 | 26 006 | 5 417 | 311 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 4 946.03 |  | 4.1 | 1 |  | 20 279 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 359.37 |  |  |  | 71% | 3 846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 281.44 |  |  |  | 52% | 2 817 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 063.80 |  |  |  |  | 32 669 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена распорок, 100 м | 0.62 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 760.61 | 842.15 | 21.46 | 12.51 | 6.98 | 25 180 | 10 535 | 150 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 4 897.00 |  | 2.96 | 1 |  | 14 495 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 698.98 |  |  |  | 71% | 7 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 547.40 |  |  |  | 52% | 5 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 006.99 |  |  |  |  | 38 138 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 4.52 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 14 359.54 | 5 450.71 | 91.39 | 12.51 | 7.02 | 104 452 | 68 188 | 642 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 8 817.44 |  | 4.04 | 1 |  | 35 622 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 4 524.09 |  |  |  | 71% | 48 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 542.96 |  |  |  | 52% | 35 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 426.59 |  |  |  |  | 188 323 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.96 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 6 504.69 | 1 391.90 | 64.50 | 12.51 | 7.02 | 38 563 | 17 413 | 453 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 5 048.28 |  | 4.1 | 1 |  | 20 698 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 155.28 |  |  |  | 71% | 12 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 904.74 |  |  |  | 52% | 9 055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 564.70 |  |  |  |  | 59 981 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 52 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 5 783.96 | 657.28 | 1 471.60 | 12.51 | 7.07 | 34 380 | 8 223 | 10 404 |
|  |  |  |  | 70.29 |  |  | 3 655.08 |  | 4.31 | 1 |  | 15 753 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 545.54 |  |  |  | 71% | 5 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 427.23 |  |  |  | 52% | 4 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 756.73 |  |  |  |  | 44 494 |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 973.08 | 345.00 | 148.88 | 12.51 | 6.53 | 9 519 | 4 316 | 972 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 479.20 | 10.38 | 2.86 | 12.51 |  | 4 231 | 130 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 376.70 |  |  |  | 90% | 4 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.91 |  |  |  | 43% | 1 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 541.69 |  |  |  |  | 15 432 |  |  |
| 12. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 2.5 | 3 070.76 |  |  | 7 676.90 |  |  |  |  | 13 139 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 7 676.90 |  | 5 255.58 |  |  | 13 139 |  |
|  | Объем: 0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.125 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 46.69 | 41.96 | 3.33 | 12.52 | 7.17 | 555 | 525 | 24 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.40 |  | 4.14 | 1 |  | 6 |  |
|  | Объем: 2.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 44.48 |  |  |  | 90% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22.66 |  |  |  | 43% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.83 |  |  |  |  | 1 253 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.055 | 23 811.97 |  |  | 1 309.66 |  |  |  |  | 2 632 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 309.66 |  | 47 861.13 |  |  | 2 632 |  |
|  | Объем: (0.125)*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.674 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 948.85 | 627.35 | 11.15 | 12.51 | 6.9 | 19 304 | 7 848 | 77 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 4 310.35 | 1.72 | 2.64 | 12.57 |  | 11 379 | 22 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 522.13 |  |  |  | 71% | 5 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 408.90 |  |  |  | 52% | 4 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 879.87 |  |  |  |  | 28 984 |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.674 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 14 753.23 | 547.23 | 53.34 | 12.51 | 6.89 | 51 936 | 6 846 | 367 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 14 152.67 | 5.06 | 3.16 | 12.48 |  | 44 722 | 63 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 596.47 |  |  |  | 92% | 6 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 303.76 |  |  |  | 44% | 3 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 653.46 |  |  |  |  | 61 332 |  |  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 23.68308 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 5 248.54 | 2 410.89 | 2 431.96 | 12.51 | 3.39 | 39 127 | 30 160 | 8 244 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 405.69 | 34.34 | 1.78 | 12.56 |  | 722 | 431 |
|  | Объем: 1149*2+100.44*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 200.71 |  |  |  | 77% | 23 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 467.14 |  |  |  | 48% | 14 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 916.39 |  |  |  |  | 77 366 |  |  |
| 18. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 490.239756 | 36.04 |  |  | 17 668.24 |  |  |  |  | 73 786 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 17 668.24 |  | 150.51 |  |  | 73 786 |  |
|  | Объем: (23.68308)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из Этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 11.49 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 56 037.92 | 5 798.88 | 2 414.91 | 12.52 | 6.84 | 332 067 | 72 602 | 16 518 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 47 824.14 | 234.25 | 5.08 | 12.5 |  | 242 947 | 2 928 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 6 515.78 |  |  |  | 92% | 69 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 318.22 |  |  |  | 44% | 33 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 871.92 |  |  |  |  | 434 788 |  |  |
| 20. | С Цена поставщик. Волнистые безасбестоцементные листы "Этернит", м2 | 1470.72 | 83.55 |  |  | 122 873.95 |  |  |  |  | 498 868 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 122 873.95 |  | 4.06 |  |  | 498 868 |  |
|  | Объем: 1149*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320/4.06*1.06 |
| 21. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.2 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 8 898.92 | 399.65 | 15.80 | 12.51 | 7.18 | 27 255 | 5 000 | 113 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 483.47 |  | 2.61 | 1 |  | 22 142 |  |
|  | Объем: 15*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 331.71 |  |  |  | 71% | 3 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 259.77 |  |  |  | 52% | 2 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 490.40 |  |  |  |  | 33 405 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917.04 | 92.53 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 3 085 | 1 158 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.33 | 1 |  | 1 918 |  |
|  | Объем: 8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.80 |  |  |  | 71% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.14 |  |  |  | 52% | 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 053.98 |  |  |  |  | 4 509 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 309 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.8 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 086.34 | 262.18 | 0.81 | 12.51 | 7.2 | 6 769 | 3 280 | 6 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 823.35 |  | 4.23 | 1 |  | 3 483 |  |
|  | Объем: 10*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 217.61 |  |  |  | 71% | 2 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 170.42 |  |  |  | 52% | 1 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 474.37 |  |  |  |  | 10 803 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 289 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 1 881 |  |  |
| 26. | ТЕР 46-01-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Обетонирование газоходов, 1 м3 | 1.74064 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 2 623.91 | 484.26 | 82.56 | 12.51 | 5.73 | 16 570 | 6 058 | 473 |
|  |  |  |  | 1 181.80 | 1.96 |  | 2 057.09 | 3.41 | 4.88 | 12.52 |  | 10 039 | 43 |
|  | Объем: (6.63*0.023)*8+(5.66*0.023)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 482.79 |  |  |  | 84% | 5 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 292.60 |  |  |  | 48% | 2 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 399.31 |  |  |  |  | 24 623 |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска газоходов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7568 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 734.28 | 86.41 | 10.77 | 12.51 | 7.11 | 5 660 | 1 081 | 77 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 637.09 |  | 2.75 | 1 |  | 4 502 |  |
|  | Объем: 6.63*8+5.66*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 82.09 |  |  |  | 80% | 865 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 40.61 |  |  |  | 37% | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 856.98 |  |  |  |  | 6 925 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на трубах (газоходы) в один канал, 10 шт. | 1.2 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 1 348.64 | 193.51 | 3.65 | 12.51 | 7.17 | 5 406 | 2 421 | 26 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 1 151.48 |  | 2.57 | 1 |  | 2 959 |  |
|  | Объем: 8+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 160.61 |  |  |  | 71% | 1 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 125.78 |  |  |  | 52% | 1 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 635.03 |  |  |  |  | 8 384 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-21-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт. | 0.8 | 1 979.46 | 270.48 | 6.06 | 1 583.57 | 216.38 | 4.85 | 12.51 | 7.2 | 6 243 | 2 707 | 35 |
|  |  |  |  | 1 702.92 |  |  | 1 362.34 |  | 2.57 | 1 |  | 3 501 |  |
|  | Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 179.60 |  |  |  | 71% | 1 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 140.65 |  |  |  | 52% | 1 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 903.81 |  |  |  |  | 9 573 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-21-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт. | 0.4 | 2 969.19 | 405.72 | 9.09 | 1 187.68 | 162.29 | 3.64 | 12.51 | 7.2 | 4 682 | 2 030 | 26 |
|  |  |  |  | 2 554.38 |  |  | 1 021.75 |  | 2.57 | 1 |  | 2 626 |  |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 134.70 |  |  |  | 71% | 1 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 105.49 |  |  |  | 52% | 1 056 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 427.87 |  |  |  |  | 7 179 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на вент. трубах в один канал, 10 шт. | 0.8 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 899.10 | 129.01 | 2.43 | 12.51 | 7.17 | 3 604 | 1 614 | 17 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 767.66 |  | 2.57 | 1 |  | 1 973 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 107.08 |  |  |  | 71% | 1 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 83.86 |  |  |  | 52% | 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 090.03 |  |  |  |  | 5 589 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Разборка обшивки стен вент. кан., 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.23 | 250.56 | 233.54 | 17.02 | 57.63 | 53.71 | 3.92 | 12.52 | 7.17 | 701 | 672 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 56.93 |  |  |  | 90% | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 29.00 |  |  |  | 43% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 143.57 |  |  |  |  | 1 595 |  |  |
| 33. | ТЕР 10-01-008-08 прим (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.23 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 1 175.94 | 77.21 | 6.12 | 12.52 | 7.17 | 5 534 | 967 | 44 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 1 092.61 |  | 4.14 | 1 |  | 4 523 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 81.84 |  |  |  | 90% | 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 41.69 |  |  |  | 43% | 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 299.48 |  |  |  |  | 6 820 |  |  |
| 34. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 16 | 281.32 | 27.78 |  | 4 501.12 | 444.48 |  | 12.51 | 1 | 30 793 | 5 560 |  |
|  |  |  |  | 253.54 |  |  | 4 056.64 |  | 6.22 | 1 |  | 25 232 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 457.81 |  |  |  | 88% | 4 893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 266.69 |  |  |  | 48% | 2 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 225.62 |  |  |  |  | 38 355 |  |  |
| 35. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 16 | 88.07 | 12.17 |  | 1 409.12 | 194.72 |  | 12.51 | 1 | 5 715 | 2 436 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 1 214.40 |  | 2.7 | 1 |  | 3 279 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 200.56 |  |  |  | 88% | 2 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.83 |  |  |  | 48% | 1 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 726.51 |  |  |  |  | 9 028 |  |  |
| 36. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.67 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 8 303.23 | 120.42 | 125.58 | 12.51 | 6.29 | 30 255 | 1 506 | 790 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 8 057.23 | 9.14 | 3.47 | 12.5 |  | 27 959 | 114 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 139.92 |  |  |  | 92% | 1 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 71.26 |  |  |  | 44% | 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 514.41 |  |  |  |  | 32 458 |  |  |
| 37. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.674 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 8 323.12 | 120.70 | 125.88 | 12.51 | 6.29 | 30 327 | 1 510 | 792 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 8 076.53 | 9.17 | 3.47 | 12.5 |  | 28 026 | 115 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 140.26 |  |  |  | 92% | 1 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 71.43 |  |  |  | 44% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 534.81 |  |  |  |  | 32 537 |  |  |
| 38. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 34.5605 | 7.34 |  | 7.34 | 253.53 |  | 253.53 |  | 5.54 | 1 405 |  | 1 405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 17.9+(1149*1.45/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 39. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 34.5605 | 26.50 |  | 26.50 | 915.85 |  | 915.85 |  | 5.54 | 5 074 |  | 5 074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 17.9+(1149*1.45/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 324 629.69 | 25 181.26 | 9 264.61 |  |  | 1 520 917 | 315 078 | 52 782 |
|  |  |  | 290 183.82 | 393.03 |  |  |  | 1 153 057 | 4 915 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 318 719.45 | 24 542.06 | 9 264.61 |  |  | 1 484 409 | 307 082 | 52 782 |
|  |  |  | 284 912.78 | 393.03 |  |  |  | 1 124 546 | 4 915 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 149 528.75 |  |  |  |  | 588 425 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26; %=71 - по стр. 2-10, 15, 21-25, 28-31; %=90 - по стр. 11, 13, 32, 33; %=92 - по стр. 16, 19, 36, 37; %=77 - по стр. 17; %=80 - по стр. 27) | 23 030.43 |  |  |  |  | 245 953 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 26; %=52 - по стр. 2-10, 15, 21-25, 28-31; %=43 - по стр. 11, 13, 32, 33; %=44 - по стр. 16, 19, 36, 37; %=37 - по стр. 27) | 15 227.38 |  |  |  |  | 152 402 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 356 977.26 |  |  |  |  | 1 882 764 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 910.24 | 639.20 |  |  |  | 36 508 | 7 996 |  |
|  |  |  | 5 271.04 |  |  |  |  | 28 511 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 34, 35) | 658.38 |  |  |  |  | 7 036 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34, 35) | 383.52 |  |  |  |  | 3 838 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 6 952.14 |  |  |  |  | 47 382 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 363 929.40 |  |  |  |  | 1 930 146 |  |  |
|  | Строительный контроль, 2,14% | 7 788.09 |  |  |  |  | 41 305 |  |  |
|  | ИТОГО | 371 717.49 |  |  |  |  | 1 971 451 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты и расходы, 2% | 7 434.35 |  |  |  |  | 39 429 |  |  |
|  | ИТОГО | 379 151.84 |  |  |  |  | 2 010 880 |  |  |
|  | НДС | 68 247.33 |  |  |  |  | 361 958 |  |  |
|  | Всего с НДС | 447 399.17 |  |  |  |  | 2 372 838 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 23 688.81 |  |  |  |  | 252 989 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 15 610.90 |  |  |  |  | 156 240 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |