| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 919 206 | руб. | Смета на сумму: | 919 206 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ /А.Н. Поправка / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома №1/3 по ул. Ярославская, г.Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт шиферной кровли |
| Сметная стоимость: | 919.206 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: | 111.304 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 5.57 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 922.11 | 733.29 | 188.82 | 12.51 | 4.4 | 10 004 | 9 173 | 831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 725.96 |  |  |  | 84% | 7 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 439.97 |  |  |  | 48% | 4 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 088.04 |  |  |  |  | 22 112 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.57 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 960.88 | 711.85 | 249.03 | 12.51 | 7.12 | 10 678 | 8 905 | 1 773 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 38.71 | 1 | 12.49 |  |  | 484 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 622.96 |  |  |  | 71% | 6 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 487.86 |  |  |  | 52% | 4 882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 071.71 |  |  |  |  | 22 226 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса), 100 м2 | 0.4854 | 410.42 | 268.33 | 45.75 | 199.22 | 130.25 | 22.21 | 12.51 | 6.95 | 1 917 | 1 629 | 154 |
|  |  |  |  | 96.34 | 5.68 |  | 46.76 | 2.76 | 2.85 | 12.54 |  | 133 | 35 |
|  | Объем: (33.8*2+13.3)*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 110.40 |  |  |  | 71% | 1 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 86.46 |  |  |  | 52% | 865 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396.07 |  |  |  |  | 3 964 |  |  |
| 4. | ТССЦ 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 1.281456 | 1 928.70 |  |  | 2 471.54 |  |  |  |  | 7 787 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 2 471.54 |  | 6 076.93 |  |  | 7 787 |  |
|  | Объем: 0.4854*2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.14 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 300.78 | 190.16 | 4.85 | 12.51 | 6.98 | 5 686 | 2 379 | 34 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 105.77 |  | 2.96 | 1 |  | 3 273 |  |
|  | Объем: 7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 157.83 |  |  |  | 71% | 1 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 123.60 |  |  |  | 52% | 1 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 582.22 |  |  |  |  | 8 612 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 0.15 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 393.70 | 203.75 | 5.19 | 12.51 | 6.98 | 6 092 | 2 549 | 36 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 184.76 |  | 2.96 | 1 |  | 3 507 |  |
|  | Объем: 1.5*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 169.11 |  |  |  | 71% | 1 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 132.44 |  |  |  | 52% | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 695.25 |  |  |  |  | 9 227 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.1 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 451.92 | 36.08 | 3.67 | 12.51 | 7.07 | 2 167 | 451 | 26 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 412.17 |  | 4.1 | 1 |  | 1 690 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29.95 |  |  |  | 71% | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23.45 |  |  |  | 52% | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505.32 |  |  |  |  | 2 722 |  |  |
| 8. | ТЕР 12-01-007-02 (прим.) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 5.57 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 22 771.46 | 2 811.12 | 1 170.67 | 12.52 | 6.84 | 138 654 | 35 195 | 8 007 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 18 789.67 | 113.56 | 5.08 | 12.5 |  | 95 452 | 1 419 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 158.65 |  |  |  | 92% | 33 685 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 608.57 |  |  |  | 44% | 16 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 538.69 |  |  |  |  | 188 449 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 712.96 | 75.71 |  |  | 53 981.26 |  |  | 1 | 1 | 241 836 |  |  |
|  |  |  |  | 75.71 |  |  | 53 981.26 |  | 4.48 | 1 |  | 241 836 |  |
|  | Объем: 557*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.48 |
| 10. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.809 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 61.14 | 60.96 | 0.18 | 12.51 | 4.09 | 763 | 763 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 50.60 |  |  |  | 71% | 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 39.62 |  |  |  | 52% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151.36 |  |  |  |  | 1 701 |  |  |
| 11. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.809 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 129.85 | 264.46 | 25.78 | 12.51 | 6.89 | 25 099 | 3 308 | 178 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 6 839.61 | 2.45 | 3.16 | 12.48 |  | 21 613 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 288.26 |  |  |  | 92% | 3 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 146.80 |  |  |  | 44% | 1 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 564.91 |  |  |  |  | 29 640 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-10-2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 1.12 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 8 825.03 | 898.05 | 9.07 | 12.51 | 7.18 | 31 965 | 11 235 | 65 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 7 917.91 |  | 2.61 | 1 |  | 20 666 |  |
|  | Объем: 7*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 745.38 |  |  |  | 71% | 7 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 583.73 |  |  |  | 52% | 5 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 154.14 |  |  |  |  | 45 784 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-10-4 Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.14 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 891.35 | 169.91 | 1.13 | 12.51 | 7.18 | 3 812 | 2 126 | 8 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 720.31 |  | 2.33 | 1 |  | 1 678 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 141.03 |  |  |  | 71% | 1 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 110.44 |  |  |  | 52% | 1 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 142.82 |  |  |  |  | 6 427 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 322.33 | 33.64 | 0.57 | 12.51 | 7.18 | 1 145 | 421 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 288.13 |  | 2.5 | 1 |  | 720 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.12 |  |  |  |  | 1 663 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-10-7 Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.07 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 652.57 | 75.83 | 0.57 | 12.51 | 7.18 | 1 656 | 949 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 576.18 |  | 1.22 | 1 |  | 703 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 62.94 |  |  |  | 71% | 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.29 |  |  |  | 52% | 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 764.80 |  |  |  |  | 2 823 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.91 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 235.72 | 298.23 | 0.92 | 12.51 | 7.2 | 7 699 | 3 731 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 936.56 |  | 4.23 | 1 |  | 3 962 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 247.53 |  |  |  | 71% | 2 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 193.85 |  |  |  | 52% | 1 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677.10 |  |  |  |  | 12 288 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.76 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 778.72 | 54.80 | 57.15 | 12.51 | 6.29 | 13 769 | 686 | 359 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 666.76 | 4.16 | 3.47 | 12.5 |  | 12 724 | 52 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 63.68 |  |  |  | 92% | 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 32.43 |  |  |  | 44% | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 874.82 |  |  |  |  | 14 773 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-012-01 (прим) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.74 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 679.28 | 53.36 | 55.65 | 12.51 | 6.29 | 13 406 | 668 | 350 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 570.27 | 4.05 | 3.47 | 12.5 |  | 12 389 | 51 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 62.00 |  |  |  | 92% | 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 31.58 |  |  |  | 44% | 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 772.86 |  |  |  |  | 14 384 |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.684 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 481.28 | 680.42 | 686.36 | 12.51 | 3.39 | 11 043 | 8 512 | 2 327 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 114.50 | 9.69 | 1.78 | 12.56 |  | 204 | 122 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 621.10 |  |  |  | 77% | 6 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 414.07 |  |  |  | 48% | 4 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 516.45 |  |  |  |  | 21 836 |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-8071 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины, кг | 138.3588 | 44.74 |  |  | 6 190.17 |  |  |  |  | 22 680 |  |  |
|  |  |  |  | 44.74 |  |  | 6 190.17 |  | 163.92 |  |  | 22 680 |  |
|  | Объем: 6.684*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.04 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 115.54 | 115.09 | 0.45 | 12.51 | 4.05 | 1 442 | 1 440 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95.52 |  |  |  | 71% | 1 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 74.81 |  |  |  | 52% | 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285.87 |  |  |  |  | 3 213 |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 12.51 | 6.53 | 7 615 | 3 453 | 778 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.86 | 12.51 |  | 3 384 | 104 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 12 346 |  |  |
| 23. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.52 | 2 460.30 |  |  | 6 199.96 |  |  |  |  | 10 621 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 6 199.96 |  | 4 214.88 |  |  | 10 621 |  |
|  | Объем: 0.7*0.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2136 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 79.79 | 71.71 | 5.68 | 12.52 | 7.17 | 948 | 898 | 41 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 2.40 |  | 4.14 | 1 |  | 10 |  |
|  | Объем: 4.8*1*4+0.9*1.3*4-0.7*0.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 76.01 |  |  |  | 90% | 808 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 38.72 |  |  |  | 43% | 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.53 |  |  |  |  | 2 142 |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.093984 | 23 811.97 |  |  | 2 237.94 |  |  |  |  | 4 498 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 2 237.94 |  | 47 861.13 |  |  | 4 498 |  |
|  | Объем: 0.2136*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.5131 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 238.00 | 664.77 | 1.05 | 12.51 | 4.04 | 10 741 | 8 316 | 4 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 572.18 |  | 4.23 | 1 |  | 2 420 |  |
|  | Объем: 0.4*3*2+0.4*2.5+0.7*3+0.4*1+0.4*2*1.5+0.7*1.5+2.4*1.2*2+4.8*2.2*2+2.4*2.2*2+1.3*2.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 525.17 |  |  |  | 67% | 5 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 332.39 |  |  |  | 40% | 3 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 095.55 |  |  |  |  | 19 639 |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5131 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 175.82 | 58.59 | 7.31 | 12.51 | 7.11 | 3 837 | 733 | 52 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 109.93 |  | 2.75 | 1 |  | 3 052 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 55.66 |  |  |  | 80% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 27.54 |  |  |  | 37% | 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 259.02 |  |  |  |  | 4 695 |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали (шир. 0,3 м), 100 м2 покрытия | 0.0768 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 914.53 | 90.12 | 2.55 | 12.51 | 7.14 | 3 291 | 1 127 | 18 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 821.86 | 0.29 | 2.61 | 12.5 |  | 2 145 | 4 |
|  | Объем: (0.4*6+0.7*2+4.8*2+2.4*4+1.3*2)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 97.64 |  |  |  | 92% | 1 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 49.73 |  |  |  | 44% | 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061.90 |  |  |  |  | 4 829 |  |  |
|  | Деревянный вентканал, обшитый сталью (над кровлей) |
| 29. | ТЕРр 58-3-1 (прим) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала, 100 м труб и покрытий | 0.015 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 1.13 | 1.13 |  | 12.51 | 4.09 | 14 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 0.94 |  |  |  | 71% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 0.73 |  |  |  | 52% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  | 31 |  |  |
| 30. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.033 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 12.33 | 11.08 | 0.88 | 12.52 | 7.17 | 147 | 139 | 6 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.37 |  | 4.14 | 1 |  | 2 |  |
|  | Объем: 1.5*0.55*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 11.74 |  |  |  | 90% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5.98 |  |  |  | 43% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.06 |  |  |  |  | 332 |  |  |
| 31. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.01452 | 23 811.97 |  |  | 345.75 |  |  |  |  | 695 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 345.75 |  | 47 861.13 |  |  | 695 |  |
|  | Объем: 0.033*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.1 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 112.39 | 16.13 | 0.30 | 12.51 | 7.17 | 451 | 202 | 2 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 95.96 |  | 2.57 | 1 |  | 247 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 13.39 |  |  |  | 71% | 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10.48 |  |  |  | 52% | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.26 |  |  |  |  | 699 |  |  |
| 33. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 16.2065 | 7.34 |  | 7.34 | 118.89 |  | 118.89 |  | 5.54 | 659 |  | 659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5.57*1.45+8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 34. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 16.2065 | 26.50 |  | 26.50 | 429.47 |  | 429.47 |  | 5.54 | 2 379 |  | 2 379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5.57*1.45+8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 133 260.31 | 8 710.78 | 3 167.50 |  |  | 605 196 | 109 002 | 18 105 |
|  |  |  | 121 382.04 | 183.97 |  |  |  | 478 091 | 2 302 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 133 260.31 | 8 710.78 | 3 167.50 |  |  | 605 196 | 109 002 | 18 105 |
|  |  |  | 121 382.04 | 183.97 |  |  |  | 478 091 | 2 302 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 17 445.36 |  |  |  |  | 46 281 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5-7, 10, 12-16, 21, 29, 32; %=92 - по стр. 8, 11, 17, 18, 28; %=77 - по стр. 19; %=90 - по стр. 22, 24, 30; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27) | 8 462.74 |  |  |  |  | 90 276 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2, 3, 5-7, 10, 12-16, 21, 29, 32; %=44 - по стр. 8, 11, 17, 18, 28; %=43 - по стр. 22, 24, 30; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27) | 5 219.94 |  |  |  |  | 52 241 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 146 942.99 |  |  |  |  | 747 713 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 146 942.99 |  |  |  |  | 747 713 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 144.58 |  |  |  |  | 16 001 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 150 087.57 |  |  |  |  | 763 714 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 3 001.75 |  |  |  |  | 15 274 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 153 089.32 |  |  |  |  | 778 988 |  |  |
|  | НДС 18% | 27 556.08 |  |  |  |  | 140 218 |  |  |
|  | Всего с НДС | 180 645.40 |  |  |  |  | 919 206 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 462.74 |  |  |  |  | 90 276 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 219.94 |  |  |  |  | 52 241 |  |  |

| Составил: | Заместитель директора по ИТО А.В. Муратов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Исполнительный директор В.Е. Радюшкин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |