| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Беланова 2 б,в,г |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № |
| на Ремонт кровли |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 9.21 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 9.21 |
| 3. | Е58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 9.21 |
| 4. | Е58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы | 100 м2 | 9.21 |
| 5. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.05 |
| 6. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |
| 7. | С Цена поставщика. | Слуховое окно | шт | 5 |
| 8. | Е10-01-008-08 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.25 |
| 9. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.9 |
| 10. | Е58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 23 |
| 11. | Е58-5-6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 24 |
| 12. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 9.21 |
| 13. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1151.25 |
| 14. | Е12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 9.21 |
| 15. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 39.2 |
| 16. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.45 |
| 17. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.45 |
| 18. | Е58-10-2 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 2.23 |
| 19. | Е58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.16 |
| 20. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 21. | Е58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.08 |
| 22. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.85 |
| 23. | Е12-01-012-01 | Установка снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 1.33 |
| 24. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.33 |
| 25. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.35 |
| 26. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.657 |
| 27. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 324.0999 |
| 28. | Е53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (выходы на кровлю) | 100 м2 стен | 0.25 |
| 29. | Е10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.25 |
| 30. | Е12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 9 |
| 31. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.6 |
| 32. | Е65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 9 |
| 33. | Е16-04-001-02 | Наращивание стояков полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (прим) | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 34. | Е09-04-013-01 | Демонтаж люков (выходы на кровлю) | 1 м2 проема | 1.92 |
| 35. | Е09-04-013-01 | Установка противопожарных люков (прим) | 1 м2 проема | 1.92 |
| 36. | С1 Цена поставщика. | Люк противопожарный | шт | 3 |
|  | Раздел 2. Разборка обшивки газоходов |
| 37. | Е10-01-010-01 | Разборка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 2.6 |
| 38. | Е26-01-039-01 | Разборка теплоизоляции газоходов из ваты минеральной толщиной 100 мм | 1 м3 изоляции | 5.2 |
| 39. | Е46-02-009-01 | Отбивка штукатурки с поверхностей газоходов деревянных | 100 м2 | 0.52 |
| 40. | Е10-01-008-08 | Разборка покрытий газоходов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.52 |
|  | Раздел 3. Утепление газоходов |
| 41. | Е26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 2.6 |
| 42. | С2 Цена поставщика. | Минвата мягкая 50мм | м3 | 2.522 |
| 43. | С201-0786 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 22 |
| 44. | С201-0805 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 169 |
| 45. | Е10-01-008-08 | Облицовка вентканалов профнастилом (прим) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.52 |
| 46. | С101-4342 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5 | т | 0.2288 |
| 47. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 27.5106 |
| 48. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 27.51 |
|  | Раздел 4. Вентканалы |
| 49. | Е06-01-026-01 | Разборка конструкций бетонных вентканалов толщиной 70мм | 100 м3 железобетона в деле | 0.012138 |
| 50. | Е06-01-026-01 | Обетонирование вентканалов толщина 70мм | 100 м3 железобетона в деле | 0.012138 |
| 51. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1.238076 |
| 52. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.6018 |
| 53. | Е15-04-018-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1734 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |