| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ | ________________ /А.Н. Гонда / |
| «___»____________2013г. | «___»____________2013г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт мягкой кровли МКД №18 по ул. М. Баграмяна в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом (12 этажей и тех.этаж) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. М. Баграмяна 18 |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №18 по ул. Баграмяна необходимо выполнить капитальный ремонт мягкой кровли. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 75 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли МКД №18 по ул. Баграмяна

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5.086 |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 2 |
| 3. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5.086 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 5.086 |
| 5. | Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 579.804 |
| 6. | Унифлекс ЭПП | м2 | 589.976 |
| 7. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.42 |
| 8. | Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 357.84 |
| 9. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню парапетов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.284 |
| 10. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 1.42 |
| 11. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.221 |
| 12. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7326 |
| 13. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.02 |
| 14. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 15. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 5 |
| 16. | Дефлектор | шт. | 5 |
| 17. | Отбивка штукатурки с поверхностей вент. каналов кирпичных | 100 м2 | 0.82 |
| 18. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.03 |
| 19. | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.126 |
| 20. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.03 |
| 21. | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.462 |
| 22. | Оштукатуривание поверхности вент. каналов | 100 м2 поверхности | 0.9 |
| 23. | Смена обделок из листовой стали (примыканий к вент. каналам) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.035 |
| 24. | Ремонт бетонного покрытия плит вент. каналов | 1 м3 | 1.45 |
| 25. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.29 |
| 26. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (оголовки вент. каналов) | 100 м2 кровли | 0.29 |
| 27. | Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 33.64 |
| 28. | Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали (вентиляционные каналы) | 100 м2 покрытия | 0.412 |
| 29. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м | 100 м примыканий | 1.03 |
| 30. | Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 259.56 |
| 31. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.02 |
| 32. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (ливневая канализация) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 |
| 33. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (ливневая канализация) | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 34. | Колено ПВХ диаметром 110 мм 45 гр. | шт. | 4 |
| 35. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.4 |
| 36. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.016 |
| 37. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.016 |
| 38. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.6 |
| 39. | Блок металлический дверной (выход на кровлю) | м2 | 1.6 |
| 40. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 12.61 |
| 41. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 12.61 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Верхний слой «Техноэласт» (либо аналог) ЭКП 4,5-5,0 на основе полиэстера. (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено!) |
| --- | --- |
| 2 | Нижний слой «Унифлекс» (либо аналог) ЭПП 4,0 на основе полиэстера. (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено!) |
| 3 | Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ |
| 4 | Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100 |
| 5 | Штукатурный раствор для наружных работ (1:3) |
| 6 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм |
| 7 | Грунтовка: праймер битумный. |
| 8 | Решетки на оконные проемы жалюзийные металлические |
| 9 | Бетон класс В15 (М200) |
| 10 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 марка не ниже 125 |
| 11 | Дверной блок металлический выхода на кровлю |

Примечание: Наплавляемые кровельные материалы должны иметь следующие характеристики:

- Водопоглощение – (1,0%)

- Минимальная температура хрупкости – ( - 19 С)

- Теплостойкость – (+120 С)

Примеры узлов и технология:

|  | Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор по маячным рейкам полосами шириной до 2 м. Поверхность уложенного раствора выравнивают правилом или мастерком (см.рис). Следующую полосу цементно-песчаной стяжки укладывают после схватывания уложенных ранее полос. Устройство стяжки по маячным рейкам: 1 – разравнивание раствора; 2 – свежая полоса стяжки; 3 – правило; 4 —ящик; 5 – готовая стяжка; 6 – промежуточные полосы. |
| --- | --- |
|  | В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра. Рис. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а – примыкание кровли к стенам; б – примыкание плоской кровли к парапету: 1 – рулонный гидроизоляционный ковер; 2 – стяжка; 3 – дополнительные слои ковра; 4 – борт из раствора; 5 – деревянная пробка (при необходимости); 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – стоячий хомут (при необходимости); 8 – защитный фартук; 9 – защитный гравийный слой (при необходимости) |
|  | Разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, их покрывают в 4 или даже 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются чередуясь со скатными полотнищами. Узкие ендовы, до 600 мм шириной, обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) – кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы. Наносят мастику и ведут наклейку полотнищ по направлению от водоприемной воронки к водоразделу. Покрытие ендов и разжелобков: а, б – ендовы и разжелобки с соединением дополнительных слоев на откосе и на скате. |
|  | Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 мм При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15 % наклеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах с уклоном более 15 % полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал. |
|  | Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться под торцевыми швами несущих плит и под температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. По ним укладываются полоски шириной 150-200 мм с посыпкой, обращенной вниз, и с точечной приклейкой с одной стороны, перекрывающие швы (рис.). Швы устраиваются толщиной 5-10мм не более чем через 6м стяжки. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1.Снятие всех слоев старого покрытия в полном объеме до основания.

2.Выполнить (с участием МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград») проверку  прочности приклейки (агдезия) нижнего слоя кровельного ковра к основанию. Согласно СНиП 3.04.01-87 не менее 0,5МПа

3. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. Допускается замена технологии на метод регенерации кровельного покрытия по  согласовании проектно-сметной документации с Заказчиком, строительным контролем и МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»

8. В случает нанесения материального ущерба третьим лицам при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

9. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград».

10. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |