| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 914 874 | руб. | Смета на сумму: | 914 874 | руб. |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / Ю.С. Королев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Тенистая аллея 26 |
| Сметная стоимость: | 914.874 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.318 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 149.459 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.24 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 536.38 | 426.55 | 109.84 | 12.51 | 4.4 | 5 819 | 5 336 | 483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 422.28 |  |  |  | 84% | 4 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 255.93 |  |  |  | 48% | 2 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 214.59 |  |  |  |  | 12 863 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.515 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 479.02 | 415.44 | 41.53 | 12.51 | 7.11 | 5 563 | 5 197 | 295 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 22.05 |  | 3.19 | 1 |  | 70 |  |
|  | Объем: 103*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 344.82 |  |  |  | 71% | 3 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 270.04 |  |  |  | 52% | 2 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 093.87 |  |  |  |  | 11 955 |  |  |
| 3. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 1.648 | 1 928.70 |  |  | 3 178.50 |  |  |  |  | 10 015 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 3 178.50 |  | 6 076.93 |  |  | 10 015 |  |
|  | Объем: 3.2*0.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.24 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 558.93 | 414.07 | 144.86 | 12.51 | 7.12 | 6 211 | 5 180 | 1 031 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 22.52 | 1 | 12.49 |  |  | 281 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 362.37 |  |  |  | 71% | 3 877 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 283.78 |  |  |  | 52% | 2 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 205.08 |  |  |  |  | 12 928 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.28 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 897.20 | 405.97 | 18.81 | 12.51 | 7.02 | 11 248 | 5 079 | 132 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 472.42 |  | 4.1 | 1 |  | 6 037 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 336.96 |  |  |  | 71% | 3 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 263.88 |  |  |  | 52% | 2 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 498.04 |  |  |  |  | 17 495 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.38 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 4 384.11 | 1 664.16 | 27.90 | 12.51 | 7.02 | 31 890 | 20 819 | 196 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 692.05 |  | 4.04 | 1 |  | 10 876 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 381.25 |  |  |  | 71% | 14 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 081.70 |  |  |  | 52% | 10 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 847.07 |  |  |  |  | 57 497 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.81 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 660.52 | 292.26 | 29.69 | 12.51 | 7.07 | 17 554 | 3 656 | 210 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 338.57 |  | 4.1 | 1 |  | 13 688 |  |
|  | Объем: 30+51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 242.58 |  |  |  | 71% | 2 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 189.97 |  |  |  | 52% | 1 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 093.06 |  |  |  |  | 22 051 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 70 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 11 382.00 | 2 685.90 | 2 493.40 | 12.51 | 7.07 | 77 156 | 33 601 | 17 628 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 6 202.70 |  | 4.18 | 1 |  | 25 927 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 229.30 |  |  |  | 71% | 23 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 745.84 |  |  |  | 52% | 17 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 357.13 |  |  |  |  | 118 485 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-1-3 (вокруг дымовых труб. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли | 0.0704 | 273.17 | 232.35 | 40.82 | 19.23 | 16.36 | 2.87 | 12.52 | 7.12 | 225 | 205 | 20 |
|  |  |  |  |  | 6.34 |  |  | 0.45 | 1 | 12.5 |  |  | 6 |
|  | Объем: 0.88*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 13.95 |  |  |  | 71% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10.93 |  |  |  | 52% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.11 |  |  |  |  | 485 |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка элементов каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3 древесины в конструкции | 0.132 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 398.70 | 30.40 | 6.44 | 12.51 | 7.02 | 1 431 | 380 | 45 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 361.86 |  | 2.78 | 1 |  | 1 006 |  |
|  | Объем: 1.1*0.05*0.15*8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 32.22 |  |  |  | 90% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 16.42 |  |  |  | 43% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 447.34 |  |  |  |  | 1 936 |  |  |
| 11. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.91 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 866.52 | 398.03 | 401.51 | 12.51 | 3.39 | 6 460 | 4 979 | 1 361 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 66.98 | 5.67 | 1.78 | 12.56 |  | 119 | 71 |
|  | Объем: 324*0.7+51.5*2+30.6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 363.33 |  |  |  | 77% | 3 889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 242.22 |  |  |  | 48% | 2 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 472.07 |  |  |  |  | 12 773 |  |  |
| 12. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 80.937 | 36.04 |  |  | 2 916.97 |  |  |  |  | 12 182 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 916.97 |  | 150.51 |  |  | 12 182 |  |
|  | Объем: 3.91*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 3.24 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 13 245.88 | 1 635.19 | 680.97 | 12.52 | 6.84 | 80 653 | 20 473 | 4 658 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 10 929.72 | 66.06 | 5.08 | 12.5 |  | 55 523 | 826 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 837.35 |  |  |  | 92% | 19 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 935.69 |  |  |  | 44% | 9 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 018.92 |  |  |  |  | 109 620 |  |  |
| 14. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 414.72 | 83.55 |  |  | 34 648.53 |  |  | 1 | 1 | 140 673 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 34 648.53 |  | 4.06 | 1 |  | 140 673 |  |
|  | Объем: 324*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 15. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.68 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 51.39 | 51.24 | 0.15 | 12.51 | 4.09 | 642 | 641 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 42.53 |  |  |  | 71% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.31 |  |  |  | 52% | 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127.23 |  |  |  |  | 1 430 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали капельника шириной до 0,4 м, 100 м | 0.68 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 010.28 | 254.84 | 4.53 | 12.51 | 6.9 | 7 842 | 3 188 | 31 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 750.92 | 0.70 | 2.64 | 12.57 |  | 4 622 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 212.10 |  |  |  | 71% | 2 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 166.10 |  |  |  | 52% | 1 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 388.48 |  |  |  |  | 11 774 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегоограждения, 100 м ограждения | 0.52 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 585.44 | 37.49 | 39.10 | 12.51 | 6.29 | 9 421 | 469 | 246 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 508.84 | 2.85 | 3.47 | 12.5 |  | 8 706 | 36 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 43.57 |  |  |  | 92% | 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 22.19 |  |  |  | 44% | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 651.19 |  |  |  |  | 10 108 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.68 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 992.95 | 222.29 | 21.67 | 12.51 | 6.89 | 21 097 | 2 781 | 149 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 5 748.99 | 2.06 | 3.16 | 12.48 |  | 18 167 | 26 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 242.30 |  |  |  | 92% | 2 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 123.39 |  |  |  | 44% | 1 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 358.64 |  |  |  |  | 24 915 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.54 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 004.52 | 179.84 | 7.11 | 12.51 | 7.18 | 12 265 | 2 250 | 51 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 3 817.56 |  | 2.61 | 1 |  | 9 964 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 149.27 |  |  |  | 71% | 1 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 116.90 |  |  |  | 52% | 1 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 270.68 |  |  |  |  | 15 033 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.18 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 031.67 | 104.09 | 1.46 | 12.51 | 7.18 | 3 471 | 1 302 | 10 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 926.12 |  | 2.33 | 1 |  | 2 158 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.39 |  |  |  | 71% | 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.66 |  |  |  | 52% | 677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 185.72 |  |  |  |  | 5 072 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.09 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 414.43 | 43.25 | 0.73 | 12.51 | 7.18 | 1 472 | 541 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 370.45 |  | 2.5 | 1 |  | 926 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 478.44 |  |  |  |  | 2 137 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.09 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 784.78 | 43.25 | 0.73 | 12.51 | 7.18 | 1 450 | 541 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 740.80 |  | 1.22 | 1 |  | 904 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848.79 |  |  |  |  | 2 115 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.45 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 611.07 | 147.48 | 0.45 | 12.51 | 7.2 | 3 807 | 1 845 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 463.14 |  | 4.23 | 1 |  | 1 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 122.41 |  |  |  | 71% | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 95.86 |  |  |  | 52% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 829.34 |  |  |  |  | 6 076 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 25. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 26. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.44 | 3 070.76 |  |  | 4 421.89 |  |  |  |  | 7 568 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 4 421.89 |  | 5 255.58 |  |  | 7 568 |  |
|  | Объем: 0.8*0.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.036 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 13.45 | 12.09 | 0.96 | 12.52 | 7.17 | 160 | 151 | 7 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.40 |  | 4.14 | 1 |  | 2 |  |
|  | Объем: 3*2*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 12.82 |  |  |  | 90% | 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.53 |  |  |  | 43% | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32.79 |  |  |  |  | 361 |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.01584 | 23 811.97 |  |  | 377.18 |  |  |  |  | 758 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 377.18 |  | 47 861.13 |  |  | 758 |  |
|  | Объем: 0.036*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люка выхода на крышу (прим.), 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 12.51 | 4.05 | 327 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 30. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов | 0.00405 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 85.96 | 9.34 | 3.01 | 12.51 | 5.84 | 333 | 117 | 18 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 73.61 | 0.12 | 2.7 | 12.53 |  | 199 | 1 |
|  | Объем: 0.75*0.54*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 10.03 |  |  |  | 90% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5.11 |  |  |  | 43% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101.10 |  |  |  |  | 490 |  |  |
| 31. | Цена поставщика. Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2 | 0.405 | 3 956.07 |  |  | 1 602.21 |  |  | 1 | 1 | 7 979 |  |  |
|  |  |  |  | 3 956.07 |  |  | 1 602.21 |  | 4.98 | 1 |  | 7 979 |  |
|  | Объем: 0.75*0.54*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98 |
| 32. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 8 | 88.07 | 12.17 |  | 704.56 | 97.36 |  | 12.51 | 1 | 2 857 | 1 218 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 607.20 |  | 2.7 | 1 |  | 1 639 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 100.28 |  |  |  | 88% | 1 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58.42 |  |  |  | 48% | 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 863.26 |  |  |  |  | 4 513 |  |  |
| 33. | ТЕРр 65-8-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм под фановые стояки, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 | 12 965.25 | 651.19 | 26.78 | 1 555.83 | 78.14 | 3.21 | 12.51 | 7 | 5 748 | 978 | 22 |
|  |  |  |  | 12 287.28 | 2.58 |  | 1 474.47 | 0.31 | 3.22 | 12.55 |  | 4 748 | 4 |
|  | Объем: 8*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 80.80 |  |  |  | 88% | 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 47.07 |  |  |  | 48% | 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 683.70 |  |  |  |  | 7 084 |  |  |
| 34. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карниза досками обшивки (прим.), 100 м2 потолка | 0.34 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 3 488.25 | 205.33 | 28.84 | 12.52 | 6.76 | 13 830 | 2 571 | 195 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 3 254.08 | 1.28 | 3.4 | 12.5 |  | 11 064 | 16 |
|  | Объем: 68*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 219.01 |  |  |  | 90% | 2 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 111.57 |  |  |  | 43% | 1 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 818.83 |  |  |  |  | 17 271 |  |  |
| 35. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 447.61 | 118.14 | 2.29 | 12.51 | 7.14 | 2 253 | 1 478 | 16 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 327.18 | 0.06 | 2.32 | 12.46 |  | 759 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 112.29 |  |  |  | 80% | 1 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 55.55 |  |  |  | 37% | 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 615.45 |  |  |  |  | 3 983 |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.067 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 574.34 | 369.39 | 16.90 | 12.51 | 6.18 | 5 639 | 4 621 | 104 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 188.04 | 4.03 | 4.86 | 12.52 |  | 914 | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 291.27 |  |  |  | 66% | 3 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 235.25 |  |  |  | 50% | 2 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 100.86 |  |  |  |  | 11 057 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.2814 | 3 649.31 |  |  | 1 026.92 |  |  |  |  | 3 878 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 026.92 |  | 13 782.4 |  |  | 3 878 |  |
|  | Объем: 0.067*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 278.61 | 182.65 | 5.68 | 12.51 | 6.18 | 2 759 | 2 285 | 35 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 90.28 | 1.35 | 4.86 | 12.52 |  | 439 | 17 |
|  | Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 143.52 |  |  |  | 66% | 1 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 115.92 |  |  |  | 50% | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.05 |  |  |  |  | 5 429 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.132 | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  | 13 782.4 |  |  | 1 819 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб | 0.047 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 091.21 | 715.38 | 22.25 | 12.51 | 6.18 | 10 805 | 8 949 | 138 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 353.58 | 5.30 | 4.86 | 12.52 |  | 1 718 | 66 |
|  | Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 562.13 |  |  |  | 66% | 5 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 454.03 |  |  |  | 50% | 4 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 107.37 |  |  |  |  | 21 262 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.517 | 3 649.31 |  |  | 1 886.69 |  |  |  |  | 7 126 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 886.69 |  | 13 782.4 |  |  | 7 126 |  |
|  | Объем: 0.047*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.184 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 443.95 | 238.39 | 0.38 | 12.51 | 4.04 | 3 852 | 2 982 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 205.19 |  | 4.23 | 1 |  | 868 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 188.33 |  |  |  | 67% | 1 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 119.20 |  |  |  | 40% | 1 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751.47 |  |  |  |  | 7 043 |  |  |
| 43. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.184 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 421.65 | 21.01 | 2.62 | 12.51 | 7.11 | 1 376 | 263 | 19 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 398.03 |  | 2.75 | 1 |  | 1 095 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 19.96 |  |  |  | 80% | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9.87 |  |  |  | 37% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 451.48 |  |  |  |  | 1 684 |  |  |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 16.5 | 7.34 |  | 7.34 | 121.04 |  | 121.04 |  | 5.54 | 671 |  | 671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 9.3+7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 45. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 16.5 | 26.50 |  | 26.50 | 437.25 |  | 437.25 |  | 5.54 | 2 422 |  | 2 422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 9.3+7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 116 407.93 | 11 826.61 | 4 767.96 |  |  | 557 398 | 147 971 | 30 793 |
|  |  |  | 99 813.35 | 118.99 |  |  |  | 378 633 | 1 488 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 114 147.54 | 11 651.11 | 4 764.75 |  |  | 548 793 | 145 775 | 30 771 |
|  |  |  | 97 731.68 | 118.68 |  |  |  | 372 246 | 1 484 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 50 540.60 |  |  |  |  | 191 998 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-9, 15, 16, 19-24, 29; %=90 - по стр. 10, 25, 27, 30, 34; %=77 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 17, 18; %=80 - по стр. 35, 43; %=66 - по стр. 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42) | 10 408.69 |  |  |  |  | 111 079 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11; %=52 - по стр. 2, 4-9, 15, 16, 19-24, 29; %=43 - по стр. 10, 25, 27, 30, 34; %=44 - по стр. 13, 17, 18; %=37 - по стр. 35, 43; %=50 - по стр. 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42) | 7 273.98 |  |  |  |  | 72 720 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 131 830.21 |  |  |  |  | 732 592 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 260.39 | 175.50 | 3.21 |  |  | 8 605 | 2 196 | 22 |
|  |  |  | 2 081.67 | 0.31 |  |  |  | 6 387 | 4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 32, 33) | 181.08 |  |  |  |  | 1 936 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 33) | 105.49 |  |  |  |  | 1 056 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 546.96 |  |  |  |  | 11 597 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 134 377.17 |  |  |  |  | 744 189 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 2 875.67 |  |  |  |  | 15 926 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 137 252.84 |  |  |  |  | 760 115 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 745.06 |  |  |  |  | 15 202 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 139 997.90 |  |  |  |  | 775 317 |  |  |
|  | НДС | 25 199.62 |  |  |  |  | 139 557 |  |  |
|  | Всего с НДС | 165 197.52 |  |  |  |  | 914 874 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 589.77 |  |  |  |  | 113 015 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 379.47 |  |  |  |  | 73 776 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 116 407.93 | 11 826.61 | 4 767.96 |  |  | 557 398 | 147 971 | 30 793 |
|  |  |  | 99 813.35 | 118.99 |  |  |  | 378 633 | 1 488 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 114 147.54 | 11 651.11 | 4 764.75 |  |  | 548 793 | 145 775 | 30 771 |
|  |  |  | 97 731.68 | 118.68 |  |  |  | 372 246 | 1 484 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 50 540.60 |  |  |  |  | 191 998 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-9, 15, 16, 19-24, 29; %=90 - по стр. 10, 25, 27, 30, 34; %=77 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 17, 18; %=80 - по стр. 35, 43; %=66 - по стр. 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42) | 10 408.69 |  |  |  |  | 111 079 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11; %=52 - по стр. 2, 4-9, 15, 16, 19-24, 29; %=43 - по стр. 10, 25, 27, 30, 34; %=44 - по стр. 13, 17, 18; %=37 - по стр. 35, 43; %=50 - по стр. 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42) | 7 273.98 |  |  |  |  | 72 720 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 131 830.21 |  |  |  |  | 732 592 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 260.39 | 175.50 | 3.21 |  |  | 8 605 | 2 196 | 22 |
|  |  |  | 2 081.67 | 0.31 |  |  |  | 6 387 | 4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 32, 33) | 181.08 |  |  |  |  | 1 936 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 33) | 105.49 |  |  |  |  | 1 056 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 546.96 |  |  |  |  | 11 597 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 134 377.17 |  |  |  |  | 744 189 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 2 875.67 |  |  |  |  | 15 926 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 137 252.84 |  |  |  |  | 760 115 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 745.06 |  |  |  |  | 15 202 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 139 997.90 |  |  |  |  | 775 317 |  |  |
|  | НДС | 25 199.62 |  |  |  |  | 139 557 |  |  |
|  | Всего с НДС | 165 197.52 |  |  |  |  | 914 874 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 589.77 |  |  |  |  | 113 015 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 379.47 |  |  |  |  | 73 776 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |