«СОГЛАСОВАНО»                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»

Директор  МКУ  «КР  МКД»                                                    Председатель  правления

ТСЖ  «Союз-5»

_____________ / __С.Б. Русович   /                                        _____________ / С.В. Ефимов /

«___» __________ 2013 года                                                   «___» __________ 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД                           по адресу: ул. Лилии Иванихиной, дом № 5,  Московский район, г. Калининград.

- Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, дом № 5 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Союз-5» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 5 по ул. Лилии Иванихиной необходимо выполнить капитальный  ремонт  мягкой кровли.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в

будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5. . Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

- Сроки производства работ: не более 90   календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

- Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Е46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 9.22 |
| 2. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 4.61 |
| 3. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 9.22 |
| 4. | Е12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя. К=1+0,05*12=1,6 (работы на высоте 27 метров) Тех. часть п.1.12.1. | 100 м2 кровли | 9.22 |
| 5. | С101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | 1051.08 |
| 6. | С101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | 1069.52 |
| 7. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 3 |
| 8. | С101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | 756 |
| 9. | Е58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 0,7 м. Смена парапета | 100 м | 1.71 |
| 10. | Е65-6-23 | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.04 |
| 11. | Е65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 16 |
| 12. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ф350 мм | 10 шт. | 0.8 |
| 13. | Е20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм | 1 дефлектор | 10 |
| 14. | С Цена поставщик. | Дефлекторы крышечные 325 ф75 м | шт. | 10 |
| 15. | Е46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1.048 |
| 16. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.524 |
| 17. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1.048 |
| 18. | Е12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 1.048 |
| 19. | С101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | 119.472 |
| 20. | С101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | 121.568 |
| 21. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м. Отливов | 100 м | 1.872 |
| 22. | Е53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.28 |
| 23. | С101-8052 | Пена монтажная | л | 5 |
| 24. | Е46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях. Ремонт стен лифтовых шахт | 1 м3 | 1.5 |
| 25. | Е46-04-012-03 | Разборка заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0693 |
| 26. | Е10-01-047-01 | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0693 |
| 27. | Цена поставщика. | Блок дверной металлический в комплекте с замком и ручкой | м2 | 6.93 |
| 28. | Е62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (лестницы, металлические части лифтовых шахт) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 |
| 29. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.13 |
| 30. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.2573 |
| 31. | Е12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.2573 |
| 32. | С101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | 29.8468 |
| 33. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (стены лифтовых шахт, вент. каналов) | 100 м2 поверхности | 2.73 |
| 34. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены лифтовых шахт, вент. каналов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.73 |
| 35. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 17.102 |
| 36. | Х403-1-5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1) | т | 17.102 |

4.Материалы:

- Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена).

- Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5 (изопласт ЭКП) или аналог.

- Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 (изопласт ЭПП) или аналог.

- . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете ИЗОПЛАСТ и иметь  следующие характеристики:

- Водопоглащение – (1,0%)

- Температура хрупкости – (- 19 град.С)

- Теплостойкость – (120 град.С)

- Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

- Грунтовка: праймер или аналог.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

- Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

- Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

- Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

- Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии ГО «Город Калининград». До устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Член правления ТСЖ «Союз-5»                                                                  Н.В. Филимонова