| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 14 |
| на капитальный ремонт мягкой кровли МКД ул.Буткова, 10-14 (9 этажей) |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 8.74 |
| 2. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 9.415 |
| 3. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 8.74 |
| 4. | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 1013.84 |
| 5. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 996.36 |
| 6. | Разборка кровель из рулонных материалов (над лифтовыми шахтами) | 100 м2 покрытия | 0.675 |
| 7. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 3.2 |
| 8. | Строительный мусор | т | 4.736 |
| 9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2.19 |
| 10. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 551.88 |
| 11. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 8 |
| 12. | Дефлектор |  | 8 |
| 13. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.675 |
| 14. | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 78.3 |
| 15. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 76.95 |
| 16. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 2.19 |
| 17. | Смена обделок из листовой стали (капельники лифтовые шахты) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.613 |
| 18. | Строительный мусор | т | 0.137312 |
| 19. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (лифтовые шахты, венткалы) | 100 м примыканий | 1.388 |
| 20. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 311.976 |
| 21. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню парапетов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.876 |
| 22. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.06 |
| 23. | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. | 6 |
| 24. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 3 |
| 25. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.31 |
| 26. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.275 |
| 27. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой над вентканалами | 100 м2 кровли | 0.275 |
| 28. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 31.9 |
| 29. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0432 |
| 30. | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 4.32 |
| 31. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1600 мм | шт. | 3 |
| 32. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.063 |
| 33. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.063 |
| 34. | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 6.3 |
| 35. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 15.608792 |
| 36. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 15.608792 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |