ПРОЕКТ

| Согласовано: Согласовано: ___________________ ____________________ «___» ___________ 2016 г. «___» ___________ 2016 г. | Утверждаю: ___________________ «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на инженерно-геодезические изыскания многоквартирного дома №70

по проспекту Московскому в г. Калининград

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для изысканий Заказчик Вид строительства Стадийность Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения работ Особые условия | Распоряжение главы городского округа «Город Калининград» от 03.07.2015г. № 403-р ООО «УКЛР» Инженерно-геодезические изыскания Одностадийное Существующее 30 календарных дня Балтийская система высот |
| Инженерно-геологические изыскания |
|  | Полевые, лабораторные, камеральные работы Документация Количество экземпляров | Разработать и утвердить программу инженерно-геодезических изысканий. Произвести инженерно-геодезические изыскания с целью повышения устойчивости, надежности и эксплуатационной пригодности объекта и обеспечить получение материалов и данных для: оценки качества возведенного объекта и его оснований, проверки соответствия их проектным требованиям с установкой, при необходимости, контрольно-измерительной аппаратуры; оценки состояния объекта и эффективности работы систем их инженерной защиты. Провести анализ архивной документации (при наличии) с целью определения степени изменения инженерно-геодезических условий объекта. Произвести геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований и ограждающих конструкций объекта, наблюдения за осадками и деформациями объекта (ГОСТ 24846-81), земной поверхности в районе расположения объекта изысканий. Определить геометрические параметры объекта методом пространственной тахеометрии, а именно: -частные крены всех ребер (углов) здания; -профили всех ребер по вертикали (с частотой дискретизации через каждые два этажа); -профили наружных стен по заданному сечению (середине каждой наружной стены); -частные крены и профили лифтовых шахт (с частотой дискретизации через каждые два этажа). Провести мониторинг осадок здания по маркам. Произвести камеральную обработку материалов. Составить технический отчет. Выполнить разработку документации в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Минстроя России, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации) согласно действующих нормативно- распорядительных документов, СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал ___________________________________________________________________