| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 129 279 | руб. | Смета на сумму: | 2 129 279 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана д. 7 - 11 |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 2 129.279 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.460 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 394.384 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-17-2 Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли | 6.11 | 559.49 | 556.33 | 3.16 | 3 418.48 | 3 399.18 | 19.31 | 12.11 | 3.85 | 41 238 | 41 164 | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | С509-9900 Строительный мусор, т | 70.5705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6.11)*11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 6.11 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 054.04 | 780.86 | 273.18 | 12.11 | 6.38 | 11 199 | 9 456 | 1 743 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 42.46 | 1 | 12.09 |  |  | 513 |
| 4. | С509-9900 Строительный мусор, т | 8.554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6.11)*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.06 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 157.13 | 156.44 | 0.68 | 12.11 | 3.84 | 1 897 | 1 895 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 6. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.06)*5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.78 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 524.94 | 281.44 | 28.59 | 12.11 | 6.44 | 16 291 | 3 408 | 184 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 214.92 |  | 3.95 | 1 |  | 12 699 |  |
| 8. | Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.62 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 760.61 | 842.15 | 21.46 | 12.11 | 6.36 | 24 928 | 10 198 | 136 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 4 897.00 |  | 2.98 | 1 |  | 14 593 |  |
| 9. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.6014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.62)*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.31 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 100.47 | 449.47 | 20.83 | 12.11 | 6.4 | 11 624 | 5 443 | 133 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 630.18 |  | 3.71 | 1 |  | 6 048 |  |
| 11. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.3937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.71 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.31)*1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 6.11 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 33 622.90 | 4 928.75 | 492.71 | 12.11 | 6.48 | 150 586 | 59 687 | 3 193 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 28 201.44 |  | 3.11 | 1 |  | 87 706 |  |
| 13. | С509-9900 Строительный мусор, т | 10.387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6.11)*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 2 367.69 | 414.00 | 178.65 | 12.11 | 5.93 | 11 079 | 5 014 | 1 059 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 775.04 | 12.45 | 2.82 | 12.1 |  | 5 006 | 151 |
|  | Вычт.ресурсы: С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 15. | Цена поставщика. Окно 540*540 металлопластиковое, м2 | 1.7496 | 616.03 |  |  | 1 077.80 |  |  | 1 | 1 | 4 505 |  |  |
|  |  |  |  | 616.03 |  |  | 1 077.80 |  | 4.18 | 1 |  | 4 505 |  |
|  | Объем: 0.54*0.54*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2500/4.18*1.03 |
| 16. | Е10-01-044-12 Обивка боковой поверхности окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов | 0.16 | 8 588.02 | 795.55 | 23.88 | 1 374.08 | 127.29 | 3.82 | 12.11 | 6.06 | 5 679 | 1 541 | 23 |
|  |  |  |  | 7 768.60 | 1.33 |  | 1 242.98 | 0.21 | 3.31 | 12.07 |  | 4 114 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 17. | Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 6.11 | 138.28 | 104.59 | 33.69 | 844.89 | 639.06 | 205.83 | 12.11 | 4.69 | 8 704 | 7 739 | 965 |
|  |  |  |  |  | 3.06 |  |  | 18.71 | 3.01 | 12.11 |  |  | 227 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
| 18. | С101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 672.1 | 13.13 |  |  | 8 824.67 |  |  |  |  | 25 412 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 824.67 |  | 37.81 |  |  | 25 412 |  |
|  | Объем: 6.11*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е12-01-023-02 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам, 100 м2 кровли | 6.11 | 3 587.71 | 434.32 | 165.99 | 21 920.90 | 2 653.70 | 1 014.18 | 12.11 | 5.99 | 117 064 | 32 136 | 6 075 |
|  |  |  |  | 2 987.40 | 14.91 |  | 18 253.01 | 91.12 | 4.32 | 12.09 |  | 78 853 | 1 102 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. | С Цена поставщик. Металлочерепица <Монтеррей>с комплектующими, м2 | 782.08 | 64.07 |  |  | 50 105.51 |  |  |  |  | 209 441 |  |  |
|  |  |  |  | 64.07 |  |  | 50 105.51 |  | 4.18 |  |  | 209 441 |  |
|  | Объем: 6.11*128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =260/4.18*1.03 |
| 21. | Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.22 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 708.14 | 1 243.97 | 1 254.84 | 12.11 | 3.73 | 20 057 | 15 064 | 4 681 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 209.33 | 17.72 | 1.49 | 12.12 |  | 312 | 215 |
|  | Объем: 611*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 22. | С113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 126.477 | 36.04 |  |  | 4 558.23 |  |  |  |  | 19 322 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 558.23 |  | 152.77 |  |  | 19 322 |  |
|  | Объем: 6.11*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.22 | 545.28 | 58.54 | 55.16 | 6 663.29 | 715.30 | 674.09 | 12.11 | 3.77 | 32 985 | 8 662 | 2 541 |
|  |  |  |  | 431.58 | 0.65 |  | 5 273.91 | 7.94 | 4.13 | 12.02 |  | 21 781 | 95 |
|  | Объем: 611*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 24. | Е60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.06 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 514.33 | 330.80 | 15.14 | 12.11 | 5.82 | 4 892 | 4 006 | 88 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 168.39 | 3.61 | 4.74 | 12.1 |  | 798 | 44 |
|  | Объем: 1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С509-9900 Строительный мусор, т | 1.0404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.74 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.06)*17.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е60-7-8 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 2 каналов, 100 м труб | 0.06 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 557.21 | 365.30 | 11.36 | 12.11 | 5.82 | 5 346 | 4 424 | 66 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 180.55 | 2.70 | 4.74 | 12.09 |  | 856 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 27. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.9936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.74 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.06)*8.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н48= 2 |
| 28. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.05 | 6 499.70 |  |  | 6 824.69 |  |  |  |  | 26 126 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 6 824.69 |  | 24 881.99 |  |  | 26 126 |  |
|  | Объем: (8500*0.06)+(4500*0.06*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности | 0.16 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 386.05 | 207.30 | 0.33 | 12.11 | 3.84 | 3 259 | 2 510 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 178.42 |  | 4.19 | 1 |  | 748 |  |
| 30. | Е15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 366.66 | 18.27 | 2.28 | 12.11 | 6.47 | 1 164 | 221 | 15 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 346.11 |  | 2.68 | 1 |  | 928 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 31. | Е58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 0.72 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 54.41 | 54.25 | 0.16 | 12.11 | 3.91 | 658 | 657 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 32. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.0864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.72)*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.72 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 345.48 | 235.37 | 22.94 | 12.11 | 6.22 | 21 863 | 2 850 | 143 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 6 087.17 | 2.18 | 3.1 | 12.07 |  | 18 870 | 26 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 34. | Е58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.54 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 004.52 | 179.84 | 7.11 | 12.11 | 6.53 | 12 150 | 2 178 | 46 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 3 817.56 |  | 2.6 | 1 |  | 9 926 |  |
| 35. | Е58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.32 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 834.08 | 185.06 | 2.59 | 12.11 | 6.53 | 6 012 | 2 241 | 17 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 646.43 |  | 2.28 | 1 |  | 3 754 |  |
| 36. | Е58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.16 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 395.16 | 76.89 | 1.30 | 12.11 | 6.53 | 2 559 | 931 | 8 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 316.97 |  | 1.23 | 1 |  | 1 620 |  |
| 37. | Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.5 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 678.97 | 163.87 | 0.51 | 12.11 | 6.55 | 4 108 | 1 984 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 514.60 |  | 4.12 | 1 |  | 2 120 |  |
| 38. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.12 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.5)*0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.15 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 690.71 | 72.08 | 1.22 | 12.11 | 6.53 | 2 406 | 873 | 8 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 617.41 |  | 2.47 | 1 |  | 1 525 |  |
| 40. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.85 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 512.86 | 318.55 | 5.66 | 12.11 | 6.5 | 9 607 | 3 858 | 37 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 188.65 | 0.88 | 2.61 | 12.14 |  | 5 712 | 11 |
| 41. | С509-9900 Строительный мусор, т | 0.1904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.85)*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е12-01-012-01 Устройство снегодержателей, 100 м ограждения | 0.72 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 579.84 | 51.92 | 54.14 | 12.11 | 5.73 | 12 298 | 629 | 310 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 473.78 | 3.94 | 3.27 | 12.09 |  | 11 359 | 48 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 43. | Е12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак | 4 | 536.67 | 20.09 | 1.26 | 2 146.69 | 80.36 | 5.05 | 12.1 | 6.55 | 6 241 | 972 | 33 |
|  |  |  |  | 515.32 |  |  | 2 061.28 |  | 2.54 | 1 |  | 5 236 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 44. | Е12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01, 1 колпак | 4 | 269.90 | 10.10 | 1.26 | 1 079.60 | 40.39 | 5.05 | 12.1 | 6.55 | 3 159 | 489 | 33 |
|  |  |  |  | 258.54 |  |  | 1 034.16 |  | 2.55 | 1 |  | 2 637 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 45. | Е57-1-3 Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию, 100 м2 основания | 3.24 | 144.40 | 144.40 |  | 467.86 | 467.86 |  | 12.11 | 1 | 5 666 | 5 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 46. | Е12-01-014-02 Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 32.4 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 1 539.65 | 652.41 | 887.24 | 12.11 | 4.96 | 12 301 | 7 901 | 4 401 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 110.94 | 2.11 | 12.11 |  |  | 1 343 |
|  | Объем: 324*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0 |
| 47. | Е46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.32 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 559.66 | 112.86 | 446.80 | 12.11 | 4.27 | 3 275 | 1 367 | 1 908 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 40.90 | 1 | 12.1 |  |  | 495 |
|  | Объем: 8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е54-4-3 Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 1.32 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 3 054.98 | 817.94 | 201.93 | 12.11 | 6.53 | 19 263 | 9 905 | 1 319 |
|  |  |  |  | 1 541.75 |  |  | 2 035.11 |  | 3.95 | 1 |  | 8 039 |  |
|  | Объем: 11*2*2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е12-01-015-03 Покрытие чердачного перекрытия пленкой под утеплитель, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.24 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 358.42 | 271.10 | 87.32 | 12.11 | 4.69 | 3 693 | 3 283 | 410 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 7.94 | 3.01 | 12.11 |  |  | 96 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 50. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 356.4 | 7.04 |  |  | 2 509.06 |  |  |  |  | 7 399 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 509.06 |  | 20.76 |  |  | 7 399 |  |
|  | Объем: 3.24*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е26-01-039-01 Устройство изоляция чердачного перекрытия из минеральной ваты "Paroc ROS 30", 1 м3 изоляции | 48.6 | 253.57 | 149.96 | 103.61 | 12 323.47 | 7 288.06 | 5 035.42 | 12.11 | 6.33 | 120 133 | 88 258 | 31 874 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.05 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 324*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 52. | Цена поставщика. Плиты из минеральной ваты "Paroc ROS 30", 1 м3 | 48.6 | 849.28 |  |  | 41 275.12 |  |  | 1 | 1 | 172 530 |  |  |
|  |  |  |  | 849.28 |  |  | 41 275.12 |  | 4.18 | 1 |  | 172 530 |  |
|  | Объем: 324*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3550/4.18 |
| 53. | Е12-01-015-03 Покрытие чердачного перекрытия пленкой по утеплителю, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.24 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 358.42 | 271.10 | 87.32 | 12.11 | 4.69 | 3 693 | 3 283 | 410 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 7.94 | 3.01 | 12.11 |  |  | 96 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 54. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 356.4 | 7.04 |  |  | 2 509.06 |  |  |  |  | 7 399 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 509.06 |  | 20.76 |  |  | 7 399 |  |
|  | Объем: 3.24*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 4.89 | 468.96 | 38.89 | 16.44 | 2 293.22 | 190.19 | 80.38 | 1 | 1 | 2 293 | 190 | 80 |
|  |  |  |  | 413.63 | 1.51 |  | 2 022.65 | 7.40 | 1 | 1 |  | 2 023 | 7 |
|  | Объем: (39.9+9)*2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 56. | Е46-02-009-04 Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, труб дымовых на чердаке, 100 м2 | 2.0876 | 278.54 | 278.54 |  | 581.48 | 581.48 |  | 12.11 | 1 | 7 042 | 7 042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: ((0.85+0.85)*2*5.6*8)+(1.7*4.15*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей, 100 м2 поверхности | 2.0876 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 5 036.94 | 2 704.69 | 4.28 | 12.11 | 3.84 | 42 524 | 32 754 | 16 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 2 327.97 |  | 4.19 | 1 |  | 9 754 |  |
|  | Объем: ((0.85+0.85)*2*5.6*8)+(1.7*4.15*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Х311-1037 Погрузка мусора, т | 99.36 | 9.20 |  | 9.20 | 913.73 |  | 913.73 |  | 4.18 | 3 819 |  | 3 819 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/4.18 |
| 59. | Х403-1-15 Перевозка мусора, т | 99.36 | 33.92 |  | 33.92 | 3 370.16 |  | 3 370.16 |  | 4.18 | 14 087 |  | 14 087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/4.18 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 260 206.26 | 32 369.55 | 15 437.59 |  |  | 1 258 976 | 389 879 | 79 943 |
|  |  |  | 212 399.16 | 379.04 |  |  |  | 789 151 | 4 505 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 260 206.26 | 32 369.55 | 15 437.59 |  |  | 1 258 976 | 389 879 | 79 943 |
|  |  |  | 212 399.16 | 379.04 |  |  |  | 789 151 | 4 505 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 26 303.51 |  |  |  |  | 90 163 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 31, 34-37, 39, 40; %=90 - по стр. 14, 16, 23, 55; %=92 - по стр. 17, 19, 33, 42-44, 46, 49, 53; %=77 - по стр. 21, 51; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 29, 57; %=80 - по стр. 30; %=68 - по стр. 45; %=84 - по стр. 47, 56; %=72 - по стр. 48) | 29 374.11 |  |  |  |  | 301 538 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 31, 34-37, 39, 40; %=43 - по стр. 14, 16, 23, 55; %=44 - по стр. 17, 19, 33, 42-44, 46, 49, 53; %=48 - по стр. 21, 47, 51, 56; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 29, 57; %=37 - по стр. 30; %=54 - по стр. 45; %=64 - по стр. 48) | 19 828.88 |  |  |  |  | 191 062 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 309 409.25 |  |  |  |  | 1 751 576 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 309 409.25 |  |  |  |  | 1 751 576 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1% | 3 094.09 |  |  |  |  | 17 516 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 312 503.34 |  |  |  |  | 1 769 092 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 6 250.07 |  |  |  |  | 35 382 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 318 753.41 |  |  |  |  | 1 804 474 |  |  |
|  | НДС 18 % | 57 375.61 |  |  |  |  | 324 805 |  |  |
|  | Всего с НДС | 376 129.02 |  |  |  |  | 2 129 279 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 29 374.11 |  |  |  |  | 301 538 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 19 828.88 |  |  |  |  | 191 062 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “ Новые технологии плюс ” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |