| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 730 750 | руб. | Смета на сумму: | 730 750 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана д. 7-11 |
| Объект: | Капитальный ремонт стен мансрды, оконных и дверных проёмов |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 730.750 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.207 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 140.714 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.413 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 2 055.31 | 776.97 | 12.52 | 12.52 | 7.18 | 15 387 | 9 728 | 90 |
|  |  |  |  | 895.84 |  |  | 1 265.82 |  | 4.4 | 1 |  | 5 570 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 854.67 |  |  |  | 93% | 9 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 528.34 |  |  |  | 54% | 5 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 438.32 |  |  |  |  | 29 687 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.24 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 15.18 | 11.92 | 3.26 | 12.51 | 2.65 | 158 | 149 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 9.30 |  |  |  | 66% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 5.96 |  |  |  | 40% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.44 |  |  |  |  | 316 |  |  |
| 3. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.00144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.24)*0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.24 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 125.36 | 47.47 | 1 019.13 | 12.52 | 3.31 | 4 216 | 594 | 3 373 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 58.75 | 34.34 | 4.23 | 12.52 |  | 249 | 430 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 63.81 |  |  |  | 66% | 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 40.91 |  |  |  | 40% | 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 230.08 |  |  |  |  | 5 301 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 1.413 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 826.48 | 471.42 | 355.06 | 12.51 | 5.99 | 8 024 | 5 897 | 2 127 |
|  |  |  |  |  | 33.37 |  |  | 47.15 | 1 | 12.5 |  |  | 589 |
|  | Объем: 150.1-8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 445.97 |  |  |  | 73% | 4 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 363.00 |  |  |  | 56% | 3 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 635.45 |  |  |  |  | 16 391 |  |  |
| 6. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 8.09649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.413)*5.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 1.413 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 609.15 | 962.11 | 647.04 | 12.51 | 5.93 | 15 873 | 12 036 | 3 837 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 84.29 | 1 | 12.5 |  |  | 1 054 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 899.90 |  |  |  | 73% | 9 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 732.48 |  |  |  | 56% | 7 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 241.53 |  |  |  |  | 32 759 |  |  |
| 8. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 13.8474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.413)*9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Обшивка каркасных стен плитами ОСП толщ.10 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.413 | 911.22 | 803.60 | 63.01 | 1 287.55 | 1 135.48 | 89.04 | 12.51 | 7.14 | 15 260 | 14 205 | 636 |
|  |  |  |  | 44.61 |  |  | 63.03 |  | 6.65 | 1 |  | 419 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 203.61 |  |  |  | 90% | 12 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 613.16 |  |  |  | 43% | 6 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 104.32 |  |  |  |  | 34 153 |  |  |
| 10. | С101-9161-004 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм, м2 | 144.8325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.06 |  |  | 20 285 |  |
|  | Объем: 1.413*102.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен под утеплитель, 100 м2 покрытия | 1.413 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 405.15 | 173.28 | 1.78 | 12.51 | 7.2 | 2 813 | 2 168 | 13 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 230.08 |  | 2.75 | 1 |  | 633 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 161.15 |  |  |  | 79% | 1 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 110.90 |  |  |  | 51% | 1 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 677.20 |  |  |  |  | 5 631 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 176.625 | 7.04 |  |  | 1 243.44 |  |  |  |  | 3 829 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 243.44 |  | 21.68 |  |  | 3 829 |  |
|  | Объем: 1.413*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 14.13 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 866.35 | 1 695.15 | 1 171.20 | 12.51 | 6.94 | 29 334 | 21 206 | 8 128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 141.3*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 525.64 |  |  |  | 77% | 16 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 017.09 |  |  |  | 48% | 10 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 409.08 |  |  |  |  | 55 842 |  |  |
| 14. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 14.4126 | 671.40 |  |  | 9 676.62 |  |  |  |  | 53 341 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 9 676.62 |  | 3 700.98 |  |  | 53 341 |  |
|  | Объем: 14.13*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен по утеплителю, 100 м2 покрытия | 1.413 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 405.15 | 173.28 | 1.78 | 12.51 | 7.2 | 2 813 | 2 168 | 13 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 230.08 |  | 2.75 | 1 |  | 633 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 161.15 |  |  |  | 79% | 1 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 110.90 |  |  |  | 51% | 1 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 677.20 |  |  |  |  | 5 631 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 176.625 | 7.04 |  |  | 1 243.44 |  |  |  |  | 3 829 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 243.44 |  | 21.68 |  |  | 3 829 |  |
|  | Объем: 1.413*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 10-01-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 18 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.413 | 911.22 | 803.60 | 63.01 | 1 287.55 | 1 135.48 | 89.04 | 12.51 | 7.14 | 15 260 | 14 205 | 636 |
|  |  |  |  | 44.61 |  |  | 63.03 |  | 6.65 | 1 |  | 419 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 203.61 |  |  |  | 90% | 12 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 613.16 |  |  |  | 43% | 6 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 104.32 |  |  |  |  | 34 153 |  |  |
| 18. | С101-9161-007 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 18 мм, м2 | 144.8325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.72 |  |  | 36 168 |  |
|  | Объем: 1.413*102.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 7.065 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 433.17 | 847.57 | 585.60 | 12.51 | 6.94 | 14 667 | 10 603 | 4 064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 141.3*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 762.81 |  |  |  | 77% | 8 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 508.54 |  |  |  | 48% | 5 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 704.53 |  |  |  |  | 27 921 |  |  |
| 20. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 7.2063 | 671.40 |  |  | 4 838.31 |  |  |  |  | 26 670 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 4 838.31 |  | 3 700.98 |  |  | 26 670 |  |
|  | Объем: 7.065*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 1.588 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 1 657.60 | 1 072.93 | 21.22 | 12.51 | 7.13 | 16 954 | 13 422 | 151 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 563.45 |  | 6 | 1 |  | 3 381 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 847.61 |  |  |  | 67% | 8 993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 536.47 |  |  |  | 40% | 5 369 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 041.68 |  |  |  |  | 31 316 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 174.68 | 12.74 |  |  | 2 225.42 |  |  |  |  | 4 395 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 2 225.42 |  | 25.16 |  |  | 4 395 |  |
|  | Объем: 1.588*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 61-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 1.588 | 1 063.73 | 318.00 | 9.46 | 1 689.20 | 504.98 | 15.02 | 12.51 | 6.47 | 10 483 | 6 317 | 97 |
|  |  |  |  | 736.27 | 3.75 |  | 1 169.20 | 5.96 | 3.48 | 12.52 |  | 4 069 | 75 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 403.64 |  |  |  | 67% | 4 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 255.47 |  |  |  | 40% | 2 557 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 348.31 |  |  |  |  | 17 322 |  |  |
| 24. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.588 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 10 741.15 | 1 252.57 | 99.39 | 12.51 | 6.7 | 44 409 | 15 670 | 666 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 9 389.19 |  | 2.99 | 1 |  | 28 074 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 189.94 |  |  |  | 80% | 12 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 588.71 |  |  |  | 37% | 5 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 519.80 |  |  |  |  | 62 743 |  |  |
| 25. | ТССЦ 201-1306 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 80.8 | 5.87 |  |  | 474.30 |  |  |  |  | 1 747 |  |  |
|  |  |  |  | 5.87 |  |  | 474.30 |  | 21.62 |  |  | 1 747 |  |
| 26. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.588 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 3 639.06 | 181.32 | 22.61 | 12.51 | 7.11 | 11 876 | 2 268 | 161 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 3 435.13 |  | 2.75 | 1 |  | 9 447 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 172.25 |  |  |  | 80% | 1 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 85.22 |  |  |  | 37% | 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 896.53 |  |  |  |  | 14 530 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.196 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 579.43 | 73.45 | 1.31 | 12.51 | 6.9 | 2 260 | 919 | 9 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 504.68 | 0.20 | 2.64 | 12.57 |  | 1 332 | 3 |
|  | Объем: 16*1.1+0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 61.13 |  |  |  | 71% | 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 47.87 |  |  |  | 52% | 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 688.43 |  |  |  |  | 3 394 |  |  |
| 28. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.043904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.196)*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0615 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 70.35 | 54.83 | 15.52 | 12.52 | 6.47 | 787 | 686 | 100 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 6.15 | 1 | 12.53 |  |  | 77 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 60.37 |  |  |  | 84% | 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 36.59 |  |  |  | 48% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.31 |  |  |  |  | 1 794 |  |  |
| 30. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 6.15 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 560.11 | 178.58 | 167.82 | 12.51 | 6.57 | 4 224 | 2 234 | 1 103 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 213.71 |  | 4.15 | 1 |  | 887 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 144.65 |  |  |  | 69% | 1 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 128.58 |  |  |  | 58% | 1 296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 833.34 |  |  |  |  | 7 061 |  |  |
| 31. | СЦена поставщика. Блок дверной металлический, м2 | 6.15 | 564.11 |  |  | 3 469.26 |  |  | 1 | 1 | 15 542 |  |  |
|  |  |  |  | 564.11 |  |  | 3 469.26 |  | 4.48 | 1 |  | 15 542 |  |
|  | Поправки: М: =2430*1.04/4.48 |
| 32. | ТЕР 09-04-012-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. | 3 | 18.56 | 13.43 | 4.14 | 55.68 | 40.30 | 12.41 | 12.51 | 4.39 | 569 | 504 | 54 |
|  |  |  |  | 0.99 |  |  | 2.97 |  | 3.55 | 1 |  | 11 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 32.64 |  |  |  | 69% | 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 29.02 |  |  |  | 58% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.34 |  |  |  |  | 1 209 |  |  |
| 33. | СЦена поставщика. Доводчик, шт | 3 | 334.82 |  |  | 1 004.46 |  |  | 1 | 1 | 4 500 |  |  |
|  |  |  |  | 334.82 |  |  | 1 004.46 |  | 4.48 | 1 |  | 4 500 |  |
|  | Поправки: М: =1500/4.48 |
| 34. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ( подъездные ), 100 м2 | 0.0594 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 111.08 | 96.09 | 14.99 | 12.52 | 6.47 | 1 300 | 1 203 | 97 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 5.94 | 1 | 12.53 |  |  | 74 |
|  | Объем: 5.04+0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 101.01 |  |  |  | 84% | 1 073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 61.22 |  |  |  | 48% | 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273.31 |  |  |  |  | 2 986 |  |  |
| 35. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0594 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 1 296.90 | 164.37 | 52.94 | 12.51 | 5.84 | 5 280 | 2 056 | 309 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 1 079.59 | 2.03 | 2.7 | 12.53 |  | 2 915 | 25 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 176.38 |  |  |  | 90% | 1 873 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 89.86 |  |  |  | 43% | 895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 563.14 |  |  |  |  | 8 048 |  |  |
| 36. | ТССЦ 203-0957 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 5.04 | 1 770.36 |  |  | 8 922.61 |  |  |  |  | 15 600 |  |  |
|  |  |  |  | 1 770.36 |  |  | 8 922.61 |  | 3 095.21 |  |  | 15 600 |  |
|  | Объем: 1.05*1.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.9 | 2 460.30 |  |  | 2 214.27 |  |  |  |  | 3 793 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 2 214.27 |  | 4 214.88 |  |  | 3 793 |  |
| 38. | ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.045 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 264.33 | 11.91 | 1.11 | 12.51 | 7.12 | 574 | 149 | 8 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.78 |  | 251.31 | 0.04 | 1.66 | 12.46 |  | 417 |  |
|  | Объем: 1.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 12.67 |  |  |  | 90% | 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.45 |  |  |  | 43% | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 283.45 |  |  |  |  | 772 |  |  |
| 39. | ТССЦ 101-2911 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м | 4.5 | 105.17 |  |  | 473.27 |  |  |  |  | 1 636 |  |  |
|  |  |  |  | 105.17 |  |  | 473.27 |  | 363.48 |  |  | 1 636 |  |
| 40. | Х311-1037 Погрузка мусора, т | 21.989 | 7.34 |  | 7.34 | 161.31 |  | 161.31 |  | 5.54 | 894 |  | 894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 41. | Х403-1-15 Перевозка мусора, т | 21.989 | 26.50 |  | 26.50 | 582.71 |  | 582.71 |  | 5.54 | 3 228 |  | 3 228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 70 510.71 | 11 061.46 | 5 143.81 |  |  | 417 978 | 138 387 | 29 803 |
|  |  |  | 54 305.42 | 186.10 |  |  |  | 249 791 | 2 327 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 69 420.62 | 10 842.58 | 4 963.58 |  |  | 411 438 | 135 649 | 28 646 |
|  |  |  | 53 614.44 | 186.10 |  |  |  | 247 146 | 2 327 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 35 311.10 |  |  |  |  | 189 588 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 4; %=73 - по стр. 5, 7; %=90 - по стр. 9, 17, 35, 38; %=79 - по стр. 11, 15; %=77 - по стр. 13, 19; %=67 - по стр. 21, 23; %=80 - по стр. 24, 26; %=71 - по стр. 27; %=84 - по стр. 29, 34) | 10 316.63 |  |  |  |  | 109 600 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 4, 21, 23; %=56 - по стр. 5, 7; %=43 - по стр. 9, 17, 35, 38; %=51 - по стр. 11, 15; %=48 - по стр. 13, 19, 29, 34; %=37 - по стр. 24, 26; %=52 - по стр. 27) | 6 352.28 |  |  |  |  | 63 361 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 86 089.53 |  |  |  |  | 584 399 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 090.09 | 218.88 | 180.23 |  |  | 6 540 | 2 738 | 1 157 |
|  |  |  | 690.98 |  |  |  |  | 2 645 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 30, 32) | 177.29 |  |  |  |  | 1 889 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 30, 32) | 157.59 |  |  |  |  | 1 588 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 424.97 |  |  |  |  | 10 017 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 87 514.50 |  |  |  |  | 594 416 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 872.81 |  |  |  |  | 12 721 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 89 387.31 |  |  |  |  | 607 137 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 1 787.75 |  |  |  |  | 12 143 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 91 175.06 |  |  |  |  | 619 280 |  |  |
|  | НДС | 16 411.51 |  |  |  |  | 111 470 |  |  |
|  | Всего с НДС | 107 586.57 |  |  |  |  | 730 750 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 493.92 |  |  |  |  | 111 489 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 509.87 |  |  |  |  | 64 949 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |