| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» _______С.Б. Русович «___»________2018г |  | Генеральный директор ООО «УКЛР» _______О.Ю. Емельянова «___»________2018г |

Техническое задание

на выполнение работ по консервации

многоквартирного дома №70 по проспекту Московскому в г. Калининград

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для обследования Заказчик Вид строительства Сроки выполнения работ Тип здания | Распоряжение главы городского округа «Город Калининград» от 19.02.2018 г. № 79-р ООО «УКЛР» Консервация объекта Определяются на конкурсной основе Аварийное расселенное здание |
|  | Мероприятия по консервации | Произвести консервацию объекта в соответствии с проектно-сметной документацией путем монтажа листов ОСП и металлических решеток на оконные и дверные проемы |
|  | Нормативная документация | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». Иные нормативные акты действующие на территории РФ |
|  | Особые условия | - Сроки производства работ: не более 20 календарных дней. - При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по защите имущества третьих лиц от повреждения и учесть, что работы будут производится в аварийном здании. - Подрядчик обязан предусмотреть генератор электроэнергии (при необходимости) для производства работ. |
|  | Иные условия | - Срок предоставления гарантий качества не менее 3 лет. - При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы. - Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора. - Все работы выполнять в соответствии с ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. |
|  | Сдача объекта | По завершении работ Подрядчик оформляет исполнительную документацию, акты по форме КС-2, КС-3, предоставляет необходимые накладные и сертификаты. |

Разработал: Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                     К.С. Красный

Проверил: Начальник ОК МКУ «КР МКД»                                                    Г.Н. Рябкова