|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ «КР МКД» |
|  | _____________ / _С.Б. Русович / |
|  | «____» __________ 2015 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, трехэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. П. Морозова, дом № 93-99 |
| 3 | Технический Заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 93-99 по ул. П. Морозова необходимо   выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 27.05.2013 года капитальный  ремонт:

- крыши, с заменой всех прогнивших элементов стропильной системы и обрешетки;

- фасадов, со снятием старой штукатурки, заделкой трещин, утеплением наружных стен по современным технологиям теплоизолирующими материалами, штукатуркой и покраской наружных стен здания;

- утепления чердачного перекрытия с заменой утеплителя и настила;

- оконных блоков в местах общего пользования (чердаке, лестничных клетках, подвале);

- входных дверных блоков в подвалы;

- отмостки вокруг здания;

- штукатурки дымовых труб в пределах чердака;

- штукатурки внутренней поверхности наружных стен подвала с устройством вертикальной гидроизоляции;

- лестниц на спусках в подвалы.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Техническим Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком и Строительным контролем.

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  150   календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Технического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Техническим Заказчиком и Строительным контролем технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты для прохода и над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приемо-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

- Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Техническим Заказчиком и Строительным контролем.

- Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Техническому Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

- Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Крыша |  |  |
| 1. | Брус обрезной (стропильная нога) | Сеч. 100х150мм | Не менее |
| 2. | Доска обрезная сорт 2 (кобылки) | Сеч. 50х150 | Не менее |
| 3. | Брус обрезной (мауэрлат) | Сеч. 150х150мм | Не менее |
| 4. | Кирпич керамический одинарный | М 150 | Не менее |
| 5. | Доска обрезная сорт 2 (рабочий настил сплошной) | Толщ. 30мм | Не менее |
| 6. | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.55мм | Не менее |
| 7. | Брусок обрезной | Сеч. 50х50мм | Не менее |
| 8. | Доска обрезная сорт 2 | Сеч. 50х100мм | Не менее |
| 9. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | Аналог | Согласовать |
| 10. | Лист волнистый безасбестовый типа «Этернит» | Аналог | Согласовать |
| 11. | Окно-люк | Разм. 0.7х0.9м | Согласовать |
| 12. | Желоба подвесные по расчету | По расчету | Согласовать |
| 13. | Водосточные трубы по расчету | По расчету | Согласовать |
| 14. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 15. | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» | Аналог | Согласовать |
| 16. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 17. | Минеральная вата «ISOVER» | Аналог | Согласовать |
| 18. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | Аналог | Согласовать |
|  | Фасад |  |  |
| 1. | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.55мм | Не менее |
| 2. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 3. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 4. | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc FAS4» | Аналог | Согласовать |
| 5. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | Аналог | Согласовать |
| 6. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | Аналог | Согласовать |
| 7. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый | М 100 | Согласовать |
| 8. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | М 150 | Не менее |
| 9. | Жалюзийные решетки метал. | Разм. 200х200 мм | Согласовать |
| 10. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | Аналог | Согласовать |
| 11. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | Разм. 0.8х1.1 м | Согласовать |
| 12. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | Разм. 1.1х2.5 м | Согласовать |
| 13. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | Аналог | Согласовать |
| 14. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 15. | Краска фасадная акриловая | Аналог | Согласовать |
|  | Подвал |  |  |
| 1. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 2. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | М 150 | Не менее |
| 3. | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | Аналог | Согласовать |
| 4. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 5. | Гидротекс-«Р» | Аналог | Согласовать |
| 6. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0.5 м2 | Разм. 0.8х1.1 м | Согласовать |
| 7. | Дверь однопольная металлическая глухая 1000х2100 мм | Разм. 1.0х2.1м | Согласовать |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект у Технического Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке произвести испытания выполненной огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |