| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 454 446 | руб. | Смета на сумму: | 1 454 446 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /__Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 26 по ул. Некрасова, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 454.446 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 6 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 993.30 | 789.90 | 203.40 | 12.51 | 4.4 | 10 777 | 9 882 | 895 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 782.00 |  |  |  | 84% | 8 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 473.94 |  |  |  | 48% | 4 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 249.24 |  |  |  |  | 23 821 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 6 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 035.06 | 766.80 | 268.26 | 12.51 | 7.12 | 11 503 | 9 593 | 1 910 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 41.70 | 1 | 12.49 |  |  | 521 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 671.05 |  |  |  | 71% | 7 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 525.53 |  |  |  | 52% | 5 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 231.64 |  |  |  |  | 23 943 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 6 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 33 017.58 | 4 840.02 | 483.84 | 12.51 | 7.11 | 152 332 | 60 549 | 3 440 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 27 693.72 |  | 3.19 | 1 |  | 88 343 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 4 017.22 |  |  |  | 71% | 42 990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 146.01 |  |  |  | 52% | 31 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 180.81 |  |  |  |  | 226 807 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим), 100 м | 0.15 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 393.70 | 203.75 | 5.19 | 12.51 | 6.98 | 6 092 | 2 549 | 36 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 184.76 |  | 2.96 | 1 |  | 3 507 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 169.11 |  |  |  | 71% | 1 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 132.44 |  |  |  | 52% | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 695.25 |  |  |  |  | 9 227 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 12.51 | 6.98 | 40 613 | 16 992 | 242 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 898.38 |  | 2.96 | 1 |  | 23 379 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 127.40 |  |  |  | 71% | 12 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 882.90 |  |  |  | 52% | 8 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 301.60 |  |  |  |  | 61 513 |  |  |
| 6. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 6 | 865.92 | 122.64 | 1.26 | 5 195.51 | 735.82 | 7.58 | 12.51 | 7.2 | 21 503 | 9 205 | 55 |
|  |  |  |  | 742.02 |  |  | 4 452.12 |  | 2.75 | 1 |  | 12 243 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 684.31 |  |  |  | 79% | 7 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 470.92 |  |  |  | 51% | 4 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 350.75 |  |  |  |  | 33 470 |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 660 | 13.13 |  |  | 8 665.80 |  |  |  |  | 28 248 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 665.80 |  | 42.8 |  |  | 28 248 |  |
|  | Объем: 600*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 6 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 16 279.50 | 1 079.88 | 178.08 | 12.51 | 6.93 | 64 915 | 13 509 | 1 234 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 15 021.54 | 24.78 | 3.34 | 12.55 |  | 50 172 | 311 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 916.87 |  |  |  | 71% | 9 812 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 718.03 |  |  |  | 52% | 7 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 914.40 |  |  |  |  | 81 914 |  |  |
| 9. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 6 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 58 858.73 | 2 605.92 | 995.93 | 12.52 | 6.6 | 288 408 | 32 626 | 6 573 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 55 256.88 | 89.47 | 4.51 | 12.5 |  | 249 209 | 1 118 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 911.02 |  |  |  | 92% | 31 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 482.46 |  |  |  | 44% | 14 847 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 252.22 |  |  |  |  | 334 300 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 111.5 | 137.86 |  |  | 15 371.39 |  |  |  |  | 66 872 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 15 371.39 |  | 599.75 |  |  | 66 872 |  |
|  | Объем: (75*0.3)+((73+65+40)*0.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 13. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.17 | 2 460.30 |  |  | 2 878.55 |  |  |  |  | 4 931 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 2 878.55 |  | 4 214.88 |  |  | 4 931 |  |
|  | Объем: 0.65*0.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.021 | 14 944.55 | 335.71 | 26.60 | 313.84 | 7.05 | 0.56 | 12.52 | 7.17 | 1 360 | 88 | 4 |
|  |  |  |  | 14 582.24 |  |  | 306.23 |  | 4.14 | 1 |  | 1 268 |  |
|  | Объем: 0.7*1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 7.47 |  |  |  | 90% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 3.81 |  |  |  | 43% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 325.12 |  |  |  |  | 1 477 |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.74 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 679.28 | 53.36 | 55.65 | 12.51 | 6.29 | 13 406 | 668 | 350 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 570.27 | 4.05 | 3.47 | 12.5 |  | 12 389 | 51 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 62.00 |  |  |  | 92% | 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 31.58 |  |  |  | 44% | 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 772.86 |  |  |  |  | 14 384 |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 0.64 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 182.08 | 46.15 | 48.13 | 12.51 | 6.29 | 11 595 | 577 | 303 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 087.80 | 3.50 | 3.47 | 12.5 |  | 10 715 | 44 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 53.62 |  |  |  | 92% | 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 27.31 |  |  |  | 44% | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 263.01 |  |  |  |  | 12 440 |  |  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.78 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 497.09 | 1 606.37 | 1 620.41 | 12.51 | 3.39 | 26 070 | 20 096 | 5 493 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 270.31 | 22.88 | 1.78 | 12.56 |  | 481 | 287 |
|  | Объем: 615*2+18+40+290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 466.33 |  |  |  | 77% | 15 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 977.55 |  |  |  | 48% | 9 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 940.97 |  |  |  |  | 51 549 |  |  |
| 18. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 326.646 | 36.04 |  |  | 11 772.32 |  |  |  |  | 49 163 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 11 772.32 |  | 150.51 |  |  | 49 163 |  |
|  | Объем: (15.78)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (отливов в желоба) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.74 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 187.66 | 277.32 | 4.93 | 12.51 | 6.9 | 8 534 | 3 469 | 34 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 905.41 | 0.76 | 2.64 | 12.57 |  | 5 030 | 10 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 230.81 |  |  |  | 71% | 2 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 180.75 |  |  |  | 52% | 1 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 599.22 |  |  |  |  | 12 813 |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.9 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 931.85 | 294.21 | 28.68 | 12.51 | 6.89 | 27 922 | 3 681 | 198 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 7 608.96 | 2.72 | 3.16 | 12.48 |  | 24 044 | 34 |
|  | Объем: 74+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 320.68 |  |  |  | 92% | 3 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 163.31 |  |  |  | 44% | 1 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 415.85 |  |  |  |  | 32 974 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.615 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 560.70 | 204.82 | 8.10 | 12.51 | 7.18 | 13 968 | 2 562 | 58 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 347.78 |  | 2.61 | 1 |  | 11 348 |  |
|  | Объем: (9*6)+(3*2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 170.00 |  |  |  | 71% | 1 819 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 133.13 |  |  |  | 52% | 1 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 863.83 |  |  |  |  | 17 119 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.18 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 031.67 | 104.09 | 1.46 | 12.51 | 7.18 | 3 471 | 1 302 | 10 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 926.12 |  | 2.33 | 1 |  | 2 158 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.39 |  |  |  | 71% | 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.66 |  |  |  | 52% | 677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 185.72 |  |  |  |  | 5 072 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.09 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 784.78 | 43.25 | 0.73 | 12.51 | 7.18 | 1 450 | 541 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 740.80 |  | 1.22 | 1 |  | 904 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848.79 |  |  |  |  | 2 115 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.09 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 414.43 | 43.25 | 0.73 | 12.51 | 7.18 | 1 472 | 541 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 370.45 |  | 2.5 | 1 |  | 926 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 478.44 |  |  |  |  | 2 137 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.51 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 692.54 | 167.14 | 0.52 | 12.51 | 7.2 | 4 315 | 2 091 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 524.89 |  | 4.23 | 1 |  | 2 220 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 138.73 |  |  |  | 71% | 1 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 108.64 |  |  |  | 52% | 1 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 939.91 |  |  |  |  | 6 887 |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (обивка окон мансардного этажа) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия | 0.3 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 3 572.39 | 352.03 | 9.95 | 12.51 | 7.14 | 12 854 | 4 404 | 71 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 3 210.41 | 1.13 | 2.61 | 12.5 |  | 8 379 | 14 |
|  | Объем: 5*12*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 381.41 |  |  |  | 92% | 4 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 194.24 |  |  |  | 44% | 1 944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 148.04 |  |  |  |  | 18 862 |  |  |
| 27. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3768 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 909.14 | 488.18 | 0.77 | 12.51 | 4.04 | 7 888 | 6 107 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 420.18 |  | 4.23 | 1 |  | 1 777 |  |
|  | Объем: ((0.4+0.4)*2*2*2)+((0.55+0.55)*2*2)+((0.4+0.7)*2*2)+((0.4+0.8)*2*2)+((0.4+1.8)*2*2)+((0.4+1.82)*2*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 385.66 |  |  |  | 67% | 4 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 244.09 |  |  |  | 40% | 2 443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 538.89 |  |  |  |  | 14 422 |  |  |
| 28. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3768 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 863.48 | 43.02 | 5.36 | 12.51 | 7.11 | 2 818 | 538 | 38 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 815.09 |  | 2.75 | 1 |  | 2 241 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 40.87 |  |  |  | 80% | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 20.22 |  |  |  | 37% | 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 924.57 |  |  |  |  | 3 447 |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовок верхней части вент канала) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия | 0.046945 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 559.02 | 55.09 | 1.56 | 12.51 | 7.14 | 2 011 | 689 | 11 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 502.38 | 0.18 | 2.61 | 12.5 |  | 1 311 | 2 |
|  | Объем: 0.6*0.6+0.65*0.65+0.6*0.9+0.6*0.6+0.6*1+0.6*2+0.6*2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 59.69 |  |  |  | 92% | 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 30.40 |  |  |  | 44% | 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 649.11 |  |  |  |  | 2 951 |  |  |
| 30. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка карниза (прим), 100 м2 подшивки | 0.35685 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 91.94 | 82.63 | 9.31 | 12.51 | 6.47 | 1 094 | 1 034 | 60 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 3.69 | 1 | 12.53 |  |  | 46 |
|  | Объем: 79.3*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 73.37 |  |  |  | 72% | 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 69.06 |  |  |  | 64% | 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234.37 |  |  |  |  | 2 563 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-008-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство карниза деревянного, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.35685 | 4 430.98 | 1 488.27 | 115.81 | 1 581.19 | 531.09 | 41.33 | 12.51 | 7.14 | 10 793 | 6 644 | 295 |
|  |  |  |  | 2 826.89 |  |  | 1 008.78 |  | 3.82 | 1 |  | 3 854 |  |
|  | Объем: 79.3*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0367:[ М-(5624.15=5305.80*1.06) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 562.96 |  |  |  | 90% | 5 980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 286.79 |  |  |  | 43% | 2 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 430.93 |  |  |  |  | 19 630 |  |  |
| 32. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35685 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 469.80 | 124.00 | 2.40 | 12.51 | 7.14 | 2 365 | 1 551 | 17 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 343.39 | 0.06 | 2.32 | 12.46 |  | 797 | 1 |
|  | Объем: 79.3*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 117.86 |  |  |  | 80% | 1 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 58.31 |  |  |  | 37% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 645.97 |  |  |  |  | 4 181 |  |  |
| 33. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  | 40.64 | 524 |  | 524 |
| 34. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  | 146.81 | 1 894 |  | 1 894 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 202 338.03 | 17 188.67 | 4 107.14 |  |  | 907 852 | 215 057 | 24 346 |
|  |  |  | 181 042.23 | 201.15 |  |  |  | 668 447 | 2 517 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 202 338.03 | 17 188.67 | 4 107.14 |  |  | 907 852 | 215 057 | 24 346 |
|  |  |  | 181 042.23 | 201.15 |  |  |  | 668 447 | 2 517 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 38 688.06 |  |  |  |  | 149 214 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 11, 19, 21-25; %=79 - по стр. 6; %=92 - по стр. 9, 15, 16, 20, 26, 29; %=90 - по стр. 12, 14, 31; %=77 - по стр. 17; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 32; %=72 - по стр. 30) | 15 799.58 |  |  |  |  | 168 683 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-5, 8, 11, 19, 21-25; %=51 - по стр. 6; %=44 - по стр. 9, 15, 16, 20, 26, 29; %=43 - по стр. 12, 14, 31; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 32; %=64 - по стр. 30) | 10 651.28 |  |  |  |  | 106 560 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 228 788.89 |  |  |  |  | 1 183 095 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 228 788.89 |  |  |  |  | 1 183 095 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 4 896.08 |  |  |  |  | 25 318 |  |  |
|  | Итого | 233 684.97 |  |  |  |  | 1 208 413 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 673.70 |  |  |  |  | 24 168 |  |  |
|  | Итого | 238 358.67 |  |  |  |  | 1 232 581 |  |  |
|  | НДС 18% | 42 904.56 |  |  |  |  | 221 865 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 281 263.23 |  |  |  |  | 1 454 446 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ № 7» Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭУ № 7» Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |