| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК «Элит-Сервис» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ Аракелян Г.В. |
| «____» ____________ 2013 года | «____» ____________ 2013 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД                           по адресу: ул. П. Морозова, дом №115 б,  Московский район, г. Калининград.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 3-х этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. П. Морозова, д. № 115 б |
| 3 | Заказчик | ООО «УК «Элит-Сервис» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 115 б по ул. П. Морозова необходимо выполнить капитальный  ремонт  мягкой кровли.

2. Основные нормативные документы при ремонте кровли:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в

будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5.  Разработать технологическую карту на производство работ по устройству мягкой

кровли из битумно-полимерных наплавляемых материалов.

6. Разработать проект производства работ на замену карнизных плит, предусмотреть охрану труда и технику безопасности при производстве данных работ.

7. Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

8. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

9. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 60  календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

10. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

11. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

12.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

- Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5.676 |
| 2. | (прим)Демонтаж карнизных панелей | 100 шт. сборных конструкций | 0.26 |
| 3. | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.15 |
| 4. | Плита карнизная АК 21-9 | шт. | 15 |
| 5. | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5.676 |
| 6. | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять(до 40 мм) или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 5.676 |
| 7. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5.676 |
| 8. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять(до 40 мм) или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 5.676 |
| 9. | Устройство бетонных бортиков | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0036 |
| 10. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0.3672 |
| 11. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5.676 |
| 12. | (прим)Устройство поясов по парапету | 100 м3 железобетона в деле | 0.0101 |
| 13. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 10.1 |
| 14. | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 5.676 |
| 15. | Унифлекс ЭПП | м2 | 652.74 |
| 16. | Унифлекс ЭКП | м2 | 641.388 |
| 17. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (бутки выходов,вент каналы,кроме парапетов) | 100 м примыканий | 0.674 |
| 18. | Унифлекс ЭКП | м2 | 129.4272 |
| 19. | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 4 |
| 20. | Устройство каркаса для монтажа капельника (прим) | 100 м2 вертикальной проекции цоколя | 0.0504 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0.2516 |
| 22. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.836 |
| 23. | Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм | 1 дефлектор | 6 |
| 24. | Аэратор Поливент | шт. | 6 |
| 25. | Разборка заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.012 |
| 26. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.2 |
| 27. | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 | м2 | 1.2 |
| 28. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали : желобов | 100 м труб и покрытий | 0.836 |
| 29. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.836 |
| 30. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.44 |
| 31. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.432 |
| 32. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.36 |
| 33. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 34. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 35. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.064 |
| 36. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2688 |
| 37. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов) | 100 м труб | 0.032 |
| 38. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.352 |
| 39. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 каналов) | 100 м труб | 0.032 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2112 |
| 41. | Устройство оголовника вентканала (прим) | 1 м3 | 0.972 |
| 42. | Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.156 |
| 43. | Оштукатуривание поверхности вент. каналов, выход на кровлю, карнизов | 100 м2 поверхности | 0.62 |
| 44. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены лифтовых шахт, вент. каналов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 18 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 15 км (класс груза 1) | т | 18 |

- Материалы:

- Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

- Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0 (Унифлекс ЭКП).

- Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 (Унифлекс ЭПП).

- Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете Унифлекс и иметь  следующие характеристики

- Водопоглащение – (1,0%)

- Температура хрупкости – (- 19 град.С)

- Теплостойкость – (120 град.С)

- Плита карнизная серия 1.138-3 выпуск 1. ГОСТ 13015 (2080х900х90/70)

- Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

- Доска обрезная толщиной не менее 30 мм.

- Диаметр желобов не менее 150 мм и водосточных труб не менее 120 мм

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

- Примеры узлов:

## Сопряжение кровельного ковра с выступающими кровельными конструкциями и парапетными стенами.

В местах примыканий к вертикальным поверхностям основной кровельный ковер, укладываемый на основной плоскости кровли, усиливают дополнительными слоями

  - Примыкание к парапетной стене высотой менее 500 мм.

При высоте парапетной стены менее 500 мм, дополнительные слои кровельного ковра заводят на парапетную стену. Верхний дополнительный слой должен заходить на фасадную часть здания на 50-100мм

При креплении парапетного фартука расстояние между точками крепления определяется жесткостью профиля, но не должно превышать 600 мм.

- Качество работ:

- Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

- Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

- Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

- Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с  соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

7.  Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Генеральный директор

ООО «УК «Элит-Сервис»                                                                                 Аракелян Г.В.