«С огласовано»

«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

Русович С.Б.                              Генеральный директор

ООО «УК Эдельвейс»

«     »  сентября 2015 г.                                           Хапанциева  С.П.

«___» сентября 2015г.

Техническое задание

на дополнительные работы по ремонту крыши, фасада, перекрытий многоквартирного дома №7 по ул. Сеченова

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Сеченова |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Эдельвейс» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 7 по ул. Сеченова необходимо выполнить дополнительные работы по ремонту крыши, фасада ,перекрытий . |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 45 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с техническим заказчиком технологические карты по капитальному ремонту крыши с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 5) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 6) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 7) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 6. | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17. 13330.2011 (СНиП II-26-76) «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются со Строительным контролем и техническим заказчиком. |
| 7. | «Подрядчик» по согласованию с техническим заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случаях выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Доска обрезная толщиной не менее 30 мм шириной 150мм (сорт 11) |
| --- | --- |
| 2 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 3 | Доска обрезная 100х50мм |
| 4 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. |
| 5 | Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС для древесины, или аналог. |
| 6. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 7. | Сетка арматурная с ячеёй 100*100 мм. А-3 диаметром 8 мм. |
| 8. | Грунтовка вододисперсионная CERESIT – CT -17, или аналог |
| 9. | Готовый штукатурный раствор |
| 10. | Уголок ПВХ со стеклосеткой |
| 11. | Краска фасадная декоративная акриловая для наружных работ |
| 12. | Доска обрезная хвойных пород 200*40 мм. |

4. Качество работ:

1.Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по

акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ

технический заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: ведущий инженер

отдела контроля                                                Е.И. Еникеев

Проверил: зам. начальника

отдела контроля                                                 О.В. Толмачёва