| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград» | Председатель ТСЖ «Наш дом» |
| ________________ /____С. Б. Русович ___ / | ________________ /_ В. О. Никитин / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт оконных и дверных проемов с заменой оконных и дверных блоков МКД № 103-109 по ул. Киевской и №1-3 по ул. П. Морозова |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Проемы |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.306948 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.22986 |
| 3. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.077088 |
| 4. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 7.7088 |
| 5. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 22.986 |
| 6. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.231 |
| 7. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 19.8 |
| 8. | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | м | 3.3 |
| 9. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.219 |
| 10. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2188 |
| 11. | Установка перфоуголка (прим.) | 100 м жилок | 0.76892 |
| 12. | Шпатлевка сборным конструкциям откосов подготовленных под окраску (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2188 |
| 13. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2188 |
| 14. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.357777 |
| 15. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 16.1352 |
| 16. | Блок металлический | м2 | 16.1352 |
| 17. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.196425 |
| 18. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.036825 |
| 19. | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.039525 |
| 20. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.272493 |
| 21. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.272493 |
| 22. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 27.2493 |
| 23. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.466344 |
| 24. | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.466344 |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 25. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 10.3 |
| 26. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 10.3 |

| Составил: | Инженер ООО "АСНОВА" Е.А. Богачев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Председатель ТСЖ "Наш Дом" В.О. Никитин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |