| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 13» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |

Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  в местах общего пользования многоквартирного жилого дома № 10-16 по ул. Юношеской

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Юношеская, 10-16 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 13» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 10-16 по ул. Юношеской необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 35 (тридцать пять) календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 9. | Все ремонтные работы производятся на основании рабочего проекта Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. |

3. Перечень основных материалов и работ на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  в местах общего пользования по ул. Юношеская, 10-16

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж ВРУ | 1 шт. |
| 2. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |
| 3. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. |
| 4. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. |
| 5. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| 6. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, ВРУ | 1 шт. |
| 7. | Корпус 1500х750х400, степень защиты IP-31, из оцинкованной стали , с окном для снятия показаний индивид. | 1шт |
| 8. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. |
| 9. | Рубильник трехполюсный ВР 3231 100А | 1шт |
| 10. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |
| 11. | Выключатель автоматический трехполюсный В 50А Legrand | 1шт |
| 12. | Выключатель автоматический трехполюсный В 32А Legrand | 1шт |
| 13. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |
| 14. | Выключатель автоматический трехполюсный В 16А Legrand | 1шт |
| 15. | Выключатель автоматический двухполюсный В 10А Legrand | 1шт |
| 16. | Выключатель автоматический двухполюсный В 3А Legrand | 1шт |
| 17. | Дефференциальный выключатель автоматический двухполюсный 10А /0.03 MOELLER | 1шт |
| 18. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. |
| 19. | Счетчик активный ЦЭ 6803В 5-50А | 1шт |
| 20. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м |
| 21. | Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2 | т |
| 22. | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. |
| 23. | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120 | компл. |
| 24. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |
| 25. | Щит IP-31 индивид. | 1шт |
| 26. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |
| 27. | Выключатель автоматический трехполюсный В 25А Legrand | 1шт |
| 28. | Выключатель автоматический двухполюсный В 25А Legrand | 1шт |
| 29. | Выключатель автоматический двухполюсный С 25А Legrand | 1шт |
| 30. | Монтаж датчика движения | 1 шт. |
| 31. | Фото выключатель Z-LMS | 1шт |
| 32. | Фотодатчик для Z-LMS | 1шт |
| 33. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |
| 34. | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. |
| 35. | Светильники НББ 61-60 | шт. |
| 36. | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. |
| 37. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |
| 38. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа IP-23 | 1шт |
| 39. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа IP-44 | 1шт |
| 40. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |
| 41. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |
| 42. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |
| 43. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м |
| 44. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м |
| 45. | Коробка соединительная IP-44 | 1шт |
| 46. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м |
| 47. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |
| 48. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м |
| 49. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м |
| 50. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м |
| 51. | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля |
| 52. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м |
| 53. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |
| 54. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |
| 55. | Заземлитель вертикальный из стальной трубы Д 50 | 10 шт. |
| 56. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м |
| 57. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |
| 58. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |
| 59. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м |
| 60. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |
| 61. | Проведение комплекса лабораторных измерений | 1шт |
| 62. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 63. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |