«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»___________2015 года

«Утверждаю»

Директор

ООО «УЮТ-СЕРВИС» ______________О.Б. Манойло

«___»__________2015 года

Техническое задание

Капитальный ремонт лестничных маршей и площадок в подъездах многоквартирного дома № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом (3-этажа) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. П. Морозова, дом № 93-99 |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 93-99 по ул. П. Морозова необходимо выполнить капитальный ремонт лестничных маршей и площадок в подъездах. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Особые условия: 1) Сроки производства работ 60 календарных дней. 2) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». 3) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 4) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 5) Согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета. 6) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 6. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 7. | Подрядчик совместно с Заказчиком и представителем Строительного контроля имеют право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
| 3 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта |
| 4 | Сталь кровельная оцинкованная с полимерным покрытием толщ. 0.5 мм |
| 5 | Грунтовка ГФ - 021 или аналог |
| 6 | Эмаль ПФ – 115 или аналог |
| 7 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) или аналог |
| 8 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая или аналог |
| 9 | Сталь угловая 50х50 мм |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния лестничных клеток.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных

работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КРМКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД» | В.А. Зуев |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД» | О.В. Толмачева |