| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 12 920 239 | руб. | Смета на сумму: | 12 920 239 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖКХ «Чкаловск» |
| ________________ / Русович С.Б. / | ________________ / Березицкий А.В. / |
| «______»____________________ 2019 г. | «______»____________________ 2019 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 97,99,101,103 по ул. Беланова г. Калининграда. (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»). |
| Сметная стоимость: | 12 920.239 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 6.080 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 095.159 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 кв 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № пп | № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Ул. Беланова, 97 |
|  |  | Минимальные работы |
| 1. | 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.319 | 33 014.43 | 10 532 |
|  |  |  | Объем: 455*0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 5.37515 | 276.630 | 1 487 |
|  | 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 24.79268 | 157.170 | 3 897 |
|  | 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.43869 | 1 007.90 | 1 450 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 398 |
|  | 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 3.93646 | 1 311.07 | 5 161 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 089 |
|  | 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.63162 | 37.85 | 24 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 5 599 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 230 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 362 |
| 2. | 2. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.061 | 33 014.43 | 2 014 |
|  |  |  | Объем: 152*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 1.02785 | 276.630 | 284 |
|  | 2. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 4.74092 | 157.170 | 745 |
|  | 2. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.27511 | 1 007.90 | 277 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 76 |
|  | 2. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.75274 | 1 311.07 | 987 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 208 |
|  | 2. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.12078 | 37.85 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 070 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 617 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 702 |
| 3. | 3. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 3.23 | 16 812.54 | 54 304 |
|  |  |  | Объем: 135+188 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 30.362 | 205.930 | 6 252 |
|  | 3. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 220.4798 | 167.930 | 37 025 |
|  | 3. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 30.362 | 540.73 | 16 418 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 252 |
|  | 3. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 91.086 | 9.46 | 862 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 45 008 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 25 966 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125 278 |
| 4. | 4. | ГЭСН 09-03-030-01 (прим.) | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (оборудование детских площадок) МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | т |  | 0.187 | 8 844.69 | 1 654 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.437 | 0.642719 | 275.866 | 177 |
|  | 4. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.391 | 5.122117 | 178.550 | 915 |
|  | 4. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01309 | 1 706.84 | 22 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 4 |
|  | 4. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.234 | 0.604758 | 963.24 | 583 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 167 |
|  | 4. 5. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.422 | 0.452914 | 8.06 | 4 |
|  | 4. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.024871 | 1 086.42 | 27 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
|  | 4. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.141 | 0.213367 | 3.25 | 1 |
|  | 4. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 4.697 | 0.878339 | 117.46 | 103 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 983 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 786 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 423 |
| 5. | 5. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 69.23 | 42.09 | 2 914 |
|  |  |  | Объем: (31.9+6.1)*1.8+3.23*0.3*0.3*2.2+0.187 |  |  |  |  |  |
| 6. | 6. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 69.23 | 272.78 | 18 885 |
|  |  |  | Объем: (31.9+6.1)*1.8+3.23*0.3*0.3*2.2+0.187 |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажные работы |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |
| 7. | 7. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0547 | 54 728.61 | 2 994 |
|  |  |  | Объем: 136.8*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.386014 | 276.630 | 660 |
|  | 7. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.824876 | 151.590 | 125 |
|  | 7. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.565598 | 1 007.90 | 570 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 156 |
|  | 7. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.820416 | 1 258.83 | 2 292 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 504 |
|  | 7. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002188 | 3 177.00 | 7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 746 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 338 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 077 |
| 8. | 8. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 87.52 | 157.19 | 13 757 |
|  |  |  | Объем: 54.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 9. | 9. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.2736 | 19 980.32 | 5 467 |
|  |  |  | Объем: 136.8*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.797568 | 262.054 | 995 |
|  | 9. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.300992 | 155.780 | 670 |
|  | 9. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.484272 | 1 676.22 | 812 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 134 |
|  | 9. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.173744 | 1 065.12 | 1 250 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 242 |
|  | 9. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.937088 | 1 307.46 | 2 533 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 572 |
|  | 9. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.202464 | 859.14 | 174 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 48 |
|  | 9. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.368 | 20.52 | 28 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 364 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 349 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 180 |
| 10. | 10. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 30.096 | 568.71 | 17 116 |
|  |  |  | Объем: 27.36*1.10 |  |  |  |  |  |
| 11. | 11. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.1368 | 23 688.04 | 3 241 |
|  | 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.868696 | 273.162 | 784 |
|  | 11. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.064328 | 166.250 | 676 |
|  | 11. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.165528 | 1 007.90 | 167 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 46 |
|  | 11. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.175104 | 1 676.22 | 294 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
|  | 11. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.705888 | 735.57 | 519 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 195 |
|  | 11. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.17648 | 848.15 | 998 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 325 |
|  | 11. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.39672 | 764.61 | 303 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 110 |
|  | 11. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.248976 | 859.14 | 214 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 59 |
|  | 11. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.42 | 20.52 | 70 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 073 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 183 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 497 |
| 12. | 12. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.1368 | 1 840.15 | 252 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.31464 | 276.630 | 87 |
|  | 12. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0684 | 735.57 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
|  | 12. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.15732 | 848.15 | 133 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
|  | 12. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.08892 | 764.61 | 68 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 124 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 70 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446 |
| 13. | 13. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 34.2 | 2 278.32 | 77 919 |
|  |  |  | Объем: 136.8*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 14. | 14. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1094 | 413.18 | 45 |
|  |  |  | Объем: 136.8*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.072204 | 221.300 | 16 |
|  | 14. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.036102 | 1 252.06 | 45 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |
| 15. | 15. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1127 | 18 501.88 | 2 085 |
|  |  |  | Объем: (0.1094)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 16. | 16. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.1368 | 26 424.15 | 3 615 |
|  | 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 2.623824 | 281.533 | 739 |
|  | 16. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 5.23944 | 187.210 | 981 |
|  | 16. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00684 | 963.24 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 16. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.436392 | 1 363.14 | 595 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 129 |
|  | 16. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.19152 | 19.29 | 4 |
|  | 16. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.541728 | 585.03 | 317 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 128 |
|  | 16. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.574568 | 855.09 | 1 346 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 465 |
|  | 16. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.053352 | 859.14 | 46 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 16. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.010944 | 1 086.42 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 16. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.000380304 | 56 405.58 | 21 |
|  | 16. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.02736 | 20.52 | 1 |
|  | 16. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.000292752 | 58 833.99 | 17 |
|  | 16. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.039672 | 6 768.37 | 269 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 442 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 393 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 451 |
| 17. | 17. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 12.818 | 3 415.26 | 43 777 |
|  |  |  | Объем: (0.1368)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 18. | 18. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0015 | 23 301.80 | 35 |
|  |  |  | Объем: (0.1368)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 19. | 19. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.1368 | 33.70 | 5 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 19. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.024624 | 187.210 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 |
| 20. | 20. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 3.2012 | 3 415.26 | 10 933 |
|  |  |  | Объем: (0.1368)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 21. | 21. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0004 | 23 301.80 | 9 |
|  |  |  | Объем: (0.1368)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 22. | 22. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.041 | 413.18 | 17 |
|  |  |  | Объем: 136.8*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.02706 | 221.300 | 6 |
|  | 22. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.01353 | 1 252.06 | 17 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 |
| 23. | 23. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0422 | 18 501.88 | 781 |
|  |  |  | Объем: (0.041)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 24. | 24. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.1368 | 25 495.92 | 3 488 |
|  | 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 2.615616 | 281.632 | 737 |
|  | 24. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 5.23944 | 187.210 | 981 |
|  | 24. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.004104 | 963.24 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 24. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.436392 | 1 363.14 | 595 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 129 |
|  | 24. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.19152 | 19.29 | 4 |
|  | 24. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.541728 | 585.03 | 317 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 128 |
|  | 24. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.574568 | 855.09 | 1 346 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 465 |
|  | 24. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.053352 | 859.14 | 46 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 24. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.005472 | 1 086.42 | 6 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 24. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.02736 | 20.52 | 1 |
|  | 24. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.00084816 | 58 833.99 | 50 |
|  | 24. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.02052 | 6 768.37 | 139 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 440 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 392 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 319 |
| 25. | 25. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0015 | 23 301.80 | 35 |
|  |  |  | Объем: (0.1368)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 26. | 26. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 13.2149 | 4 115.14 | 54 381 |
|  |  |  | Объем: (0.1368)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 3) |
| 27. | 27. | ГЭСН 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 |  | 0.2052 | 6 945.75 | 1 425 |
|  |  |  | Объем: 205.2*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.79 | 0.777708 | 271.780 | 211 |
|  | 27. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13.22 | 2.712744 | 151.590 | 411 |
|  | 27. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.94 | 0.398088 | 1 676.22 | 667 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 110 |
|  | 27. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.39 | 0.285228 | 37.85 | 11 |
|  | 27. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.46 | 0.094392 | 859.14 | 81 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
|  | 27. 6. | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.39 | 0.285228 | 893.56 | 255 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 79 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 883 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 504 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 812 |
| 28. | 28. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?(щебеночное основание) | 1 т груза |  | 28.73 | 42.09 | 1 209 |
|  |  |  | Объем: 20.52*1.4 |  |  |  |  |  |
| 29. | 29. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 28.73 | 272.78 | 7 837 |
|  |  |  | Объем: 20.52*1.4 |  |  |  |  |  |
| 30. | 30. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.2052 | 23 688.04 | 4 861 |
|  | 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 4.303044 | 273.162 | 1 175 |
|  | 30. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 6.096492 | 166.250 | 1 014 |
|  | 30. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.248292 | 1 007.90 | 250 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 69 |
|  | 30. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.262656 | 1 676.22 | 440 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
|  | 30. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.058832 | 735.57 | 779 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 293 |
|  | 30. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.76472 | 848.15 | 1 497 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 488 |
|  | 30. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.59508 | 764.61 | 455 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 165 |
|  | 30. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.373464 | 859.14 | 321 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 88 |
|  | 30. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 5.13 | 20.52 | 105 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 108 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 773 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 742 |
| 31. | 31. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.2052 | 1 840.15 | -378 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.47196 | 276.630 | -131 |
|  | 31. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.1026 | 735.57 | -75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -28 |
|  | 31. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.23598 | 848.15 | -200 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -65 |
|  | 31. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.13338 | 764.61 | -102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -37 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -186 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -106 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -670 |
| 32. | 32. | 02.2.04.04-0005 | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 25.65 | 2 073.78 | 53 192 |
|  |  |  | Объем: 205.2*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 33. | 33. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1642 | 413.18 | 68 |
|  |  |  | Объем: 205.2*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.108372 | 221.300 | 24 |
|  | 33. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.054186 | 1 252.06 | 68 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 24 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 34 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |
| 34. | 34. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1691 | 18 501.88 | 3 129 |
|  |  |  | Объем: (0.1642)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 35. | 35. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.2052 | 26 424.15 | 5 422 |
|  | 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 3.935736 | 281.533 | 1 108 |
|  | 35. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 7.85916 | 187.210 | 1 471 |
|  | 35. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01026 | 963.24 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 35. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.654588 | 1 363.14 | 892 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 193 |
|  | 35. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.28728 | 19.29 | 6 |
|  | 35. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.812592 | 585.03 | 475 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 192 |
|  | 35. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.361852 | 855.09 | 2 020 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 697 |
|  | 35. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.080028 | 859.14 | 69 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
|  | 35. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.016416 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 35. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.000570456 | 56 405.58 | 32 |
|  | 35. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.04104 | 20.52 | 1 |
|  | 35. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.000439128 | 58 833.99 | 26 |
|  | 35. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.059508 | 6 768.37 | 403 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 662 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 089 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 173 |
| 36. | 36. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 19.227 | 3 415.26 | 65 665 |
|  |  |  | Объем: (0.2052)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 37. | 37. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0022 | 23 301.80 | 51 |
|  |  |  | Объем: (0.2052)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 38. | 38. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.2052 | 33.70 | 7 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 38. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.036936 | 187.210 | 7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |
| 39. | 39. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 4.8016 | 3 415.26 | 16 399 |
|  |  |  | Объем: (0.2052)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 40. | 40. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0006 | 23 301.80 | 14 |
|  |  |  | Объем: (0.2052)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 41. | 41. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0616 | 413.18 | 25 |
|  |  |  | Объем: 205.2*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.040656 | 221.300 | 9 |
|  | 41. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.020328 | 1 252.06 | 25 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |
| 42. | 42. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0634 | 18 501.88 | 1 173 |
|  |  |  | Объем: (0.0616)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 43. | 43. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.2052 | 25 495.92 | 5 232 |
|  | 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 3.923424 | 281.632 | 1 105 |
|  | 43. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 7.85916 | 187.210 | 1 471 |
|  | 43. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.006156 | 963.24 | 6 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 43. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.654588 | 1 363.14 | 892 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 193 |
|  | 43. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.28728 | 19.29 | 6 |
|  | 43. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.812592 | 585.03 | 475 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 192 |
|  | 43. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.361852 | 855.09 | 2 020 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 697 |
|  | 43. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.080028 | 859.14 | 69 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
|  | 43. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.008208 | 1 086.42 | 9 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 43. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.04104 | 20.52 | 1 |
|  | 43. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.00127224 | 58 833.99 | 75 |
|  | 43. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.03078 | 6 768.37 | 208 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 658 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 087 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 976 |
| 44. | 44. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0022 | 23 301.80 | 51 |
|  |  |  | Объем: (0.2052)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 45. | 45. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 19.8223 | 4 115.14 | 81 572 |
|  |  |  | Объем: (0.2052)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 46. | 46. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0297 | 54 728.61 | 1 625 |
|  |  |  | Объем: (135.2*0.3*0.3)+(313*0.2*0.28) |  |  |  |  |  |
|  | 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.295514 | 276.630 | 358 |
|  | 46. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.447876 | 151.590 | 68 |
|  | 46. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.307098 | 1 007.90 | 310 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 85 |
|  | 46. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.988416 | 1 258.83 | 1 244 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 273 |
|  | 46. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001188 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 405 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 183 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 213 |
| 47. | 47. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 47.52 | 157.19 | 7 470 |
|  |  |  | Объем: 29.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 48. | 48. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.169 | 19 980.32 | 3 377 |
|  |  |  | Объем: (135.2*0.3*0.2)+(313*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.34572 | 262.054 | 615 |
|  | 48. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.65668 | 155.780 | 414 |
|  | 48. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.29913 | 1 676.22 | 501 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 83 |
|  | 48. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.72501 | 1 065.12 | 772 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 149 |
|  | 48. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.19652 | 1 307.46 | 1 564 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 353 |
|  | 48. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.12506 | 859.14 | 107 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 48. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.845 | 20.52 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 461 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 833 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 672 |
| 49. | 49. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 18.59 | 568.71 | 10 572 |
|  |  |  | Объем: 16.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 50. | 50. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.352 | 33 867.53 | 45 789 |
|  | 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.97344 | 274.410 | 267 |
|  | 50. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 102.86016 | 164.300 | 16 900 |
|  | 50. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.91936 | 963.24 | 886 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 254 |
|  | 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.05408 | 1 086.42 | 59 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 50. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.001352 | 59 117.96 | 80 |
|  | 50. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.9768 | 3 360.22 | 26 804 |
|  | 50. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.08112 | 3 119.63 | 253 |
|  | 50. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.22984 | 3 514.88 | 808 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24 377 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 905 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84 071 |
| 51. | 51. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 135.2 | 346.52 | 46 850 |
|  |  |  | Объем: (1.352)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 52. | 52. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 3.13 | 13 855.05 | 43 366 |
|  | 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 2.2536 | 274.410 | 618 |
|  | 52. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 238.1304 | 164.300 | 39 125 |
|  | 52. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.1284 | 963.24 | 2 050 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 589 |
|  | 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1252 | 1 086.42 | 136 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 52. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00313 | 59 117.96 | 185 |
|  | 52. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5321 | 3 514.88 | 1 870 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 56 435 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 32 192 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 993 |
| 53. | 53. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.062 | 3 119.63 | 193 |
|  |  |  | Объем: (3.13)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 54. | 54. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 15.882 | 3 360.22 | 53 367 |
|  |  |  | Объем: (3.13)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 55. | 55. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 313 | 181.96 | 56 953 |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7) |
| 56. | 56. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0362 | 54 728.61 | 1 981 |
|  |  |  | Объем: (144.9)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.579044 | 276.630 | 437 |
|  | 56. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.545896 | 151.590 | 83 |
|  | 56. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.374308 | 1 007.90 | 377 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 104 |
|  | 56. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.204736 | 1 258.83 | 1 517 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 333 |
|  | 56. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001448 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 494 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 224 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 699 |
| 57. | 57. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 57.92 | 157.19 | 9 104 |
|  |  |  | Объем: 36.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 58. | 58. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.1884 | 19 980.32 | 3 764 |
|  |  |  | Объем: (144.9)*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.614992 | 262.054 | 685 |
|  | 58. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.961648 | 155.780 | 461 |
|  | 58. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.333468 | 1 676.22 | 559 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
|  | 58. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.808236 | 1 065.12 | 861 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 166 |
|  | 58. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.333872 | 1 307.46 | 1 744 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 394 |
|  | 58. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.139416 | 859.14 | 120 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 33 |
|  | 58. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.942 | 20.52 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 627 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 928 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 320 |
| 59. | 59. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.724 | 568.71 | 11 786 |
|  |  |  | Объем: 18.84*1.10 |  |  |  |  |  |
| 60. | 60. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.1449 | 23 688.04 | 3 432 |
|  | 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.038553 | 273.162 | 830 |
|  | 60. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.304979 | 166.250 | 716 |
|  | 60. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.175329 | 1 007.90 | 177 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 49 |
|  | 60. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.185472 | 1 676.22 | 311 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
|  | 60. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.747684 | 735.57 | 550 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 207 |
|  | 60. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.24614 | 848.15 | 1 057 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 345 |
|  | 60. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.42021 | 764.61 | 321 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 116 |
|  | 60. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.263718 | 859.14 | 227 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 62 |
|  | 60. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.6225 | 20.52 | 74 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 195 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 252 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 880 |
| 61. | 61. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.1449 | 1 840.15 | -267 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.33327 | 276.630 | -92 |
|  | 61. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.07245 | 735.57 | -53 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -20 |
|  | 61. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.166635 | 848.15 | -141 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -46 |
|  | 61. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.094185 | 764.61 | -72 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -26 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -131 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -75 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -472 |
| 62. | 62. | 02.2.04.04-0005 | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 18.1125 | 2 073.78 | 37 561 |
|  |  |  | Объем: 144.9*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 63. | 63. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0725 | 5 831.59 | 423 |
|  |  |  | Объем: 144.9*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.357425 | 219.554 | 78 |
|  | 63. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.068875 | 1 676.22 | 115 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
|  | 63. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.28855 | 1 065.12 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 59 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 111 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 63 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 597 |
| 64. | 64. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 7.3899 | 2 377.24 | 17 568 |
|  |  |  | Объем: (0.07245)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 65. | 65. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 14.49 | 2 370.91 | 34 354 |
|  | 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.3041 | 226.423 | 295 |
|  | 65. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 170.982 | 189.870 | 32 464 |
|  | 65. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.4347 | 1 065.12 | 463 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 90 |
|  | 65. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 8.2593 | 13.30 | 110 |
|  | 65. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.4347 | 859.14 | 373 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 103 |
|  | 65. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.4347 | 1 086.42 | 472 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 103 |
|  | 65. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.898 | 20.52 | 59 |
|  | 65. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.7245 | 568.71 | 412 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 46 518 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 26 535 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 407 |
| 66. | 66. | С1 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 44.37 | 390.00 | 17 304 |
|  |  |  | Объем: 43.5*1.02 |  |  |  |  |  |
| 67. | 67. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 51.714 | 480.00 | 24 823 |
|  |  |  | Объем: 50.7*1.02 |  |  |  |  |  |
| 68. | 68. | С3 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 51.714 | 550.00 | 28 443 |
|  |  |  | Объем: 50.7*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ (тип 8) |
| 69. | 69. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0285 | 54 728.61 | 1 560 |
|  |  |  | Объем: (114)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.24317 | 276.630 | 344 |
|  | 69. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.42978 | 151.590 | 65 |
|  | 69. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.29469 | 1 007.90 | 297 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 82 |
|  | 69. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.94848 | 1 258.83 | 1 194 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 262 |
|  | 69. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00114 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 389 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 176 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 124 |
| 70. | 70. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 45.6 | 157.19 | 7 168 |
|  |  |  | Объем: 28.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 71. | 71. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.228 | 19 980.32 | 4 556 |
|  |  |  | Объем: (114)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.16464 | 262.054 | 829 |
|  | 71. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.58416 | 155.780 | 558 |
|  | 71. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.40356 | 1 676.22 | 676 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 112 |
|  | 71. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.97812 | 1 065.12 | 1 042 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 201 |
|  | 71. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.61424 | 1 307.46 | 2 111 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 476 |
|  | 71. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.16872 | 859.14 | 145 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
|  | 71. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.14 | 20.52 | 23 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 970 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 123 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 649 |
| 72. | 72. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 25.08 | 568.71 | 14 263 |
|  |  |  | Объем: 22.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 73. | 73. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.057 | 5 831.59 | 332 |
|  |  |  | Объем: 114*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.28101 | 219.554 | 62 |
|  | 73. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.05415 | 1 676.22 | 91 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 73. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.22686 | 1 065.12 | 242 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 47 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 88 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 50 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 470 |
| 74. | 74. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 5.814 | 2 377.24 | 13 821 |
|  |  |  | Объем: (0.057)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 75. | 75. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 11.4 | 2 370.91 | 27 028 |
|  | 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.026 | 226.423 | 232 |
|  | 75. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 134.52 | 189.870 | 25 541 |
|  | 75. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.342 | 1 065.12 | 364 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 70 |
|  | 75. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.498 | 13.30 | 86 |
|  | 75. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.342 | 859.14 | 294 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 81 |
|  | 75. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.342 | 1 086.42 | 372 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 81 |
|  | 75. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.28 | 20.52 | 47 |
|  | 75. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.57 | 568.71 | 324 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 36 598 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 876 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84 502 |
| 76. | 76. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 34.68 | 390.00 | 13 525 |
|  |  |  | Объем: 34*1.02 |  |  |  |  |  |
| 77. | 77. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 40.8 | 480.00 | 19 584 |
|  |  |  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |
| 78. | 78. | С6 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 40.8 | 550.00 | 22 440 |
|  |  |  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |
|  |  | Скамейки, урны |
| 79. | 79. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0045 | 42 445.20 | 191 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*5 |  |  |  |  |  |
|  | 79. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 1.26 | 151.590 | 191 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 153 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 73 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 416 |
| 80. | 80. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0045 | 7 797.26 | 35 |
|  | 80. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.24102 | 145.580 | 35 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 28 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 13 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 |
| 81. | 81. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.72 | 157.19 | 113 |
|  |  |  | Объем: 0.45*1.6 |  |  |  |  |  |
| 82. | 82. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0045 | 47 022.44 | 212 |
|  | 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.081585 | 276.343 | 23 |
|  | 82. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.81 | 151.590 | 123 |
|  | 82. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.081 | 1 078.65 | 87 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 82. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.216 | 3.65 | 1 |
|  | 82. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000585 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 82. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0009 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 153 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 80 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446 |
| 83. | 83. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.459 | 3 360.22 | 1 542 |
|  |  |  | Объем: 0.0045*102 |  |  |  |  |  |
| 84. | 84. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.255 | 12 057.40 | 3 075 |
|  |  |  | Объем: (51*5)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 1.48665 | 275.789 | 410 |
|  | 84. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 8.25435 | 182.740 | 1 508 |
|  | 84. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01785 | 1 706.84 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 6 |
|  | 84. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0306 | 963.24 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
|  | 84. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.38975 | 836.23 | 1 162 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 384 |
|  | 84. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.2448 | 8.06 | 2 |
|  | 84. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04845 | 1 086.42 | 53 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 84. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.4284 | 3.25 | 1 |
|  | 84. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.4531 | 117.46 | 288 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 726 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 381 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 182 |
| 85. | 85. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 5 | 10 821.82 | 54 109 |
| 86. | 86. | С8 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 5 | 4 100.00 | 20 500 |
| 87. | 87. | ГЭСНр 68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | шт. |  | 2 | 247.70 | 495 |
|  | 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.06 | 236.670 | 14 |
|  | 87. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.29 | 2.58 | 158.710 | 409 |
|  | 87. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 1 086.42 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 87. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.005 | 0.01 | 2 073.59 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 440 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 254 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 189 |
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |
| 88. | 88. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0653 | 54 728.61 | 3 574 |
|  |  |  | Объем: (145)*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.848386 | 276.630 | 788 |
|  | 88. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.984724 | 151.590 | 149 |
|  | 88. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.675202 | 1 007.90 | 681 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 187 |
|  | 88. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.173184 | 1 258.83 | 2 736 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 601 |
|  | 88. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002612 | 3 177.00 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 890 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 403 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 867 |
| 89. | 89. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 104.48 | 157.19 | 16 423 |
|  |  |  | Объем: 65.3*1.6 |  |  |  |  |  |
| 90. | 90. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.29 | 19 980.32 | 5 794 |
|  |  |  | Объем: (145)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.0252 | 262.054 | 1 055 |
|  | 90. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.5588 | 155.780 | 710 |
|  | 90. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.5133 | 1 676.22 | 860 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 142 |
|  | 90. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.2441 | 1 065.12 | 1 325 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 256 |
|  | 90. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.0532 | 1 307.46 | 2 684 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 606 |
|  | 90. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.2146 | 859.14 | 184 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
|  | 90. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.45 | 20.52 | 30 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 506 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 430 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 730 |
| 91. | 91. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 31.9 | 568.71 | 18 142 |
|  |  |  | Объем: 29*1.10 |  |  |  |  |  |
| 92. | 92. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.145 | 23 688.04 | 3 435 |
|  | 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.04065 | 273.162 | 831 |
|  | 92. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.30795 | 166.250 | 716 |
|  | 92. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.17545 | 1 007.90 | 177 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 49 |
|  | 92. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.1856 | 1 676.22 | 311 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
|  | 92. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.7482 | 735.57 | 550 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 207 |
|  | 92. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.247 | 848.15 | 1 058 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 345 |
|  | 92. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.4205 | 764.61 | 322 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 116 |
|  | 92. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.2639 | 859.14 | 227 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 62 |
|  | 92. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.625 | 20.52 | 74 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 197 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 253 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 885 |
| 93. | 93. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.145 | 1 840.15 | 267 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.3335 | 276.630 | 92 |
|  | 93. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0725 | 735.57 | 53 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
|  | 93. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.16675 | 848.15 | 141 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 46 |
|  | 93. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.09425 | 764.61 | 72 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 131 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 75 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 472 |
| 94. | 94. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 36.25 | 2 278.32 | 82 589 |
|  |  |  | Объем: 145*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 95. | 95. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0725 | 5 831.59 | 423 |
|  |  |  | Объем: (145)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.357425 | 219.554 | 78 |
|  | 95. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.068875 | 1 676.22 | 115 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
|  | 95. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.28855 | 1 065.12 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 59 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 111 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 63 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 597 |
| 96. | 96. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 7.395 | 2 377.24 | 17 580 |
|  |  |  | Объем: (0.0725)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 97. | 97. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 14.5 | 2 370.91 | 34 378 |
|  | 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.305 | 226.423 | 295 |
|  | 97. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 171.1 | 189.870 | 32 487 |
|  | 97. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.435 | 1 065.12 | 463 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 90 |
|  | 97. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 8.265 | 13.30 | 110 |
|  | 97. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.435 | 859.14 | 374 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 103 |
|  | 97. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.435 | 1 086.42 | 473 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 103 |
|  | 97. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.9 | 20.52 | 60 |
|  | 97. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.725 | 568.71 | 412 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 46 550 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 26 553 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 482 |
| 98. | 98. | С9 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 |  | 117.3 | 650.00 | 76 245 |
|  |  |  | Объем: 115*1.02 |  |  |  |  |  |
| 99. | 99. | С10 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 30.6 | 550.00 | 16 830 |
|  |  |  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 100. | 100. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0054 | 54 728.61 | 296 |
|  |  |  | Объем: (60*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.235548 | 276.630 | 65 |
|  | 100. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.081432 | 151.590 | 12 |
|  | 100. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.055836 | 1 007.90 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 100. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.179712 | 1 258.83 | 226 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
|  | 100. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000216 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 73 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 33 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 402 |
| 101. | 101. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 8.64 | 157.19 | 1 358 |
|  |  |  | Объем: 5.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 102. | 102. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.036 | 19 980.32 | 719 |
|  |  |  | Объем: (60*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.49968 | 262.054 | 131 |
|  | 102. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.56592 | 155.780 | 88 |
|  | 102. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.06372 | 1 676.22 | 107 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
|  | 102. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.15444 | 1 065.12 | 164 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 32 |
|  | 102. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.25488 | 1 307.46 | 333 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 75 |
|  | 102. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02664 | 859.14 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
|  | 102. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.18 | 20.52 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 311 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 177 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 207 |
| 103. | 103. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.96 | 568.71 | 2 252 |
|  |  |  | Объем: 3.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 104. | 104. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.6 | 33 867.53 | 20 321 |
|  | 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.432 | 274.410 | 119 |
|  | 104. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 45.648 | 164.300 | 7 500 |
|  | 104. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.408 | 963.24 | 393 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 113 |
|  | 104. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.024 | 1 086.42 | 26 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
|  | 104. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0006 | 59 117.96 | 35 |
|  | 104. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 3.54 | 3 360.22 | 11 895 |
|  | 104. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.036 | 3 119.63 | 112 |
|  | 104. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.102 | 3 514.88 | 359 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 819 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 171 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 311 |
| 105. | 105. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 60 | 346.52 | 20 791 |
|  |  | Благоустройство |
| 106. | 106. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 3 | 13 049.85 | 39 150 |
|  | 106. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 120 | 154.380 | 18 526 |
|  | 106. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 45 | 458.31 | 20 624 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 21 305 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 14 265 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 720 |
|  |  | Покрытие РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКОЙ |
| 107. | 107. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.05 | 54 728.61 | 2 736 |
|  |  |  | Объем: 200*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.181 | 276.630 | 603 |
|  | 107. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.754 | 151.590 | 114 |
|  | 107. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.517 | 1 007.90 | 521 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 143 |
|  | 107. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.664 | 1 258.83 | 2 095 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 460 |
|  | 107. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002 | 3 177.00 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 681 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 308 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 725 |
| 108. | 108. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 80 | 157.19 | 12 575 |
|  |  |  | Объем: 50*1.6 |  |  |  |  |  |
| 109. | 109. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.3 | 19 980.32 | 5 994 |
|  |  |  | Объем: 200*0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.164 | 262.054 | 1 091 |
|  | 109. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.716 | 155.780 | 735 |
|  | 109. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.531 | 1 676.22 | 890 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 147 |
|  | 109. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.287 | 1 065.12 | 1 371 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 265 |
|  | 109. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.124 | 1 307.46 | 2 777 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 627 |
|  | 109. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.222 | 859.14 | 191 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 53 |
|  | 109. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.5 | 20.52 | 31 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 593 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 479 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 066 |
| 110. | 110. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 33 | 568.71 | 18 767 |
|  |  |  | Объем: 30*1.1 |  |  |  |  |  |
| 111. | 111. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 20 | 655.95 | 13 119 |
|  |  |  | Объем: 200*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 111. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 73.2 | 162.900 | 11 924 |
|  | 111. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 9.6 | 3.65 | 35 |
|  | 111. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.04 | 23 190.21 | 928 |
|  | 111. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 7 | 20.52 | 144 |
|  | 111. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.02 | 4 420.18 | 88 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 14 667 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 7 631 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 417 |
| 112. | 112. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 20.4 | 3 360.22 | 68 548 |
|  |  |  | Объем: (20.0)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 113. | 113. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.3192 | 4 096.63 | 1 308 |
|  |  |  | Объем: 200*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.121296 | 253.495 | 31 |
|  | 113. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 4.034688 | 172.120 | 694 |
|  | 113. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.051072 | 963.24 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 113. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.070224 | 1 086.42 | 76 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
|  | 113. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0089376 | 54 567.84 | 488 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 761 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 399 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 468 |
| 114. | 114. | 08.1.02.17-0083 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 200 | 53.60 | 10 720 |
| 115. | 115. | ГЭСН 11-01-037-05 (ghbv/) | Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка #MONOLIT30# | 100 м2 |  | 2 | 3 578.94 | 7 158 |
|  | 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.85 | 1.7 | 253.124 | 430 |
|  | 115. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 17.2 | 34.4 | 170.030 | 5 849 |
|  | 115. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.35 | 0.7 | 317.75 | 222 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 194 |
|  | 115. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 1 | 1 086.42 | 1 086 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 237 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 7 723 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 4 019 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 900 |
| 116. | 116. | С11. Цена постав | Резиновые плитки (1050*1050*30) | м2 |  | 200 | 1 740.00 | 348 000 |
| 117. | 117. | С12. Цена постав | Полиуретановое связующее | кг |  | 30 | 370.00 | 11 100 |
|  |  |  | Объем: 200*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы спортивной площадки |
| 118. | 118. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.0225 | 42 445.20 | 955 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*36 |  |  |  |  |  |
|  | 118. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 6.3 | 151.590 | 955 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 764 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 363 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 082 |
| 119. | 119. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0325 | 7 797.26 | 253 |
|  | 119. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.7407 | 145.580 | 253 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 202 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 96 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 552 |
| 120. | 120. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 3.6 | 157.19 | 566 |
|  |  |  | Объем: 2.25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 121. | 121. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.036 | 149 077.56 | 5 367 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*36 |  |  |  |  |  |
|  | 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.7092 | 273.470 | 194 |
|  | 121. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 21.53736 | 166.250 | 3 581 |
|  | 121. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.63396 | 1 078.65 | 684 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 175 |
|  | 121. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.02664 | 963.24 | 26 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
|  | 121. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00972 | 1 065.12 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
|  | 121. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.04976 | 12.72 | 13 |
|  | 121. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.03888 | 1 086.42 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 121. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.015264 | 20.52 |  |
|  | 121. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00108 | 59 117.96 | 64 |
|  | 121. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.002952 | 15 094.65 | 45 |
|  | 121. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0027432 | 48 521.28 | 133 |
|  | 121. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0252 | 6 380.58 | 161 |
|  | 121. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 2.3436 | 259.50 | 608 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 3 964 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 076 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 407 |
| 122. | 122. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 3.672 | 3 360.22 | 12 339 |
|  |  |  | Объем: 0.036*102 |  |  |  |  |  |
| 123. | 123. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 1.194 | 12 057.40 | 14 397 |
|  |  |  | Объем: (80+62+65+60+57+543+327)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 6.96102 | 275.789 | 1 920 |
|  | 123. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 38.64978 | 182.740 | 7 063 |
|  | 123. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.08358 | 1 706.84 | 143 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 26 |
|  | 123. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.14328 | 963.24 | 138 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
|  | 123. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 6.5073 | 836.23 | 5 442 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 800 |
|  | 123. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.14624 | 8.06 | 9 |
|  | 123. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.22686 | 1 086.42 | 246 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 54 |
|  | 123. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 2.00592 | 3.25 | 7 |
|  | 123. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 11.48628 | 117.46 | 1 349 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 8 085 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6 468 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 949 |
| 124. | 124. | С13 цена поставщ. | Уличный тренажер "Шаговый горизонтальный" | шт |  | 1 | 47 109.00 | 47 109 |
| 125. | 125. | С14 цена поставщ. | Уличный тренажер "Маятниковой двойной" | шт |  | 1 | 42 597.00 | 42 597 |
| 126. | 126. | С15 цена поставщ. | Уличный тренажер "Эллиптический" | шт |  | 1 | 46 299.00 | 46 299 |
| 127. | 127. | С16 цена поставщ. | Уличный тренажер "Тяга верхняя" | шт |  | 1 | 36 653.00 | 36 653 |
| 128. | 128. | С17 цена поставщ. | Уличный тренажер "Шаговый вертикальный" | шт |  | 1 | 37 817.00 | 37 817 |
| 129. | 129. | С18 цена поставщ. | Комплекс из 9 турников, брусьев, шведской стенки, рукоход. | шт |  | 1 | 196 787.00 | 196 787 |
| 130. | 130. | С19 цена поставщ. | Комплекс из 3 турников, брусьев, шведской стенки, наклонной скамьи для пресса. | шт |  | 1 | 123 733.00 | 123 733 |
| 131. | 131. | С19Б цена постав. | Информационный щит | шт |  | 1 | 10 358.00 | 10 358 |
|  |  | ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ h-2000мм. |
|  |  | Установка ограждения (h=2м) спортивной площадки из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL |
| 132. | 132. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.24 | 32 265.46 | 7 744 |
|  | 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 5.3952 | 255.761 | 1 380 |
|  | 132. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 8.5536 | 166.250 | 1 422 |
|  | 132. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 2.6232 | 1 103.74 | 2 895 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 621 |
|  | 132. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 2.5776 | 1 090.31 | 2 810 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 713 |
|  | 132. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.1944 | 1 086.42 | 211 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 46 |
|  | 132. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 13.416 | 30.17 | 405 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 522 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 017 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 283 |
| 133. | 133. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.522 | 3 360.22 | 5 114 |
|  |  |  | Объем: 0.24*6.34 |  |  |  |  |  |
| 134. | 134. | С20 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм | шт |  | 24 | 600.00 | 14 400 |
| 135. | 135. | ГЭСН 09-08-002-05 (прим) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 2.3 | 1 478.81 | 3 401 |
|  | 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.564 | 236.670 | 370 |
|  | 135. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 16.353 | 166.250 | 2 719 |
|  | 135. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.253 | 1 086.42 | 275 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 60 |
|  | 135. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 1.311 | 310.99 | 408 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 310 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 780 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 224 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 405 |
| 136. | 136. | С21 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 | шт |  | 23 | 2 100.00 | 48 300 |
| 137. | 137. | С22 цена поставщ. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. |  | 24 | 210.00 | 5 040 |
| 138. | 138. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.01 | 169 808.57 | 1 698 |
|  | 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0302 | 236.670 | 7 |
|  | 138. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 8.5565 | 192.800 | 1 650 |
|  | 138. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0008 | 997.30 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 138. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.0435 | 12.72 | 1 |
|  | 138. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0294 | 1 086.42 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 138. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.116 | 45.37 | 5 |
|  | 138. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0002 | 47 174.80 | 9 |
|  | 138. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.00015 | 2 684.50 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 154 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 193 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 045 |
| 139. | 139. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0002 | 2 684.50 | -1 |
|  |  |  | Объем: (0.01)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 140. | 140. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.05 | 3 360.22 | 168 |
|  |  |  | Объем: (0.01)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 141. | 141. | С23 цена поставщ. | Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 1 | 12 000.00 | 12 000 |
|  |  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 142. | 142. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0369 | 54 728.61 | 2 019 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.609578 | 276.630 | 445 |
|  | 142. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.556452 | 151.590 | 84 |
|  | 142. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.381546 | 1 007.90 | 385 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 142. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.228032 | 1 258.83 | 1 546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 340 |
|  | 142. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001476 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 503 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 227 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 749 |
| 143. | 143. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 59.04 | 157.19 | 9 280 |
|  |  |  | Объем: 36.9*1.6 |  |  |  |  |  |
| 144. | 144. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.15 | 1 991.63 | 299 |
|  |  |  | Объем: 30*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 144. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0525 | 205.930 | 11 |
|  | 144. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.53 | 158.710 | 243 |
|  | 144. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0525 | 1 065.12 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 330 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 193 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822 |
| 145. | 145. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.65 | 568.71 | 938 |
|  |  |  | Объем: (0.15)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 146. | 146. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.3 | 8 239.19 | 2 472 |
|  | 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.26 | 236.670 | 298 |
|  | 146. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 8.136 | 178.550 | 1 453 |
|  | 146. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.215 | 773.68 | 940 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
|  | 146. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 146. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.47 | 20.52 | 30 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 276 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 331 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 079 |
| 147. | 147. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 30.3 | 727.41 | 22 041 |
|  |  |  | Объем: 30*1.01 |  |  |  |  |  |
| 148. | 148. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 122 657.63 | 19 135 |
|  |  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
|  | 148. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
|  | 148. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
|  | 148. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
|  | 148. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
|  | 148. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 148. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
|  | 148. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
|  | 148. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
|  | 148. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
|  | 148. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
|  | 148. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
|  | 148. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
|  | 148. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
|  | 148. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
|  | 148. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
|  | 148. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
|  | 148. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
|  | 148. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 797 |
| 149. | 149. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 150. | 150. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 151. | 151. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 152. | 152. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 153. | 153. | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 154. | 154. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 155. | 155. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.2989 | 12 883.83 | 3 851 |
|  |  |  | Объем: 36.9-(2.26*2+26*0.038)-(30*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 155. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 26.45265 | 145.580 | 3 851 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 081 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 463 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 395 |
| 156. | 156. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 32.879 | 568.71 | 18 699 |
|  |  |  | Объем: 29.89*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 874 046 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 735 116 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 427 601 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 87; %=95 - по стр. 7, 46, 56, 69, 88, 100, 107, 142; %=142 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 90, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 109; %=80 - по стр. 79, 80, 118, 119, 155; %=105 - по стр. 82, 113, 121; %=115 - по стр. 106; %=123 - по стр. 111, 115; %=130 - по стр. 138, 144, 146, 148) |  |  |  |  | 378 349 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 87; %=43 - по стр. 7, 46, 56, 69, 88, 100, 107, 142; %=81 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 90, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 109; %=38 - по стр. 79, 80, 118, 119, 155; %=55 - по стр. 82, 113, 121; %=77 - по стр. 106; %=64 - по стр. 111, 115; %=72 - по стр. 138; %=76 - по стр. 144, 146, 148) |  |  |  |  | 216 131 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 329 596 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 271 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 84, 123, 132, 135) |  |  |  |  | 16 096 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 84, 123, 132, 135) |  |  |  |  | 12 876 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 59 243 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 108 659 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 108 659 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 497 498 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 69 950 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 3 567 448 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 713 490 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 4 280 938 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 394 445 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 229 007 |
|  |  | Раздел 2. ул. Беланова , 99 |
|  |  | Минимальные работы |
| 157. | 157. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.337 | 33 014.43 | 11 126 |
|  |  |  | Объем: 481*0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 157. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 5.67845 | 276.630 | 1 571 |
|  | 157. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 26.19164 | 157.170 | 4 117 |
|  | 157. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.51987 | 1 007.90 | 1 532 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 420 |
|  | 157. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 4.15858 | 1 311.07 | 5 452 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 150 |
|  | 157. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.66726 | 37.85 | 25 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 5 916 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 413 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 454 |
| 158. | 158. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.176 | 33 014.43 | 5 811 |
|  |  |  | Объем: 440*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 158. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 2.9656 | 276.630 | 820 |
|  | 158. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 13.67872 | 157.170 | 2 150 |
|  | 158. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.79376 | 1 007.90 | 800 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 220 |
|  | 158. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.17184 | 1 311.07 | 2 847 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 601 |
|  | 158. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.34848 | 37.85 | 13 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 089 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 782 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 682 |
| 159. | 159. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.46 | 16 812.54 | 41 359 |
|  |  |  | Объем: 126+120 |  |  |  |  |  |
|  | 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 23.124 | 205.930 | 4 762 |
|  | 159. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 167.9196 | 167.930 | 28 199 |
|  | 159. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 23.124 | 540.73 | 12 504 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 762 |
|  | 159. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 69.372 | 9.46 | 656 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 34 279 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 19 777 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95 415 |
| 160. | 160. | ГЭСН 47-01-117-01 (прим) | Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м | 100 шт. |  | 0.06 | 741.35 | 44 |
|  | 160. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3.96 | 0.2376 | 187.210 | 44 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 51 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 34 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128 |
| 161. | 161. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 141.05 | 42.09 | 5 937 |
|  |  |  | Объем: (33.7+17.6)*1.8+246*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
| 162. | 162. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 141.05 | 272.78 | 38 476 |
|  |  |  | Объем: (33.7+17.6)*1.8+246*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ. (тип2) |
| 163. | 163. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0624 | 54 728.61 | 3 415 |
|  |  |  | Объем: 156*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 163. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.721888 | 276.630 | 753 |
|  | 163. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.940992 | 151.590 | 143 |
|  | 163. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.645216 | 1 007.90 | 650 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 178 |
|  | 163. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.076672 | 1 258.83 | 2 614 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 574 |
|  | 163. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002496 | 3 177.00 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 851 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 385 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 651 |
| 164. | 164. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 99.84 | 157.19 | 15 694 |
|  |  |  | Объем: 62.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 165. | 165. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.312 | 19 980.32 | 6 234 |
|  |  |  | Объем: 156*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.33056 | 262.054 | 1 135 |
|  | 165. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.90464 | 155.780 | 764 |
|  | 165. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.55224 | 1 676.22 | 926 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 153 |
|  | 165. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.33848 | 1 065.12 | 1 426 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 276 |
|  | 165. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.20896 | 1 307.46 | 2 888 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 652 |
|  | 165. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.23088 | 859.14 | 198 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 55 |
|  | 165. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.56 | 20.52 | 32 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 697 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 538 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 469 |
| 166. | 166. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 34.32 | 568.71 | 19 518 |
|  |  |  | Объем: 31.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 167. | 167. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.156 | 23 688.04 | 3 695 |
|  | 167. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.27132 | 273.162 | 894 |
|  | 167. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.63476 | 166.250 | 771 |
|  | 167. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.18876 | 1 007.90 | 190 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 52 |
|  | 167. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.19968 | 1 676.22 | 335 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
|  | 167. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.80496 | 735.57 | 592 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 223 |
|  | 167. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.3416 | 848.15 | 1 138 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 371 |
|  | 167. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.4524 | 764.61 | 346 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 125 |
|  | 167. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.28392 | 859.14 | 244 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 67 |
|  | 167. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.9 | 20.52 | 80 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 364 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 349 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 408 |
| 168. | 168. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.156 | 1 840.15 | 287 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 168. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.3588 | 276.630 | 99 |
|  | 168. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.078 | 735.57 | 57 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 168. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.1794 | 848.15 | 152 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
|  | 168. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.1014 | 764.61 | 78 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 141 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 80 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 508 |
| 169. | 169. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 39 | 2 278.32 | 88 854 |
|  |  |  | Объем: 156*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 170. | 170. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1248 | 413.18 | 52 |
|  |  |  | Объем: 156*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 170. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.082368 | 221.300 | 18 |
|  | 170. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.041184 | 1 252.06 | 52 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 18 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 |
| 171. | 171. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1285 | 18 501.88 | 2 377 |
|  |  |  | Объем: (0.1248)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 172. | 172. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.156 | 26 424.15 | 4 122 |
|  | 172. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 2.99208 | 281.533 | 842 |
|  | 172. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 5.9748 | 187.210 | 1 119 |
|  | 172. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0078 | 963.24 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 172. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.49764 | 1 363.14 | 678 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 147 |
|  | 172. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.2184 | 19.29 | 4 |
|  | 172. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.61776 | 585.03 | 361 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 146 |
|  | 172. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.79556 | 855.09 | 1 535 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 530 |
|  | 172. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.06084 | 859.14 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 172. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01248 | 1 086.42 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 172. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00043368 | 56 405.58 | 24 |
|  | 172. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0312 | 20.52 | 1 |
|  | 172. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00033384 | 58 833.99 | 20 |
|  | 172. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.04524 | 6 768.37 | 306 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 785 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 588 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 495 |
| 173. | 173. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 14.617 | 3 415.26 | 49 921 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 174. | 174. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0017 | 23 301.80 | 40 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 175. | 175. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.156 | 33.70 | 5 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 175. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.02808 | 187.210 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 |
| 176. | 176. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 3.6504 | 3 415.26 | 12 467 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 177. | 177. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0004 | 23 301.80 | 9 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 178. | 178. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0468 | 413.18 | 19 |
|  |  |  | Объем: 156*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 178. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.030888 | 221.300 | 7 |
|  | 178. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.015444 | 1 252.06 | 19 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |
| 179. | 179. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0482 | 18 501.88 | 892 |
|  |  |  | Объем: (0.0468)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 180. | 180. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.156 | 25 495.92 | 3 977 |
|  | 180. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 2.98272 | 281.632 | 840 |
|  | 180. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 5.9748 | 187.210 | 1 119 |
|  | 180. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00468 | 963.24 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 180. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.49764 | 1 363.14 | 678 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 147 |
|  | 180. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.2184 | 19.29 | 4 |
|  | 180. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.61776 | 585.03 | 361 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 146 |
|  | 180. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.79556 | 855.09 | 1 535 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 530 |
|  | 180. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.06084 | 859.14 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 180. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00624 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 180. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0312 | 20.52 | 1 |
|  | 180. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0009672 | 58 833.99 | 57 |
|  | 180. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0234 | 6 768.37 | 158 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 782 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 587 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 346 |
| 181. | 181. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0017 | 23 301.80 | 40 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 182. | 182. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 15.0696 | 4 115.14 | 62 014 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 3) |
| 183. | 183. | ГЭСН 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 |  | 0.234 | 6 945.75 | 1 625 |
|  |  |  | Объем: 234*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 183. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.79 | 0.88686 | 271.780 | 241 |
|  | 183. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13.22 | 3.09348 | 151.590 | 469 |
|  | 183. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.94 | 0.45396 | 1 676.22 | 761 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 126 |
|  | 183. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.39 | 0.32526 | 37.85 | 12 |
|  | 183. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.46 | 0.10764 | 859.14 | 92 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
|  | 183. 6. | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.39 | 0.32526 | 893.56 | 291 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 90 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 008 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 575 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 208 |
| 184. | 184. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 32.76 | 42.09 | 1 379 |
|  |  |  | Объем: 23.4*1.4 |  |  |  |  |  |
| 185. | 185. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 32.76 | 272.78 | 8 936 |
|  |  |  | Объем: 23.4*1.4 |  |  |  |  |  |
| 186. | 186. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.234 | 23 688.04 | 5 543 |
|  | 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 4.90698 | 273.162 | 1 340 |
|  | 186. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 6.95214 | 166.250 | 1 156 |
|  | 186. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.28314 | 1 007.90 | 285 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 78 |
|  | 186. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.29952 | 1 676.22 | 502 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 83 |
|  | 186. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.20744 | 735.57 | 888 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 334 |
|  | 186. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.0124 | 848.15 | 1 707 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 557 |
|  | 186. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.6786 | 764.61 | 519 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 188 |
|  | 186. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.42588 | 859.14 | 366 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 101 |
|  | 186. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 5.85 | 20.52 | 120 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 544 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 022 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 109 |
| 187. | 187. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.234 | 1 840.15 | -431 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 187. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.5382 | 276.630 | -149 |
|  | 187. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.117 | 735.57 | -86 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -32 |
|  | 187. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.2691 | 848.15 | -228 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -74 |
|  | 187. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.1521 | 764.61 | -116 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -42 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -212 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -121 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -763 |
| 188. | 188. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 29.25 | 2 073.78 | 60 658 |
|  |  |  | Объем: 234*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 189. | 189. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1872 | 413.18 | 77 |
|  |  |  | Объем: 234*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 189. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.123552 | 221.300 | 27 |
|  | 189. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.061776 | 1 252.06 | 77 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 27 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 38 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 22 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137 |
| 190. | 190. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1928 | 18 501.88 | 3 567 |
|  |  |  | Объем: (0.1872)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 191. | 191. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.234 | 26 424.15 | 6 183 |
|  | 191. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 4.48812 | 281.533 | 1 264 |
|  | 191. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 8.9622 | 187.210 | 1 678 |
|  | 191. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0117 | 963.24 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 191. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.74646 | 1 363.14 | 1 018 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 220 |
|  | 191. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.3276 | 19.29 | 6 |
|  | 191. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.92664 | 585.03 | 542 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 219 |
|  | 191. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.69334 | 855.09 | 2 303 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 795 |
|  | 191. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.09126 | 859.14 | 78 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
|  | 191. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01872 | 1 086.42 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 191. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00065052 | 56 405.58 | 37 |
|  | 191. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0468 | 20.52 | 1 |
|  | 191. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00050076 | 58 833.99 | 29 |
|  | 191. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.06786 | 6 768.37 | 459 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 178 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 383 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 744 |
| 192. | 192. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 21.926 | 3 415.26 | 74 883 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 193. | 193. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0025 | 23 301.80 | 58 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 194. | 194. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.234 | 33.70 | 8 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 194. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.04212 | 187.210 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |
| 195. | 195. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 5.4756 | 3 415.26 | 18 701 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 196. | 196. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0006 | 23 301.80 | 14 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 197. | 197. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0702 | 413.18 | 29 |
|  |  |  | Объем: 234*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 197. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.046332 | 221.300 | 10 |
|  | 197. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.023166 | 1 252.06 | 29 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 |
| 198. | 198. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0723 | 18 501.88 | 1 338 |
|  |  |  | Объем: (0.0702)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 199. | 199. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.234 | 25 495.92 | 5 966 |
|  | 199. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 4.47408 | 281.632 | 1 260 |
|  | 199. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 8.9622 | 187.210 | 1 678 |
|  | 199. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00702 | 963.24 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 199. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.74646 | 1 363.14 | 1 018 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 220 |
|  | 199. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.3276 | 19.29 | 6 |
|  | 199. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.92664 | 585.03 | 542 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 219 |
|  | 199. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.69334 | 855.09 | 2 303 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 795 |
|  | 199. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.09126 | 859.14 | 78 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
|  | 199. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00936 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 199. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0468 | 20.52 | 1 |
|  | 199. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0014508 | 58 833.99 | 85 |
|  | 199. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0351 | 6 768.37 | 238 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 172 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 380 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 518 |
| 200. | 200. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0025 | 23 301.80 | 58 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 201. | 201. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 22.6044 | 4 115.14 | 93 020 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 202. | 202. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01134 | 54 728.61 | 621 |
|  |  |  | Объем: (126*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 202. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4946508 | 276.630 | 137 |
|  | 202. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1710072 | 151.590 | 26 |
|  | 202. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1172556 | 1 007.90 | 118 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
|  | 202. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3773952 | 1 258.83 | 475 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 104 |
|  | 202. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004536 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 155 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 70 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 846 |
| 203. | 203. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18.144 | 157.19 | 2 852 |
|  |  |  | Объем: 11.34*1.6 |  |  |  |  |  |
| 204. | 204. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.076 | 19 980.32 | 1 519 |
|  |  |  | Объем: (126*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 204. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.05488 | 262.054 | 276 |
|  | 204. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.19472 | 155.780 | 186 |
|  | 204. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13452 | 1 676.22 | 225 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
|  | 204. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.32604 | 1 065.12 | 347 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 67 |
|  | 204. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.53808 | 1 307.46 | 704 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 159 |
|  | 204. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05624 | 859.14 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 204. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.38 | 20.52 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 656 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 374 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 549 |
| 205. | 205. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.36 | 568.71 | 4 754 |
|  |  |  | Объем: 7.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 206. | 206. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.26 | 33 867.53 | 42 673 |
|  | 206. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9072 | 274.410 | 249 |
|  | 206. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 95.8608 | 164.300 | 15 750 |
|  | 206. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8568 | 963.24 | 825 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 237 |
|  | 206. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0504 | 1 086.42 | 55 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 206. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00126 | 59 117.96 | 74 |
|  | 206. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.434 | 3 360.22 | 24 980 |
|  | 206. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0756 | 3 119.63 | 236 |
|  | 206. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2142 | 3 514.88 | 753 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 22 719 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 959 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78 351 |
| 207. | 207. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 126 | 346.52 | 43 662 |
|  |  |  | Объем: (1.26)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 208. | 208. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01053 | 54 728.61 | 576 |
|  |  |  | Объем: 188*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 208. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4593186 | 276.630 | 127 |
|  | 208. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1587924 | 151.590 | 24 |
|  | 208. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1088802 | 1 007.90 | 110 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 208. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3504384 | 1 258.83 | 441 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 97 |
|  | 208. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004212 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 143 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 65 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 784 |
| 209. | 209. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 16.848 | 157.19 | 2 648 |
|  |  |  | Объем: 10.53*1.6 |  |  |  |  |  |
| 210. | 210. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.053 | 19 980.32 | 1 059 |
|  |  |  | Объем: (188*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 210. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.73564 | 262.054 | 193 |
|  | 210. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.83316 | 155.780 | 130 |
|  | 210. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09381 | 1 676.22 | 157 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
|  | 210. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.22737 | 1 065.12 | 242 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 47 |
|  | 210. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.37524 | 1 307.46 | 491 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 111 |
|  | 210. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03922 | 859.14 | 34 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 210. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.265 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 459 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 262 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 779 |
| 211. | 211. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.83 | 568.71 | 3 316 |
|  |  |  | Объем: 5.3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 212. | 212. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.88 | 13 855.05 | 26 047 |
|  | 212. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.3536 | 274.410 | 371 |
|  | 212. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 143.0304 | 164.300 | 23 500 |
|  | 212. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.2784 | 963.24 | 1 231 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 354 |
|  | 212. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0752 | 1 086.42 | 82 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 212. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00188 | 59 117.96 | 111 |
|  | 212. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3196 | 3 514.88 | 1 123 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 33 897 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19 336 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 279 |
| 213. | 213. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0372 | 3 119.63 | 116 |
|  |  |  | Объем: (1.88)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 214. | 214. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 9.539 | 3 360.22 | 32 053 |
|  |  |  | Объем: (1.88)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 215. | 215. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 188 | 181.96 | 34 208 |
|  |  |  | Объем: (1.88)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7) |
| 216. | 216. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0428 | 54 728.61 | 2 342 |
|  |  |  | Объем: (171)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 216. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.866936 | 276.630 | 516 |
|  | 216. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.645424 | 151.590 | 98 |
|  | 216. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.442552 | 1 007.90 | 446 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 122 |
|  | 216. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.424384 | 1 258.83 | 1 793 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 394 |
|  | 216. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001712 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 583 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 264 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 189 |
| 217. | 217. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 68.48 | 157.19 | 10 764 |
|  |  |  | Объем: 42.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 218. | 218. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.2223 | 19 980.32 | 4 442 |
|  |  |  | Объем: (171)*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 218. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.085524 | 262.054 | 809 |
|  | 218. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.494556 | 155.780 | 544 |
|  | 218. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.393471 | 1 676.22 | 660 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
|  | 218. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.953667 | 1 065.12 | 1 016 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 196 |
|  | 218. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.573884 | 1 307.46 | 2 058 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 464 |
|  | 218. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.164502 | 859.14 | 141 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 39 |
|  | 218. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.1115 | 20.52 | 23 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 921 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 096 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 459 |
| 219. | 219. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 24.453 | 568.71 | 13 907 |
|  |  |  | Объем: 22.23*1.10 |  |  |  |  |  |
| 220. | 220. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.171 | 23 688.04 | 4 051 |
|  | 220. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.58587 | 273.162 | 980 |
|  | 220. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.08041 | 166.250 | 845 |
|  | 220. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.20691 | 1 007.90 | 209 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 57 |
|  | 220. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.21888 | 1 676.22 | 367 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 61 |
|  | 220. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.88236 | 735.57 | 649 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 244 |
|  | 220. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.4706 | 848.15 | 1 247 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 407 |
|  | 220. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.4959 | 764.61 | 379 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 137 |
|  | 220. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.31122 | 859.14 | 267 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 74 |
|  | 220. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.275 | 20.52 | 88 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 592 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 478 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 121 |
| 221. | 221. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.171 | 1 840.15 | -315 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 221. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.3933 | 276.630 | -109 |
|  | 221. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0855 | 735.57 | -63 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -24 |
|  | 221. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.19665 | 848.15 | -167 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -54 |
|  | 221. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.11115 | 764.61 | -85 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -31 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -155 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -88 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -558 |
| 222. | 222. | 02.2.04.04-0005 | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 21.375 | 2 073.78 | 44 327 |
|  |  |  | Объем: 171*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 223. | 223. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0855 | 5 831.59 | 499 |
|  |  |  | Объем: 171*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 223. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.421515 | 219.554 | 93 |
|  | 223. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.081225 | 1 676.22 | 136 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 223. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.34029 | 1 065.12 | 362 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 70 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 132 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 75 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 706 |
| 224. | 224. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 8.721 | 2 377.24 | 20 732 |
|  |  |  | Объем: (0.0855)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 225. | 225. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 17.1 | 2 370.91 | 40 543 |
|  | 225. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.539 | 226.423 | 348 |
|  | 225. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 201.78 | 189.870 | 38 312 |
|  | 225. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.513 | 1 065.12 | 546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 106 |
|  | 225. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 9.747 | 13.30 | 130 |
|  | 225. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.513 | 859.14 | 441 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 121 |
|  | 225. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.513 | 1 086.42 | 557 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 121 |
|  | 225. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.42 | 20.52 | 70 |
|  | 225. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.855 | 568.71 | 486 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 54 897 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 31 315 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126 755 |
| 226. | 226. | С24 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 52.02 | 390.00 | 20 288 |
|  |  |  | Объем: 51*1.02 |  |  |  |  |  |
| 227. | 227. | С25 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 61.2 | 480.00 | 29 376 |
|  |  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 228. | 228. | С26 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 61.2 | 550.00 | 33 660 |
|  |  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (тип 8) |
| 229. | 229. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.014 | 54 728.61 | 766 |
|  |  |  | Объем: (56)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 229. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.61068 | 276.630 | 169 |
|  | 229. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.21112 | 151.590 | 32 |
|  | 229. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.14476 | 1 007.90 | 146 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
|  | 229. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.46592 | 1 258.83 | 587 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 129 |
|  | 229. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00056 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 191 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 86 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 043 |
| 230. | 230. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 22.4 | 157.19 | 3 521 |
|  |  |  | Объем: 14*1.6 |  |  |  |  |  |
| 231. | 231. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.112 | 19 980.32 | 2 238 |
|  |  |  | Объем: (56)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 231. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.55456 | 262.054 | 407 |
|  | 231. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.76064 | 155.780 | 274 |
|  | 231. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.19824 | 1 676.22 | 332 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
|  | 231. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.48048 | 1 065.12 | 512 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 99 |
|  | 231. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.79296 | 1 307.46 | 1 037 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 234 |
|  | 231. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.08288 | 859.14 | 71 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
|  | 231. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.56 | 20.52 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 967 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 552 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 757 |
| 232. | 232. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 12.32 | 568.71 | 7 007 |
|  |  |  | Объем: 11.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 233. | 233. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.028 | 5 831.59 | 163 |
|  |  |  | Объем: 56*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 233. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.13804 | 219.554 | 30 |
|  | 233. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0266 | 1 676.22 | 45 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
|  | 233. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.11144 | 1 065.12 | 119 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 23 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 43 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230 |
| 234. | 234. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.856 | 2 377.24 | 6 789 |
|  |  |  | Объем: (0.028)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 235. | 235. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 5.6 | 2 370.91 | 13 277 |
|  | 235. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.504 | 226.423 | 114 |
|  | 235. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 66.08 | 189.870 | 12 547 |
|  | 235. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.168 | 1 065.12 | 179 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 35 |
|  | 235. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.192 | 13.30 | 42 |
|  | 235. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.168 | 859.14 | 144 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
|  | 235. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.168 | 1 086.42 | 183 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
|  | 235. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.12 | 20.52 | 23 |
|  | 235. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.28 | 568.71 | 159 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17 979 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10 255 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 511 |
| 236. | 236. | С27 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 16.32 | 390.00 | 6 365 |
|  |  |  | Объем: 16*1.02 |  |  |  |  |  |
| 237. | 237. | С28 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 20.4 | 480.00 | 9 792 |
|  |  |  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |
| 238. | 238. | С29 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 20.4 | 550.00 | 11 220 |
|  |  |  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамейки, урны |
| 239. | 239. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0027 | 42 445.20 | 115 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3 |  |  |  |  |  |
|  | 239. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.756 | 151.590 | 115 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 92 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 44 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251 |
| 240. | 240. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0027 | 7 797.26 | 21 |
|  | 240. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.144612 | 145.580 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 17 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 8 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |
| 241. | 241. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.432 | 157.19 | 68 |
|  |  |  | Объем: 0.27*1.6 |  |  |  |  |  |
| 242. | 242. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0027 | 47 022.44 | 127 |
|  | 242. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.048951 | 276.343 | 14 |
|  | 242. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.486 | 151.590 | 74 |
|  | 242. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0486 | 1 078.65 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 242. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.1296 | 3.65 |  |
|  | 242. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000351 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 242. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00054 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 92 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 48 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 268 |
| 243. | 243. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.2754 | 3 360.22 | 925 |
|  |  |  | Объем: 0.0027*102 |  |  |  |  |  |
| 244. | 244. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.153 | 12 057.40 | 1 845 |
|  |  |  | Объем: (51*3)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 244. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.89199 | 275.789 | 246 |
|  | 244. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 4.95261 | 182.740 | 905 |
|  | 244. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01071 | 1 706.84 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 3 |
|  | 244. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01836 | 963.24 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  | 244. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.83385 | 836.23 | 697 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 231 |
|  | 244. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.14688 | 8.06 | 1 |
|  | 244. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02907 | 1 086.42 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 244. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.25704 | 3.25 | 1 |
|  | 244. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.47186 | 117.46 | 173 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 036 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 829 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 710 |
| 245. | 245. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 3 | 10 821.82 | 32 465 |
| 246. | 246. | С31 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 3 | 4 100.00 | 12 300 |
| 247. | 247. | ГЭСНр 68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | шт. |  | 2 | 247.70 | 495 |
|  | 247. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.06 | 236.670 | 14 |
|  | 247. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.29 | 2.58 | 158.710 | 409 |
|  | 247. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 1 086.42 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 247. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.005 | 0.01 | 2 073.59 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 440 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 254 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 189 |
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |
| 248. | 248. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.108 | 54 728.61 | 5 911 |
|  |  |  | Объем: 240*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 248. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.71096 | 276.630 | 1 303 |
|  | 248. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.62864 | 151.590 | 247 |
|  | 248. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.11672 | 1 007.90 | 1 126 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 309 |
|  | 248. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.59424 | 1 258.83 | 4 525 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 994 |
|  | 248. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00432 | 3 177.00 | 14 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 473 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 667 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 050 |
| 249. | 249. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 172.8 | 157.19 | 27 162 |
|  |  |  | Объем: 108*1.6 |  |  |  |  |  |
| 250. | 250. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.48 | 19 980.32 | 9 591 |
|  |  |  | Объем: (240)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 250. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.6624 | 262.054 | 1 746 |
|  | 250. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.5456 | 155.780 | 1 175 |
|  | 250. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.8496 | 1 676.22 | 1 424 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 235 |
|  | 250. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.0592 | 1 065.12 | 2 193 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 424 |
|  | 250. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.3984 | 1 307.46 | 4 443 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 003 |
|  | 250. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.3552 | 859.14 | 305 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 84 |
|  | 250. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.4 | 20.52 | 49 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 148 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 366 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 105 |
| 251. | 251. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 52.8 | 568.71 | 30 028 |
|  |  |  | Объем: 48*1.10 |  |  |  |  |  |
| 252. | 252. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.24 | 23 688.04 | 5 685 |
|  | 252. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 5.0328 | 273.162 | 1 375 |
|  | 252. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 7.1304 | 166.250 | 1 185 |
|  | 252. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.2904 | 1 007.90 | 293 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
|  | 252. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.3072 | 1 676.22 | 515 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 85 |
|  | 252. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.2384 | 735.57 | 911 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 343 |
|  | 252. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.064 | 848.15 | 1 751 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 571 |
|  | 252. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.696 | 764.61 | 532 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 193 |
|  | 252. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.4368 | 859.14 | 375 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 103 |
|  | 252. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 6 | 20.52 | 123 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 635 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 074 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 394 |
| 253. | 253. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.24 | 1 840.15 | 442 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 253. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.552 | 276.630 | 153 |
|  | 253. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.12 | 735.57 | 88 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 33 |
|  | 253. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.276 | 848.15 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 76 |
|  | 253. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.156 | 764.61 | 119 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 217 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 124 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783 |
| 254. | 254. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 60 | 2 278.32 | 136 699 |
|  |  |  | Объем: 240*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 255. | 255. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.12 | 5 831.59 | 700 |
|  |  |  | Объем: (240)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 255. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.5916 | 219.554 | 130 |
|  | 255. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.114 | 1 676.22 | 191 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
|  | 255. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.4776 | 1 065.12 | 509 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 98 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 185 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 105 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 990 |
| 256. | 256. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 12.24 | 2 377.24 | 29 097 |
|  |  |  | Объем: (0.12)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 257. | 257. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 24 | 2 370.91 | 56 902 |
|  | 257. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.16 | 226.423 | 489 |
|  | 257. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 283.2 | 189.870 | 53 771 |
|  | 257. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.72 | 1 065.12 | 767 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 148 |
|  | 257. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 13.68 | 13.30 | 182 |
|  | 257. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.72 | 859.14 | 619 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 170 |
|  | 257. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.72 | 1 086.42 | 782 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 170 |
|  | 257. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.8 | 20.52 | 98 |
|  | 257. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.2 | 568.71 | 682 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 77 049 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 43 951 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 902 |
| 258. | 258. | С32 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 |  | 195.84 | 650.00 | 127 296 |
|  |  |  | Объем: 192*1.02 |  |  |  |  |  |
| 259. | 259. | С33 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 48.96 | 550.00 | 26 928 |
|  |  |  | Объем: 48*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство |
| 260. | 260. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 3 | 13 049.85 | 39 150 |
|  | 260. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 120 | 154.380 | 18 526 |
|  | 260. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 45 | 458.31 | 20 624 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 21 305 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 14 265 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 720 |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| 261. | 261. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00666 | 54 728.61 | 364 |
|  |  |  | Объем: (74*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 261. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2905092 | 276.630 | 80 |
|  | 261. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1004328 | 151.590 | 15 |
|  | 261. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0688644 | 1 007.90 | 69 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
|  | 261. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2216448 | 1 258.83 | 279 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 61 |
|  | 261. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002664 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 90 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 41 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 495 |
| 262. | 262. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 10.656 | 157.19 | 1 675 |
|  |  |  | Объем: 6.66*1.6 |  |  |  |  |  |
| 263. | 263. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.044 | 19 980.32 | 879 |
|  |  |  | Объем: (74*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 263. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.61072 | 262.054 | 160 |
|  | 263. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.69168 | 155.780 | 108 |
|  | 263. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.07788 | 1 676.22 | 131 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 263. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.18876 | 1 065.12 | 201 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 39 |
|  | 263. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.31152 | 1 307.46 | 407 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 92 |
|  | 263. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03256 | 859.14 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
|  | 263. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.22 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 381 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 217 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 477 |
| 264. | 264. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.84 | 568.71 | 2 753 |
|  |  |  | Объем: 4.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 265. | 265. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.74 | 33 867.53 | 25 062 |
|  | 265. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.5328 | 274.410 | 146 |
|  | 265. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 56.2992 | 164.300 | 9 250 |
|  | 265. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.5032 | 963.24 | 485 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 139 |
|  | 265. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0296 | 1 086.42 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 265. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00074 | 59 117.96 | 44 |
|  | 265. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 4.366 | 3 360.22 | 14 671 |
|  | 265. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0444 | 3 119.63 | 139 |
|  | 265. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1258 | 3 514.88 | 442 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 342 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 611 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 015 |
| 266. | 266. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 74 | 346.52 | 25 642 |
|  |  |  | Объем: (0.74)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 267. | 267. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 267. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
|  | 267. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
|  | 267. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 267. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 267. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 268. | 268. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 269. | 269. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 269. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
|  | 269. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
|  | 269. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 269. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
|  | 269. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
|  | 269. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 269. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 270. | 270. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 271. | 271. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 271. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
|  | 271. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 271. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 272. | 272. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 273. | 273. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
|  | 273. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
|  | 273. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
|  | 273. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  | 273. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
|  | 273. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 273. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 273. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
|  | 273. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 274. | 274. | С80 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | опоры для сушки белья |
| 275. | 275. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
|  | 275. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
|  | 275. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
|  | 275. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 275. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 275. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 275. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
|  | 275. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 276. | 276. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 10.5 | 275.62 | 2 894 |
| 277. | 277. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
|  | 277. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 277. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
|  | 277. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 277. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 277. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 277. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
|  | 277. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
|  | 277. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 278. | 278. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
|  | 278. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 278. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
|  | 278. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 278. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 278. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 278. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
|  | 278. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
|  | 278. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  |  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 279. | 279. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0369 | 54 728.61 | 2 019 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 279. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.609578 | 276.630 | 445 |
|  | 279. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.556452 | 151.590 | 84 |
|  | 279. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.381546 | 1 007.90 | 385 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 279. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.228032 | 1 258.83 | 1 546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 340 |
|  | 279. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001476 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 503 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 227 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 749 |
| 280. | 280. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 59.04 | 157.19 | 9 280 |
|  |  |  | Объем: 36.9*1.6 |  |  |  |  |  |
| 281. | 281. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.15 | 1 991.63 | 299 |
|  |  |  | Объем: 30*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 281. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0525 | 205.930 | 11 |
|  | 281. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.53 | 158.710 | 243 |
|  | 281. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0525 | 1 065.12 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 330 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 193 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822 |
| 282. | 282. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.65 | 568.71 | 938 |
|  |  |  | Объем: (0.15)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 283. | 283. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.3 | 8 239.19 | 2 472 |
|  | 283. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.26 | 236.670 | 298 |
|  | 283. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 8.136 | 178.550 | 1 453 |
|  | 283. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.215 | 773.68 | 940 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
|  | 283. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 283. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.47 | 20.52 | 30 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 276 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 331 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 079 |
| 284. | 284. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 30.3 | 727.41 | 22 041 |
|  |  |  | Объем: 30*1.01 |  |  |  |  |  |
| 285. | 285. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 122 657.63 | 19 135 |
|  |  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
|  | 285. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
|  | 285. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
|  | 285. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
|  | 285. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
|  | 285. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 285. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
|  | 285. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
|  | 285. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
|  | 285. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
|  | 285. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
|  | 285. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
|  | 285. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
|  | 285. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
|  | 285. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
|  | 285. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
|  | 285. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
|  | 285. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
|  | 285. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 797 |
| 286. | 286. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 287. | 287. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 288. | 288. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 289. | 289. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 290. | 290. | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 291. | 291. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 292. | 292. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.2989 | 12 883.83 | 3 851 |
|  |  |  | Объем: 36.9-(2.26*2+26*0.038)-(30*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 292. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 26.45265 | 145.580 | 3 851 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 081 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 463 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 395 |
| 293. | 293. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 32.879 | 568.71 | 18 699 |
|  |  |  | Объем: 29.89*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 857 997 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 722 797 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 876 668 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 157-159, 247; %=115 - по стр. 160, 260; %=95 - по стр. 163, 202, 208, 216, 229, 248, 261, 267, 279; %=142 - по стр. 165, 167, 168, 170, 172, 175, 178, 180, 183, 186, 187, 189, 191, 194, 197, 199, 204, 206, 210, 212, 218, 220, 221, 223, 225, 231, 233, 235, 250, 252, 253, 255, 257, 263, 265, 269, 271, 273; %=80 - по стр. 239, 240, 292; %=105 - по стр. 242; %=90 - по стр. 277, 278; %=130 - по стр. 281, 283, 285) |  |  |  |  | 346 088 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 157-159, 247, 277, 278; %=77 - по стр. 160, 260; %=43 - по стр. 163, 202, 208, 216, 229, 248, 261, 267, 279; %=81 - по стр. 165, 167, 168, 170, 172, 175, 178, 180, 183, 186, 187, 189, 191, 194, 197, 199, 204, 206, 210, 212, 218, 220, 221, 223, 225, 231, 233, 235, 250, 252, 253, 255, 257, 263, 265, 269, 271, 273; %=38 - по стр. 239, 240, 292; %=55 - по стр. 242; %=76 - по стр. 281, 283, 285) |  |  |  |  | 199 175 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 268 060 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 958 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 244, 275) |  |  |  |  | 1 247 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 244, 275) |  |  |  |  | 997 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 202 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 894 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 894 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 129 348 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 129 348 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 405 504 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 48 110 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 2 453 614 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 490 723 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 2 944 337 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 347 335 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 200 172 |
|  |  | Раздел 3. ул. Беланова, 101 |
|  |  | Минимальные работы |
| 294. | 294. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.318 | 33 014.43 | 10 499 |
|  |  |  | Объем: 454*0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 294. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 5.3583 | 276.630 | 1 482 |
|  | 294. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 24.71496 | 157.170 | 3 884 |
|  | 294. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.43418 | 1 007.90 | 1 446 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 397 |
|  | 294. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 3.92412 | 1 311.07 | 5 145 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 086 |
|  | 294. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.62964 | 37.85 | 24 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 5 581 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 220 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 299 |
| 295. | 295. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.099 | 33 014.43 | 3 268 |
|  |  |  | Объем: 248*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 295. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 1.66815 | 276.630 | 461 |
|  | 295. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 7.69428 | 157.170 | 1 209 |
|  | 295. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.44649 | 1 007.90 | 450 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 124 |
|  | 295. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 1.22166 | 1 311.07 | 1 602 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 338 |
|  | 295. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.19602 | 37.85 | 7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 737 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 002 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 007 |
| 296. | 296. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.48 | 16 812.54 | 41 695 |
|  |  |  | Объем: 108+140 |  |  |  |  |  |
|  | 296. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 23.312 | 205.930 | 4 801 |
|  | 296. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 169.2848 | 167.930 | 28 428 |
|  | 296. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 23.312 | 540.73 | 12 605 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 801 |
|  | 296. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 69.936 | 9.46 | 662 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 34 558 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 19 937 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96 191 |
| 297. | 297. | ГЭСН 47-01-117-01 (прим.) | Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м | 100 шт. |  | 0.06 | 741.35 | 44 |
|  | 297. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3.96 | 0.2376 | 187.210 | 44 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 51 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 34 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128 |
| 298. | 298. | ГЭСНр 68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 |  | 0.85 | 2 838.56 | 2 413 |
|  | 298. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 1.581 | 236.670 | 374 |
|  | 298. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 3.2555 | 176.450 | 574 |
|  | 298. 3. | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м | маш.-ч | 1.86 | 1.581 | 1 162.77 | 1 838 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 374 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 986 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 569 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 968 |
| 299. | 299. | ГЭСНр 68-1-2 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | шт. |  | 1 | 958.40 | 958 |
|  | 299. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.03 | 236.670 | 7 |
|  | 299. 2. | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 5 | 5 | 150.330 | 752 |
|  | 299. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 1 086.42 | 33 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 299. 4. | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 0.38 | 0.38 | 458.31 | 174 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 789 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 455 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 203 |
| 300. | 300. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 124.16 | 42.09 | 5 226 |
|  |  |  | Объем: (31.8+9.9)*1.8+248*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
| 301. | 301. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 124.16 | 272.78 | 33 868 |
|  |  |  | Объем: (31.8+9.9)*1.8+248*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ. (тип2) |
| 302. | 302. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0336 | 54 728.61 | 1 839 |
|  |  |  | Объем: 84*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 302. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.465632 | 276.630 | 405 |
|  | 302. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.506688 | 151.590 | 77 |
|  | 302. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.347424 | 1 007.90 | 350 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 96 |
|  | 302. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.118208 | 1 258.83 | 1 408 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 309 |
|  | 302. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001344 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 458 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 207 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 504 |
| 303. | 303. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 53.76 | 157.19 | 8 451 |
|  |  |  | Объем: 33.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 304. | 304. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.168 | 19 980.32 | 3 357 |
|  |  |  | Объем: 84*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 304. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.33184 | 262.054 | 611 |
|  | 304. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.64096 | 155.780 | 411 |
|  | 304. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.29736 | 1 676.22 | 498 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 82 |
|  | 304. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.72072 | 1 065.12 | 768 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 148 |
|  | 304. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.18944 | 1 307.46 | 1 555 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 351 |
|  | 304. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.12432 | 859.14 | 107 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 29 |
|  | 304. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.84 | 20.52 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 451 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 828 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 636 |
| 305. | 305. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 18.48 | 568.71 | 10 510 |
|  |  |  | Объем: 16.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 306. | 306. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.084 | 23 688.04 | 1 990 |
|  | 306. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.76148 | 273.162 | 481 |
|  | 306. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 2.49564 | 166.250 | 415 |
|  | 306. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.10164 | 1 007.90 | 102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
|  | 306. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.10752 | 1 676.22 | 180 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 306. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.43344 | 735.57 | 319 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 120 |
|  | 306. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.7224 | 848.15 | 613 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 200 |
|  | 306. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.2436 | 764.61 | 186 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 67 |
|  | 306. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.15288 | 859.14 | 131 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
|  | 306. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2.1 | 20.52 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 272 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 726 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 988 |
| 307. | 307. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.084 | 1 840.15 | 155 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 307. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.1932 | 276.630 | 53 |
|  | 307. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.042 | 735.57 | 31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
|  | 307. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.0966 | 848.15 | 82 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 27 |
|  | 307. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.0546 | 764.61 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 75 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 43 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |
| 308. | 308. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 21 | 2 278.32 | 47 845 |
|  |  |  | Объем: 84*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 309. | 309. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0672 | 413.18 | 28 |
|  |  |  | Объем: 84*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 309. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.044352 | 221.300 | 10 |
|  | 309. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.022176 | 1 252.06 | 28 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 |
| 310. | 310. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0692 | 18 501.88 | 1 280 |
|  |  |  | Объем: (0.0672)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 311. | 311. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.084 | 26 424.15 | 2 220 |
|  | 311. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 1.61112 | 281.533 | 454 |
|  | 311. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 3.2172 | 187.210 | 602 |
|  | 311. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0042 | 963.24 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 311. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.26796 | 1 363.14 | 365 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 79 |
|  | 311. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.1176 | 19.29 | 2 |
|  | 311. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.33264 | 585.03 | 195 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 79 |
|  | 311. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.96684 | 855.09 | 827 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 285 |
|  | 311. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.03276 | 859.14 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
|  | 311. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.00672 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 311. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00023352 | 56 405.58 | 13 |
|  | 311. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0168 | 20.52 |  |
|  | 311. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00017976 | 58 833.99 | 11 |
|  | 311. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.02436 | 6 768.37 | 165 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 500 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 855 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 575 |
| 312. | 312. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 7.871 | 3 415.26 | 26 882 |
|  |  |  | Объем: (0.084)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 313. | 313. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0009 | 23 301.80 | 21 |
|  |  |  | Объем: (0.084)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 314. | 314. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.084 | 33.70 | 3 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 314. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.01512 | 187.210 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |
| 315. | 315. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 1.9656 | 3 415.26 | 6 713 |
|  |  |  | Объем: (0.084)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 316. | 316. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0002 | 23 301.80 | 5 |
|  |  |  | Объем: (0.084)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 317. | 317. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0252 | 413.18 | 10 |
|  |  |  | Объем: 84*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 317. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.016632 | 221.300 | 4 |
|  | 317. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.008316 | 1 252.06 | 10 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |
| 318. | 318. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.026 | 18 501.88 | 481 |
|  |  |  | Объем: (0.0252)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 319. | 319. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.084 | 25 495.92 | 2 142 |
|  | 319. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 1.60608 | 281.632 | 452 |
|  | 319. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 3.2172 | 187.210 | 602 |
|  | 319. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00252 | 963.24 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 319. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.26796 | 1 363.14 | 365 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 79 |
|  | 319. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.1176 | 19.29 | 2 |
|  | 319. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.33264 | 585.03 | 195 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 79 |
|  | 319. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.96684 | 855.09 | 827 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 285 |
|  | 319. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.03276 | 859.14 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
|  | 319. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00336 | 1 086.42 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 319. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0168 | 20.52 |  |
|  | 319. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0005208 | 58 833.99 | 31 |
|  | 319. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0126 | 6 768.37 | 85 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 497 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 854 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 492 |
| 320. | 320. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0009 | 23 301.80 | 21 |
|  |  |  | Объем: (0.084)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 321. | 321. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 8.1144 | 4 115.14 | 33 392 |
|  |  |  | Объем: (0.084)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 3) |
| 322. | 322. | ГЭСН 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 |  | 0.126 | 6 945.75 | 875 |
|  |  |  | Объем: 126*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 322. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.79 | 0.47754 | 271.780 | 130 |
|  | 322. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13.22 | 1.66572 | 151.590 | 253 |
|  | 322. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.94 | 0.24444 | 1 676.22 | 410 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 68 |
|  | 322. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.39 | 0.17514 | 37.85 | 7 |
|  | 322. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.46 | 0.05796 | 859.14 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 322. 6. | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.39 | 0.17514 | 893.56 | 156 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 544 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 310 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 729 |
| 323. | 323. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 17.64 | 42.09 | 742 |
|  |  |  | Объем: 12.6*1.4 |  |  |  |  |  |
| 324. | 324. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 17.64 | 272.78 | 4 812 |
|  |  |  | Объем: 12.6*1.4 |  |  |  |  |  |
| 325. | 325. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.126 | 23 688.04 | 2 985 |
|  | 325. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.64222 | 273.162 | 722 |
|  | 325. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 3.74346 | 166.250 | 622 |
|  | 325. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.15246 | 1 007.90 | 154 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 42 |
|  | 325. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.16128 | 1 676.22 | 270 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 45 |
|  | 325. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.65016 | 735.57 | 478 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 180 |
|  | 325. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.0836 | 848.15 | 919 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 300 |
|  | 325. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.3654 | 764.61 | 279 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 101 |
|  | 325. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.22932 | 859.14 | 197 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 54 |
|  | 325. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.15 | 20.52 | 65 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 908 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 089 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 982 |
| 326. | 326. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.126 | 1 840.15 | -232 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 326. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.2898 | 276.630 | -80 |
|  | 326. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.063 | 735.57 | -46 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -17 |
|  | 326. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.1449 | 848.15 | -123 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -40 |
|  | 326. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0819 | 764.61 | -63 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -23 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -114 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -65 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -410 |
| 327. | 327. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 15.75 | 2 073.78 | 32 662 |
|  |  |  | Объем: 126*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 328. | 328. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1008 | 413.18 | 42 |
|  |  |  | Объем: 126*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 328. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.066528 | 221.300 | 15 |
|  | 328. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.033264 | 1 252.06 | 42 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 21 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 |
| 329. | 329. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1038 | 18 501.88 | 1 920 |
|  |  |  | Объем: (0.1008)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 330. | 330. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.126 | 26 424.15 | 3 329 |
|  | 330. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 2.41668 | 281.533 | 680 |
|  | 330. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 4.8258 | 187.210 | 903 |
|  | 330. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0063 | 963.24 | 6 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 330. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.40194 | 1 363.14 | 548 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 119 |
|  | 330. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.1764 | 19.29 | 3 |
|  | 330. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.49896 | 585.03 | 292 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 118 |
|  | 330. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.45026 | 855.09 | 1 240 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 428 |
|  | 330. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.04914 | 859.14 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 330. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01008 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 330. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00035028 | 56 405.58 | 20 |
|  | 330. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0252 | 20.52 | 1 |
|  | 330. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00026964 | 58 833.99 | 16 |
|  | 330. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.03654 | 6 768.37 | 247 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 248 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 282 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 859 |
| 331. | 331. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 11.806 | 3 415.26 | 40 321 |
|  |  |  | Объем: (0.126)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 332. | 332. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0014 | 23 301.80 | 33 |
|  |  |  | Объем: (0.126)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 333. | 333. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.126 | 33.70 | 4 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 333. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.02268 | 187.210 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |
| 334. | 334. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 2.9484 | 3 415.26 | 10 070 |
|  |  |  | Объем: (0.126)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 335. | 335. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0004 | 23 301.80 | 9 |
|  |  |  | Объем: (0.126)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 336. | 336. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0378 | 413.18 | 16 |
|  |  |  | Объем: 126*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 336. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.024948 | 221.300 | 6 |
|  | 336. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.012474 | 1 252.06 | 16 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 |
| 337. | 337. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0389 | 18 501.88 | 720 |
|  |  |  | Объем: (0.0378)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 338. | 338. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.126 | 25 495.92 | 3 212 |
|  | 338. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 2.40912 | 281.632 | 678 |
|  | 338. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 4.8258 | 187.210 | 903 |
|  | 338. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00378 | 963.24 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 338. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.40194 | 1 363.14 | 548 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 119 |
|  | 338. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.1764 | 19.29 | 3 |
|  | 338. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.49896 | 585.03 | 292 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 118 |
|  | 338. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.45026 | 855.09 | 1 240 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 428 |
|  | 338. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.04914 | 859.14 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 338. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00504 | 1 086.42 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 338. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0252 | 20.52 | 1 |
|  | 338. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0007812 | 58 833.99 | 46 |
|  | 338. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0189 | 6 768.37 | 128 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 245 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 281 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 738 |
| 339. | 339. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0014 | 23 301.80 | 33 |
|  |  |  | Объем: (0.126)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 340. | 340. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 12.1716 | 4 115.14 | 50 088 |
|  |  |  | Объем: (0.126)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 341. | 341. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00909 | 54 728.61 | 497 |
|  |  |  | Объем: (101*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 341. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3965058 | 276.630 | 110 |
|  | 341. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1370772 | 151.590 | 21 |
|  | 341. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0939906 | 1 007.90 | 95 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
|  | 341. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3025152 | 1 258.83 | 381 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 84 |
|  | 341. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003636 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 124 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 56 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 678 |
| 342. | 342. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 14.544 | 157.19 | 2 286 |
|  |  |  | Объем: 9.09*1.6 |  |  |  |  |  |
| 343. | 343. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.061 | 19 980.32 | 1 219 |
|  |  |  | Объем: (101*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 343. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.84668 | 262.054 | 222 |
|  | 343. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.95892 | 155.780 | 149 |
|  | 343. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.10797 | 1 676.22 | 181 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 343. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.26169 | 1 065.12 | 279 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 54 |
|  | 343. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.43188 | 1 307.46 | 565 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 127 |
|  | 343. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.04514 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 343. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.305 | 20.52 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 527 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 301 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 046 |
| 344. | 344. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.71 | 568.71 | 3 816 |
|  |  |  | Объем: 6.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 345. | 345. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.01 | 33 867.53 | 34 206 |
|  | 345. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.7272 | 274.410 | 200 |
|  | 345. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 76.8408 | 164.300 | 12 625 |
|  | 345. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.6868 | 963.24 | 662 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 190 |
|  | 345. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0404 | 1 086.42 | 44 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
|  | 345. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00101 | 59 117.96 | 60 |
|  | 345. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 5.959 | 3 360.22 | 20 024 |
|  | 345. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0606 | 3 119.63 | 189 |
|  | 345. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1717 | 3 514.88 | 604 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 18 212 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10 388 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 806 |
| 346. | 346. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 101 | 346.52 | 34 999 |
|  |  |  | Объем: (1.01)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 347. | 347. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01299 | 54 728.61 | 711 |
|  |  |  | Объем: 232*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 347. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5666238 | 276.630 | 157 |
|  | 347. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1958892 | 151.590 | 30 |
|  | 347. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1343166 | 1 007.90 | 135 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
|  | 347. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.4323072 | 1 258.83 | 544 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 120 |
|  | 347. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0005196 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 178 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 80 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 969 |
| 348. | 348. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 20.784 | 157.19 | 3 267 |
|  |  |  | Объем: 12.99*1.6 |  |  |  |  |  |
| 349. | 349. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.065 | 19 980.32 | 1 299 |
|  |  |  | Объем: (232*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 349. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.9022 | 262.054 | 236 |
|  | 349. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.0218 | 155.780 | 159 |
|  | 349. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.11505 | 1 676.22 | 193 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
|  | 349. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.27885 | 1 065.12 | 297 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 57 |
|  | 349. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.4602 | 1 307.46 | 602 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 136 |
|  | 349. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0481 | 859.14 | 41 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 349. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.325 | 20.52 | 7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 561 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 320 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 180 |
| 350. | 350. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.15 | 568.71 | 4 066 |
|  |  |  | Объем: 6.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 351. | 351. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 2.32 | 13 855.05 | 32 144 |
|  | 351. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.6704 | 274.410 | 458 |
|  | 351. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 176.5056 | 164.300 | 29 000 |
|  | 351. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.5776 | 963.24 | 1 520 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 436 |
|  | 351. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0928 | 1 086.42 | 101 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
|  | 351. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00232 | 59 117.96 | 137 |
|  | 351. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3944 | 3 514.88 | 1 386 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 41 830 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23 861 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97 835 |
| 352. | 352. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0459 | 3 119.63 | 143 |
|  |  |  | Объем: (2.32)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 353. | 353. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 11.772 | 3 360.22 | 39 557 |
|  |  |  | Объем: (2.32)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 354. | 354. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 232 | 181.96 | 42 215 |
|  |  |  | Объем: (2.32)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7) |
| 355. | 355. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0095 | 54 728.61 | 520 |
|  |  |  | Объем: (38)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 355. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.41439 | 276.630 | 115 |
|  | 355. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.14326 | 151.590 | 22 |
|  | 355. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.09823 | 1 007.90 | 99 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 27 |
|  | 355. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.31616 | 1 258.83 | 398 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 87 |
|  | 355. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00038 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 130 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 59 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 709 |
| 356. | 356. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 15.2 | 157.19 | 2 389 |
|  |  |  | Объем: 9.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 357. | 357. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0494 | 19 980.32 | 987 |
|  |  |  | Объем: (38)*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 357. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.685672 | 262.054 | 180 |
|  | 357. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.776568 | 155.780 | 121 |
|  | 357. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.087438 | 1 676.22 | 147 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
|  | 357. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.211926 | 1 065.12 | 226 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 44 |
|  | 357. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.349752 | 1 307.46 | 457 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 103 |
|  | 357. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.036556 | 859.14 | 31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 357. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.247 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 427 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 244 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 658 |
| 358. | 358. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.434 | 568.71 | 3 090 |
|  |  |  | Объем: 4.94*1.10 |  |  |  |  |  |
| 359. | 359. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.038 | 23 688.04 | 900 |
|  | 359. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.79686 | 273.162 | 218 |
|  | 359. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.12898 | 166.250 | 188 |
|  | 359. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.04598 | 1 007.90 | 46 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 359. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.04864 | 1 676.22 | 82 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 359. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.19608 | 735.57 | 144 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 54 |
|  | 359. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.3268 | 848.15 | 277 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 90 |
|  | 359. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.1102 | 764.61 | 84 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 359. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.06916 | 859.14 | 59 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
|  | 359. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.95 | 20.52 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 577 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 329 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 805 |
| 360. | 360. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.038 | 1 840.15 | -70 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 360. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.0874 | 276.630 | -24 |
|  | 360. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.019 | 735.57 | -14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -5 |
|  | 360. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.0437 | 848.15 | -37 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -12 |
|  | 360. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0247 | 764.61 | -19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -34 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -19 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -124 |
| 361. | 361. | 02.2.04.04-0005 | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 4.75 | 2 073.78 | 9 850 |
|  |  |  | Объем: 38*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 362. | 362. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.019 | 5 831.59 | 111 |
|  |  |  | Объем: 38*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 362. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.09367 | 219.554 | 21 |
|  | 362. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01805 | 1 676.22 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  | 362. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.07562 | 1 065.12 | 81 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |
| 363. | 363. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.938 | 2 377.24 | 4 607 |
|  |  |  | Объем: (0.019)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 364. | 364. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 3.8 | 2 370.91 | 9 009 |
|  | 364. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.342 | 226.423 | 77 |
|  | 364. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 44.84 | 189.870 | 8 514 |
|  | 364. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.114 | 1 065.12 | 121 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 23 |
|  | 364. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.166 | 13.30 | 29 |
|  | 364. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.114 | 859.14 | 98 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
|  | 364. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.114 | 1 086.42 | 124 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
|  | 364. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.76 | 20.52 | 16 |
|  | 364. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.19 | 568.71 | 108 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12 199 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 959 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 167 |
| 365. | 365. | С44 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 12.24 | 390.00 | 4 774 |
|  |  |  | Объем: 12*1.02 |  |  |  |  |  |
| 366. | 366. | С45 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 13.26 | 480.00 | 6 365 |
|  |  |  | Объем: 13*1.02 |  |  |  |  |  |
| 367. | 367. | С46 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 13.26 | 550.00 | 7 293 |
|  |  |  | Объем: 13*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (тип 8) |
| 368. | 368. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0618 | 54 728.61 | 3 382 |
|  |  |  | Объем: (247)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 368. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.695716 | 276.630 | 746 |
|  | 368. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.931944 | 151.590 | 141 |
|  | 368. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.639012 | 1 007.90 | 644 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 177 |
|  | 368. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.056704 | 1 258.83 | 2 589 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 569 |
|  | 368. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002472 | 3 177.00 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 843 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 381 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 606 |
| 369. | 369. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 98.88 | 157.19 | 15 543 |
|  |  |  | Объем: 61.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 370. | 370. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.494 | 19 980.32 | 9 870 |
|  |  |  | Объем: (247)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 370. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.85672 | 262.054 | 1 797 |
|  | 370. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.76568 | 155.780 | 1 210 |
|  | 370. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.87438 | 1 676.22 | 1 466 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 242 |
|  | 370. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.11926 | 1 065.12 | 2 257 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 436 |
|  | 370. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.49752 | 1 307.46 | 4 573 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 032 |
|  | 370. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.36556 | 859.14 | 314 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 87 |
|  | 370. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.47 | 20.52 | 51 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 270 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 436 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 576 |
| 371. | 371. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 54.34 | 568.71 | 30 904 |
|  |  |  | Объем: 49.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 372. | 372. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.1235 | 5 831.59 | 720 |
|  |  |  | Объем: 247*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 372. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.608855 | 219.554 | 134 |
|  | 372. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.117325 | 1 676.22 | 197 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
|  | 372. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.49153 | 1 065.12 | 524 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 101 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 190 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 109 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 019 |
| 373. | 373. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 12.597 | 2 377.24 | 29 946 |
|  |  |  | Объем: (0.1235)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 374. | 374. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 24.7 | 2 370.91 | 58 561 |
|  | 374. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.223 | 226.423 | 503 |
|  | 374. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 291.46 | 189.870 | 55 340 |
|  | 374. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.741 | 1 065.12 | 789 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 153 |
|  | 374. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 14.079 | 13.30 | 187 |
|  | 374. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.741 | 859.14 | 637 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 175 |
|  | 374. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.741 | 1 086.42 | 805 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 175 |
|  | 374. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.94 | 20.52 | 101 |
|  | 374. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.235 | 568.71 | 702 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 79 297 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 45 233 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183 091 |
| 375. | 375. | С47 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 75.48 | 390.00 | 29 437 |
|  |  |  | Объем: 74*1.02 |  |  |  |  |  |
| 376. | 376. | С48 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 88.23 | 480.00 | 42 350 |
|  |  |  | Объем: 86.5*1.02 |  |  |  |  |  |
| 377. | 377. | С49 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 88.23 | 550.00 | 48 527 |
|  |  |  | Объем: 86.5*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамейки, урны |
| 378. | 378. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0018 | 42 445.20 | 76 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2 |  |  |  |  |  |
|  | 378. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.504 | 151.590 | 76 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 61 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 29 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166 |
| 379. | 379. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0018 | 7 797.26 | 14 |
|  | 379. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.096408 | 145.580 | 14 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |
| 380. | 380. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.288 | 157.19 | 45 |
|  |  |  | Объем: 0.18*1.6 |  |  |  |  |  |
| 381. | 381. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0018 | 47 022.44 | 85 |
|  | 381. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.032634 | 276.343 | 9 |
|  | 381. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.324 | 151.590 | 49 |
|  | 381. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0324 | 1 078.65 | 35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
|  | 381. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.0864 | 3.65 |  |
|  | 381. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000234 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 381. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00036 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 61 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 32 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178 |
| 382. | 382. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.1836 | 3 360.22 | 617 |
|  |  |  | Объем: 0.0018*102 |  |  |  |  |  |
| 383. | 383. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.102 | 12 057.40 | 1 230 |
|  |  |  | Объем: (51*2)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 383. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.59466 | 275.789 | 164 |
|  | 383. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 3.30174 | 182.740 | 603 |
|  | 383. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00714 | 1 706.84 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 2 |
|  | 383. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01224 | 963.24 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 383. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.5559 | 836.23 | 465 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 154 |
|  | 383. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.09792 | 8.06 | 1 |
|  | 383. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01938 | 1 086.42 | 21 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 383. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.17136 | 3.25 | 1 |
|  | 383. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.98124 | 117.46 | 115 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 690 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 552 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 473 |
| 384. | 384. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 2 | 10 821.82 | 21 644 |
| 385. | 385. | С50 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 2 | 4 100.00 | 8 200 |
| 386. | 386. | ГЭСНр 68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | шт. |  | 2 | 247.70 | 495 |
|  | 386. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.06 | 236.670 | 14 |
|  | 386. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.29 | 2.58 | 158.710 | 409 |
|  | 386. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 1 086.42 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 386. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.005 | 0.01 | 2 073.59 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 440 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 254 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 189 |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |
| 387. | 387. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1715 | 54 728.61 | 9 386 |
|  |  |  | Объем: (381)*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 387. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.48083 | 276.630 | 2 069 |
|  | 387. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.58622 | 151.590 | 392 |
|  | 387. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.77331 | 1 007.90 | 1 787 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 491 |
|  | 387. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.70752 | 1 258.83 | 7 185 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 579 |
|  | 387. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00686 | 3 177.00 | 22 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 338 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 058 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 782 |
| 388. | 388. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 274.4 | 157.19 | 43 133 |
|  |  |  | Объем: 171.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 389. | 389. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.762 | 19 980.32 | 15 225 |
|  |  |  | Объем: (381)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 389. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 10.57656 | 262.054 | 2 772 |
|  | 389. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 11.97864 | 155.780 | 1 866 |
|  | 389. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.34874 | 1 676.22 | 2 261 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 373 |
|  | 389. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.26898 | 1 065.12 | 3 482 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 673 |
|  | 389. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.39496 | 1 307.46 | 7 054 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 592 |
|  | 389. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.56388 | 859.14 | 484 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 133 |
|  | 389. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.81 | 20.52 | 78 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 586 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 757 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 568 |
| 390. | 390. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 83.82 | 568.71 | 47 669 |
|  |  |  | Объем: 76.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 391. | 391. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.381 | 23 688.04 | 9 025 |
|  | 391. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 7.98957 | 273.162 | 2 182 |
|  | 391. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 11.31951 | 166.250 | 1 882 |
|  | 391. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.46101 | 1 007.90 | 465 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 128 |
|  | 391. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.48768 | 1 676.22 | 817 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 135 |
|  | 391. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.96596 | 735.57 | 1 446 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 544 |
|  | 391. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.2766 | 848.15 | 2 779 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 906 |
|  | 391. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.1049 | 764.61 | 845 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 306 |
|  | 391. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.69342 | 859.14 | 596 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 164 |
|  | 391. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 9.525 | 20.52 | 195 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 771 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 292 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 088 |
| 392. | 392. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.381 | 1 840.15 | 701 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 392. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.8763 | 276.630 | 242 |
|  | 392. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.1905 | 735.57 | 140 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 53 |
|  | 392. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.43815 | 848.15 | 372 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 121 |
|  | 392. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.24765 | 764.61 | 189 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 69 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 344 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 196 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 241 |
| 393. | 393. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 95.25 | 2 278.32 | 217 010 |
|  |  |  | Объем: 381*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 394. | 394. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.1905 | 5 831.59 | 1 111 |
|  |  |  | Объем: (381)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 394. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.939165 | 219.554 | 206 |
|  | 394. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.180975 | 1 676.22 | 303 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
|  | 394. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.75819 | 1 065.12 | 808 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 156 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 293 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 167 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 570 |
| 395. | 395. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 19.431 | 2 377.24 | 46 192 |
|  |  |  | Объем: (0.1905)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 396. | 396. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 38.1 | 2 370.91 | 90 332 |
|  | 396. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 3.429 | 226.423 | 776 |
|  | 396. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 449.58 | 189.870 | 85 362 |
|  | 396. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 1 065.12 | 1 217 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 235 |
|  | 396. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 21.717 | 13.30 | 289 |
|  | 396. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 859.14 | 982 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 271 |
|  | 396. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 1 086.42 | 1 242 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 271 |
|  | 396. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 7.62 | 20.52 | 156 |
|  | 396. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.905 | 568.71 | 1 083 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 122 316 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 69 772 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282 420 |
| 397. | 397. | С52 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 |  | 310.896 | 650.00 | 202 082 |
|  |  |  | Объем: 304.8*1.02 |  |  |  |  |  |
| 398. | 398. | С53 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 77.724 | 550.00 | 42 748 |
|  |  |  | Объем: 76.2*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 399. | 399. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00756 | 54 728.61 | 414 |
|  |  |  | Объем: (84*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 399. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3297672 | 276.630 | 91 |
|  | 399. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1140048 | 151.590 | 17 |
|  | 399. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0781704 | 1 007.90 | 79 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 399. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2515968 | 1 258.83 | 317 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 70 |
|  | 399. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003024 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 103 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 46 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 563 |
| 400. | 400. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 12.096 | 157.19 | 1 901 |
|  |  |  | Объем: 7.56*1.6 |  |  |  |  |  |
| 401. | 401. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.05 | 19 980.32 | 999 |
|  |  |  | Объем: (84*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 401. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.694 | 262.054 | 182 |
|  | 401. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.786 | 155.780 | 122 |
|  | 401. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0885 | 1 676.22 | 148 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
|  | 401. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.2145 | 1 065.12 | 228 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 44 |
|  | 401. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.354 | 1 307.46 | 463 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 104 |
|  | 401. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.037 | 859.14 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 401. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.25 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 432 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 246 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677 |
| 402. | 402. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.5 | 568.71 | 3 128 |
|  |  |  | Объем: 5.0*1.10 |  |  |  |  |  |
| 403. | 403. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.84 | 33 867.53 | 28 449 |
|  | 403. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.6048 | 274.410 | 166 |
|  | 403. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 63.9072 | 164.300 | 10 500 |
|  | 403. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.5712 | 963.24 | 550 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 158 |
|  | 403. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0336 | 1 086.42 | 37 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
|  | 403. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00084 | 59 117.96 | 50 |
|  | 403. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 4.956 | 3 360.22 | 16 653 |
|  | 403. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0504 | 3 119.63 | 157 |
|  | 403. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1428 | 3 514.88 | 502 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15 146 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 639 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 234 |
| 404. | 404. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 84 | 346.52 | 29 108 |
|  |  |  | Объем: (0.84)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство |
| 405. | 405. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 3 | 13 049.85 | 39 150 |
|  | 405. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 120 | 154.380 | 18 526 |
|  | 405. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 45 | 458.31 | 20 624 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 21 305 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 14 265 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 720 |
|  |  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 406. | 406. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0369 | 54 728.61 | 2 019 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 406. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.609578 | 276.630 | 445 |
|  | 406. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.556452 | 151.590 | 84 |
|  | 406. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.381546 | 1 007.90 | 385 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 406. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.228032 | 1 258.83 | 1 546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 340 |
|  | 406. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001476 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 503 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 227 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 749 |
| 407. | 407. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 59.04 | 157.19 | 9 280 |
|  |  |  | Объем: 36.9*1.6 |  |  |  |  |  |
| 408. | 408. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.15 | 1 991.63 | 299 |
|  |  |  | Объем: 30*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 408. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0525 | 205.930 | 11 |
|  | 408. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.53 | 158.710 | 243 |
|  | 408. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0525 | 1 065.12 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 330 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 193 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822 |
| 409. | 409. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.65 | 568.71 | 938 |
|  |  |  | Объем: (0.15)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 410. | 410. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.3 | 8 239.19 | 2 472 |
|  | 410. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.26 | 236.670 | 298 |
|  | 410. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 8.136 | 178.550 | 1 453 |
|  | 410. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.215 | 773.68 | 940 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
|  | 410. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 410. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.47 | 20.52 | 30 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 276 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 331 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 079 |
| 411. | 411. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 30.3 | 727.41 | 22 041 |
|  |  |  | Объем: 30*1.01 |  |  |  |  |  |
| 412. | 412. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 122 657.63 | 19 135 |
|  |  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
|  | 412. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
|  | 412. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
|  | 412. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
|  | 412. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
|  | 412. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 412. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
|  | 412. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
|  | 412. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
|  | 412. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
|  | 412. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
|  | 412. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
|  | 412. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
|  | 412. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
|  | 412. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
|  | 412. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
|  | 412. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
|  | 412. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
|  | 412. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 797 |
| 413. | 413. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 414. | 414. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 415. | 415. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 416. | 416. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 417. | 417. | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 418. | 418. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 419. | 419. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.2989 | 12 883.83 | 3 851 |
|  |  |  | Объем: 36.9-(2.26*2+26*0.038)-(30*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 419. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 26.45265 | 145.580 | 3 851 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 081 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 463 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 395 |
| 420. | 420. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 32.879 | 568.71 | 18 699 |
|  |  |  | Объем: 29.89*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 875 380 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 743 207 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 886 453 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 294-296, 298, 299, 386; %=115 - по стр. 297, 405; %=95 - по стр. 302, 341, 347, 355, 368, 387, 399, 406; %=142 - по стр. 304, 306, 307, 309, 311, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 343, 345, 349, 351, 357, 359, 360, 362, 364, 370, 372, 374, 389, 391, 392, 394, 396, 401, 403; %=80 - по стр. 378, 379, 419; %=105 - по стр. 381; %=130 - по стр. 408, 410, 412) |  |  |  |  | 404 960 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 294-296, 298, 299, 386; %=77 - по стр. 297, 405; %=43 - по стр. 302, 341, 347, 355, 368, 387, 399, 406; %=81 - по стр. 304, 306, 307, 309, 311, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 343, 345, 349, 351, 357, 359, 360, 362, 364, 370, 372, 374, 389, 391, 392, 394, 396, 401, 403; %=38 - по стр. 378, 379, 419; %=55 - по стр. 381; %=76 - по стр. 408, 410, 412) |  |  |  |  | 232 689 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 380 856 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 230 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 383) |  |  |  |  | 690 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 383) |  |  |  |  | 552 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 472 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 130 943 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 130 943 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 2 514 271 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 50 285 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 2 564 556 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 512 911 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 3 077 467 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 405 650 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 233 241 |
|  |  | Раздел 4. ул. Беланова, 103 |
|  |  | Минимальные работы |
| 421. | 421. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.303 | 33 014.43 | 10 003 |
|  |  |  | Объем: 433*0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 421. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 5.10555 | 276.630 | 1 412 |
|  | 421. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 23.54916 | 157.170 | 3 701 |
|  | 421. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.36653 | 1 007.90 | 1 377 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 378 |
|  | 421. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 3.73902 | 1 311.07 | 4 902 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 034 |
|  | 421. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.59994 | 37.85 | 23 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 5 318 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 068 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 388 |
| 422. | 422. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.073 | 33 014.43 | 2 410 |
|  |  |  | Объем: 183*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 422. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 1.23005 | 276.630 | 340 |
|  | 422. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 5.67356 | 157.170 | 892 |
|  | 422. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.32923 | 1 007.90 | 332 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 91 |
|  | 422. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.90082 | 1 311.07 | 1 181 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 249 |
|  | 422. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.14454 | 37.85 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 281 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 739 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 430 |
| 423. | 423. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.05 | 16 812.54 | 34 466 |
|  |  |  | Объем: 130+75 |  |  |  |  |  |
|  | 423. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 19.27 | 205.930 | 3 968 |
|  | 423. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 139.933 | 167.930 | 23 499 |
|  | 423. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 19.27 | 540.73 | 10 420 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 968 |
|  | 423. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 57.81 | 9.46 | 547 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 28 566 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 16 480 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 512 |
| 424. | 424. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 108.27 | 42.09 | 4 557 |
|  |  |  | Объем: (30.3+7.3)*1.8+205*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
| 425. | 425. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 108.27 | 272.78 | 29 534 |
|  |  |  | Объем: (30.3+7.3)*1.8+205*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ. (тип2) |
| 426. | 426. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0732 | 54 728.61 | 4 006 |
|  |  |  | Объем: 183*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 426. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.192984 | 276.630 | 883 |
|  | 426. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.103856 | 151.590 | 167 |
|  | 426. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.756888 | 1 007.90 | 763 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 209 |
|  | 426. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.436096 | 1 258.83 | 3 067 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 674 |
|  | 426. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002928 | 3 177.00 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 998 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 452 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 455 |
| 427. | 427. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 117.12 | 157.19 | 18 410 |
|  |  |  | Объем: 73.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 428. | 428. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.366 | 19 980.32 | 7 313 |
|  |  |  | Объем: 183*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 428. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.08008 | 262.054 | 1 331 |
|  | 428. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.75352 | 155.780 | 896 |
|  | 428. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.64782 | 1 676.22 | 1 086 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 179 |
|  | 428. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.57014 | 1 065.12 | 1 672 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 323 |
|  | 428. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.59128 | 1 307.46 | 3 388 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 765 |
|  | 428. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.27084 | 859.14 | 233 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 64 |
|  | 428. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.83 | 20.52 | 38 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 162 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 804 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 279 |
| 429. | 429. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 40.26 | 568.71 | 22 896 |
|  |  |  | Объем: 36.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 430. | 430. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.183 | 23 688.04 | 4 335 |
|  | 430. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.83751 | 273.162 | 1 048 |
|  | 430. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.43693 | 166.250 | 904 |
|  | 430. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.22143 | 1 007.90 | 223 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 61 |
|  | 430. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.23424 | 1 676.22 | 393 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 65 |
|  | 430. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.94428 | 735.57 | 695 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 261 |
|  | 430. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.5738 | 848.15 | 1 335 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 435 |
|  | 430. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.5307 | 764.61 | 406 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 147 |
|  | 430. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.33306 | 859.14 | 286 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 79 |
|  | 430. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.575 | 20.52 | 94 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 772 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 581 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 688 |
| 431. | 431. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.183 | 1 840.15 | 337 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 431. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.4209 | 276.630 | 116 |
|  | 431. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0915 | 735.57 | 67 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
|  | 431. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.21045 | 848.15 | 178 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 58 |
|  | 431. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.11895 | 764.61 | 91 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 33 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 165 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 94 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596 |
| 432. | 432. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 45.75 | 2 278.32 | 104 233 |
|  |  |  | Объем: 183*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 433. | 433. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1464 | 413.18 | 60 |
|  |  |  | Объем: 183*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 433. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.096624 | 221.300 | 21 |
|  | 433. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.048312 | 1 252.06 | 60 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 |
| 434. | 434. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1508 | 18 501.88 | 2 790 |
|  |  |  | Объем: (0.1464)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 435. | 435. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.183 | 26 424.15 | 4 836 |
|  | 435. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 3.50994 | 281.533 | 988 |
|  | 435. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 7.0089 | 187.210 | 1 312 |
|  | 435. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00915 | 963.24 | 9 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 435. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.58377 | 1 363.14 | 796 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 172 |
|  | 435. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.2562 | 19.29 | 5 |
|  | 435. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.72468 | 585.03 | 424 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 172 |
|  | 435. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.10633 | 855.09 | 1 801 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 622 |
|  | 435. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.07137 | 859.14 | 61 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
|  | 435. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01464 | 1 086.42 | 16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 435. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00050874 | 56 405.58 | 29 |
|  | 435. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0366 | 20.52 | 1 |
|  | 435. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00039162 | 58 833.99 | 23 |
|  | 435. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.05307 | 6 768.37 | 359 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 266 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 863 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 965 |
| 436. | 436. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 17.147 | 3 415.26 | 58 561 |
|  |  |  | Объем: (0.183)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 437. | 437. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.002 | 23 301.80 | 47 |
|  |  |  | Объем: (0.183)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 438. | 438. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.183 | 33.70 | 6 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 438. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.03294 | 187.210 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |
| 439. | 439. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 4.2822 | 3 415.26 | 14 625 |
|  |  |  | Объем: (0.183)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 440. | 440. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0006 | 23 301.80 | 14 |
|  |  |  | Объем: (0.183)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 441. | 441. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0549 | 413.18 | 23 |
|  |  |  | Объем: 183*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 441. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.036234 | 221.300 | 8 |
|  | 441. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.018117 | 1 252.06 | 23 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |
| 442. | 442. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0565 | 18 501.88 | 1 045 |
|  |  |  | Объем: (0.0549)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 443. | 443. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.183 | 25 495.92 | 4 666 |
|  | 443. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 3.49896 | 281.632 | 985 |
|  | 443. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 7.0089 | 187.210 | 1 312 |
|  | 443. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00549 | 963.24 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 443. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.58377 | 1 363.14 | 796 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 172 |
|  | 443. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.2562 | 19.29 | 5 |
|  | 443. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.72468 | 585.03 | 424 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 172 |
|  | 443. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.10633 | 855.09 | 1 801 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 622 |
|  | 443. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.07137 | 859.14 | 61 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
|  | 443. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00732 | 1 086.42 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 443. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0366 | 20.52 | 1 |
|  | 443. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0011346 | 58 833.99 | 67 |
|  | 443. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.02745 | 6 768.37 | 186 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 262 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 861 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 788 |
| 444. | 444. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.002 | 23 301.80 | 47 |
|  |  |  | Объем: (0.183)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 445. | 445. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 17.6778 | 4 115.14 | 72 747 |
|  |  |  | Объем: (0.183)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 3) |
| 446. | 446. | ГЭСН 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 |  | 0.274 | 6 945.75 | 1 903 |
|  |  |  | Объем: 274*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 446. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.79 | 1.03846 | 271.780 | 282 |
|  | 446. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13.22 | 3.62228 | 151.590 | 549 |
|  | 446. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.94 | 0.53156 | 1 676.22 | 891 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 147 |
|  | 446. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.39 | 0.38086 | 37.85 | 14 |
|  | 446. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.46 | 0.12604 | 859.14 | 108 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 446. 6. | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.39 | 0.38086 | 893.56 | 340 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 105 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 180 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 673 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 756 |
| 447. | 447. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 38.36 | 42.09 | 1 615 |
|  |  |  | Объем: 27.4*1.4 |  |  |  |  |  |
| 448. | 448. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 38.36 | 272.78 | 10 464 |
|  |  |  | Объем: 27.4*1.4 |  |  |  |  |  |
| 449. | 449. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.274 | 23 688.04 | 6 491 |
|  | 449. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 5.74578 | 273.162 | 1 570 |
|  | 449. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 8.14054 | 166.250 | 1 353 |
|  | 449. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.33154 | 1 007.90 | 334 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
|  | 449. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.35072 | 1 676.22 | 588 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 97 |
|  | 449. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.41384 | 735.57 | 1 040 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 391 |
|  | 449. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.3564 | 848.15 | 1 999 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 652 |
|  | 449. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.7946 | 764.61 | 608 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 220 |
|  | 449. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.49868 | 859.14 | 428 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 118 |
|  | 449. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 6.85 | 20.52 | 141 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 151 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 368 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 009 |
| 450. | 450. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.274 | 1 840.15 | -504 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 450. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.6302 | 276.630 | -174 |
|  | 450. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.137 | 735.57 | -101 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -38 |
|  | 450. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.3151 | 848.15 | -267 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -87 |
|  | 450. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.1781 | 764.61 | -136 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -49 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -247 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -141 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -892 |
| 451. | 451. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 34.25 | 2 073.78 | 71 027 |
|  |  |  | Объем: 274*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 452. | 452. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.2192 | 413.18 | 91 |
|  |  |  | Объем: 274*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 452. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.144672 | 221.300 | 32 |
|  | 452. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.072336 | 1 252.06 | 91 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 32 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 45 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 26 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
| 453. | 453. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.2258 | 18 501.88 | 4 178 |
|  |  |  | Объем: (0.2192)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 454. | 454. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.274 | 26 424.15 | 7 240 |
|  | 454. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 5.25532 | 281.533 | 1 480 |
|  | 454. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 10.4942 | 187.210 | 1 965 |
|  | 454. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0137 | 963.24 | 13 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 454. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.87406 | 1 363.14 | 1 191 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 258 |
|  | 454. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.3836 | 19.29 | 7 |
|  | 454. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.08504 | 585.03 | 635 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 257 |
|  | 454. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 3.15374 | 855.09 | 2 697 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 931 |
|  | 454. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.10686 | 859.14 | 92 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
|  | 454. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.02192 | 1 086.42 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 454. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00076172 | 56 405.58 | 43 |
|  | 454. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0548 | 20.52 | 1 |
|  | 454. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00058636 | 58 833.99 | 34 |
|  | 454. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.07946 | 6 768.37 | 538 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 892 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 790 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 922 |
| 455. | 455. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 25.674 | 3 415.26 | 87 683 |
|  |  |  | Объем: (0.274)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 456. | 456. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.003 | 23 301.80 | 70 |
|  |  |  | Объем: (0.274)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 457. | 457. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.274 | 33.70 | 9 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 457. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.04932 | 187.210 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 |
| 458. | 458. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 6.4116 | 3 415.26 | 21 897 |
|  |  |  | Объем: (0.274)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 459. | 459. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0008 | 23 301.80 | 19 |
|  |  |  | Объем: (0.274)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 460. | 460. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0822 | 413.18 | 34 |
|  |  |  | Объем: 274*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 460. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.054252 | 221.300 | 12 |
|  | 460. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.027126 | 1 252.06 | 34 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 12 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 |
| 461. | 461. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0847 | 18 501.88 | 1 567 |
|  |  |  | Объем: (0.0822)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 462. | 462. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.274 | 25 495.92 | 6 986 |
|  | 462. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 5.23888 | 281.632 | 1 475 |
|  | 462. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 10.4942 | 187.210 | 1 965 |
|  | 462. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00822 | 963.24 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 462. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.87406 | 1 363.14 | 1 191 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 258 |
|  | 462. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.3836 | 19.29 | 7 |
|  | 462. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.08504 | 585.03 | 635 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 257 |
|  | 462. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 3.15374 | 855.09 | 2 697 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 931 |
|  | 462. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.10686 | 859.14 | 92 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
|  | 462. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01096 | 1 086.42 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 462. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0548 | 20.52 | 1 |
|  | 462. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0016988 | 58 833.99 | 100 |
|  | 462. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0411 | 6 768.37 | 278 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 885 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 786 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 657 |
| 463. | 463. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.003 | 23 301.80 | 70 |
|  |  |  | Объем: (0.274)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 464. | 464. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 26.4684 | 4 115.14 | 108 921 |
|  |  |  | Объем: (0.274)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 465. | 465. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01188 | 54 728.61 | 650 |
|  |  |  | Объем: (132*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 465. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5182056 | 276.630 | 143 |
|  | 465. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1791504 | 151.590 | 27 |
|  | 465. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1228392 | 1 007.90 | 124 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 34 |
|  | 465. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3953664 | 1 258.83 | 498 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
|  | 465. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004752 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 162 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 73 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 885 |
| 466. | 466. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 19.008 | 157.19 | 2 988 |
|  |  |  | Объем: 11.88*1.6 |  |  |  |  |  |
| 467. | 467. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.079 | 19 980.32 | 1 578 |
|  |  |  | Объем: (132*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 467. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.09652 | 262.054 | 287 |
|  | 467. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.24188 | 155.780 | 193 |
|  | 467. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13983 | 1 676.22 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
|  | 467. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.33891 | 1 065.12 | 361 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 70 |
|  | 467. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.55932 | 1 307.46 | 731 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 165 |
|  | 467. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05846 | 859.14 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 467. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.395 | 20.52 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 682 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 389 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 648 |
| 468. | 468. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.69 | 568.71 | 4 942 |
|  |  |  | Объем: 7.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 469. | 469. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.32 | 33 867.53 | 44 705 |
|  | 469. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9504 | 274.410 | 261 |
|  | 469. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 100.4256 | 164.300 | 16 500 |
|  | 469. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8976 | 963.24 | 865 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 248 |
|  | 469. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0528 | 1 086.42 | 57 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 469. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00132 | 59 117.96 | 78 |
|  | 469. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.788 | 3 360.22 | 26 169 |
|  | 469. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0792 | 3 119.63 | 247 |
|  | 469. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2244 | 3 514.88 | 789 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 801 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 576 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 082 |
| 470. | 470. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 132 | 346.52 | 45 741 |
|  |  |  | Объем: (1.32)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 471. | 471. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00722 | 54 728.61 | 395 |
|  |  |  | Объем: 129*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 471. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3149364 | 276.630 | 87 |
|  | 471. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1088776 | 151.590 | 17 |
|  | 471. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0746548 | 1 007.90 | 75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
|  | 471. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2402816 | 1 258.83 | 302 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 66 |
|  | 471. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002888 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 99 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 45 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 539 |
| 472. | 472. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 11.552 | 157.19 | 1 816 |
|  |  |  | Объем: 7.22*1.6 |  |  |  |  |  |
| 473. | 473. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.036 | 19 980.32 | 719 |
|  |  |  | Объем: (129*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 473. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.49968 | 262.054 | 131 |
|  | 473. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.56592 | 155.780 | 88 |
|  | 473. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.06372 | 1 676.22 | 107 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
|  | 473. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.15444 | 1 065.12 | 164 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 32 |
|  | 473. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.25488 | 1 307.46 | 333 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 75 |
|  | 473. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02664 | 859.14 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
|  | 473. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.18 | 20.52 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 311 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 177 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 207 |
| 474. | 474. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.96 | 568.71 | 2 252 |
|  |  |  | Объем: 3.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 475. | 475. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.29 | 13 855.05 | 17 873 |
|  | 475. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9288 | 274.410 | 255 |
|  | 475. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 98.1432 | 164.300 | 16 125 |
|  | 475. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8772 | 963.24 | 845 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 243 |
|  | 475. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0516 | 1 086.42 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 475. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00129 | 59 117.96 | 76 |
|  | 475. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2193 | 3 514.88 | 771 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 260 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 268 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 400 |
| 476. | 476. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0255 | 3 119.63 | 80 |
|  |  |  | Объем: (1.29)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 477. | 477. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 6.545 | 3 360.22 | 21 993 |
|  |  |  | Объем: (1.29)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 478. | 478. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 129 | 181.96 | 23 473 |
|  |  |  | Объем: (1.29)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7) |
| 479. | 479. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0357 | 54 728.61 | 1 954 |
|  |  |  | Объем: (143)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 479. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.557234 | 276.630 | 431 |
|  | 479. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.538356 | 151.590 | 82 |
|  | 479. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.369138 | 1 007.90 | 372 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 102 |
|  | 479. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.188096 | 1 258.83 | 1 496 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 329 |
|  | 479. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001428 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 487 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 221 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 662 |
| 480. | 480. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 57.12 | 157.19 | 8 979 |
|  |  |  | Объем: 35.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 481. | 481. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.1859 | 19 980.32 | 3 714 |
|  |  |  | Объем: (143)*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 481. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.580292 | 262.054 | 676 |
|  | 481. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.922348 | 155.780 | 455 |
|  | 481. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.329043 | 1 676.22 | 552 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 91 |
|  | 481. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.797511 | 1 065.12 | 849 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 164 |
|  | 481. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.316172 | 1 307.46 | 1 721 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 388 |
|  | 481. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.137566 | 859.14 | 118 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 33 |
|  | 481. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.9295 | 20.52 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 606 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 916 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 236 |
| 482. | 482. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.449 | 568.71 | 11 630 |
|  |  |  | Объем: 18.59*1.10 |  |  |  |  |  |
| 483. | 483. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.143 | 23 688.04 | 3 387 |
|  | 483. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.99871 | 273.162 | 819 |
|  | 483. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.24853 | 166.250 | 706 |
|  | 483. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.17303 | 1 007.90 | 174 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
|  | 483. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.18304 | 1 676.22 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
|  | 483. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.73788 | 735.57 | 543 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 204 |
|  | 483. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.2298 | 848.15 | 1 043 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 340 |
|  | 483. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.4147 | 764.61 | 317 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 115 |
|  | 483. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.26026 | 859.14 | 224 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 62 |
|  | 483. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.575 | 20.52 | 73 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 166 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 235 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 788 |
| 484. | 484. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.143 | 1 840.15 | -263 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 484. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.3289 | 276.630 | -91 |
|  | 484. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0715 | 735.57 | -53 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -20 |
|  | 484. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.16445 | 848.15 | -139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -45 |
|  | 484. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.09295 | 764.61 | -71 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -26 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -129 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -74 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -466 |
| 485. | 485. | 02.2.04.04-0005 | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 17.875 | 2 073.78 | 37 069 |
|  |  |  | Объем: 143*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 486. | 486. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0715 | 5 831.59 | 417 |
|  |  |  | Объем: 143*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 486. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.352495 | 219.554 | 77 |
|  | 486. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.067925 | 1 676.22 | 114 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
|  | 486. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.28457 | 1 065.12 | 303 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 59 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 109 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 62 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 589 |
| 487. | 487. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 7.293 | 2 377.24 | 17 337 |
|  |  |  | Объем: (0.0715)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 488. | 488. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 14.3 | 2 370.91 | 33 904 |
|  | 488. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.287 | 226.423 | 291 |
|  | 488. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 168.74 | 189.870 | 32 039 |
|  | 488. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.429 | 1 065.12 | 457 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 88 |
|  | 488. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 8.151 | 13.30 | 108 |
|  | 488. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.429 | 859.14 | 369 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 102 |
|  | 488. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.429 | 1 086.42 | 466 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 102 |
|  | 488. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.86 | 20.52 | 59 |
|  | 488. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.715 | 568.71 | 407 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 45 909 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 26 187 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 000 |
| 489. | 489. | С54 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 43.86 | 390.00 | 17 105 |
|  |  |  | Объем: 43*1.02 |  |  |  |  |  |
| 490. | 490. | С55 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 51 | 480.00 | 24 480 |
|  |  |  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |
| 491. | 491. | С56 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 51 | 550.00 | 28 050 |
|  |  |  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (тип 8) |
| 492. | 492. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0065 | 54 728.61 | 356 |
|  |  |  | Объем: (26)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 492. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.28353 | 276.630 | 78 |
|  | 492. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.09802 | 151.590 | 15 |
|  | 492. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.06721 | 1 007.90 | 68 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
|  | 492. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.21632 | 1 258.83 | 272 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 60 |
|  | 492. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00026 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 88 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 40 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 484 |
| 493. | 493. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 10.4 | 157.19 | 1 635 |
|  |  |  | Объем: 6.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 494. | 494. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.052 | 19 980.32 | 1 039 |
|  |  |  | Объем: (26)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 494. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.72176 | 262.054 | 189 |
|  | 494. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.81744 | 155.780 | 127 |
|  | 494. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09204 | 1 676.22 | 154 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
|  | 494. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.22308 | 1 065.12 | 238 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 46 |
|  | 494. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.36816 | 1 307.46 | 481 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 109 |
|  | 494. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03848 | 859.14 | 33 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 494. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.26 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 449 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 256 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744 |
| 495. | 495. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.72 | 568.71 | 3 253 |
|  |  |  | Объем: 5.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 496. | 496. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.013 | 5 831.59 | 76 |
|  |  |  | Объем: 26*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 496. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.06409 | 219.554 | 14 |
|  | 496. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01235 | 1 676.22 | 21 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 496. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.05174 | 1 065.12 | 55 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 |
| 497. | 497. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.326 | 2 377.24 | 3 152 |
|  |  |  | Объем: (0.013)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 498. | 498. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 2.6 | 2 370.91 | 6 164 |
|  | 498. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.234 | 226.423 | 53 |
|  | 498. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 30.68 | 189.870 | 5 825 |
|  | 498. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.078 | 1 065.12 | 83 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 16 |
|  | 498. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.482 | 13.30 | 20 |
|  | 498. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.078 | 859.14 | 67 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 498. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.078 | 1 086.42 | 85 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 498. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.52 | 20.52 | 11 |
|  | 498. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.13 | 568.71 | 74 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 347 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 761 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 272 |
| 499. | 499. | С57 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 8.16 | 390.00 | 3 182 |
|  |  |  | Объем: 8*1.02 |  |  |  |  |  |
| 500. | 500. | С58 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 9.18 | 480.00 | 4 406 |
|  |  |  | Объем: 9*1.02 |  |  |  |  |  |
| 501. | 501. | С59 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 9.18 | 550.00 | 5 049 |
|  |  |  | Объем: 9*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамейки, урны |
| 502. | 502. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0027 | 42 445.20 | 115 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3 |  |  |  |  |  |
|  | 502. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.756 | 151.590 | 115 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 92 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 44 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251 |
| 503. | 503. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0027 | 7 797.26 | 21 |
|  | 503. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.144612 | 145.580 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 17 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 8 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |
| 504. | 504. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.432 | 157.19 | 68 |
|  |  |  | Объем: 0.27*1.6 |  |  |  |  |  |
| 505. | 505. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0027 | 47 022.44 | 127 |
|  | 505. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.048951 | 276.343 | 14 |
|  | 505. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.486 | 151.590 | 74 |
|  | 505. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0486 | 1 078.65 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 505. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.1296 | 3.65 |  |
|  | 505. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000351 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 505. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00054 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 92 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 48 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 268 |
| 506. | 506. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.2754 | 3 360.22 | 925 |
|  |  |  | Объем: 0.0027*102 |  |  |  |  |  |
| 507. | 507. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.153 | 12 057.40 | 1 845 |
|  |  |  | Объем: (51*3)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 507. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.89199 | 275.789 | 246 |
|  | 507. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 4.95261 | 182.740 | 905 |
|  | 507. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01071 | 1 706.84 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 3 |
|  | 507. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01836 | 963.24 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  | 507. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.83385 | 836.23 | 697 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 231 |
|  | 507. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.14688 | 8.06 | 1 |
|  | 507. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02907 | 1 086.42 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 507. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.25704 | 3.25 | 1 |
|  | 507. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.47186 | 117.46 | 173 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 036 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 829 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 710 |
| 508. | 508. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 3 | 10 821.82 | 32 465 |
| 509. | 509. | С61 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 3 | 4 100.00 | 12 300 |
| 510. | 510. | ГЭСНр 68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | шт. |  | 2 | 247.70 | 495 |
|  | 510. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.06 | 236.670 | 14 |
|  | 510. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.29 | 2.58 | 158.710 | 409 |
|  | 510. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 1 086.42 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 510. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.005 | 0.01 | 2 073.59 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 440 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 254 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 189 |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |
| 511. | 511. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.036 | 54 728.61 | 1 970 |
|  |  |  | Объем: (80)*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 511. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.57032 | 276.630 | 434 |
|  | 511. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.54288 | 151.590 | 82 |
|  | 511. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.37224 | 1 007.90 | 375 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 103 |
|  | 511. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.19808 | 1 258.83 | 1 508 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 331 |
|  | 511. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00144 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 490 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 222 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 682 |
| 512. | 512. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 57.6 | 157.19 | 9 054 |
|  |  |  | Объем: 36*1.6 |  |  |  |  |  |
| 513. | 513. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.16 | 19 980.32 | 3 197 |
|  |  |  | Объем: (80)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 513. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.2208 | 262.054 | 582 |
|  | 513. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.5152 | 155.780 | 392 |
|  | 513. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.2832 | 1 676.22 | 475 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 78 |
|  | 513. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.6864 | 1 065.12 | 731 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 141 |
|  | 513. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.1328 | 1 307.46 | 1 481 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 334 |
|  | 513. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1184 | 859.14 | 102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 28 |
|  | 513. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.8 | 20.52 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 383 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 789 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 369 |
| 514. | 514. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.6 | 568.71 | 10 009 |
|  |  |  | Объем: 16*1.10 |  |  |  |  |  |
| 515. | 515. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.08 | 23 688.04 | 1 895 |
|  | 515. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.6776 | 273.162 | 458 |
|  | 515. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 2.3768 | 166.250 | 395 |
|  | 515. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.0968 | 1 007.90 | 98 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 27 |
|  | 515. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.1024 | 1 676.22 | 172 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
|  | 515. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.4128 | 735.57 | 304 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 114 |
|  | 515. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.688 | 848.15 | 584 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 190 |
|  | 515. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.232 | 764.61 | 177 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
|  | 515. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.1456 | 859.14 | 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 34 |
|  | 515. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2 | 20.52 | 41 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 691 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 797 |
| 516. | 516. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.08 | 1 840.15 | 147 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 516. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.184 | 276.630 | 51 |
|  | 516. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.04 | 735.57 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 516. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.092 | 848.15 | 78 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
|  | 516. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.052 | 764.61 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 72 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 41 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 261 |
| 517. | 517. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 20 | 2 278.32 | 45 566 |
|  |  |  | Объем: 80*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 518. | 518. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.04 | 5 831.59 | 233 |
|  |  |  | Объем: (80)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 518. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.1972 | 219.554 | 43 |
|  | 518. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.038 | 1 676.22 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 518. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.1592 | 1 065.12 | 170 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 33 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 61 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 35 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329 |
| 519. | 519. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.08 | 2 377.24 | 9 699 |
|  |  |  | Объем: (0.04)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 520. | 520. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 8 | 2 370.91 | 18 967 |
|  | 520. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.72 | 226.423 | 163 |
|  | 520. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 94.4 | 189.870 | 17 924 |
|  | 520. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 1 065.12 | 256 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 49 |
|  | 520. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 4.56 | 13.30 | 61 |
|  | 520. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 859.14 | 206 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 57 |
|  | 520. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 1 086.42 | 261 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 57 |
|  | 520. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.6 | 20.52 | 33 |
|  | 520. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.4 | 568.71 | 227 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 25 684 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14 650 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 301 |
| 521. | 521. | С62 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 |  | 65.28 | 650.00 | 42 432 |
|  |  |  | Объем: 64*1.02 |  |  |  |  |  |
| 522. | 522. | С63 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 16.32 | 550.00 | 8 976 |
|  |  |  | Объем: 16*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 523. | 523. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00216 | 54 728.61 | 118 |
|  |  |  | Объем: (24*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 523. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0942192 | 276.630 | 26 |
|  | 523. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0325728 | 151.590 | 5 |
|  | 523. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0223344 | 1 007.90 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
|  | 523. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0718848 | 1 258.83 | 90 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
|  | 523. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000864 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 29 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 13 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161 |
| 524. | 524. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 3.456 | 157.19 | 543 |
|  |  |  | Объем: 2.16*1.6 |  |  |  |  |  |
| 525. | 525. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.014 | 19 980.32 | 280 |
|  |  |  | Объем: (24*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 525. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.19432 | 262.054 | 51 |
|  | 525. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.22008 | 155.780 | 34 |
|  | 525. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.02478 | 1 676.22 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
|  | 525. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.06006 | 1 065.12 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 12 |
|  | 525. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.09912 | 1 307.46 | 130 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 29 |
|  | 525. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01036 | 859.14 | 9 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 525. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.07 | 20.52 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 121 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 69 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 470 |
| 526. | 526. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.54 | 568.71 | 876 |
|  |  |  | Объем: 1.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 527. | 527. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.24 | 33 867.53 | 8 128 |
|  | 527. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.1728 | 274.410 | 47 |
|  | 527. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 18.2592 | 164.300 | 3 000 |
|  | 527. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1632 | 963.24 | 157 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 45 |
|  | 527. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0096 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 527. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00024 | 59 117.96 | 14 |
|  | 527. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.416 | 3 360.22 | 4 758 |
|  | 527. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0144 | 3 119.63 | 45 |
|  | 527. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0408 | 3 514.88 | 143 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 327 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 468 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 923 |
| 528. | 528. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 24 | 346.52 | 8 316 |
|  |  |  | Объем: (0.24)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство |
| 529. | 529. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 3 | 13 049.85 | 39 150 |
|  | 529. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 120 | 154.380 | 18 526 |
|  | 529. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 45 | 458.31 | 20 624 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 21 305 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 14 265 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 720 |
|  |  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 530. | 530. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 530. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
|  | 530. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
|  | 530. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 530. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 530. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 531. | 531. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 532. | 532. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 532. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
|  | 532. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
|  | 532. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 532. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
|  | 532. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
|  | 532. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 532. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 533. | 533. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 534. | 534. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 534. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
|  | 534. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 534. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 535. | 535. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 536. | 536. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
|  | 536. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
|  | 536. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
|  | 536. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  | 536. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
|  | 536. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 536. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 536. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
|  | 536. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 537. | 537. | С81 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | опоры для сушки белья |
| 538. | 538. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
|  | 538. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
|  | 538. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
|  | 538. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 538. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 538. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 538. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
|  | 538. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 539. | 539. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 10.5 | 275.62 | 2 894 |
| 540. | 540. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
|  | 540. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 540. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
|  | 540. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 540. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 540. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 540. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
|  | 540. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
|  | 540. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 541. | 541. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
|  | 541. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 541. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
|  | 541. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 541. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 541. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 541. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
|  | 541. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
|  | 541. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  |  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 542. | 542. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0369 | 54 728.61 | 2 019 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 542. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.609578 | 276.630 | 445 |
|  | 542. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.556452 | 151.590 | 84 |
|  | 542. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.381546 | 1 007.90 | 385 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 542. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.228032 | 1 258.83 | 1 546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 340 |
|  | 542. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001476 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 503 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 227 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 749 |
| 543. | 543. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 59.04 | 157.19 | 9 280 |
|  |  |  | Объем: 36.9*1.6 |  |  |  |  |  |
| 544. | 544. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.15 | 1 991.63 | 299 |
|  |  |  | Объем: 30*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 544. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0525 | 205.930 | 11 |
|  | 544. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.53 | 158.710 | 243 |
|  | 544. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0525 | 1 065.12 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 330 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 193 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822 |
| 545. | 545. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.65 | 568.71 | 938 |
|  |  |  | Объем: (0.15)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 546. | 546. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.3 | 8 239.19 | 2 472 |
|  | 546. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.26 | 236.670 | 298 |
|  | 546. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 8.136 | 178.550 | 1 453 |
|  | 546. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.215 | 773.68 | 940 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
|  | 546. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 546. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.47 | 20.52 | 30 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 276 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 331 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 079 |
| 547. | 547. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 30.3 | 727.41 | 22 041 |
|  |  |  | Объем: 30*1.01 |  |  |  |  |  |
| 548. | 548. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 122 657.63 | 19 135 |
|  |  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
|  | 548. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
|  | 548. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
|  | 548. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
|  | 548. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
|  | 548. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 548. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
|  | 548. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
|  | 548. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
|  | 548. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
|  | 548. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
|  | 548. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
|  | 548. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
|  | 548. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
|  | 548. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
|  | 548. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
|  | 548. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
|  | 548. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
|  | 548. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 797 |
| 549. | 549. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 550. | 550. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 551. | 551. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 552. | 552. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 553. | 553. | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 554. | 554. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 555. | 555. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.2989 | 12 883.83 | 3 851 |
|  |  |  | Объем: 36.9-(2.26*2+26*0.038)-(30*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 555. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 26.45265 | 145.580 | 3 851 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 081 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 463 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 395 |
| 556. | 556. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 32.879 | 568.71 | 18 699 |
|  |  |  | Объем: 29.89*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 492 740 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 386 989 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 689 497 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 421-423, 510; %=95 - по стр. 426, 465, 471, 479, 492, 511, 523, 530, 542; %=142 - по стр. 428, 430, 431, 433, 435, 438, 441, 443, 446, 449, 450, 452, 454, 457, 460, 462, 467, 469, 473, 475, 481, 483, 484, 486, 488, 494, 496, 498, 513, 515, 516, 518, 520, 525, 527, 532, 534, 536; %=80 - по стр. 502, 503, 555; %=105 - по стр. 505; %=115 - по стр. 529; %=90 - по стр. 540, 541; %=130 - по стр. 544, 546, 548) |  |  |  |  | 245 157 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 421-423, 510, 540, 541; %=43 - по стр. 426, 465, 471, 479, 492, 511, 523, 530, 542; %=81 - по стр. 428, 430, 431, 433, 435, 438, 441, 443, 446, 449, 450, 452, 454, 457, 460, 462, 467, 469, 473, 475, 481, 483, 484, 486, 488, 494, 496, 498, 513, 515, 516, 518, 520, 525, 527, 532, 534, 536; %=38 - по стр. 502, 503, 555; %=55 - по стр. 505; %=77 - по стр. 529; %=76 - по стр. 544, 546, 548) |  |  |  |  | 141 678 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 773 824 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 958 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 507, 538) |  |  |  |  | 1 247 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 507, 538) |  |  |  |  | 997 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 202 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 894 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 894 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 99 899 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 99 899 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 881 819 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 37 636 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 1 919 455 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 383 891 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 2 303 346 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 246 404 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 142 675 |
|  |  | Раздел 5. Муниципальная земля |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 557. | 557. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.05 | 33 014.43 | 1 651 |
|  |  |  | Объем: 72*0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 557. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.8425 | 276.630 | 233 |
|  | 557. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 3.886 | 157.170 | 611 |
|  | 557. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.2255 | 1 007.90 | 227 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 62 |
|  | 557. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.617 | 1 311.07 | 809 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 171 |
|  | 557. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.099 | 37.85 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 878 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 506 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 035 |
| 558. | 558. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.014 | 33 014.43 | 462 |
|  |  |  | Объем: 36*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 558. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.2359 | 276.630 | 65 |
|  | 558. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 1.08808 | 157.170 | 171 |
|  | 558. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.06314 | 1 007.90 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
|  | 558. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.17276 | 1 311.07 | 227 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
|  | 558. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.02772 | 37.85 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 245 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 142 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 849 |
| 559. | 559. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.52 | 16 812.54 | 8 743 |
|  |  |  | Объем: 27+25 |  |  |  |  |  |
|  | 559. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 4.888 | 205.930 | 1 007 |
|  | 559. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 35.4952 | 167.930 | 5 961 |
|  | 559. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 4.888 | 540.73 | 2 643 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 007 |
|  | 559. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 14.664 | 9.46 | 139 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 7 247 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 181 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 171 |
| 560. | 560. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 21.82 | 42.09 | 918 |
|  |  |  | Объем: (5+1.4)*1.8+52*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
| 561. | 561. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 21.82 | 272.78 | 5 952 |
|  |  |  | Объем: (5+1.4)*1.8+52*0.3*0.3*2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ. (тип2) |
| 562. | 562. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0115 | 54 728.61 | 629 |
|  |  |  | Объем: 28.8*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 562. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.50163 | 276.630 | 139 |
|  | 562. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.17342 | 151.590 | 26 |
|  | 562. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.11891 | 1 007.90 | 120 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 33 |
|  | 562. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.38272 | 1 258.83 | 482 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 562. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00046 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 157 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 857 |
| 563. | 563. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18.4 | 157.19 | 2 892 |
|  |  |  | Объем: 11.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 564. | 564. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0576 | 19 980.32 | 1 151 |
|  |  |  | Объем: 28.8*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 564. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.799488 | 262.054 | 210 |
|  | 564. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.905472 | 155.780 | 141 |
|  | 564. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.101952 | 1 676.22 | 171 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
|  | 564. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.247104 | 1 065.12 | 263 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 51 |
|  | 564. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.407808 | 1 307.46 | 533 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 120 |
|  | 564. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.042624 | 859.14 | 37 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
|  | 564. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.288 | 20.52 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 498 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 284 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 934 |
| 565. | 565. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.336 | 568.71 | 3 603 |
|  |  |  | Объем: 5.76*1.10 |  |  |  |  |  |
| 566. | 566. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.0288 | 23 688.04 | 682 |
|  | 566. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.603936 | 273.162 | 165 |
|  | 566. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 0.855648 | 166.250 | 142 |
|  | 566. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.034848 | 1 007.90 | 35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
|  | 566. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.036864 | 1 676.22 | 62 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
|  | 566. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.148608 | 735.57 | 109 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
|  | 566. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.24768 | 848.15 | 210 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 69 |
|  | 566. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.08352 | 764.61 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
|  | 566. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.052416 | 859.14 | 45 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 566. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.72 | 20.52 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 436 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 249 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 367 |
| 567. | 567. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.0288 | 1 840.15 | 53 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 567. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.06624 | 276.630 | 18 |
|  | 567. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0144 | 735.57 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 567. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.03312 | 848.15 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
|  | 567. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.01872 | 764.61 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93 |
| 568. | 568. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 7.2 | 2 278.32 | 16 404 |
|  |  |  | Объем: 28.8*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 569. | 569. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.023 | 413.18 | 10 |
|  |  |  | Объем: 28.8*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 569. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.01518 | 221.300 | 3 |
|  | 569. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.00759 | 1 252.06 | 10 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |
| 570. | 570. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0237 | 18 501.88 | 438 |
|  |  |  | Объем: (0.023)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 571. | 571. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.0288 | 26 424.15 | 761 |
|  | 571. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 0.552384 | 281.533 | 156 |
|  | 571. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 1.10304 | 187.210 | 207 |
|  | 571. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00144 | 963.24 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
|  | 571. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.091872 | 1 363.14 | 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 27 |
|  | 571. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.04032 | 19.29 | 1 |
|  | 571. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.114048 | 585.03 | 67 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
|  | 571. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.331488 | 855.09 | 283 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 98 |
|  | 571. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.011232 | 859.14 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 571. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.002304 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 571. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.000080064 | 56 405.58 | 5 |
|  | 571. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00576 | 20.52 |  |
|  | 571. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.000061632 | 58 833.99 | 4 |
|  | 571. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.008352 | 6 768.37 | 57 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 515 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 294 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 570 |
| 572. | 572. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 2.699 | 3 415.26 | 9 218 |
|  |  |  | Объем: (0.0288)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 573. | 573. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0003 | 23 301.80 | 7 |
|  |  |  | Объем: (0.0288)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 574. | 574. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.0288 | 33.70 | 1 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 574. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.005184 | 187.210 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |
| 575. | 575. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 0.674 | 3 415.26 | 2 302 |
|  |  |  | Объем: (0.0288)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 576. | 576. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.00008 | 23 301.80 | 2 |
|  |  |  | Объем: (0.0288)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 577. | 577. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0086 | 413.18 | 4 |
|  |  |  | Объем: 28.8*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 577. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.005676 | 221.300 | 1 |
|  | 577. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.002838 | 1 252.06 | 4 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 |
| 578. | 578. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0089 | 18 501.88 | 165 |
|  |  |  | Объем: (0.0086)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 579. | 579. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.0288 | 25 495.92 | 734 |
|  | 579. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 0.550656 | 281.632 | 155 |
|  | 579. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 1.10304 | 187.210 | 207 |
|  | 579. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000864 | 963.24 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
|  | 579. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.091872 | 1 363.14 | 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 27 |
|  | 579. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.04032 | 19.29 | 1 |
|  | 579. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.114048 | 585.03 | 67 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
|  | 579. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.331488 | 855.09 | 283 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 98 |
|  | 579. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.011232 | 859.14 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 579. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.001152 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 579. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00576 | 20.52 |  |
|  | 579. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.00017856 | 58 833.99 | 11 |
|  | 579. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.00432 | 6 768.37 | 29 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 514 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 293 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 541 |
| 580. | 580. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0003 | 23 301.80 | 7 |
|  |  |  | Объем: (0.0288)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 581. | 581. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 2.7821 | 4 115.14 | 11 449 |
|  |  |  | Объем: (0.0288)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 3) |
| 582. | 582. | ГЭСН 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 |  | 0.0432 | 6 945.75 | 300 |
|  |  |  | Объем: 43.2*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 582. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.79 | 0.163728 | 271.780 | 44 |
|  | 582. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13.22 | 0.571104 | 151.590 | 87 |
|  | 582. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.94 | 0.083808 | 1 676.22 | 140 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
|  | 582. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.39 | 0.060048 | 37.85 | 2 |
|  | 582. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.46 | 0.019872 | 859.14 | 17 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 582. 6. | 91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.39 | 0.060048 | 893.56 | 54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 186 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 106 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 592 |
| 583. | 583. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 6.05 | 42.09 | 255 |
|  |  |  | Объем: 4.32*1.4 |  |  |  |  |  |
| 584. | 584. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 6.05 | 272.78 | 1 650 |
|  |  |  | Объем: 4.32*1.4 |  |  |  |  |  |
| 585. | 585. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.0432 | 23 688.04 | 1 023 |
|  | 585. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.905904 | 273.162 | 247 |
|  | 585. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.283472 | 166.250 | 213 |
|  | 585. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.052272 | 1 007.90 | 53 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 585. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.055296 | 1 676.22 | 93 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 585. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.222912 | 735.57 | 164 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 62 |
|  | 585. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.37152 | 848.15 | 315 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 103 |
|  | 585. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.12528 | 764.61 | 96 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 585. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.078624 | 859.14 | 68 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
|  | 585. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.08 | 20.52 | 22 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 653 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 373 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 049 |
| 586. | 586. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.0432 | 1 840.15 | -79 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 586. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.09936 | 276.630 | -27 |
|  | 586. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0216 | 735.57 | -16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -6 |
|  | 586. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.04968 | 848.15 | -42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -14 |
|  | 586. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.02808 | 764.61 | -21 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -38 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -22 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -139 |
| 587. | 587. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 5.4 | 2 073.78 | 11 198 |
|  |  |  | Объем: 43.2*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 588. | 588. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0346 | 413.18 | 14 |
|  |  |  | Объем: 43.2*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 588. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.022836 | 221.300 | 5 |
|  | 588. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.011418 | 1 252.06 | 14 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |
| 589. | 589. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0356 | 18 501.88 | 659 |
|  |  |  | Объем: (0.0346)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 590. | 590. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.0432 | 26 424.15 | 1 142 |
|  | 590. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 0.828576 | 281.533 | 233 |
|  | 590. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 1.65456 | 187.210 | 310 |
|  | 590. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00216 | 963.24 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 590. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.137808 | 1 363.14 | 188 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 41 |
|  | 590. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.06048 | 19.29 | 1 |
|  | 590. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.171072 | 585.03 | 100 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
|  | 590. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.497232 | 855.09 | 425 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 147 |
|  | 590. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.016848 | 859.14 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 590. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.003456 | 1 086.42 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 590. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.000120096 | 56 405.58 | 7 |
|  | 590. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00864 | 20.52 |  |
|  | 590. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.000092448 | 58 833.99 | 5 |
|  | 590. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.012528 | 6 768.37 | 85 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 771 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 440 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 353 |
| 591. | 591. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 4.048 | 3 415.26 | 13 825 |
|  |  |  | Объем: (0.0432)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 592. | 592. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0005 | 23 301.80 | 12 |
|  |  |  | Объем: (0.0432)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 593. | 593. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.0432 | 33.70 | 1 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 593. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.007776 | 187.210 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |
| 594. | 594. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 1.0108 | 3 415.26 | 3 452 |
|  |  |  | Объем: (0.0432)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 595. | 595. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0002 | 23 301.80 | 5 |
|  |  |  | Объем: (0.0432)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 596. | 596. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.013 | 413.18 | 5 |
|  |  |  | Объем: 43.2*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 596. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.00858 | 221.300 | 2 |
|  | 596. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.00429 | 1 252.06 | 5 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 |
| 597. | 597. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0134 | 18 501.88 | 248 |
|  |  |  | Объем: (0.013)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 598. | 598. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.0432 | 25 495.92 | 1 101 |
|  | 598. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 0.825984 | 281.632 | 233 |
|  | 598. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 1.65456 | 187.210 | 310 |
|  | 598. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.001296 | 963.24 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
|  | 598. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.137808 | 1 363.14 | 188 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 41 |
|  | 598. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.06048 | 19.29 | 1 |
|  | 598. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.171072 | 585.03 | 100 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
|  | 598. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.497232 | 855.09 | 425 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 147 |
|  | 598. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.016848 | 859.14 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 598. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.001728 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 598. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00864 | 20.52 |  |
|  | 598. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.00026784 | 58 833.99 | 16 |
|  | 598. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.00648 | 6 768.37 | 44 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 771 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 440 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 312 |
| 599. | 599. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0005 | 23 301.80 | 12 |
|  |  |  | Объем: (0.0432)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 600. | 600. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 4.1731 | 4 115.14 | 17 173 |
|  |  |  | Объем: (0.0432)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 601. | 601. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00243 | 54 728.61 | 133 |
|  |  |  | Объем: (27*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 601. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1059966 | 276.630 | 29 |
|  | 601. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0366444 | 151.590 | 6 |
|  | 601. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0251262 | 1 007.90 | 25 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
|  | 601. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0808704 | 1 258.83 | 102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 601. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000972 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 33 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 15 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181 |
| 602. | 602. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 3.888 | 157.19 | 611 |
|  |  |  | Объем: 2.43*1.6 |  |  |  |  |  |
| 603. | 603. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.016 | 19 980.32 | 320 |
|  |  |  | Объем: (27*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 603. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.22208 | 262.054 | 58 |
|  | 603. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.25152 | 155.780 | 39 |
|  | 603. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.02832 | 1 676.22 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
|  | 603. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.06864 | 1 065.12 | 73 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 14 |
|  | 603. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.11328 | 1 307.46 | 148 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 33 |
|  | 603. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01184 | 859.14 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 603. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.08 | 20.52 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 138 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 79 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 536 |
| 604. | 604. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.76 | 568.71 | 1 001 |
|  |  |  | Объем: 1.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 605. | 605. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.27 | 33 867.53 | 9 144 |
|  | 605. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.1944 | 274.410 | 53 |
|  | 605. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 20.5416 | 164.300 | 3 375 |
|  | 605. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1836 | 963.24 | 177 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
|  | 605. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0108 | 1 086.42 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 605. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00027 | 59 117.96 | 16 |
|  | 605. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.593 | 3 360.22 | 5 353 |
|  | 605. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0162 | 3 119.63 | 51 |
|  | 605. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0459 | 3 514.88 | 161 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 868 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 777 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 788 |
| 606. | 606. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 27 | 346.52 | 9 356 |
|  |  |  | Объем: (0.27)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 607. | 607. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0014 | 54 728.61 | 77 |
|  |  |  | Объем: 25*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 607. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.061068 | 276.630 | 17 |
|  | 607. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.021112 | 151.590 | 3 |
|  | 607. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.014476 | 1 007.90 | 15 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 607. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.046592 | 1 258.83 | 59 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 607. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000056 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105 |
| 608. | 608. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.24 | 157.19 | 352 |
|  |  |  | Объем: 1.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 609. | 609. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.007 | 19 980.32 | 140 |
|  |  |  | Объем: (25*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 609. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.09716 | 262.054 | 25 |
|  | 609. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.11004 | 155.780 | 17 |
|  | 609. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01239 | 1 676.22 | 21 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 609. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03003 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  | 609. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.04956 | 1 307.46 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 15 |
|  | 609. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00518 | 859.14 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 609. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.035 | 20.52 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 60 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 34 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234 |
| 610. | 610. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.77 | 568.71 | 438 |
|  |  |  | Объем: 0.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 611. | 611. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.25 | 13 855.05 | 3 464 |
|  | 611. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.18 | 274.410 | 49 |
|  | 611. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 19.02 | 164.300 | 3 125 |
|  | 611. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.17 | 963.24 | 164 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 47 |
|  | 611. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 611. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00025 | 59 117.96 | 15 |
|  | 611. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0425 | 3 514.88 | 149 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 507 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 571 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 542 |
| 612. | 612. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.005 | 3 119.63 | 16 |
|  |  |  | Объем: (0.25)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 613. | 613. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.269 | 3 360.22 | 4 264 |
|  |  |  | Объем: (0.25)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 614. | 614. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 25 | 181.96 | 4 549 |
|  |  |  | Объем: (0.25)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7) |
| 615. | 615. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.009 | 54 728.61 | 493 |
|  |  |  | Объем: (36)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 615. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.39258 | 276.630 | 109 |
|  | 615. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.13572 | 151.590 | 21 |
|  | 615. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.09306 | 1 007.90 | 94 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
|  | 615. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.29952 | 1 258.83 | 377 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 83 |
|  | 615. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00036 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 124 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 56 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 672 |
| 616. | 616. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 14.4 | 157.19 | 2 264 |
|  |  |  | Объем: 9*1.6 |  |  |  |  |  |
| 617. | 617. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0468 | 19 980.32 | 935 |
|  |  |  | Объем: (36)*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 617. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.649584 | 262.054 | 170 |
|  | 617. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.735696 | 155.780 | 115 |
|  | 617. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.082836 | 1 676.22 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
|  | 617. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.200772 | 1 065.12 | 214 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 41 |
|  | 617. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.331344 | 1 307.46 | 433 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 98 |
|  | 617. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.034632 | 859.14 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
|  | 617. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.234 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 405 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 231 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 571 |
| 618. | 618. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.148 | 568.71 | 2 928 |
|  |  |  | Объем: 4.68*1.10 |  |  |  |  |  |
| 619. | 619. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.036 | 23 688.04 | 853 |
|  | 619. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.75492 | 273.162 | 206 |
|  | 619. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.06956 | 166.250 | 178 |
|  | 619. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.04356 | 1 007.90 | 44 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
|  | 619. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.04608 | 1 676.22 | 77 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 619. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.18576 | 735.57 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
|  | 619. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.3096 | 848.15 | 263 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 86 |
|  | 619. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.1044 | 764.61 | 80 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
|  | 619. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.06552 | 859.14 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
|  | 619. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.9 | 20.52 | 18 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 545 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 311 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 709 |
| 620. | 620. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.036 | 1 840.15 | -66 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 620. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.0828 | 276.630 | -23 |
|  | 620. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.018 | 735.57 | -13 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -5 |
|  | 620. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.0414 | 848.15 | -35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -11 |
|  | 620. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0234 | 764.61 | -18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -33 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -19 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -117 |
| 621. | 621. | 02.2.04.04-0005 | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 4.5 | 2 073.78 | 9 332 |
|  |  |  | Объем: 36*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 622. | 622. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.018 | 5 831.59 | 105 |
|  |  |  | Объем: 36*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 622. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.08874 | 219.554 | 19 |
|  | 622. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0171 | 1 676.22 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  | 622. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.07164 | 1 065.12 | 76 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 27 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |
| 623. | 623. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.836 | 2 377.24 | 4 365 |
|  |  |  | Объем: (0.018)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 624. | 624. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 3.6 | 2 370.91 | 8 535 |
|  | 624. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.324 | 226.423 | 73 |
|  | 624. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 42.48 | 189.870 | 8 066 |
|  | 624. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.108 | 1 065.12 | 115 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 22 |
|  | 624. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.052 | 13.30 | 27 |
|  | 624. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.108 | 859.14 | 93 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 26 |
|  | 624. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.108 | 1 086.42 | 117 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 26 |
|  | 624. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.72 | 20.52 | 15 |
|  | 624. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.18 | 568.71 | 102 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 557 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 593 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 685 |
| 625. | 625. | С74 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 |  | 10.2 | 390.00 | 3 978 |
|  |  |  | Объем: 10*1.02 |  |  |  |  |  |
| 626. | 626. | С75 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 |  | 13.26 | 480.00 | 6 365 |
|  |  |  | Объем: 13*1.02 |  |  |  |  |  |
| 627. | 627. | С76 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 |  | 13.26 | 550.00 | 7 293 |
|  |  |  | Объем: 13*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 201 479 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 186 585 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 87 666 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 557-559; %=95 - по стр. 562, 601, 607, 615; %=142 - по стр. 564, 566, 567, 569, 571, 574, 577, 579, 582, 585, 586, 588, 590, 593, 596, 598, 603, 605, 609, 611, 617, 619, 620, 622, 624) |  |  |  |  | 35 127 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 557-559; %=43 - по стр. 562, 601, 607, 615; %=81 - по стр. 564, 566, 567, 569, 571, 574, 577, 579, 582, 585, 586, 588, 590, 593, 596, 598, 603, 605, 609, 611, 617, 619, 620, 622, 624) |  |  |  |  | 20 053 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 241 765 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 894 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 894 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 256 659 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 5 133 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 261 792 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 52 358 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 314 150 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 35 127 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 20 053 |
|  |  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 8 301 642 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 774 694 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 967 885 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 87, 157-159, 247, 294-296, 298, 299, 386, 421-423, 510, 557-559; %=95 - по стр. 7, 46, 56, 69, 88, 100, 107, 142, 163, 202, 208, 216, 229, 248, 261, 267, 279, 302, 341, 347, 355, 368, 387, 399, 406, 426, 465, 471, 479, 492, 511, 523, 530, 542, 562, 601, 607, 615; %=142 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 90, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 109, 165, 167, 168, 170, 172, 175, 178, 180, 183, 186, 187, 189, 191, 194, 197, 199, 204, 206, 210, 212, 218, 220, 221, 223, 225, 231, 233, 235, 250, 252, 253, 255, 257, 263, 265, 269, 271, 273, 304, 306, 307, 309, 311, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 343, 345, 349, 351, 357, 359, 360, 362, 364, 370, 372, 374, 389, 391, 392, 394, 396, 401, 403, 428, 430, 431, 433, 435, 438, 441, 443, 446, 449, 450, 452, 454, 457, 460, 462, 467, 469, 473, 475, 481, 483, 484, 486, 488, 494, 496, 498, 513, 515, 516, 518, 520, 525, 527, 532, 534, 536, 564, 566, 567, 569, 571, 574, 577, 579, 582, 585, 586, 588, 590, 593, 596, 598, 603, 605, 609, 611, 617, 619, 620, 622, 624; %=80 - по стр. 79, 80, 118, 119, 155, 239, 240, 292, 378, 379, 419, 502, 503, 555; %=105 - по стр. 82, 113, 121, 242, 381, 505; %=115 - по стр. 106, 160, 260, 297, 405, 529; %=123 - по стр. 111, 115; %=130 - по стр. 138, 144, 146, 148, 281, 283, 285, 408, 410, 412, 544, 546, 548; %=90 - по стр. 277, 278, 540, 541) |  |  |  |  | 1 409 681 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 87, 157-159, 247, 277, 278, 294-296, 298, 299, 386, 421-423, 510, 540, 541, 557-559; %=43 - по стр. 7, 46, 56, 69, 88, 100, 107, 142, 163, 202, 208, 216, 229, 248, 261, 267, 279, 302, 341, 347, 355, 368, 387, 399, 406, 426, 465, 471, 479, 492, 511, 523, 530, 542, 562, 601, 607, 615; %=81 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 90, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 109, 165, 167, 168, 170, 172, 175, 178, 180, 183, 186, 187, 189, 191, 194, 197, 199, 204, 206, 210, 212, 218, 220, 221, 223, 225, 231, 233, 235, 250, 252, 253, 255, 257, 263, 265, 269, 271, 273, 304, 306, 307, 309, 311, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 343, 345, 349, 351, 357, 359, 360, 362, 364, 370, 372, 374, 389, 391, 392, 394, 396, 401, 403, 428, 430, 431, 433, 435, 438, 441, 443, 446, 449, 450, 452, 454, 457, 460, 462, 467, 469, 473, 475, 481, 483, 484, 486, 488, 494, 496, 498, 513, 515, 516, 518, 520, 525, 527, 532, 534, 536, 564, 566, 567, 569, 571, 574, 577, 579, 582, 585, 586, 588, 590, 593, 596, 598, 603, 605, 609, 611, 617, 619, 620, 622, 624; %=38 - по стр. 79, 80, 118, 119, 155, 239, 240, 292, 378, 379, 419, 502, 503, 555; %=55 - по стр. 82, 113, 121, 242, 381, 505; %=77 - по стр. 106, 160, 260, 297, 405, 529; %=64 - по стр. 111, 115; %=72 - по стр. 138; %=76 - по стр. 144, 146, 148, 281, 283, 285, 408, 410, 412, 544, 546, 548) |  |  |  |  | 809 726 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 994 101 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 417 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 84, 123, 132, 135, 244, 275, 383, 507, 538) |  |  |  |  | 19 280 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 84, 123, 132, 135, 244, 275, 383, 507, 538) |  |  |  |  | 15 422 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 72 119 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 788 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 788 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 483 743 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 483 743 |
|  |  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 10 555 751 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 211 115 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 10 766 866 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 2 153 373 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 12 920 239 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 428 961 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 825 148 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ КР МКД Т.А. Дятлова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ КР МКД Г. В. Дубина |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |