| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ «КР МКД» | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «УКБР 1» |
| --- | --- |
| ________________ /_С.Б. Русович_/ | ________________ /_И.А. Журавлев_/ |
| «____» __________ 2016 года | «____» __________ 2016 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистическая,             г. Калининград

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, трехэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Коммунистическая, дом № 36-48 |
| 3 | Заказчик | ООО «УКБР 1» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 36-48 по ул. Коммунистическая необходимо   выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 19 ноября 2013 года капитальный  ремонт:

- систем холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения в местах общего пользования дома.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику и МКУ «КР МКД».

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  140   календарных дней, их них:

- 120 календарных дней на производство работ;

-  20 календарных дней на оформление документации.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика, МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику от Заказчика происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир в присутствии представителя МКУ «КР МКД».

- Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все электромонтажные работы производятся на основании:

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание;

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003 г.;

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;

- Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем, МКУ «КР МКД».

- Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

- Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Трубы из полипропилена PN 10/20, 32, 63 | Аналог | Согласовать |
| 2. | Соединительная и запорная арматура для трубопроводов из ППР РN 10 | Аналог | Согласовать |
| 3. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщ. 9 мм | Аналог | Согласовать |
| 4. | Бетон | В-7.5 | Не менее |
| 5. | Щебень из гравия для строит. работ марка Др.8, фракция 40-70 мм | Аналог | Согласовать |
| 6. | Песок природный для строительных работ, средний | Аналог | Согласовать |
| 7. | Трубы канализационные из ПВХ диаметром 110 мм | Аналог | Согласовать |
| 8. | Крепления для трубопроводов из ПВХ | Аналог | Согласовать |

Основные допустимые материалы при электромонтажных работах:

| 1. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами прокладываемая в штробе до 25 мм |
| --- | --- |
| 2. | Кабель марки ВВГнг(А)-LS 5х16 мм2; 3х1,5 кв.мм; 3х4 кв.мм, либо аналог |
| 3. | Светильник потолочный уплотненный с энергосберегающими лампами IP54; IP44 класса защиты 2.0 |
| 4. | Автоматические выключатели двух-, трехполюсные «В» класса на ток 6,10,25А |
| 5. | Щит не ниже IP – 44 |
| 6. | Коробка распределительная IP 44 |
| 7. | Выключатель двухклавишный IP 44 |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект от Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик, Подрядчик и представитель МКУ «КР МКД» обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |