| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| _______________________ _______________________ | Генеральный директор ООО «КРУО «АСЖ» |
| _________/______________/ | _________________/И.Р.Кулумбегова/ |
| «___»____________2013г | «___»____________2013г |

Техническое задание

на капитальный ремонт металлочерепичной кровли

МКД №22-28 по ул. Саратовская  в Центральном районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград |
| 3 | Заказчик | ООО «КРУО «АСЖ» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №22-28 по ул. Саратовской необходимо выполнить капитальный ремонт металлочерепичной кровли. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ КРМКД городского округа «Город Калининград». |
| 5 | Цена лота: 3 009 961 рублей в том числе НДС 18% и строительный контроль 2,14 %. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту металлочерепичной кровли МКД №22-28по ул. Саратовской

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30мм

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смены стропильных ног из брусьев

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом « Пиралакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивание первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

Антисептик – антиперин ПИРАЛАКС СС-2 для древесины

Покрытие пленкой стен и кровель

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКАН

Устройства кровли из металлочерепицы по готовым прогоносм простая кровля

Металлочерепица с комплектующими

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных

Устройство слуховых окон

Окно слуховое ПВХ

Обивка слух.окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (прим)

Ограждение кровель перилами

Устройство снегодержателей (прим)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков.сандриков. желобов. отливов. Свесов и т.п.

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов

Устройство желобов подвесных

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли лестниц подмостей

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах

Смена колен водосточных труб с земли,лестниц и пидмостей

Смена отливов (отметов) водосточных труб

Смена обделок из листовой стали примыканий к трубам

Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов (прим)

Укладка ходовых досок

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим) (на чердаке)

Блок дверной металлический

Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один ряд

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7

Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65мм, марка 125

Отштукатуривание поверхностей дымовых труб

Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

Подшивка карниза досками обшивка

Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков

Погрузка мусора в автотранспортное средства

Перевозка грузов автомобилями-сомосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной 30 мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Огнезащитное покрытие «Огнебор» или эквивалент |
| 8 | Антисептик «Защита – 1» или эквивалент |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ  КРМКД городского округа «Город Калининград».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Инженер ООО «КРУО «АСЖ» Богданов Ю.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | МКУ КРМКД городского округа «Город Калининград» |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |