| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Уют -Сервис» |
| --- | --- |
| _________________/ С.Б. Русович/ | __________________ / О.Б. Манойло/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт МКД № 132-144 по ул. П. Морозова, г. Калининград (по решению суда) Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом (3-этажный) 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. П. Морозова, № 132-144 3 Заказчик ООО «Уют -Сервис» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. П. Морозова, № 132-144 необходимо выполнить: ремонт фасада здания с заделкой существующих трещин и оштукатуриванием; ремонт оконных блоков подвала, лестничных клеток, чердака; восстановление вертикальной гидроизоляции ленточного фундамента; замену штукатурного слоя стен подвала по всему периметру наружных стен; ремонт кладки стен фронтонов над лестничными клетками; замену рабочего настила чердачного перекрытия; замену чердачного утеплителя; ремонт стропильной системы; замену обрешетки и кровельного покрытия; ремонт бетонных полов в подвале; ремонт кладки и штукатурки дымовых труб выше кровли и внутри кровли; ремонт деревянных лестниц в подъезде; ремонт бетонных лестниц спуска в подвал и штукатурки стены вдоль спуска; ремонт входного дверного блока подъезда № 142.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

# Работы по капитальному ремонту фасада и отмостки должны соответствовать:

|  | СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.». |
| --- | --- |

Работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения должны соответствовать:

# СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»,

# СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Работы по ремонту электрических сетей в местах общего пользования и подвале должны соответствовать:

Правилами устройства электроустановок (последняя редакция).

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития. |
| --- | --- |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

# Сроки производства работ с учетом климатологии:

# 1 этап 2014 год капитальный ремонт подвала, бетонных  и деревянных лестниц-  на более 30календарных дней, но не позднее 15 декабря;

# 2 этап 2015 год  капитальный ремонт фасада, крыши – 150 календарных дней,  срок начала работ не позднее 15 апреля 2015года.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

3. Основные допустимые материалы

|  | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1.8 мм без покрытия 50х50мм |
| --- | --- |
|  | Клей для фасадных работ |
|  | Штукатурка фасадная мелкозернистая декоративная из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе |
|  | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» или аналог |
|  | Краска фасадная перхлорвиниловая |
|  | Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на мастике Битуминоль или аналог |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Щебень фракции 20-40 |
|  | Песок строительный |
|  | Бетон М 150 |
|  | Цементно-известковый раствор М 25, М 75 |
|  | Блоки оконные пластиковые одностворчатые с поворотно-откидной створкой |
|  | Короба пластмассовые для монтажа кабеля на фасаде |
|  | Антисептик-антипирен «Пирилакс» для древесины или аналог |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) «ЮТАВЕК» или аналог |
|  | Пленка пароизоляционная «ЮТАФОЛ Н» (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
|  | Теплоизоляционный материал "ISOVER КТ 40» или аналог |
|  | Брус не менее 50х50 мм |
|  | Доска обрезная толщиной не менее 25 мм |
|  | Брус 150Х150 мм |
|  | Доска обрезная хвойных пород 150х50 мм |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной не менее 0,55мм |
|  | Этернит в комплекте, цвет согласовывается с заказчиком и собственниками |
|  | Водосточная система - по расчету |
|  | Блок дверной металлический |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм |
|  | Краска масляная |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                          Моисеева Т.В.

Проверил: зам.начальника отдела ОК МКУ «КР МКД»                         Толмачева О.В.