## «СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

## Директор МКУ «КР МКД»                                             Генеральный директор ООО «УЮТ»

## _________________ Русович С.Б.                                   ___________________ Баранова Н.С.

## «___»__________________ 2013 г.                                 «___»____________________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт чердачного перекрытия жилой комнаты № 23 квартиры № 12 по ул. Чайковского, д. 38/40 в Центральном районе г. Калининграда

- Основные данные по объекту.

| № № п.п. | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирные дома |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, Ул. Чайковского, д. 38/40, кв. 12, ком. 23 |
| 3 | Заказчик | ООО«УЮТ» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории здания и проектной документации. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 38/40, кв. 12 ком. 23 по ул. Чайковского необходимо выполнить капитальный ремонт чердачного перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы материалов в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». 5. Цена лота: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 100 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: - Проектная документация Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир нижних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

- Основные допустимые материалы.

| 1. | Двутавр с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 |
| --- | --- |
| 2. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (опорный лист) |
| 3. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД»

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ | Зам. директора по тех.вопросам ООО «УЮТ» Иванова Л.М. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД» |

Согласовано:             ____________________      Представитель проектной группы МКУ «КР МКД»