«Утверждаю» Директор МКУ «КР МКД» _______________С.Б. Русович «___» апреля 2015г

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем электроснабжения  МКД №24 а по ул. Комсомольская г. Калининграда .

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом (3-этажа) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Комсомольская 24 а |
| 3 | Заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | 1. В многоквартирном доме №24 А по ул. Комсомольской необходимо выполнить капитальный ремонт: крыши, фасада с утеплением, системы электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более ______ календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 8) Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ и предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 9) Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую. 10) Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд.7), и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту. 11) По окончания работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. 12) Прием работ осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.» 13) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 17.13330.2011 «Кровли» СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Внутренние Санитарно-технические системы» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003 г.; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 8. | Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
| 3 | Пленка диффузионная Ютакон или аналог |
| 4 | Доска обрезная 25 х 100 мм |
| 5 | Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата |
| 6 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 150 |
| 7 | Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм. |
| 8 | Вата минеральная «IZOVER» или аналог |
| 9 | Металлочерипица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. Цвет согласовывается с заказчиком и собственниками. |
| 10 | Водосточная система по расчету |
| 11 | Раствор штукатурный цементно-известковый М 75. |
| 12 | Плиты минеральной вата на основе из базальтовых волокон типа Paros fas4 или аналог |
| 13 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 14 | Уголок ПВХ со стеклосеткой |
| 15 | Краска фасадная акриловая |
| 16 | Оконные блоки металлопластиковые поворотно-откидные, однокамерный стеклопакет (24мм) |
| 17 | Дверной блок металлический |
| 18 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
| 19 | Гидроизоляция оклеечная рулонная на мастике Битуминоль или аналог |
| 20 | Грунт ГФ-021 или аналог |
| 21 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |
| 22 | Сталь оцинкованная не менее 0.7 мм |
| 23 | Песок природный для строительных работ средний |
| 24 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 |
| 25 | Гравий фракция 20-40 мм |
| 26 | Кабель марки ВВГнг(А)-LS 5х10 мм2; 3х4 мм кв.; 3х1,5 мм кв.; либо аналог |
| 27 | Труба электрическая НПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами диаметром 16мм |
| 28 | Светильник потолочный, настенный с энергосберегающими лампами IP54; IP44 класса защиты 2.0 |
| 29 | Автоматические выключатели двух-, трехполюсные на ток 25,32А |
| 30 | Щит IP – 44 (NRP-24) или аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»         Д.А. Климов

Проверил: зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»             О.В.Толмачева