«Утверждаю»

Директор ООО «Новые технологии плюс»

__________/А.В.Ходорович

«___»____________2014 г

«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014г.

Техническое задание

на  ремонт

МКД № 10-12 по ул. 8 Марта в г. Калининграда.

(по решению суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. 8 Марта, дом №10-12 |
| 3 | Заказчик | ООО «Новые технологии плюс» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, фасада, отмостки, системы электроснабжения в местах общего пользования |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 10-12 по ул. 8 Марта по решению суда необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, фасада, отмостки, внутридомовой системы электроснабжения в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 6. | 1) Сроки производства работ: 62 календарных дня, но не позднее 01 ноября 2014 года. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз его по мере накопления, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Все ремонтные работы общестроительного направления производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: - «Правила устройства электроустановок» (изд. 7) -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 8. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 9. | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой был минимальным. |
| 10. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| 11. | При завершении работ Подрядчик обязан провести приёмно-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. |
| 12. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмно-сдаточных документации в соответствии с требованиями И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмно-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. |

4.Основные допустимые материалы:

| 1. | Металочерепица с толщиной метала не менее 0,6 мм |
| --- | --- |
| 2. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 3. | Доска обрезная толщиной 30 мм |
| 4. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, или аналог. |
| 5. | Бруски обрезные, размеры не менее 60х60 мм |
| 6. | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 7. | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 8. | Сталь оцинкованная толщиной 0,7 мм |
| 9. | Водосточные жёлоба с креплением |
| 10. | Труба водосточная с ухватами |
| 11. | Снегозадержатели |
| 12. | Колена и отмёты |
| 13. | Раствор готовый кладочный цементный М 400 |
| 14. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 |
| 15. | Грунтовка CERESIT СТ-17 |
| 16. | Балки антисептированные БЦ 30-46.15.9; БЦ 30-49.17.9 |
| 17. | Утеплитель Paroc UNS 37, или аналог. |
| 18.. | Плёнка подкровельная антиконденсатная (гедроизоляционная) типа ЮТАКОН, или аналог. |
| 19. | Антисептик - антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» (корр. РЦЦС: читать «Пирилакс-Терма» для древесины или эквивалент, или аналог. |
| 20. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой , площадью до 1 м2 |
| 21. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS LTx число жил - 5 и сечением 10,0 мм2 |
| 22. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ –нг(А)-LS LTx число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 |
| 23. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS LTx число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| 24. | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций сеч. 1Х25 типа DY 1х25 мм2 |
| 25. | Выключатель однополюсный для скрытой установки |
| 26. | Светильник с энергосберегающей лампой до 40 вт типа IP44 класс защиты 2,0 |
| 27. | Кабель силовой с медными жилами ,с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций сеч. 1х16 типа DY 1Х16 мм2 |
| 28. | Шина выравнивания потенциала |
| 29. | Автоматический выключатель S193C 63/32 |
| 30. | Автоматический выключатель S193В 63/16 |
| 31. | Автоматический выключатель S192В 63/10 |
| 32. | УЗО DS651B 40/1 |
| 33. | Счётчик расхода электроэнергии ЦЭ6803В |
| 34. | Автоматический выключатель S193В 63/32 |
| 35. | Светильник потолочный с энергосберегающей лампой 6W степень защиты IP 54 |
| 36. | Светильник потолочный с энергосберегающей лампой 6W степень защиты IP 44 |
| 37. | Светильник пристенный с энергосберегающей лампой 6W степень защиты IP 54 |
| 38. | Выключатель с задержкой времени наружной установки степень защиты IP 44 |
| 39. | Выключатель 1 клавишный наружной установки степень защиты IP 44 |
| 40. | Коробка установочная наружной установки степень защиты IP 44 |
| 41. | Коробка соединительная наружной установки степень защиты IP 44 |
| 42. | Сталь угловая, катанная 40*40*6 |
| 43. | Полоса стальная 40*6 |

5.Качество работ и организационные вопросы:

1. . Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ____________________________________________________