| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| _________________/С.Б. Русович / | __________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на выполнение дополнительных работ по усилению несущих конструкций многоквартирного дома № 1-1а по ул. Розы Люксембург г. Калининграда (во исполнение решения суда) 1. Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту; 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный жилой дом ; 2; Местоположение; Россия, г.Калининград, ул.Розы Люксембург, 1-1а; 3; Заказчик; ООО «УК Старый Город»; 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; Определяется по результатам конкурсного отбора; 7; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 8; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 1-1а по ул.Розы Люксембург необходимо выполнить дополнительные работы по усилению несущих конструкций здания: фундамента и стен.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 45 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по усилению несущих конструкций здания: фундамента и стен с детализацией узлов, а также принять строительную площадку для производства работ.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от подрядчика, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусматреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

7. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

СНиП 3.03.01-87 «Бетонные работы»,

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

СНиП 3.03.01-97 «Несущие и ограждающие конструкции»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.»

СНиП III- 4-80* «Техника безопасности в строительстве» (разделы 8-18), СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

Материалов к варианту усиления несущих конструкций многоквартирного дома № 1-1а по ул. Розы Люксембург,  разработанных  МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД».

8. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

9. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм. |
| --- | --- |
| 2 | Доска обрезная толщиной 30мм шириной 150мм |
| 3 | Кирпич силикатный одинарный, размером 250*120*65мм, марка 150 |
| 4 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,7мм |
| 5 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93 |
| 6 | Бетон тяжелый класса В 7.5, В 12.5, В 20 |
| 7 | Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 |
| 8 | Грунтовка ГФ-021или аналог |
| 9 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. До начала работ завести все строительные материалы на объект, предварительно согласовав с Заказчиком.

2. До начала работ провести инструктаж и ознакомление работников по характеру и виду работ.

3. Срок предоставления гарантии качества — не менее 5 лет.

4.Сертификаты качества на материалы.

5.Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора

.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик, и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ « КР МКД».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий контролирующих органов ГО «Город Калининград»  Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

10. Согласовывая данное техническое задание, подрядчик обязуется: применять материалы, указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы, предусмотренные данным техническим заданием, выполнять все требования технического задания.

11. В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

| Составил:______________ |  |
| --- | --- |
| Проверил:______________ |  |