«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»______________2014г

«Утверждаю» Директор ООО «МУП РСУ№24»

________ Н. В. Тихонова

«___» _______________2014г.

Техническое задание

на капитальный  ремонт   отмостки, крылец, электропроводки и трубопроводов ХВС в местах общего пользования

МКД  №33-37 по ул. Б. Хмельницкого  г. Калининграда.

(во исполнение  решения суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б. Хмельницкого, д. №33-37 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ №24» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме №33-37 по ул. Б. Хмельницкого необходимо выполнить капитальный ремонт отмостки, крылец, электропроводки и трубопроводов ХВС в местах общего пользования.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 45 календарных дней. 2) В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 3) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 4) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 5) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 6) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 7) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

6. Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.04-85 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние Санитарно-технические системы» «Правила устройства электроустановок» (изд.7) СП 31-110-2003»Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». ГОСТ Р 50571,15-97(МЭК 364-5-52-930» Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» 7. Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих. 8. Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии гл.1.8 ПУЭ (изд.7), гл.1.3 ПТЭЭП и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. 9. После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями И 1.13.-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. 10. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

11. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

3.Основные допустимые материалы:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 | Труба из полипропилена PN 10/20, 10/32, 10/25, 10/40, 10/63, 10/75 |
| 3 | ППР колено диам. 20мм., 25 мм., 32 мм., 40мм. 63мм |
| 4 | Хомут металлический с шурупом для крепления труб различных диам. |
| 5 | ППР тройник разных диаметров |
| 6 | краны шаровые ППР различных диаметров |
| 7 | Геоткань |
| 8 | Сталь угловая равнополочная марка стали ВСт 3кп2 |
| 9 | Сетка стеклянная СС-1 |
| 10 | Песок строительный средний |
| 11 | Щебень фракции 20-40 мм |
| 12 | Бетон М150 |
| 13 | Цементно известковый раствор |
| 14 | Сетка металлическая для штукатурных работ |
| 15 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. |
| 16 | Выключатель однополюсной |
| 17 | Краны шаровые муфтовые Valtec разных диаметров |
| 18 | Трубки теплоизоляционные « Термофлекс» толщ.9 мм различных диаметров |
| 19 | Труба стальная диаметром до 25 мм. диаметром до 50 мм. |
| 20 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа |
| 21 | Выключатель одноклавишный утопленного типа |
| 22 | Светильник с лампами накаливания |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливининлхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS число жил 5 и сечением 25.0 мм2 |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливининлхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS число жил 3 и сечением 4.0 мм2 |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливининлхлоридной оболочке беззащитного покрова ВВГ-нг(А)-LS число жил 3 и сечением 1,5 мм2 |

Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | _______________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ |  |