Согласовано Утверждаю

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «Новые технологии плюс»

_________________С.Б. Русович А.В. Ходорович

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасада с утеплением и подвального помещения   дома  №1-5  по ул. Баумана г. Калининграда.

( по решению суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Баумана, д. №1-5 |
| 3 | Заказчик | ООО «Новые технологии плюс» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт подвального помещения, фасада с утеплением |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №1-5 по ул. Баумана необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением и подвального помещения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ с учетом климатологии не более 100 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению нанесения ущерба собственникам МКД. |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| 9 | Стоимость капитального ремонта: в соответствии со сметой. |

Основные  материалы:

| 1 | Плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм плотность М 125 |
| --- | --- |
| 2 | Раствор штукатурный цементно-известковый |
| 3 | Сетка стеклянная строительная СС-1 |
| 4 | Сталь цветная листовая толщиной листа не менее 0,5 мм |
| 5 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 |
| 6 | Грунт под фасадную краску |
| 7 | Перфорированный уголок с сеткой |
| 8 | Клей для приклеивания минеральной ваты |
| 9 | Штукатурка фасадная декоративная минеральная зерно не менее 3 мм |
| 10 | Краска фасадная типа ВД-АК-1180 С или аналог |
| 11 | Дверные блоки металлические |
| 12 | Оконные блоки металлопластиковые |
| 13 | Песок природный для строительных работ средний |
| 14 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200) |
| 15 | Грунтовка воднодисперсионная CERЕSIT |
| 16 | Короб пластмассовый |
| 17 | Грунтовка ГФ-021 |
| 18 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на мастике Битуминоль |
| 19 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |

3. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

Составил -----

Проверил-----------