«СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ «КР МКД»                                             Ген.  директор ООО    «УЮТ»

__________С.Б. Русович                                                    ___________ Н.С.Баранова

«___»__________ 2013 г.                                                   «____»__________ 2013г.

Техническое задание

на капитальный ремонт (замену) участка газопровода -ввода

МКД №12-14 по ул. Ген. Л-та Озерова (подъезд 14) в Центральном районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Ген. Л-та Озерова, д.14 |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №12-14 по ул. Ген. Л-та Озерова необходимо выполнить капитальный ремонт (замену) участка газопровода-ввода подъезда №14. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота: согласно сметной документации. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 25 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и потребления»; ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 11. | Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 12. | Согласовать раскопки в охранной зоне газопровода. |
| 13. | Подрядчик обязан до начала земляных работ вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные сети, для уточнения расположения сетей на месте. |
| 14. | Подготовить пакет исполнительно-технической документации и передать его в эксплуатирующую организацию для осуществления технологического присоединения нового газопровода (врезка и пуск). |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009. |
| --- | --- |
| 2 | Газовый ввод – полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-2009. |
| 3. | Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм |
| 4. | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 |
| 5. | Устройство песчаной подушки толщиной 20см и обратная присыпка на 20см, засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи |
| 4. | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм |
| 5. | Газовый ввод Ду 63 мм ПЭ 100 SDR 11 |
| 6. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой четные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 7. | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |
| 8. | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм |
| 9. | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм |
| 10. | Прокладка трубопровода газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |
| 11. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм |
| 12. | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR1, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) |
| 13. | Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм |
| 14. | Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм |
| 15. | Переход (полиэтилен-сталь 63х57) |
| 16. | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 110 мм |
| 17. | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ЛЭ100 SDR 17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р50838-95) |
| 18. | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм |
| 19. | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм |
| 20. | Установка опозновательных табличек |
| 21. | Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 |
| 22. | Лента сигнальная «Газ» ЛСГ 200 |
| 23. | Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание |
| 24. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм |
| 25. | Контроль снимков на АПК |
| 26. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50 мм |
| 27. | Выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм |
| 28. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 |
| 29. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж существующего участка газового ввода в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: зам. директора

по техническим вопросам ООО «УЮТ»                                     Л.М. Иванова