| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ________________/ С.Б. Русович / «___»____________2014 г. | «Утверждаю» Председатель ЖСК «Дружба» ________________/ Е.В. Патруев / «___»____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту дворовой территории МКД № 65-71 по адресу: ул. Кирова, г. Калининград.

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Дворовая территория по адресу: ул. Кирова, дом № 65-71 |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. Кирова, дом № 65-71 |
| 3 | Заказчик | ЖСК «Дружба» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт дворовой территории |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирного дома № 65-71 по ул. Кирова в г. Калининграде.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.  Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- На скрытые работы должны оформляться акты на скрытые работы. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ, а так же лабораторные испытания уплотнения грунта и основания.

- До начала работ по капитальному ремонту произвести местное шурфирование на предмет выяснения конструкции дорожного покрытия. В случае обнаружения слоев щебня и песка согласно типа покрытия, составить акт и произвести замену только дорожного покрытия по слою щебня для заклинки фракций в 2 раза (и более) меньшей фракции основного.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- При производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2, а также выполнение ведомственных правил по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

- Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: 70 календарных дней.

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории.

| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 47 |  |
| 2. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 32.22 |  |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 69.516 |  |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 69.803 |  |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 136.04 |  |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 | 136.04 |  |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 217.66 |  |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 71.6 |  |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 78.76 |  |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2 | 358 |  |
| 11. | Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси | м3 | 14.32 |  |
| 12. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 14.60 |  |
| 13. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 358 |  |
| 14. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщиной 80мм, М 400, серая | м2 | 365.16 |  |
| 15. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 139 |  |
| 16. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 139 |  |
| 17. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт. | 4 |  |
| 18. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | м2 | 63.1 |  |
| 19. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 5.048 |  |
| 20. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 5.048 |  |
| 21. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 17.04 |  |
| 22. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 | 17.04 |  |
| 23. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 27.26 |  |
| 24. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 12.62 |  |
| 25. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 13.88 |  |
| 26. | Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси | м3 | 3.1 |  |
| 27. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.21 |  |
| 28. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 63.1 |  |
| 29. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м2 | 64.36 |  |
| 30. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора | м | 64 |  |
| 31. | Камни бортовые БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 64 |  |
| 32. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 100 |  |
| 33. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 100 |  |

Дорожная одежда

(в соответствии с проектным решением на капитальный ремонт дворовой        территории по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, д. 65-71)

Основные допустимые материалы:

| 1. | Песок природный для строительных работ, средний |
| --- | --- |
| 2. | Бетон тяжёлый класс В15 (М200) ГОСТ 25192-93 |
| 3. | Камни бортовые БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91) |
| 4. | Камни бортовые БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91) |
| 5. | Пескоцементная сухая смесь толщиной 40 мм. |
| 6. | Щебень из гравия для строительных работ, марка 700, фракция 40-70 мм |

- Качество работ и организационные вопросы.

- Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД» городского округа «Город Калининград».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | ___________________________________________________ должность, подпись, Ф.И.О. ) |
| --- | --- |