| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| _________________/С.Б. Русович/ | __________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в МКД №3-7 по ул. Линейная в г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Линейная, 3-7 3 Заказчик ООО «УК Старый Город» 4 Данные подрядной организации Определяется по итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. Линейная, 3-7 необходимо выполнить капитальный ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения должны соответствовать:

СНиП 3.05.01-85,

СНиП 3.05.03-85,

СНиП 3.05.04-85,

СНиП 3.04.01-87

Работы по капитальному ремонту сетей электроснабжения должны соответствовать:

- «Правила устройства электроустановок» (изд. 7)

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития. |
| --- | --- |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным.

Сроки производства работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения не более 20 дней.

Сроки производства работ по капитальному ремонту систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения не более 30 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;

- биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД»

3. Основные допустимые материалы

| Система водоснабжения и канализации |
| --- |
|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения), либо аналог |
| Система электроснабжения |
|  | Труба электротехническая различных диаметров |
|  | Кабель типа ВВГнг (А)-LS 3х1,5 мм2, 5х6 мм2 |
|  | Светильник потолочный с энергосберегающими лампами 6W IP44, IP54 класса защиты 2.0 |
|  | Автоматические выключатели двух-трехполюсные на ток 32, 40 А |
| Система отопления |
|  | Трубы ППР для систем отопления различных диаметров (PN25), фасонные части к ним |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм различных диаметров (для трубопроводов отопления), либо аналог |

Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ!

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: Главный инженер ООО «Старый Город»                    Харкевич Е.И.