| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _________ 2014 года | «____» _______________ 2014 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД №22 по ул. Лесная, г. Калининград. Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный 2-х этажный дом с мансардой 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Лесная д.22 3 Заказчик ООО «ЖЭУ-23»» 4 Данные подрядной организации По результатам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ По результатам конкурса 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. | 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 22 по ул. Лесная  необходимо выполнить

капитальный ремонт  черепичной крыши.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 75  календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующих пунктов договора подряда.

В случае срыва производства работ, по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов ( в МКУ «КРМКД»).

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметы.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Технического надзора имеют право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

3.Материалы:

- Металлочерипица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. RAL 8004

- Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной не менее 0,55 мм.

- Доска обрезная 2 сорт, толщиной  не менее 30 мм.

- Доска обрезная 2 сорт, толщиной не менее 25 мм. Под сплошной настил.

- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС СС-2» или эквивалент.

- Бруски обрезные, размером не менее 50*50 мм

- Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм

- Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм.

- Пленка пароизоляционная Ютафол, (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог.

- Пленка гидроизоляционная антиконденсатная ЮТАКОН или аналог.

- Блоки люк-окно Велюкс типа Эконом.

- Кирпич керамический, размером 250*120*65мм, марки 150.

11.Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

12. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), толщенной 150 мм.

13.Вата минеральная  ISOVER KT-40, толщина утеплителя 150 мм.

14. Вентиляционные. выходы на канализационные стояки «Корнопласт» холодный МЧ Д110м (либо аналог)

Карнизные свесы перед покраской острогать по месту.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

Инженер-Сметчик

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                        Т. А.Аблеева

Проверил:

Заместитель директора

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                         А. Г. Якимчук