| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 336 600 | руб. | Смета на сумму: | 1 336 600 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б.Русович/ | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт черепичной крыши по адресу ул. Дорожная , 17-21 |
| Сметная стоимость: | 1 336.600 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.894 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 206.947 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 3.65 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 019.58 | 1 677.94 | 341.64 | 12.51 | 4.4 | 22 494 | 20 991 | 1 503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 535-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 661.16 |  |  |  | 84% | 17 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 006.76 |  |  |  | 48% | 10 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 687.50 |  |  |  |  | 50 202 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.7 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 281.44 | 223.81 | 57.63 | 12.51 | 4.4 | 3 053 | 2 800 | 254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 221.57 |  |  |  | 84% | 2 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 134.29 |  |  |  | 48% | 1 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 637.30 |  |  |  |  | 6 749 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.1 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 261.88 | 260.74 | 1.14 | 12.51 | 4.05 | 3 266 | 3 262 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 216.41 |  |  |  | 71% | 2 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 169.48 |  |  |  | 52% | 1 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.78 |  |  |  |  | 7 278 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов., 100 м труб и покрытий | 0.83 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 62.72 | 62.54 | 0.18 | 12.51 | 4.09 | 783 | 782 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 51.91 |  |  |  | 71% | 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 40.65 |  |  |  | 52% | 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.28 |  |  |  |  | 1 745 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, стойки с раскосами, коньковая балка, 100 м | 0.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 813.09 | 173.99 | 8.06 | 12.51 | 7.02 | 4 820 | 2 177 | 57 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 587 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144.41 |  |  |  | 71% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.09 |  |  |  | 52% | 1 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 070.60 |  |  |  |  | 7 498 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.35 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 251.96 | 475.41 | 12.11 | 12.51 | 6.98 | 14 215 | 5 947 | 85 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 764.43 |  | 2.96 | 1 |  | 8 183 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 394.59 |  |  |  | 71% | 4 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 309.02 |  |  |  | 52% | 3 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 955.57 |  |  |  |  | 21 530 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.35 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 13 578.89 | 2 936.94 | 155.63 | 12.51 | 7.1 | 77 694 | 36 741 | 1 105 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 10 486.32 |  | 3.8 | 1 |  | 39 848 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 437.66 |  |  |  | 71% | 26 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 909.01 |  |  |  | 52% | 19 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 925.56 |  |  |  |  | 122 885 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.35 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 4 976.20 | 4 315.68 | 431.42 | 12.51 | 7.11 | 57 787 | 53 989 | 3 067 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 229.09 |  | 3.19 | 1 |  | 731 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 582.01 |  |  |  | 71% | 38 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 805.19 |  |  |  | 52% | 28 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 363.41 |  |  |  |  | 124 193 |  |  |
| 9. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 17.12 | 1 928.70 |  |  | 33 019.34 |  |  |  |  | 104 037 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 33 019.34 |  | 6 076.93 |  |  | 104 037 |  |
|  | Объем: 5.35*3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.35 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 185.64 | 544.62 | 549.38 | 12.51 | 3.39 | 8 839 | 6 813 | 1 862 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 91.65 | 7.76 | 1.78 | 12.56 |  | 163 | 97 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 497.14 |  |  |  | 77% | 5 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 331.43 |  |  |  | 48% | 3 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 014.21 |  |  |  |  | 17 477 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 110.745 | 36.04 |  |  | 3 991.25 |  |  |  |  | 16 668 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 991.25 |  | 150.51 |  |  | 16 668 |  |
|  | Объем: 5.35*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-034-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0343 | 16 533.98 | 1 584.56 | 494.10 | 567.12 | 54.35 | 16.95 | 12.51 | 6.44 | 2 123 | 680 | 109 |
|  |  |  |  | 14 455.32 | 22.74 |  | 495.82 | 0.78 | 2.69 | 12.53 |  | 1 334 | 10 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 58.44 |  |  |  | 90% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 29.77 |  |  |  | 43% | 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655.33 |  |  |  |  | 3 041 |  |  |
| 13. | Цена поставщика. Люк выхода на кровлю 0,47*0,73, м2 | 3.4 | 2 121.90 |  |  | 7 214.47 |  |  | 1 | 1 | 30 301 |  |  |
|  |  |  |  | 2 121.90 |  |  | 7 214.47 |  | 4.2 | 1 |  | 30 301 |  |
|  | Объем: 0.34*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9412*1.01/4.48 |
| 14. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 5.35 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 1 447.07 | 570.52 | 5.40 | 12.51 | 7.2 | 9 572 | 7 137 | 39 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 871.14 |  | 2.75 | 1 |  | 2 396 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 530.58 |  |  |  | 79% | 5 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 365.13 |  |  |  | 51% | 3 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 342.79 |  |  |  |  | 18 850 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 668.75 | 13.13 |  |  | 8 780.69 |  |  |  |  | 28 623 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 780.69 |  | 42.8 |  |  | 28 623 |  |
|  | Объем: 535*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.054 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 462.90 | 297.72 | 13.62 | 12.51 | 6.18 | 4 545 | 3 724 | 84 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 151.55 | 3.25 | 4.86 | 12.52 |  | 737 | 41 |
|  | Объем: (0.4*3)+(3*0.4)+(0.5*6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 234.76 |  |  |  | 66% | 2 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 189.61 |  |  |  | 50% | 1 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 887.27 |  |  |  |  | 8 912 |  |  |
| 17. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2268 | 6 499.70 |  |  | 1 474.13 |  |  |  |  | 4 747 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 1 474.13 |  | 20 929.74 |  |  | 4 747 |  |
|  | Объем: 0.054*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.054 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 752.24 | 493.15 | 15.34 | 12.51 | 6.18 | 7 449 | 6 169 | 95 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 243.75 | 3.65 | 4.86 | 12.52 |  | 1 185 | 46 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 387.50 |  |  |  | 66% | 4 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 312.98 |  |  |  | 50% | 3 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 452.73 |  |  |  |  | 14 658 |  |  |
| 19. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.3564 | 6 499.70 |  |  | 2 316.49 |  |  |  |  | 7 459 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 2 316.49 |  | 20 929.74 |  |  | 7 459 |  |
|  | Объем: 0.054*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.4065 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 980.80 | 526.66 | 0.83 | 12.51 | 4.04 | 8 509 | 6 589 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 453.30 |  | 4.23 | 1 |  | 1 917 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 416.06 |  |  |  | 67% | 4 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 263.33 |  |  |  | 40% | 2 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 660.19 |  |  |  |  | 15 559 |  |  |
| 21. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4065 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 931.54 | 46.42 | 5.79 | 12.51 | 7.11 | 3 040 | 581 | 41 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 879.33 |  | 2.75 | 1 |  | 2 418 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 44.10 |  |  |  | 80% | 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 21.82 |  |  |  | 37% | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 997.46 |  |  |  |  | 3 720 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб), 100 м2 покрытия | 0.06432 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 765.92 | 75.48 | 2.13 | 12.51 | 7.14 | 2 756 | 944 | 15 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 688.31 | 0.24 | 2.61 | 12.5 |  | 1 796 | 3 |
|  | Объем: 16.08*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 81.78 |  |  |  | 92% | 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 41.65 |  |  |  | 44% | 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 889.34 |  |  |  |  | 4 044 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 5.35 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 52 482.37 | 2 323.61 | 888.03 | 12.52 | 6.6 | 257 164 | 29 092 | 5 861 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 49 270.72 | 79.78 | 4.51 | 12.5 |  | 222 211 | 997 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 595.66 |  |  |  | 92% | 27 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 321.86 |  |  |  | 44% | 13 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 399.90 |  |  |  |  | 298 085 |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 86 | 137.86 |  |  | 11 855.96 |  |  |  |  | 51 579 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 11 855.96 |  | 599.75 |  |  | 51 579 |  |
| 25. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.83 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 453.73 | 311.05 | 5.53 | 12.51 | 6.9 | 9 571 | 3 891 | 38 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 137.15 | 0.85 | 2.64 | 12.57 |  | 5 642 | 11 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 258.88 |  |  |  | 71% | 2 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 202.74 |  |  |  | 52% | 2 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 915.34 |  |  |  |  | 14 370 |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.83 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 314.92 | 271.33 | 26.45 | 12.51 | 6.89 | 25 751 | 3 394 | 182 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 7 017.15 | 2.51 | 3.16 | 12.48 |  | 22 174 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 295.75 |  |  |  | 92% | 3 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 150.61 |  |  |  | 44% | 1 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 761.28 |  |  |  |  | 30 409 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.8 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 5 932.62 | 266.43 | 10.54 | 12.51 | 7.18 | 18 170 | 3 333 | 76 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 5 655.65 |  | 2.61 | 1 |  | 14 761 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 221.14 |  |  |  | 71% | 2 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 173.18 |  |  |  | 52% | 1 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 326.94 |  |  |  |  | 22 270 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146.30 | 115.66 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 3 856 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 029.02 |  | 2.33 | 1 |  | 2 398 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317.48 |  |  |  |  | 5 636 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 322.33 | 33.64 | 0.57 | 12.51 | 7.18 | 1 145 | 421 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 288.13 |  | 2.5 | 1 |  | 720 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.12 |  |  |  |  | 1 663 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.1 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 871.98 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 611 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 823.11 |  | 1.22 | 1 |  | 1 004 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.11 |  |  |  |  | 2 350 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.66 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 896.23 | 216.30 | 0.67 | 12.51 | 7.2 | 5 584 | 2 706 | 5 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 679.27 |  | 4.23 | 1 |  | 2 873 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 179.53 |  |  |  | 71% | 1 921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 140.60 |  |  |  | 52% | 1 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 216.35 |  |  |  |  | 8 912 |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 0.725 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 604.70 | 52.28 | 54.52 | 12.51 | 6.29 | 13 135 | 654 | 343 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 497.90 | 3.97 | 3.47 | 12.5 |  | 12 138 | 50 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 60.75 |  |  |  | 92% | 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 30.94 |  |  |  | 44% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 696.39 |  |  |  |  | 14 092 |  |  |
| 33. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.82 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 077.04 | 59.13 | 61.66 | 12.51 | 6.29 | 14 856 | 740 | 388 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 956.25 | 4.49 | 3.47 | 12.5 |  | 13 728 | 56 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 68.71 |  |  |  | 92% | 732 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 34.99 |  |  |  | 44% | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 180.74 |  |  |  |  | 15 939 |  |  |
| 34. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 9.35 | 7.34 |  | 7.34 | 68.59 |  | 68.59 |  | 5.54 | 380 |  | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 35. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 9.35 | 26.50 |  | 26.50 | 247.78 |  | 247.78 |  | 5.54 | 1 373 |  | 1 373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 180 409.91 | 16 433.46 | 2 984.02 |  |  | 826 955 | 205 605 | 16 993 |
|  |  |  | 160 992.41 | 107.28 |  |  |  | 604 358 | 1 342 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 180 409.91 | 16 433.46 | 2 984.02 |  |  | 826 955 | 205 605 | 16 993 |
|  |  |  | 160 992.41 | 107.28 |  |  |  | 604 358 | 1 342 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 68 652.33 |  |  |  |  | 243 414 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-8, 25, 27-31; %=77 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12; %=79 - по стр. 14; %=66 - по стр. 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=92 - по стр. 22, 23, 26, 32, 33) | 14 804.31 |  |  |  |  | 157 983 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 10; %=52 - по стр. 3-8, 25, 27-31; %=43 - по стр. 12; %=51 - по стр. 14; %=50 - по стр. 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21; %=44 - по стр. 22, 23, 26, 32, 33) | 10 226.41 |  |  |  |  | 102 297 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 205 440.63 |  |  |  |  | 1 087 235 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 205 440.63 |  |  |  |  | 1 087 235 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 4 396.43 |  |  |  |  | 23 267 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 209 837.06 |  |  |  |  | 1 110 502 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 196.74 |  |  |  |  | 22 210 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 214 033.80 |  |  |  |  | 1 132 712 |  |  |
|  | НДС | 38 526.08 |  |  |  |  | 203 888 |  |  |
|  | Всего с НДС | 252 559.88 |  |  |  |  | 1 336 600 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 14 804.31 |  |  |  |  | 157 983 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 226.41 |  |  |  |  | 102 297 |  |  |

| Составил: | Инженер – сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |