| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ / С. Б. Русович / | ________________ / И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1. |
| на капитальный ремонт фасада без утепления МКД № 2-4 по ул. Балтийская в г. Калининграде |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 6.69 |
| 2. | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.2342 |
| 3. | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0602 |
| 4. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.67 |
| 5. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. | 0.76 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных в т.ч. откосов | 100 м2 | 5.65 |
| 7. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0.8 |
| 8. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.098 |
| 9. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов | 100 м2 | 6.13 |
| 10. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 40.69 |
| 11. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 5.65 |
| 12. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 5.25 |
| 13. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 5.65 |
| 14. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -621.5 |
| 15. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -1.4125 |
| 16. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 621.5 |
| 17. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 1640 |
| 18. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 5.65 |
| 19. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 6.13 |
| 20. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 79.69 |
| 21. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 232.94 |
| 22. | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.59 |
| 23. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 6 |
| 24. | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.48 |
| 25. | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. | 0.06 |
| 26. | Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм 149 | шт. | 6 |
| 27. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (карниз) | 100 м2 | 0.53 |
| 28. | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (карниз) | 100 м2 | 0.53 |
| 29. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (карниз) | 100 м2 | 0.53 |
| 30. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 2.014 |
| 31. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 6.89 |
|  | Перенавеска эл.кабеля |
| 32. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.72 |
| 33. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.72 |
| 34. | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм | 100 м | 0.72 |
| 35. | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.72 |
|  | Раздел 2. Ппроемы МОП |
| 36. | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.036 |
| 37. | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемыМПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | м2 | 4.3 |
| 38. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 7.9 |
| 39. | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 | 4.3 |
| 40. | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 | 3.6 |
| 41. | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.01 |
| 42. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0.01 |
| 43. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.06 |
| 44. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.06 |
| 45. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.82 |
| 46. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.0418 |
| 47. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 4.18 |
| 48. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.052 |
| 49. | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м | 5.2 |
| 50. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.05 |
| 51. | Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | 10 м | 0.7 |
| 52. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.05 |
| 53. | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0026 |
| 54. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0768 |
| 55. | Демонтаж металлических люков на окнах в подвал. МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | м2 | 0.62 |
| 56. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.083 |
| 57. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 8.3 |
| 58. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.185 |
| 59. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0.185 |
|  | Раздел 3. Крыльцо |
| 60. | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 0.24 |
| 61. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0024 |
| 62. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0024 |
| 63. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.53 |
| 64. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.91 |
| 65. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0024 |
| 66. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0.36 |
| 67. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.432 |
| 68. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0.72 |
| 69. | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.7344 |
| 70. | Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок | 100 м3 | 0.0072 |
| 71. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 0.72 |
|  | Раздел 4. Просие работы |
| 72. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 16.668 |
| 73. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 16.668 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |