| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ №12Ц» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Г.В. Марчихина / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт |
| Объект: | Капитальный ремонт г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода дома №42 по ул. Комсомольской в г. Калининграде |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм | 10 отключений | 0.1 |
| 2. | Е24-02-030-01 | Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.058 |
| 3. | Е24-02-060-01 | Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм | 10 вводов | 0.1 |
| 4. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15 | 100 м3 грунта | 0.181 |
| 5. | Е23-01-001-01 | Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи, | 10 м3 основания | 1.516 |
| 6. | С408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 18.1 |
| 7. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.20194 |
| 8. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.181 |
| 9. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 30.77 |
| 10. | Е22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | 1 м короба | 8 |
| 11. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.0294 |
| 12. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.0294 |
| 13. | Е24-02-032-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм | 400 м укладываемой трубы | 0.027 |
| 14. | С507-3726 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 29.85 |
| 15. | Е24-02-061-01 | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм | 10 вводов | 0.1 |
| 16. | С ценапоставщика. | Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11 | шт. | 1 |
| 17. | С103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.15 |
| 18. | Е16-05-001-02 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 19. | С302-3227 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 2 |
| 20. | С302-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 21. | С507-0817 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт. | 1 |
| 22. | Е24-01-028-01 | Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 23. | Е16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.049 |
| 24. | Е16-02-003-05 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.001 |
| 25. | Е16-02-003-02 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.001 |
| 26. | Е22-03-014-01 | Приварка в существующий стальной трубопровод диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 27. | Е46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 28. | Е16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.006 |
| 29. | Е52-15-1 | Герметизация проходов труб через стены | 100 шт. | 0.01 |
| 30. | Е22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных (отвод) | 1 т фасонных частей | 0.0035 |
| 31. | Прайс-лист. | Отвод 90гр. Д57х3,0 мм | шт. | 7 |
| 32. | Прайс-лист. | Заглушка Д57х3,5 мм | шт. | 3 |
| 33. | Е24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм | 1 соединение | 4 |
| 34. | Е24-02-005-02 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм | 1 отвод | 1 |
| 35. | С507-0797 | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт. | 1 |
| 36. | Е24-02-030-01 | Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.005 |
| 37. | Е24-02-005-02 | Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм | 1 отвод | 1 |
| 38. | С507-0778 | Переход <полиэтилен-сталь 63х57> | шт. | 3 |
| 39. | Е24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм | 100 м газопровода | 0.0555 |
| 40. | С507-3759 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 5.55 |
| 41. | Е22-05-003-01 | Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.0555 |
| 42. | Е16-07-006-01 | Заделка концов футляра диаметром до 100 мм | 1шт | 1 |
| 43. | Е24-02-070-01 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 конденсатосборник | 1 |
| 44. | С301-3257 | Сборники конденсата диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 45. | С301-9411-004 | Трубка отвода конденсата длиной 1600 мм в комплекте с электродом сравнения ЭНЕС-1 | компл. | 1 |
| 46. | С301-9169-002 | Ковер стальной с откидной крышкой, диаметр проема 200 мм | шт. | 1 |
| 47. | Е24-02-005-02 | Установка перехода "полиэтилен-сталь 63х57" на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | шт | 2 |
| 48. | Е06-01-001-01 | Устройство отмостки из бетона В12,5(М150) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00299 |
| 49. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.21318 |
| 50. | Е22-02-010-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0005 |
| 51. | Е22-02-010-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (водоотводящая трубка 32х3мм) | 1 км трубопровода | 0.00165 |
| 52. | Е22-02-013-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0005 |
| 53. | Е22-02-010-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (конденсатосборник Дн273) | 1 км трубопровода | 0.0005 |
| 54. | Ц08-02-177-01 | Установка опозновательных табличек | 1 шт. | 4 |
| 55. | Ц10-06-048-05 | Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 | 1 км | 0.01715 |
| 56. | С507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | м | 17.15 |
| 57. | Е52-15-1 | Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание | 100 шт. | 0.04 |
| 58. | Ц39-02-012-01 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 1 |
| 59. | Ц39-02-012-01 | Контроль снимков на АПК | 1 снимок | 1 |
| 60. | Е24-02-090-07 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 250 мм | 10 врезок | 0.1 |
| 61. | Е24-02-050-01 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм | 1 узел газового крана | 1 |
| 62. | С302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 1 |
| 63. | С302-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 1 |
| 64. | Е24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.005 |
| 65. | С103-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.505 |
| 66. | Е24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 67. | Е24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.108 |
| 68. | Е24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0.108 |
| 69. | Е24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 70. | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 |
| 71. | Е13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 |
| 72. | Е01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0311079 |
| 73. | Е01-02-057-02 | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.009621 |
| 74. | Е01-02-066-02 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых | 100 м2 креплений | 0.551 |
| 75. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.025656 |
| 76. | Е01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.25656 |
| 77. | Е34-02-019-04 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | 1 м | 17.55 |
| 78. | С507-3729 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 18.05 |
| 79. | Е22-05-003-01 | Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.1855 |
| 80. | Е16-07-006-03 | Заделка концов футляра диаметром до 300 мм | шт | 1 |
| 81. | С301-3193 | Ковер | шт. | 1 |
| 82. | Е24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
| 83. | С301-3281 | Трубка контрольная | компл. | 1 |
| 84. | Е24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1905 |
| 85. | Е24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода | 0.1905 |

| Составил: | Инженер . |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Директор |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |