| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 230 157 | руб. | Смета на сумму: | 1 230 157 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Вагоностроительная 6 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 6 по ул. Вагоностроительной |
| Сметная стоимость: | 1 230.157 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.981 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 219.766 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из и черепицы, 100 м2 покрытия | 4.0408 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 235.82 | 1 857.60 | 378.22 | 12.51 | 4.4 | 24 903 | 23 239 | 1 664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 839.02 |  |  |  | 84% | 19 521 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 114.56 |  |  |  | 48% | 11 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 189.40 |  |  |  |  | 55 578 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.64 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 20 030.67 | 2 936.28 | 293.53 | 12.51 | 7.11 | 92 415 | 36 733 | 2 087 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 16 800.86 |  | 3.19 | 1 |  | 53 595 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 437.11 |  |  |  | 71% | 26 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 908.58 |  |  |  | 52% | 19 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 376.36 |  |  |  |  | 137 597 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.0408 | 2 875.85 | 685.02 | 51.83 | 11 620.73 | 2 768.03 | 209.43 | 12.51 | 7.1 | 61 526 | 34 628 | 1 487 |
|  |  |  |  | 2 139.00 |  |  | 8 643.27 |  | 2.94 | 1 |  | 25 411 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 297.46 |  |  |  | 71% | 24 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 799.22 |  |  |  | 52% | 18 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 717.41 |  |  |  |  | 104 118 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.18 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 219.63 | 260.98 | 12.09 | 12.51 | 7.02 | 7 231 | 3 265 | 85 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 946.55 |  | 4.1 | 1 |  | 3 881 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 216.61 |  |  |  | 71% | 2 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 169.64 |  |  |  | 52% | 1 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 605.88 |  |  |  |  | 11 247 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.044 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 9 700.12 | 1 418.08 | 36.13 | 12.51 | 6.98 | 42 400 | 17 740 | 252 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 8 245.91 |  | 2.96 | 1 |  | 24 408 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 177.01 |  |  |  | 71% | 12 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 921.75 |  |  |  | 52% | 9 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 798.88 |  |  |  |  | 64 220 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 1.32 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 12 264.52 | 1 792.97 | 45.69 | 12.51 | 6.98 | 53 609 | 22 430 | 319 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 10 425.86 |  | 2.96 | 1 |  | 30 861 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 488.17 |  |  |  | 71% | 15 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 165.43 |  |  |  | 52% | 11 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 918.12 |  |  |  |  | 81 198 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка элементов каркаса из брусьев (прим.), 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 22.97 | 19.22 | 3.74 | 12.51 | 7.02 | 267 | 240 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.78 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.8*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15)+(0.8*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15)+(0.8*0.1*0.15)+(0.8*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 20.37 |  |  |  | 90% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.38 |  |  |  | 43% | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  |  | 586 |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 362.45 | 27.63 | 5.85 | 12.51 | 7.02 | 1 301 | 346 | 41 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 328.97 |  | 2.78 | 1 |  | 915 |  |
|  | Объем: (0.8*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15)+(0.8*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15)+(0.8*0.1*0.15)+(0.8*0.1*0.15)+(1.2*0.1*0.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29.29 |  |  |  | 90% | 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.92 |  |  |  | 43% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 406.66 |  |  |  |  | 1 761 |  |  |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 16.25916 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 603.28 | 1 655.15 | 1 669.61 | 12.51 | 3.39 | 26 862 | 20 706 | 5 660 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 278.52 | 23.58 | 1.78 | 12.56 |  | 496 | 296 |
|  | Объем: 404.08*0.7+404.08*2+9.6+57.42+63.8+404.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 510.86 |  |  |  | 77% | 16 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 007.24 |  |  |  | 48% | 10 081 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 121.38 |  |  |  |  | 53 115 |  |  |
| 10. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 336.564612 | 36.04 |  |  | 12 129.79 |  |  |  |  | 50 656 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 12 129.79 |  | 150.51 |  |  | 50 656 |  |
|  | Объем: 16.25916*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство пароизоляционной пленки (прим)., 100 м2 покрытия | 4.0408 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 158.61 | 495.55 | 5.10 | 12.51 | 7.2 | 8 045 | 6 199 | 37 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 657.96 |  | 2.75 | 1 |  | 1 809 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 460.86 |  |  |  | 79% | 4 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 317.15 |  |  |  | 51% | 3 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 936.62 |  |  |  |  | 16 104 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 505.1 | 13.13 |  |  | 6 631.96 |  |  |  |  | 21 618 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 631.96 |  | 42.8 |  |  | 21 618 |  |
|  | Объем: 404.08*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 4.0408 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 39 639.39 | 1 755.00 | 670.72 | 12.52 | 6.6 | 194 233 | 21 973 | 4 427 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 37 213.67 | 60.26 | 4.51 | 12.5 |  | 167 834 | 753 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 960.48 |  |  |  | 92% | 20 908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 998.39 |  |  |  | 44% | 9 999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 598.26 |  |  |  |  | 225 140 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 26.63 | 137.86 |  |  | 3 671.21 |  |  |  |  | 15 971 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 671.21 |  | 599.75 |  |  | 15 971 |  |
|  | Объем: 17.37+9.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.691 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 52.22 | 52.07 | 0.15 | 12.51 | 4.09 | 652 | 651 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.22 |  |  |  | 71% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.85 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.28 |  |  |  |  | 1 453 |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.6 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 983.20 | 43.26 | 45.12 | 12.51 | 6.29 | 10 870 | 541 | 284 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 894.81 | 3.29 | 3.47 | 12.5 |  | 10 045 | 41 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 50.27 |  |  |  | 92% | 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 25.60 |  |  |  | 44% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 059.08 |  |  |  |  | 11 662 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.691 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 042.80 | 258.96 | 4.60 | 12.51 | 6.9 | 7 969 | 3 240 | 32 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 779.24 | 0.71 | 2.64 | 12.57 |  | 4 697 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 215.53 |  |  |  | 71% | 2 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 168.79 |  |  |  | 52% | 1 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 427.11 |  |  |  |  | 11 965 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.691 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 089.89 | 225.89 | 22.02 | 12.51 | 6.89 | 21 438 | 2 826 | 152 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 5 841.99 | 2.09 | 3.16 | 12.48 |  | 18 461 | 26 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 246.22 |  |  |  | 92% | 2 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 125.39 |  |  |  | 44% | 1 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 461.50 |  |  |  |  | 25 317 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.27 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 002.26 | 89.92 | 3.56 | 12.51 | 7.18 | 6 132 | 1 125 | 26 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 908.78 |  | 2.61 | 1 |  | 4 982 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 74.63 |  |  |  | 71% | 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 58.45 |  |  |  | 52% | 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 135.34 |  |  |  |  | 7 516 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 |  | 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 654 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 949 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 644 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329.24 |  | 1.22 | 1 |  | 402 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 939 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.24 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 325.90 | 78.66 | 0.24 | 12.51 | 7.2 | 2 031 | 984 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 247.01 |  | 4.23 | 1 |  | 1 045 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 65.29 |  |  |  | 71% | 699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.13 |  |  |  | 52% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442.32 |  |  |  |  | 3 241 |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.021 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 445.70 | 48.43 | 15.60 | 12.51 | 5.84 | 1 727 | 606 | 91 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 381.67 | 0.60 | 2.7 | 12.53 |  | 1 031 | 7 |
|  | Объем: 0.42*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 51.97 |  |  |  | 90% | 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 26.48 |  |  |  | 43% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 524.15 |  |  |  |  | 2 542 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Окно- люк Starlight, м2 | 2.1 | 2 415.50 |  |  | 5 072.55 |  |  | 1 | 1 | 22 725 |  |  |
|  |  |  |  | 2 415.50 |  |  | 5 072.55 |  | 4.48 | 1 |  | 22 725 |  |
|  | Объем: 5*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =10714.30*1.01/4.48 |
| 26. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт. | 8 | 88.07 | 12.17 |  | 704.56 | 97.36 |  | 12.51 | 1 | 2 857 | 1 218 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 607.20 |  | 2.7 | 1 |  | 1 639 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 100.28 |  |  |  | 88% | 1 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58.42 |  |  |  | 48% | 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 863.26 |  |  |  |  | 4 513 |  |  |
| 27. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.03 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 257.17 | 165.40 | 7.57 | 12.51 | 6.18 | 2 525 | 2 069 | 47 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 84.20 | 1.80 | 4.86 | 12.52 |  | 409 | 23 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 130.42 |  |  |  | 66% | 1 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 105.34 |  |  |  | 50% | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 492.92 |  |  |  |  | 4 952 |  |  |
| 28. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.126 | 3 649.31 |  |  | 459.81 |  |  |  |  | 1 737 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 459.81 |  | 13 782.4 |  |  | 1 737 |  |
|  | Объем: 0.03*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.01 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 510.78 | 334.86 | 10.41 | 12.51 | 6.18 | 5 058 | 4 189 | 64 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 165.51 | 2.48 | 4.86 | 12.52 |  | 804 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 263.13 |  |  |  | 66% | 2 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 212.52 |  |  |  | 50% | 2 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 986.43 |  |  |  |  | 9 953 |  |  |
| 30. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.242 | 3 649.31 |  |  | 883.13 |  |  |  |  | 3 335 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 883.13 |  | 13 782.4 |  |  | 3 335 |  |
|  | Объем: 0.01*2200*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 371.48 | 243.53 | 7.57 | 12.51 | 6.18 | 3 678 | 3 047 | 47 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 90.16 |  | 120.37 | 1.80 | 4.86 | 12.52 |  | 585 | 23 |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 191.36 |  |  |  | 66% | 2 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 154.56 |  |  |  | 50% | 1 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 717.40 |  |  |  |  | 7 239 |  |  |
| 32. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.176 | 3 649.31 |  |  | 642.28 |  |  |  |  | 2 426 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 642.28 |  | 13 782.4 |  |  | 2 426 |  |
|  | Объем: (0.02)*2200*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.4366 | 188.95 | 188.95 |  | 82.50 | 82.50 |  | 12.51 | 1 | 1 032 | 1 032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 81.68 |  |  |  | 84% | 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 49.50 |  |  |  | 48% | 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 213.68 |  |  |  |  | 2 394 |  |  |
| 34. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.4366 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 053.42 | 565.66 | 0.90 | 12.51 | 4.04 | 9 139 | 7 076 | 4 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 486.87 |  | 4.23 | 1 |  | 2 059 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 446.87 |  |  |  | 67% | 4 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 282.83 |  |  |  | 40% | 2 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 783.12 |  |  |  |  | 16 710 |  |  |
| 35. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4366 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 000.51 | 49.85 | 6.22 | 12.51 | 7.11 | 3 265 | 624 | 44 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 944.44 |  | 2.75 | 1 |  | 2 597 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 47.36 |  |  |  | 80% | 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 23.43 |  |  |  | 37% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 071.30 |  |  |  |  | 3 995 |  |  |
| 36. | ТЕР 46-01-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт бетонных оголовников (прим.), 1 м3 | 0.22 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 331.64 | 61.21 | 10.43 | 12.51 | 5.73 | 2 094 | 766 | 60 |
|  |  |  |  | 1 181.80 | 1.96 |  | 260.00 | 0.43 | 4.88 | 12.52 |  | 1 269 | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 61.02 |  |  |  | 84% | 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 36.98 |  |  |  | 48% | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 429.65 |  |  |  |  | 3 112 |  |  |
| 37. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 57.67424 | 7.34 |  | 7.34 | 423.08 |  | 423.08 |  | 5.54 | 2 344 |  | 2 344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 38. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 57.67424 | 26.50 |  | 26.50 | 1 528.37 |  | 1 528.37 |  | 5.54 | 8 467 |  | 8 467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 152 545.90 | 17 468.75 | 5 417.24 |  |  | 725 378 | 218 552 | 27 759 |
|  |  |  | 129 659.88 | 97.04 |  |  |  | 479 074 | 1 214 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 151 841.34 | 17 371.39 | 5 417.24 |  |  | 722 521 | 217 334 | 27 759 |
|  |  |  | 129 052.68 | 97.04 |  |  |  | 477 435 | 1 214 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 24 418.18 |  |  |  |  | 95 743 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 33, 36; %=71 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-23; %=90 - по стр. 7, 8, 24; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 16, 18; %=66 - по стр. 27, 29, 31; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35) | 15 476.50 |  |  |  |  | 165 206 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 33, 36; %=52 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-23; %=43 - по стр. 7, 8, 24; %=51 - по стр. 11; %=44 - по стр. 13, 16, 18; %=50 - по стр. 27, 29, 31; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35) | 10 837.16 |  |  |  |  | 108 410 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 178 155.00 |  |  |  |  | 996 137 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 704.56 | 97.36 |  |  |  | 2 857 | 1 218 |  |
|  |  |  | 607.20 |  |  |  |  | 1 639 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 26) | 100.28 |  |  |  |  | 1 072 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26) | 58.42 |  |  |  |  | 585 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 863.26 |  |  |  |  | 4 514 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 179 018.26 |  |  |  |  | 1 000 651 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 830.99 |  |  |  |  | 21 414 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 182 849.25 |  |  |  |  | 1 022 065 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 3 656.99 |  |  |  |  | 20 441 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 186 506.24 |  |  |  |  | 1 042 506 |  |  |
|  | НДС | 33 571.12 |  |  |  |  | 187 651 |  |  |
|  | Всего с НДС | 220 077.36 |  |  |  |  | 1 230 157 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 15 576.78 |  |  |  |  | 166 278 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 895.58 |  |  |  |  | 108 995 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |